Лабораторна частина

Завдання №1

Вартість доставки одиниці продукції від виробника до споживача розташовується в правому нижньому кутку комірки.

| Постачальник | Cпоживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 |  |
| A1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| A2 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| A3 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Потреба | 15 | 20 | 25 |  |

Потрібно скласти план перевезень, при якому загальна вартість доставки продукції буде меншою, метод «північно-західного кута».

Розв’язання:

Для вирішення завдання необхідно виконання наступної умови:

Сумарні запаси продукції у постачальників повинні дорівнювати сумарній потреби споживачів.

Перевіримо.

Запаси постачальників: 10 + 20 + 30 = 60 одиниць продукції.

Потреба споживачів: 15 + 20 + 25 = 60 одиниць продукції.

Сумарні запаси продукції у постачальників рівні сумарної потреби споживачів.

Для вирішення завдання необхідно виконання наступної умови:

кількість задіяних маршрутів = кількість постачальників + кількість споживачів - 1.

Тому якщо виникне ситуація, в якій буде необхідно виключити стовпець і рядок одночасно, ми виключимо щось одне.

Починаємо заповнювати таблицю від лівого верхнього кута і поступово "рухаємося" до правого нижнього.

Від північного заходу на південний схід.

| Постачальник | Споживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| A 2 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| A 3 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Потреба | 15 | 20 | 25 |  |

10 = min { 15, 10 }

| Постачальник | Споживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 10 5 | 3 | 1 | 10 ні |
| A 2 | 3 | 2 | 4 | 20 |
| A 3 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Потреба | 15 5 | 20 | 25 |  |

5 = min { 5, 20 }

| Постачальник | Споживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 10 5 | 3 | 1 | 10 ні |
| A 2 | 5 3 | 2 | 4 | 20 15 |
| A 3 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Потреба | 15 5 ні | 20 | 25 |  |

15 = min { 20, 15 }

| Постачальник | Споживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 10 5 | 3 | 1 | 10 ні |
| A 2 | 5 3 | 15 2 | 4 | 20 15 ні |
| A 3 | 4 | 1 | 2 | 30 |
| Потреба | 15 5 ні | 20 5 | 25 |  |

5 = min { 5, 30 }

| Постачальник | Споживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 10 5 | 3 | 1 | 10 ні |
| A 2 | 5 3 | 15 2 | 4 | 20 15 ні |
| A 3 | 4 | 5 1 | 2 | 30 25 |
| Потреба | 15 5 ні | 20 5 ні | 25 |  |

25 = min { 25, 25 }

| Постачальник | Споживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B 1 | B 2 | B 3 |  |
| A 1 | 10 5 | 3 | 1 | 10 ні |
| A 2 | 5 3 | 15 2 | 4 | 20 15 ні |
| A 3 | 4 | 5 1 | 25 2 | 30 25 ні |
| Потреба | 15 5 ні | 20 5 ні | 25 ні |  |

Вартість доставки продукції, для початкового рішення, не складно порахувати.

## F=10*5 + 5*3 + 15*2 + 5*1 + 25*2 = 150 грош. од.

Для практичного опрацювання:

Вартість доставки одиниці продукції від виробника до споживача розташовується в правому нижньому кутку комірки.

| Постачальник | Cпоживач | Запас |
| --- | --- | --- |
|  | B1 | B2 | B3 |  |
| A1 | N+5 | 3 | 1 | N+10 |
| A2 | 3 | N+2 | 4 | N+20 |
| A3 | 4 | 1 | N+2 | N+30 |
| Потреба | N+15 | N+20 | N+25 |  |

Потрібно скласти план перевезень, при якому загальна вартість доставки продукції буде меншою.(де N- це номер варіанта)

Завдання №2

Вартість доставки одиниці вантажу з кожного пункту відправлення у відповідні пункти призначення задана матрицею тарифів:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Запаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 70 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 80 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 90 |
| Потреби | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 |  |

Потрібно скласти план перевезень, при якому загальна вартість доставки продукції буде меншою, методом найменших тарифів.

Розв’язання:

Перевіримо необхідна і достатня умова розв'язання задачі.
  					Σa = 70 + 80 + 90 = 240
  					Σb = 30 + 30 + 60 + 90 + 30 = 240
 	Умова балансу дотримується. Запаси рівні потребам.
 	Занесемо вихідні дані в розподільну таблицю.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Запаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 70 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 80 |
| 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 90 |
| Потреби | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 |  |

1. Використовуючи метод найменших тарифів, побудуємо перший опорний план транспортної задачі.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Запаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4 | 8 | 3[70] | 6 | 70 |
| 2 | 5 | 5 | 4[60] | 3[20] | 8 | 80 |
| 3 | 5[30] | 6[30] | 5 | 8 | 6[30] | 90 |
| Потреби | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 |  |

2. Підрахуємо число зайнятих клітин таблиці, їх 6, а має бути m + n - 1 = 7. Отже, опорний план є виродженим. Будуємо новий план.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Запаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4[30] | 8 | 3[10] | 6[30] | 70 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3[80] | 8 | 80 |
| 3 | 5[30] | 6 | 5[60] | 8 | 6 | 90 |
| Потреби | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 |  |

2. Підрахуємо число зайнятих клітин таблиці, їх 6, а має бути m + n - 1 = 7. Отже, опорний план є виродженим. Будуємо новий план.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Запаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4[30] | 8 | 3[40] | 6 | 70 |
| 2 | 5 | 5 | 4[30] | 3[50] | 8 | 80 |
| 3 | 5[30] | 6 | 5[30] | 8 | 6[30] | 90 |
| Потреби | 30 | 30 | 60 | 90 | 30 |  |

2. Підрахуємо число зайнятих клітин таблиці, їх 7, а має бути m + n – 1 = 7. Отже, опорний план є невиродженим.

В результаті отримано перший опорний план, який є допустимим, оскільки всі вантажі з баз вивезені, потреба магазинів задоволена, а план відповідає системі обмежень транспортної задачі.
Витрати складуть:
 	F(x) = 4*30 + 3*40 + 4*30 + 3*50 + 5*30 + 5*30 + 6*30 = 990 (грош.од.)

Для практичного опрацювання:

Вартість доставки одиниці вантажу з кожного пункту відправлення у відповідні пункти призначення задана матрицею тарифів:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Запаси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N+7 | 4 | 8 | 3 | 6 | N+70 |
| 2 | 5 | N+5 | 4 | 3 | 8 | N+80 |
| 3 | 5 | 6 | N+5 | 8 | 6 | N+90 |
| Потреби | N+30 | N+30 | N+60 | 90 | 30 |  |

Потрібно скласти план перевезень, при якому загальна вартість доставки продукції буде меншою, методом найменших тарифів. (де N- це номер варіанта)

Завдання №3

Використовуючи метод апроксимації Фогеля, знайти опорний план транспортної задачі, вихідні дані якої наведені в таблиці 2.

Таблиця 2.

| Пункти відправлення | Пункти призначення | Запаси |
| --- | --- | --- |
|  | 7 4 9 | 8 5 2 | 1 9 3 | 2 8 6 | 160 140 170 |
| Потреби | 120 | 50 | 190 | 110 | 470 |

Розв’язання:

Для кожного рядка і стовбця таблиці умов знайдемо відмінності між двома мінімальними тарифами, записаними в даному рядку чи стовбці, і помістимо їх в відповідному доповнюючому стовбці або доповнюючому рядку таблиці 3. Так, в рядку мінімальний тариф дорівнює 4, а наступний за ним дорівнює 5, відмінність між ними .

Так само відмінність між мінімальними елементами в стовбці  дорівнює . Вирахувавши всі ці відмінності, бачимо, що найбільша з них відповідає стовбцю . В цьому стовбці мінімальний тариф записаний в клітинці, яка знаходиться на перетині рядка і стовбця .Таким чином, цю клітинку потрібно заповнити. Заповнивши її, ми тим самим задовільним потреби пункту . Тому виключимо з розгляду стовбець і будемо рахувати, що запаси пункту дорівнюють од.

Після цього визначимо наступну клітинку для заповнення. Знову знайдемо відмінності між двома мінімальними тарифами, які залишилися, в кожному з рядків і стовпців і запишемо їх в другому доповнюючому стовбці і в другому доповнюючому рядку таблиці 3.

Таблиця 3.

| Пункти відправлення | Пункти призначення | Запаси | Відмінності по Рядкам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 8 | 1 50 | 2 110 | 160 | 1 | 6 | - | - | - | - |
|  | 4 120 | 5 20 | 9 | 8 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 9 | 2 30 | 3 140 | 6 | 170 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - |
| Потреби | 120 | 50 | 190 | 110 | 470 |  |  |  |  |  |  |
| Відмінності по стовбцям | 3 | 3 | 2 | 4 |  |
|  | 3 | 3 | 2 | - |  |
|  | 5 | 3 | 6 | - |  |
|  | 5 | 3 | - | - |  |
|  | - | 0 | - | - |  |
|  | - | 0 | - | - |  |

Як видно з таблиці 3, найбільша вказана відмінність відповідає рядку . Мінімальний тариф в цьому рядку записаний в клітинці, яка знаходиться на перетині її з стовбцем . Послідовно, заповнюємо цю клітинку. Помістивши в неї число 50, цим самим припускаємо, що запаси в пункті повністю вичерпані, а потреби в пункті дорівнюють од.

Виключимо з розгляду рядок і визначимо нову клітинку для заповнення. Продовжуючи ітераційний процес, послідовно заповнюємо клітинки, які знаходяться на перетині рядка і стовбця , рядка і стовбця , рядка і стовбця , рядка і стовбця . В результаті отримаємо опорний план

При цьому плані загальна вартість перевезень така:

.

Для практичного опрацювання:

Використовуючи метод апроксимації Фогеля, знайти опорний план транспортної задачі, вихідні дані якої наведені в таблиці 2 (де N- це номер варіанта).

Таблиця 2.

| Пункти відправлення | Пункти призначення | Запаси |
| --- | --- | --- |
|  | 7 4 9 | N+8 5 2 | 1 N+9 3 | 2 8 N+6 | N+160 N+140 N+170 |
| Потреби | 120 | N+50 | N+190 | N+110 |  |

Завдання №4

Задача про призначення на максимум

На роботу влаштовуються 6 кандидатів на 6 вакансій і вони отримали відповідні оцінки при співбесіді на кожну вакансію, провести набір кандидатів на шість вакансій так, щоб сумарна оцінка кандидатів була максимальною. Будемо вважати, що перед нами матриця (платіжна, тимчасова і т. д.) і потрібно вирішити задачу методом мінімального елемента про призначення на максимум, тобто вибрати по одній клітці в рядку і стовпцю так, щоб сума була максимальна.

Розв'язання:
 	Крок 1:  Перетворимо матрицю, замінивши кожний елемент матриці різницею максимального елемента цього рядка і самого елемента.

Віднімемо

Крок 2:

Потрібно отримати нулі в кожному рядку і в кожному стовпці. У третьому, п'ятому і шостому стовпці нулів немає, віднімемо з елементів цих стовпців мінімальний елемент відповідного стовпця.

Віднімемо

Крок 3:

Отримали матрицю, в якій в кожному рядку і кожному стовпці є нуль. Нашою метою є відзначити по одній клітинці в кожному рядку і кожному стовпці так, щоб вони були нульові. У цій матриці тільки перші чотири рядки і стовпці задовольняють цій вимозі. Зазначимо відповідні клітинки рамкою.

Зазначимо як «незадоволений рядок», 5-ю, в якій ми такий нуль відзначити не змогли, і другий стовпець, він містить нуль в п'ятому рядку. Але другий стовпець також містить нуль в першому рядку, відзначимо і її як «незадоволений». Перший рядок нулів більше не містить, тобто процес відзначення незадоволених рядків закінчено, і ми отримали ситуацію під назвою «вузьке місце».

В таблиці будемо відзначати незадоволені рядки і стовпці зірочками, а число поряд із зірочкою буде означати порядок відзначення (для кращого розуміння процесу).

Виберемо мінімальний елемент у позначених рядках поза зазначених рядків. Це 3, що стоїть у п'ятому стовпці і п'ятому стовпці.

Віднімемо цей елемент із зазначених рядків і додамо в отриманих стовпцях.

Виконаємо дії, зауважимо, що тепер можна відзначити нуль в п'ятому рядку і п'ятому стовпці.

Крок 4:

Не вистачає ще нуля в 6-му рядку. Зазначимо її як невдоволений, вона має нуль у першому стовпці, відзначимо його як незадоволений, він, у свою чергу, містить нуль у другому рядку, відзначимо її, але вона більше нулів не містить, процес відзначення законний.

Виберемо мінімальний елемент в зазначених рядках поза зазначених стовпців. Це елемент 2 у шостому рядку і шостому стовпці. Віднімемо двійку з другої та шостої стік і додамо її в першому стовпці.

Виконаємо дії. Зауважимо, що тепер можна відзначити ще один нуль.

Отримали матрицю з шістьма нулями, по одному в кожному рядку і стовпці, отже, можна провести призначення (розподіл робіт і т. д.) по матриці:

І вартість (раціональність, час робіт і т. д.) такого призначення складе:

Таким чином, математична модель даної задачі записується наступним чином:

, , і- кандидати, j- вікансії.

На практичне опрацювання:

На роботу влаштовуються n кандидатів на m вакансій і вони отримали відповідні оцінки при співбесіді на кожну вакансію, провести набір кандидатів на шість вакансій так, щоб сумарна оцінка кандидатів була максимальною. Будемо вважати, що перед нами матриця (платіжна, тимчасова і т. д.) і потрібно вирішити задачу про призначення на максимум, тобто вибрати по одній клітці в рядку і стовпцю так, щоб сума була максимальна.

| M\N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 12 | 5 |
| 2 | 3 | 14 | 9 | 1 |
| 3 | 13 | 8 | 6 | 9 |
| 4 | 7 | 15 | 6 | 9 |