## Slide 1: “БІОЦИДИ ЯК СТРЕСОРИ”

## Slide 2
Біоциди — засоби знищення шкідливих живих організмів.
До біоцидів належать речовини, які використовуються для обробки води, захисту деревини, у виробництві фарб і покриттів, продуктів харчування та напоїв, а також косметичних речовин.
Деякі з них летальні у дуже малих дозах, інші викликають сублетальні наслідки самого різного типу; є і такі, що не надають ніякої дії.
Утримання залишків біоцидів в популяціях диких тварин віддзеркалює локальний, реґіональний і глобальних рівень забруднення відповідних екосистем.

## Slide 3
Протягом десятиріч, саме до їх заборони перше місце серед пестицидів займали ДДТ і сполуки з ртуті, тому забруднення популяцій цими речовинами добре відоме.

## Slide 4
До цього часу недостатньо врахована була проблема синергізму при синхронній дії стресорів.
Лабораторні експерименти показали, що суміші двох речовин можуть бути більш токсичними, ніж кожна з них окремо.
Вважається, що при визначених комбінаціях діючих речовин в популяціях птахів може відбуватись майже трикратне посилення дії.

## Slide 5
При оцінюванні біоцидних стресорів слід враховувати різницю в чутливості різноманітних вікових груп.
При дослідженні вмісту ДДТ у крякв визначено, що найбільш чутливі 5-денні каченята, а найменш – 30-денні. Після більш довгого застосування хлорорганічних речовин відбувається лише дуже поступове зниження забруднення індикаторних популяцій. Так у популяціях великої синиці навіть після семи років після останньої обробки плодових культур хлорорганічними інсектицидами рівень їх практично не змінився.

## Slide 6
Вперше стійкість до ДДТ була встановлена у гамбузії. Здається, вона спостерігається і в популяціях шпаків і фазанів.
В лабораторних експериментах вдалось селекціонувати стійкі до ДДТ лінії у японського перепела Coturnix c. japonica.
Гамбузія
Coturnix c. japonica

## Slide 7
В теперішній час стало відомо про випадки масового отруєння, супроводжених скороченням популяцій, в результаті непродуманого обходження з біоцидами, особливо на початкових етапах їх застосування.
Так, повідомлялось про масову загибель пестроносої крачки (Sterna sandvicensis) і більш ніж 27000 птахів, що відносяться до 55 видів, обумовленої зеленим горошком, зерном і насінням, що з метою захисту від птахів було пропитано високо концентрованим розчином паратіону.
При цьому, напевне, загинуло більш ніж 200000 птахів.

## Slide 8: БІОІНДИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ БЕРЕГОВИХ І НАВКОЛОВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Біоценози на межі води і суші займають проміжне становище між водними і наземними екосистемами.
При біоіндикації забруднення води у більшості випадків враховується і стан прибережної рослинності.
Для оцінки якості перш за все невеликих проточних водойм пригортаються як власне водні рослини, так і види берегової лінії і очеретяних заростей.

## Slide 9
На прибережну рослинність впливають такі антропогенні стресори:
відкладення мулу;
евтрофізація в наслідок надходження стічних вод і поживних речовин з оточуючої території;
забруднення нафтою;
отруєння;
засолення;
механічне пошкодження;
забудова берегів.

## Slide 10: ЕВТРОФІЗАЦІЯ
Багаторазово досліджений вид очеретяного пояса, що відповідає вимогам, які пред’явлено до біоіндикатора, - власне очерет.
Навантаження, таке як зміна рівня води, судоходство, забудова берегів, купання, скотарство, і евтрофізація вод, призводять до різкого зниження зустрічаємості очерету в прибережній зоні.
Вплив евтрофізації відбивається перш за все у надлишку азоту та фосфору. Збільшення рівня азоту має вплив на діаметр стебел очерету, їх висоті, чисельності, довжині листя, їх ширині, площі, а також на асиміляції вуглекислого газу.
Надлишок фосфату впливає на певні ознаки у протилежному напрямку, причому з роками результати дії азоту проявляються все чіткіше, а фосфору - все менш помітно.
Так підвищена кількість фосфору викликає зменшення діаметра стебла, їх висоти, чисельності, довжини, ширини і площі листа, а також зниження асиміляції СО2.

## Slide 11
Прибережна рослинність відображає стан берега, а також різноманітні динамічні взаємозв’язки і функції біоценозів.
Вона впливає на стабільність берегів, живлення річкового русла, на якість води і формування ландшафту.
При оцінюванні стану берега враховується не тільки рослинність, але і ступінь обустрію русла, ерозійна небезпека і гідрологічні дані.

## Slide 12: СТАН БЕРЕГІВ ПРОТОЧНИХ ВОДОЙМ
У проточних вод прибережною вважається рослинність між основою і верхнім краєм берегового схилу.
Вона включає деревні спільноти – ліс, гай, луки і т.д., зарості очерету.
По берегах ручаїв, невеликих річок і запруд, як правило, в поясі пагорбів і гірському поясі сильно евтрофізовані місця мешкання часто відрізняються розвитком різних форм лабазниково (Filipendula ulmaria) – чагарникових заростей.
Входячи в склад численної біомаси, надлишок азоту і фосфору у зв’язаному стані можуть бути вилучені з близьких до води ділянок. Види очеретяних евтрофних заростей також сприяють самоочищенню вод, перш за все це Schoenoplectus lacustris, але певну роль грає і Phragmites australis.

## Slide 13: ЗАСОЛЕННЯ
Стічні води містять високі концентрації хлоридів і MgSO4. Місткість хлоридів у ґрунтах з антропогенним розвитком галофітів, не дивлячись на суттєві коливання в залежності від погодних умов, вказує на зв’язок їх спільнот з засоленням.
Рослинність прибережної зони вказує на різну ступінь антропогенного впливу, що впливає на стані берега і функції його біоценозів.
Можна виділити ділянки з природною, близькою до природної, штучно утвореною рослинністю і взагалі без неї:
ліс;
густий прибережний гай з чагарниковою опушкою;
густий прибережний гай без чагарникової опушки;
рідко стінний прибережний гай;
високотрав’я або високо злаковник;
зони, власне без прибережної рослинності (дерева, що стоять окремо і кущі);
обліцовані береги без будь-якої рослинності.
Сприятливою для берега рослинністю, що допомагає його закріпленню, особливо в гірських областях, де прибережні гаї витісняються антропогенними луками, можна вважати:
при струмкові зарості білокопитнику;
при струмкові зарості лабазнику;
канареєчникові зарості;
зарості папороті.
Добрий стан берега характеризується поперечним профілем, що відповідає умовам місця, і мало потребуючого догляду деревного покриву.

## Slide 14: КОМАРІ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. СТАРІННЯ ВОДОЙМ ТА ЗМІНА ЇХ БІОЦЕНОЗІВ.
Тільки утворена водойма не має на дні органічних відкладень і бідна на поживні речовини, що обумовлює невеликий видовий склад її мешканців.
У таких водоймах першими з’являються Phyto-i Zoomastigina, а потім водорості (головним чином ниткові) і інфузорії.

## Slide 15
На наступний рік існування водойма заселяється водними рослинами – амфібіїдами і елодеїдами, а також у ній з’являються личинки кровосисних комарів р.Anopheles (гр. maculipennis) s p. Culex.
У вологому пісчаному і мулистому ґрунті навколо водойми спостерігаються мошки з роду Leptoconops.
В наступні роки (5 – 10) у водоймі відбувається накопичення неорганічних і органічних речовин, внаслідок чого біоценози його стають більш різноманітними.

## Slide 16
Дякую за увагу