ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ

Мета: засвоїти загальні поняття про окислювально-відновні реакції, оволодіти навичками складання ОВР.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАДАЧІ

- Дати визначення окислювально-відновним процесам. Яким чином змінюються ступені окислення елементів у процесі окислення, процесі відновлення ?

- Які речовини називаються окисниками, відновниками? Користуючись періодичною системою вказати елементи, що мають найбільш сильні окислювальні та відновні властивості.

- Розподіліть перераховані нижче речовини на три групи: ті, що можуть проявляти: тільки властивості окисника; тільки властивості відновника; властивості як відновника, так і окисника: КМnO4, МnO2, V2O5, КІ, РbO2, NH3, НNO2, N2S, К2SO3, HNOз, К2Сг2O7, РН3?

- Назвати групи окислювально-відновних реакцій.

- Підібрати коефіцієнти в рівняннях окислювально-відновних реакцій:

HNО2 → НNОз + NО + Н2О

ТіСІз → ТіС12 + ТіС14

К2МпО4 + Н2О → КМпО4 + МпО2 + КОН

Вказати тип реакцій.

6.	Підібрати коефіцієнти в рівняннях окислювально-відновних реакцій.

Zп + Н2SО4(конц.) → ZпSО4 + Н2S+ Н2О

Мg + HNOз → Мg(NОз)2 + NH4NОз + H2O

Си + НNОз → Си(NОз)2 + NО + Н2О

КМпО4 + НСІ(крнц.) → С12 + МпС12 + КСІ + H2O

К2Сr2О7 + НСІ(конц.) → С12 + СrСІз + КСІ + Н2О

Вказати тип реакцій.

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРОВЕДЕННЯ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ

Мета: оволодіти прийомами передбачення перебігу та експериментального проведення окислювально-відновних реакцій.

Необхідні прилади, посуд і реактиви: розчини: сульфатної кислоти, хлоридної кислоти, Натрій гідроксиду, Калій дихромату, Калій перманганату, Калій йодиду, Натрій сульфіду, Станум (II) хлориду, Гідроген пероксиду, кристалічний Натрій нітрит, кристалічний Ферум (II) сульфат, кристалічний Калій нітрит.

Дослід 1. Окислювальні властивості Калій дихромату

Розраховують ЕРС реакцій між Калій дихроматом та: а) Ферум (II) сульфатом; б) Калій йодидом; в) Натрій сульфідом; г) Натрій нітритом, д) Станум (II) хлоридом у сірчанокислому або солянокислому розчині.

Можливість протікання реакції перевіряють експериментально.

В окремі пробірки наливають 1-2 мл розчину Калій дихромату, декілька крапель розчину сульфатної або хлоридної кислоти і додають:

а)	декілька кристаликів Ферум (II) сульфату,

б)	1-2 мл розчину Калій йодиду,

в)	1-2 мл розчину Натрій сульфіду,

г)	декілька кристаликів Натрію нітриту,

д) 1-2 мл розчину Станум (II) хлориду.

Записують спостереження. Складають рівняння реакцій, використовуючи метод електронного балансу. Роблять висновок про підтвердження припущення можливості протікання цих процесів на підставі розрахунків.

Дослід 2. Вплив рН середовища на характер відновлення Калій перманганату

У три пробірки вносять по 1 мл розчину Калій перманганату. В одну пробірку додають 1 мл 2н розчину сульфатної кислоти, в другу – стільки ж води, в третю – таку ж кількість розчину лугу.

В усі три пробірки вносять невеликі кількості кристалічного Калій нітриту або Натрій нітриту і перемішують розчини до повного розчинення кристалів. Через 3-4 хвилини  відзначають зміну забарвлення розчину у всіх трьох випадках.

Записують рівняння реакцій відновлення Калій перманганату в кислому, нейтральному і лужному середовищах, використовуючи метод електронного балансу.

У висновку вкажіть: до якого ступеня окислення відновлюється Калій перманганат у розчинах, що мають рН<7, рН= 7, рН>7?