## Slide 1: Лекція № 10
Варіаційні методи оптимального керування машинами

## Slide 2
  4.1. Класифікація задач оптимального керування
    4.1.1. Однокрокові задачі прийняття рішень

## Slide 4
Будь-яку задачу математичного програмування, яка відрізняється від сформульованої, називають задачею нелінійного програмування
Стохастичні задачі, які вимагають знаходження значень змінних, що задовольняють обмеженням (4.5) і мінімізують цільову функцію (4.3), називають задачами стохастичного програмування.

## Slide 5
4.1.2. Динамічні задачі оптимізації керування
Серед задач керування значне місце займають задачі, в яких технічна система знаходиться в стані неперервного руху і змін під дією різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Задачі керування такими технічними системами відносяться до класу динамічних задач керування.

## Slide 8
4.1.3. Керування кінцевим станом
В ряді випадків характер руху технічної системи в процесі керування не викликає суттєвого інтересу, а важливим є тільки стан, який прийме технічна система в момент закінчення процесу керування. Прикладами подібних задач може бути доставка вантажу до заданого строку в заданий пункт призначення, досягнення технічною системою до назначеного терміну заданої продуктивності і т. п. Такі задачі називають задачами керування кінцевим станом.

## Slide 9
4.2. Оптимальне керування як варіаційна задача
    4.2.1. Математичне формулювання задачі
оптимального керування

## Slide 11
    4.2.2. Проблеми розв‘язування варіаційної задачі
При знаходженні оптимального керування варіаційними методами доводиться мати справу з труднощами, які мають принциповий характер:
Варіаційні методи дають можливість знаходити тільки відносні максимуми функціонала , тоді як інтерес викликає знаходження абсолютного максимуму або мінімуму.
Рівняння Ейлера для багатьох технічних систем виявляються нелі­нійними, що часто не дає можливості отримати розв‘язок варіаційної задачі в явному вигляді.
Часто оптимальне керування технічними системами має розриви. Метод множників Лагранжа не в змозі визначити кількість і місце розташування точок розриву, і тому в цих випадках він не дає можливості знайти оптимальне керування.
На значення керуючих впливів і фазових координат технічних систем досить часто вводяться обмеження у вигляді нерівностей, що не дає змоги знаходити оптимальне керування варіаційними методами.

## Slide 13: Дякую за увагу!