## Slide 1
IES
Безруких П.П., д.т.н., зам. Генерального директора ЗАО «Институт энергетической стратегии», Председатель Комитета ВИЭ, академик-секретарь секции «Энергетика» РИА
Возобновляемая энергетика – 2010,
Перспективы развития – 2020
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ И МАЛАЯ -2011
8-я международная научно-техническая конференция

## Slide 2
Прогноз «ИЭС» 2000 г.
Вид |  | Факт. |  |  |  |  |  |  |  | Прогноз
 |  | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2010
 |  | Электрическая энергия, ГВт |  |  |  |  |  |  |  | 
Ветровые ЭС |  | 18 | 59 | 74 | 94 | 121 | 159 | 194,4 | 74 | 
Малые ГЭС |  | 70 | 66 | - | 77 | 85 | 98 | е 110 | 175 | 
ЭС на биомассе |  | 30 | 22 | - | 50 | 52 | 54 | е 58 | 90 | 
Фотоэлектрические | Сетевые | 0,938 | 3,1 | 5,1 | 7,6 | 13,5 | 21 | е 35 | 9,2 | 
 | Автономные |  | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3 | е 5 | - | 
Солнечные термодинамические ЭС |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | 0,5 | 0,7 | е 1,5 | 10 | 
Геотермальные ЭС |  | 7,97 | 9,3 | - | 9,6 | 10 | 11 | е 13 | 20,7 | 
Энергия океана |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | e 0,4 | - | 
Всего: |  | 127 |  |  |  |  |  | 415-420 | 380-390 | 
 |  | Тепловая энергия, ГВт (тепл.) |  |  |  |  |  |  |  | 
Биомасса |  | 17,2 | 220 |  |  | 250 | 270 | е 280 |  | 70
Солнечная энергия (СК) |  | 13 | 88 |  | 121 | 149 | 180 | е 190 |  | 55
Геотермальное тепло |  | 200 | 28 |  |  | 50 | 60 | е 80 |  | 300
Всего: |  | 230 |  |  |  |  |  | 550-600 |  | 400-425
 |  | Транспортные энергоносители |  |  |  |  |  |  |  | 
Производство биоэтанола, млрд л. |  | - | 32 | 40 | 50 | 67 | 76 | е 85 |  | -
Производство биодизеля, млрд л. |  | - | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | е 20 |  | -

## Slide 3
Ветроэнергетика 2010
Программа «Wind Force – 10»
 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Прогноз W.F. -10, МВт | 13273 | 17017 | 21510 | 26901 | 33371 | 41781 | 52715 | 66929 | 85407 | 109428 | 140556 | 181252
Факт, МВт | 13250 | 18449 | 23794 | 30278 | 39357 | 46880 | 59084 | 74223 | 93849 | 121188 | 158738 | 194390
+ к прогнозу, МВт | 247 | 1432 | 2284 | 3377 | 5986 | 5099 | 6369 | 7294 | 8442 | 11760 | 18182 | 13138
то же , % | 1,8 | 8,4 | 10,6 | 12,5 | 17,9 | 12,2 | 12,1 | 10,9 | 9,9 | 10,7 | 12,9 | 7,2
Среднегодовой темп прироста 2000-2010 гг. – 26,55 %
Среднегодовой темп прироста 2005-2010 гг. – 26,89 %

## Slide 4
Установленная мощность ВЭС на конец 2010 г.
(первых 10 стран)

## Slide 5
Ввод мощности ВЭС в 2010 г.
(первых 10 стран)

## Slide 6
Введенные и установленные мощности сетевых ФЭС в 2005 - 2009 гг.
Страны | Введенные мощности (МВт) |  |  |  |  | Установленные мощности на конец года (ГВт) |  |  | 
 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
Германия | 900 | 830 | 1170 | 2020 | 3800 | 2,8 | 4,0 | 6,0 | 9,8
Испания | 23 | 90 | 560 | 2430 | 70 | 0,2 | 0,7 | 3,3 | 3,4
Япония | 310 | 290 | 240 | 240 | 480 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,6
США | 65 | 100 | 160 | 250 | 430 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,2
Италия | - | 10 | 70 | 340 | 710 | 0,01 | 0,1 | 0,4 | 1,1
Ю. Корея | 5 | 20 | 60 | 250 | 70 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | 0,4
Другие страны Европы | 40 | 40 | 100 | 60 | 1000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,4
Другие страны | >20 | >50 | >150 | >250 | > 400 | >0,1 | >0,3 | >0,5 | > 0,9
Всего введенные | 1350 | 1400 | 2500 | 5900 | 7200 |  |  |  | 
Всего установлен-ные |  |  |  |  |  | 5,1 | 7,6 | 13,5 | 21,0
Источник: REN 21, Renewable global status report / 2006-2010

## Slide 7
Динамика установленной мощности ФЭС в мире за период 1995 - 2009 гг., ГВт

## Slide 8
Производство биотоплива и биодизеля
за период 2000 - 2009 гг., млрд. л./год

## Slide 9
Генерирующая мощность в мире по видам ресурсов в 2009 г.

## Slide 10
Введенная мощность в 2008 – 2009 гг по видам ресурсов

## Slide 11
Доля ВИЭ в потреблении первичной энергии в мире в 2008 г.
(12267 млн. т н.э.)

## Slide 12
Доля видов энергоисточников в производстве
электроэнергии в мире в 2008 г.

## Slide 13
Возобновляемая энергетика – 2020
Цели Wind Force - 10
Необходимые темпы
Факт. 2010 г. – 194390 МВт, 2015 г. – 539059 МВт, 2020 г. – 1209466 МВт
Доля ветра в производстве электроэнергии в 2020 г. – 10 %
Необходимы темпы прироста мощности
2010 – 2015 гг. – 22,5 %,
2010 – 2020 гг. – 20,0 %

## Slide 14
Состояние и перспективы строительства морских (offshore) ВЭС.
п/п | Страна | Установленная мощность, МВт |  |  | 
 |  | на конец 2002 г. | на конец 2008 г. | в период 2003-2010 гг. | планы до 2015 г.
1 | Бельгия | 0 | 30 | 216 | 1446
2 | Великобритания | 124 | 590,8 | 1872,8 | 8755,8
3 | Германия | 0 | 12 | 1795,5 | 10927,5
4 | Дания | 397,9 | 409,15 | 648,4 | 1276
5 | Ирландия | 25 | 25,2 | 547 | 1603,2
6 | Испания | 0 | 0 | 20 | 1976,4
7 | Италия | 0 | 0,08 | 162 | 827,08
8 | Канада | 0 | 0 | 20 | —
9 | Нидерланды | 18,8 | 246,8 | 246,8 | 2833,8
10 | Норвегия | 0 | 0 | 3 | 1553
11 | Польша | 0 | 0 | 120 | 533
12 | США | 0 | 0 | 472,5 | —
13 | Франция | 0 | 0 | 105 | 1070
14 | Финляндия | 0 | 24 | 207 | 1330
15 | Швеция | 23,3 | 133,3 | 298,3 | 3312
 | Итого | 589 | 1471,33 | 9350,2 | 37443,78
Источник: 1. Renewable Energy World, Yuly-August, 2005 г.
2. EWEA. The current status the wind industry. 2003 г.
3. Bimonthly Magazine – Yuly/August 2003 г.
4. German Wind Energy Association (BWE).

## Slide 15
Факт. (2007 - 2009 гг.) и прогноз (2010 -2014 гг.) годового ввода мощности ФЭС в Европе и в мире
Country | Type | 2007 | 2008 | 2009 | 2010e | 2011e | 2012e | 2013e | 2014e
Belgium | Сценарий 1* | 18 | 50 | 292 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240
 | Сценарий 2 |  |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280
Bulgaria | Сценарий 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 40 | 60 | 80 | 100
 | Сценарий 2 |  |  |  | 20 | 100 | 150 | 200 | 250
Czech Republic | Сценарий 1 | 3 | 51 | 411 | 900 | 100 | 130 | 150 | 175
 | Сценарий 2 |  |  |  | 1,000 | 425 | 450 | 475 | 500
France | Сценарий 1 | 11 | 46 | 185 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660
 | Сценарий 2 |  |  |  | 700 | 860 | 1,100 | 1,200 | 1,300
Germany | Сценарий 1 | 1,271 | 1,809 | 3,806 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000
 | Сценарий 2 |  |  |  | 7,000 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500
Greece | Сценарий 1 | 2 | 11 | 36 | 100 | 125 | 145 | 165 | 190
 | Сценарий 2 |  |  |  | 115 | 250 | 400 | 450 | 585
Italy | Сценарий 1 | 70 | 338 | 711 | 900 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,200
 | Сценарий 2 |  |  |  | 1,500 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000
Portugal | Сценарий 1 | 14 | 50 | 32 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
 | Сценарий 2 |  |  |  | 100 | 150 | 180 | 220 | 250
Spain | Сценарий 1 | 560 | 2,605 | 69 | 600 | 500 | 550 | 605 | 675
 | Сценарий 2 |  |  |  | 650 | 750 | 820 | 940 | 1,060
UK | Сценарий 1 | 4 | b | 10 | 20 | 80 | 150 | 200 | 250
 | Сценарий 2 |  |  |  | 40 | 100 | 200 | 350 | 500
Источник: Global market outlook for photovoltaics until 2014, May 2010 update
*Сценарий 1 – умеренный, сценарий 2 - ускоренный

## Slide 16
Факт. (2007 - 2009 гг.) и прогноз (2010 -2014 гг.) годового ввода мощности ФЭС в Европе и в мире
(продолжение)
Country | Type | 2007 | 2008 | 2009 | 2010e | 2011e | 2012e | 2013e | 2014e
Rest of EU | Сценарий 1 | 16 | 92 | 46 | 45 | 100 | 200 | 300 | 400
 | Сценарий 2 |  |  |  | 190 | 300 | 650 | 950 | 1,250
Total EU | Сценарий 1 | 1,969 | 5,060 | 5,605 | 8,190 | 5,670 | 6,095 | 7,525 | 7,980
 | Сценарий 2 |  |  |  | 11,515 | 8,405 | 9,690 | 11,795 | 13,475
China | Сценарий 1 | 20 | 45 | 160 | 160 | 250 | 300 | 400 | 600
 | Сценарий 2 |  |  |  | 600 | 1,000 | 1,250 | 1,800 | 2,500
India | Сценарий 1 | 20 | 40 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
 | Сценарий 2 |  |  |  | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,500
Japan | Сценарий 1 | 210 | 230 | 484 | 700 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200
 | Сценарий 2 |  |  |  | 1,200 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400
USA | Сценарий 1 | 207 | 342 | 477 | 600 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000
 | Сценарий 2 |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 6,000
Rest of the World | Сценарий 1 | 168 | 373 | 447 | 380 | 400 | 480 | 590 | 700
 | Сценарий 2 |  |  |  | 900 | 1,700 | 2,450 | 3,400 | 4,100
Total Non-EU | Сценарий 1 | 625 | 1,030 | 1,598 | 1,890 | 2,850 | 3,430 | 4,290 | 5,750
 | Сценарий 2 |  |  |  | 4,000 | 7,000 | 9,400 | 12,800 | 16,500
Total World | Сценарий 1 | 2,594 | 6,090 | 7,203 | 10,080 | 8,520 | 9,525 | 11,815 | 13,730
 | Сценарий 2 |  |  |  | 15,515 | 15,405 | 19,090 | 24,595 | 29,975
Источник: Global market outlook for photovoltaics until 2014, May 2010 update
*Сценарий 1 – умеренный, сценарий 2 - ускоренный

## Slide 17
Прогноз доли ВИЭ в потреблении электроэнергии государств EU -27
 | Доля в 2008 г. | Доля в 2020 г.
Австрия | 62 | 70,6
Бельгия | 5,3 | 20,8
Болгария | 7,4 | 20,5
Великобритания | 5,6 | 31,1
Венгрия | 5,6 | 10,9
Германия | 15 | 38,6
Греция | 8,3 | 39,8
Дания | 29 | 51,8
Ирландия | 12 | 42,5
Испания | 21 | 40
Италия | 17 | 26,4
Кипр | 0,3 | 16,2
Латвия | 41 | 59,8
Литва | 4,6 | 21,6
Люксембург | 41 | 12,1
Мальта | - | 12,9
Нидерланды | 8,9 | 37,0
Польша | 4,3 | 19,1
Португалия | 43 | 55,2
Румыния | 28 | 42,6
Словакия | 16 | 24
Словения | 29 | 39,1
Финляндия | 31 | 32,9
Франция | 14 | 27,1
Чехия | 5,2 | 14,4
Швеция | 56 | 62,9
Эстония | 2 | 17,4
EU-27 | 16,7 | 34

## Slide 18: Доля ВЭС в производстве электроэнергии в 2006, 2007 и 2009 годах

## Slide 19
Прогноз доли ВИЭ в потреблении первичной энергии отдельных государств, %
 | Доля в 2008 г. | Доля в 2020 г.
Австрия | 28,5 | 34
Бельгия | 3,3 | 13
Болгария | 9,4 | 16
Великобритания | 2,2 | 15
Венгрия | 6,6 | 13
Германия | 8,9 | 18
Греция | 8 | 18
Дания | 18,8 | 30 (к 2025 г.)
Ирландия | 3,8 | 16
Италия | 6,8 | 17
Латвия | 29,9 | 40
Литва | 15,3 | 23
Нидерланды | 3,2 | 14
Польша | 7,9 | 15
Португалия | 23,2 | 31
Румыния | 20,4 | 24
Словения | 15,1 | 25
Финляндия | 30,5 | 38
Франция | 11 | 23
Швеция | 44,4 | 49
Эстония | 19,1 | 25
EU-27 | 10,3 | 20
Китай |  | 15
Япония |  | 
Индия |  | 
Мир | 18 | 

## Slide 20
№ | Период | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г.
1 | Ветростанции | 2.917 | 4.12 | 6.645 | 8.832 | 14.075 | 9.63 | 8.383 | 6.623 | 5.235 | 4,174
2 | Геотермальные электростанции | 58,.2 | 91,.2 | 149.1 | 313.1 | 395.1 | 396.4 | 462.6 | 484.7 | 464.6 | 464
3 | Малые ГЭС | 2672.7 | 2541.9 | 2421.9 | 2422.2 | 2748.8 | 2777.1 | 2548.4 | 2715.5 | 2867.7 | 3318.3
4 | Тепловые электростанции на биомассе | 1816.9 | 2151 | 2444.1 | 2618.6 | 2824.1 | 2709.1 | 2910 | 2820.7 | 3122.7 | 2964.7
ИТОГО: |  | 4551 | 4788 | 5022 | 5363 | 5982 | 5892 | 5929 | 6028 | 6460 | 6751
Производство электроэнергии на электростанциях СНГ |  | 877800 | 891300 | 891300 | 916300 | 931900 | 953100 | 931381 | 1008256 | 1040400 | 990000
Доля возобновляемых источников энергии, % |  | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.68
Выработка электрической энергии в СНГ на базе
возобновляемых источников энергии, включая малые ГЭС, млн. кВт ч

## Slide 21: Аргументы ЗА:
21
возобновляемая энергетика (ВЭ) – это наиболее быстрый и дешевый способ решения проблем энергоснабжения (электроэнергия, тепло, топливо) удаленных труднодоступных населенных пунктов, не подключенных к сетям общего пользования, фактически речь идет о жизнеобеспечении 10 – 15 млн. человек;
сооружение энергетических установок возобновляемой энергетики – наиболее быстрый и дешевый способ энергообеспечения предприятий малого и среднего бизнеса, а это дополнительные рабочие места в деревнях и малых городах, где безработица – прямой путь к нищете;
сооружение объектов возобновляемой энергетики не требует больших единовременных капитальных вложений и осуществляется за короткое время (один – три года), в отличии от 5 – 10 летних периодов строительства объектов традиционной энергетики;

## Slide 22: Аргументы ЗА:
крупные объекты возобновляемой энергетики – это сокращение дефицита мощности и энергии в дефицитных энергосистемах, т.е. устранение препятствий в развитии промышленности;
развитие возобновляемой энергетики – это развитие инновационных направлений в промышленности, расширение внутреннего спроса на изделия машиностроения, а также расширение экспортных возможностей. Только на основе расширения внутреннего спроса возможно устойчивое развитие страны, как справедливо утверждают настоящие экономисты всех общественных формаций.
22

## Slide 23: Развитие возобновляемой энергетики означает развитие наукоемких технологий и оборудования.
В технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние достижения многих научных направлений и технологий: метеорологии, аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологии, материаловедения и т.д.
В свою очередь развитие наукоемких технологий имеет значительный социальный и макроэкономический эффект в виде создания дополнительных рабочих мест за счет сохранения и расширения научной, производственной и эксплуатационной инфраструктуры энергетики, а также создания возможности экспорта наукоемкого оборудования.
23

## Slide 24: Аргументы ЗА:
возобновляемая энергетика стремительно развивается более, чем в 80 странах мира.
  В условиях кризиса темпы роста в 2006 -2008 годах по отношению к предыдущему году составили:
  по ветроэнергетике 20 – 25 % ;
  по фотоэнергетике 40 – 45 % ;
  по солнечным коллекторам 10 – 15 %.
отсутствие потенциальной опасности техногенных катастроф.
24

## Slide 25: Развитие возобновляемой энергетики означает:
25
повышение экологической безопасности в локальных территориях, т.е. снижение вредных выбросов от электрических и котельных установок в городах со сложной экологической обстановкой, в местах массового отдыха населения, санитарно-курортных местностях и заповедных зонах.
13

## Slide 26: Об экономической эффективности возобновляемой энергетики
Вот что пишут об экономической оценке ведущие специалисты Мирового Банка.
«Традиционный финансовый анализ основан на расчете дисконтированного кеш-флоу. Но такого рода анализ не способен адекватно учесть будущие риски, связанные с ценами на топливо. Он также полностью игнорирует затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение, связанные с эмиссиями на электростанциях сжигающих ископаемое топливо.
Если мы рассмотрим затраты на полный технический цикл, то некоторые возобновляемые источники уже сейчас могут конкурировать с традиционными энергетическими ресурсами. Несмотря на это, потенциал этих финансово жизнеспособных технологий ВИЭ не реализуется полностью из-за различных барьеров рынка, таких как государственное субсидирование традиционных топлив». По данным этих авторов ежегодное государственное финансирование в СНГ газовой промышленности составляет 25 млрд. долл. США, а электроэнергетики – 15 млрд. долл. США.
Источник: Anil Cabraal, Sachin Agarwal, Masaki Takahashi, «Rising tu the challenge»/ Renwable Energy World, July-August 2007

## Slide 27: газ
Годовые субсидии в энергетику некоторых стран
Источник: IEA, World Energy Outlook,2006, Renewable Energy World, July, August, 2007
электричество

## Slide 28
В США по данной проблеме проведено много исследований. Вот как звучит
вывод по проблеме Utiliti Wind Group ( организация включающая 55
электрических компаний США, имеющих в своих энергосистемах ветростанции).
«Устаревшие и непрофессиональное мнение, одно из главных
беспокойств, часто выражаемое в энергетике состоит в том, что ветростанции
будут нуждаться в резервировании или передаваемой мощности в
равном объеме. Сейчас ясно, что как раз при умеренной доле ветроэнергетики,
необходимость иметь дополнительную генерирующую мощность
для компенсации нестабильности ветростанции, значительно меньше,
чем один к одному и часто близко к нулю».
Одно из авторитетнейших исследований, проведенное в 2004 году
для департамента коммерции штата Миннесота США, подтвердило, что
дополнительное включение ВЭС мощностью 1500МВт в энергосистему
наибольшего объединения Xeel Energy в штате Миннесота, будет нуждаться
в дополнительном вводе мощностей всего лишь 8 МВт на традиционном
топливе, для того, чтобы погасить дополнительные вариации мощности.
О необходимости резервирования
мощности ВЭС
30

## Slide 29: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
IES