## Slide 1: Перспективы использования биогаза и пеллет в Украине

## Slide 2: Пеллеты (пилеты, пеллетс, древесные топливные гранулы) представляют собой цилиндрической формы прессованные отходы древесного производства.

## Slide 3
Размеры пеллет обычно 6-8 мм в диаметре и 5-70 мм длинной, в зависимости от используемого сырья и качества производства пеллет . Плотность пеллет 1,5, поэтому, пеллеты тонут в воде.

## Slide 4: Материал для изготовления топливных пеллет – древесина в любой форме:
- отходы лесопереработки (кусковые)
- лес круглый
- стружка
- опилки
- горбыль
- кора

## Slide 5
Самым лучшим материалом для изготовления топливных пеллет является древесина хвойных пород (сосна, ель), благодаря высокому содержанию в них лигнина, их мягкости.
Берёза, лиственница - лиственные породы. Они более твердые, повышают износ узлов, потребление энергии.
Осина. Практически не пригодна к гранулированию. Содержание лигнина в осине меньше на 30%, чем в хвойных породах. Процесс гранулирование более сложный, а конечный продукт – менее устойчивый.

## Slide 6: Свойства пеллет
теплотворная способность пеллет сравнима с углем и составляет 4,3 - 4,5 кВт/ кг, (в 1,5 раза больше, чем у древесины);
конструктивные особенности печей позволяют автоматизировать процесс получения необходимого количества тепловой энергии;
при сжигании 2000 кг топливных пеллет выделяется столько же тепловой энергии как и при сжигании: 3200 кг древесины, 957 м3 газа, 1000 л дизельного топлива, 1370 л мазута;
горение пеллет из древесины в топке котла более эффективно: остатки (зола) не превышают 0,5 - 1 % от общего объема используемых гранул;
при сжигании гранулы не оказывают негативного влияния на окружающую среду;
пеллеты не содержат скрытых пор, склонных к самовоспламенению при повышении температуры.

## Slide 7
Объем производства пеллет в Украине составляет 200 000 тонн в год (95-97% уходит в страны ЕС).
Примерно 3 года назад в Украине появились первые торговые производства топливных пеллет. На сегодняшний день имеется в наличии 15 украинских компаний-производителей пеллет.

## Slide 8: Экономические преимущества пеллет:
стабильная цена, не зависящая от скачков цен на ископаемые виды топлива и от роста экологических налогов;
экономическая выгода в стоимости отопительного оборудования его сервиса и хранения топлива;
востребованность на европейском рынке - экспортируемый товар.

## Slide 9: В Украине запасы сырья для производства пеллет огромны и исчисляются миллиардами кубометров опилок. Сейчас на каждом гектаре рубки остается 40-60 куб.м. отходов лесопиления.

## Slide 11: Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих

## Slide 12: Первый вид — бактерии гидролизные, второй — кислотообразующие, третий — метанообразующие.

## Slide 13: Состав биогаза: 50—87 % метана, 13—50 % CO2, незначительные примеси H2 и H2S.

## Slide 14: Наиболее эффективная технология переработки- анаэробная (без доступа воздуха) ферментация в биогазовых установках.

## Slide 15: Сырьё для получения
навоз,
птичий помёт,
зерновая и меласная послеспиртовая барда,
пивная дробина,
свекольный жом,
фекальные осадки,
отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки, каныга),
трава,
бытовые отходы,
отходы молокозаводов — соленая и сладкая молочная сыворотка,
отходы производства биодизеля — технический глицерин от производства биодизеля из рапса,
отходы от производства соков — жом фруктовый, ягодный, овощной, виноградная выжимка,
водоросли,
отходы производства крахмала и патоки — мезга и сироп,
отходы переработки картофеля,
производства чипсов — очистки, шкурки, гнилые клубни, кофейная пульпа.

## Slide 16: Биогаз используют в качестве топлива для производства: электроэнергии, тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива.
Volvo и Scania производят автобусы с двигателями, работающими на биогазе.

## Slide 17: Хорошая биогазовая установка должна иметь необходимые части:
Емкость гомогенизации
Загрузчик твердого (жидкого)сырья
Реактор
Мешалки
Газгольдер
Система смешивания воды и отопления

## Slide 18
Газовая система
Насосная станция
Сепаратор
Приборы контроля
КИПиА с визуализацией
Система безопасности

## Slide 19
Себестоимость выработки электроэнергии при использовании биогаза составляет около 0,4 грн за 1 кВт∙ч.
Средняя стоимость реализации полученных биоудобрений составляет 800грн/т.

## Slide 20
Продажа биоудобрений обеспечивает короткий срок окупаемости капитальных затрат на строительство биогазовой установки.

## Slide 21: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!