Міністерство освіти і науки України

________________________________________________

Запорізька державна інженерна академія

Голубцов В.М.

Чижов С.Є.

Нагнітачі і теплові двигуни

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи „ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ТУРБІННОГО СТУПЕНЯ”

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальності 7.090510 «Теплоенергетика»

Запоріжжя

2007

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Нагнітачі і теплові двигуни» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності «Теплоенергетика» / Укладачі: Голубцов В.М., Чижов С.Є. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. - 33 с.

Укладачі: докт. техн. наук, проф. Голубцов В.М.

ас. Чижов С.Є.

Відповідальний за випуск: зав. кафедрою ТЕ,

докт. техн. наук проф. Яковлєва І.Г.

Дані методичні вказівки складені по матеріалах методичних вказівок [7] і призначені для закріплення теоретичних знань студентів, придбаних при прослуховуванні дисципліни «Нагнітачі і теплові двигуни» по розділу «Газові і парові турбіни», а також для вироблення у студентів практичних навиків по проектуванню проточної частини парової турбіни.

Виконувана робота складається з розрахункової і графічної частин.

Розрахункова частина містить аеродинамічний розрахунок проточної частини парового турбінного ступеня і вибір її конструктивних елементів.

Графічна частина складається з малюнків, виконаних на листах форматом А4 із зображенням в h-s координатах процесу розширення пари на турбіні, трикутників швидкостей, ескізів проточної частини і профілів соплової і робочої лопаток ступеня.

1. РОЗРАХУНОК ТУРБІННОГО СТУПЕНЯ

Розрахунок турбінного ступеня полягає у виборі і визначенні параметрів її проточної частини:

- форма і тип профілю соплової і робочих лопаток;

- конструктивні розміри ступеня;

- ККД ступені;

- внутрішня потужність ступеня.

Вихідні дані для розрахунку ступеня парової турбіни:

1. Тип ступеня (активна, реактивна, осьова, радіальна).

2. Витрата пари Gо, кг/с.

3. Початкові параметри пари:

- тиск Р0, МПа

- температура t0, 0С

- швидкість пари C0, м/с

4. Тиск пари за ступенем Р2, МПа.

5. Число оборотів валу турбіни n, об/хв.

6. Напрям потоку пари при вході на ступінь, град.

7. Ступінь використання вхідної  і вихідної  швидкості.

8. Ступінь реактивності .

1.1. Порядок розрахунку ступеня парової турбіни.

По заданих значеннях параметрів пари перед ступенем і за нею на h-s діаграмі для ізоентропного процесу розширення пари визначаються початкова h0 і кінцева h02 ентальпії, а також теплоперепади що приходяться:

- на турбінний ступінь

(1)

- на соплові решітки

(2)

- на робочі решітки

(3)

Користуючись діаграмою стану пари і h-s діаграмою, визначають параметри пари перед і за сопловими і робочими решітками

P0, t0,v0;	P1,t1,v1;	P2,t2,v2.

Фіктивна швидкість парового потоку (швидкість, еквівалентна всій енергії ступеня, що розташовується), відповідна розширенню адіабати на турбінному ступені, м/с

(4)

Якщо кінетична енергія на вході перед ступенем повністю використовується, то=1. Значення  приймається в межах 0,42…0,48; причому більше приймають для турбін підвищеної економічності. Приймаємо значення =0,42. Значення  виражає відношення швидкостей U/Са, де U - окружна швидкість, м/с.

На підставі прийнятого значення  визначається окружна швидкість на середньому діаметрі облопачування, м/с

(5)

Середній діаметр облопачування ступеня, м

(6)

Теоретична швидкість витікання пари із каналів соплових решіток , м/с

(7)

Визначаємо дійсну швидкість пари на виході із соплових каналів, м/с

,					(8)

де φ - коефіцієнт швидкості пари на вході в робочі решітки , який визначається з графіка з рисунку 1.

Вибираємо кут виходу парового потоку із соплових решіток (1=11…16°. Зменшення α1 бажано, оскільки це сприяє збільшенню висоти лопаток і зростанню корисної роботи ступеня. Проте зменшення α1, веде до додаткового зростання втрат в самих решітках і в зазорі між сопловими і робочими решітками.

Вибираємо ступінь парціальності ε і коефіцієнт витрати соплових решіток μ. Соплові решітки  виконуються для повної і парціальної підводної пари.

У турбінах великої потужності парціальне підведення пари, як правило, застосовується лише в регулюючому ступені при сопловому паророзподіленні.

У активних турбінах малої і частково середньої потужності (при малих об'ємних пропусках пари) парціальними виконуються інколи і проміжні ступені.

Приймаємо ступінь парціальності ε=1,0 і коефіцієнт витрати соплових решіток μ1 (коефіцієнт витрати соплових решіток при роботі із перегрітою парою лежить в межах μ1=0,97...0,98).

Рисунок 1 - Залежність коефіцієнта швидкості для сопел від теоретичної швидкості пари і висоти соплових решіток.

Визначаємо висоту соплових решіток, мм

,			(9)

де

- питомий об'єм пари (визначаємо по h-s діаграмі).

Висота соплових решіток робить суттєвий вплив на втрати в решітках. Із зменшенням висоти втрати різко зростають.

При висоті решіток l1<14...16 мм застосовують парціальне підведення пари (ε<1).

На малюнку 2 зображений ескіз проточної частини проміжного ступеня з типовими профілями соплової і робочої лопаток. Враховуючи великий вплив витоку пари в радіальних ущільненнях на ККД ступені, особливо при високому ступені реактивності величину зазору в них слід доводити до мінімально можливою (δ=0,5…1 мм).

Робочі лопатки завжди виконують з перекришею по відношенню до соплових решіток.

Для ступенів з невисокими решітками перекриша вибирається біля кореня лопатки , а біля вершин  , а також конструктивні розміри а і ( з табл. 1.

l			(10)

| Табл. 1. Значення перекриш и осевих зазорів ступені. |  |
| --- | --- |
| Висота соплової решітки, мм | Перекриша, мм |  | Осевий зазор, мм |  |
|  | Δ1 | Δ2 | а | δ |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 35…55 | 1 | 2…2,5 | 4…4,5 | 1…1,3 |
| 55…75 | 1,5…2 | 2,5…3 | 4,5…5 | 1,3…1,5 |
| 75…150 | 2…2,5 | 3…3,5 | 5…5,5 | 1,5…2 |
| 150…300 | 2,5…3 | 3,5…4 | 5,5…6 | 2…2,5 |
| 300…400 | 5…6 | 6,5…7,5 | 5,5…6 | 2…2,5 |
| 400…625 | 7…8 | 7…8 | 6,5…7 | 3…3,5 |
| 625 | 9…10 | 9…10 | 7…10 | 3,5…6 |

Визначаємо відносну швидкість пари на вході в робочі решітки, м/с

(11)

Визначуваний кут входу пари на робочі лопатки, град.

(12)

Рисунок 2 - Ескіз проточної частини проміжного ступеня.

Звідки

(13)

Кут виходу пари з робочих лопаток, град.

(14)

Теоретична швидкість пари на виході з робочих лопаток, м/с

(15)

Дійсна відносна швидкість пари на виході з робочих лопаток, м/с

,				(16)

де

- коефіцієнт швидкості пари в робочих решітках (визначається з рисунку 3).

Знайдене з рисунку 3 значення ψ відноситься до швидкості пари на робочих лопатках W2 близько 500 м/с. При інших швидкостях знайдене з малюнку 3 значення ψ слід помножити на поправочний коефіцієнт k, визначуваний з рисунку 4 ().

Уточнюємо дійсну швидкість пари на виході з робочих решіток, м/с

Рисунок 3 - Залежність дослідних значень коефіцієнта, швидкості пари на робочих лопатках від кута повороту потоку пари.

Рисунок 4 - Поправочний коефіцієнт на швидкість пари.

Уточнюємо кут виходу пари з робочих лопаток, град.

,			(17)

де

Після цього уточнюємо коефіцієнт швидкості пари на виході з робочих лопаток ψ, відповідний набутого уточненого значення кута β2 з урахуванням поправочного коефіцієнта k.

Розрахуємо погрішність визначення коефіцієнта ψ

Набуте значення погрішності повинне знаходитися в допустимих для технічних розрахунків межах.

Уточнюємо дійсну швидкість пари на виході з робочих решіток, м/с

Абсолютна швидкість пари на виході з робочих лопаток, м/с

(18)

Із співвідношення sinα2=(W2*sinβ2)/C2 або sinα2=C2a/C2 визначуваний кут напряму абсолютній швидкості

(19)

Будуємо в масштабі трикутники швидкостей (рисунок 5).

Рисунок 5 - Трикутники швидкостей турбінного ступеня.

З трикутників швидкостей знаходимо проекції швидкостей С1 і С2 на окружний і аксіальний напрям, м/с

(20)

(21)

(22)

(23)

2. ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ І ККД СТУПЕНІ ТУРБІНИ

Втрати в соплових каналах, кДж/кг

(24)

Втрати на робочих лопатках, кДж/кг

(25)

Втрати з вихідною швидкістю, кДж/кг

(26)

Визначаємо коефіцієнти втрат, виражені в долях енергії, що розташовується:

- у соплових решітках

(27)

- у робочих решітках

(28)

- з вихідною швидкістю

(29)

Визначуваний відносний ККД лопатки

,	(30)

де

Δhu - використаний теплоперепад, віднесений до вінців робочих решіток, кДж/кг

(31)

- коефіцієнт використання вихідної швидкості попереднього не регулюючого ступеня (для першого ступеня =0);

- коефіцієнт використання вихідної швидкості даного ступеня (=0,75...0,8);

Е - енергія пари, що доводиться на ступінь, кДж/кг

(32)

Для визначення відносного внутрішнього ККД ступеня знаходять втрати енергії на тертя і вентиляцію, витік пари через внутрішні зазори в діафрагмових і радіальних ущільненнях.

Потужність, що витрачається на тертя і вентиляцію в ступені при ступені парціальності =1, кВт

,			(33)

де

- коефіцієнт, значення якого для перегрітої пари рівне 1,1...1,2; для насиченої пари - 1,3;

d - діаметр диска, зміряний посередині лопаток, м

- щільність середовища, в якому обертається диск, кг/м

- питомий об'єм пари, м/кг

Втрати на тертя і вентиляцію, кДж/кг

(34)

Втрати на тертя і вентиляцію в долях енергії, що розташовується

(35)

Втрати на витік пари в діафрагмових і радіальних ущільненнях висловлюються в долях енергії, що розташовується, на ступінь по формулі (для діафрагмових ущільнень)

,			(36)

де

- коефіцієнт витрати пари в ущільненнях діафрагм (знаходиться по кривим на рисунку 6;  приймається 0,5…1,5 [1]);

F - площа кільцевого зазору діафрагмового ущільнення, м

(37)

d - діаметр по діафрагмовому ущільненню (залежить від конструктивних особливостей турбін), приймається в межах 0,4...0,6 м;

- радіальний зазор в ущільненні (приймається 0,5 мм);

- коефіцієнт витрати пари в соплових решітках (згідно з експериментальними даними =0,96...0,98 для перегрітої пари і 1,02…1,04 - для вологого);

F - вихідний перетин соплових решіток, м

(38)

z1 - число гребінців ущільнювачів у діафрагмі (приймається 4).

Абсолютна величина втрат в діафрагмових ущільненнях, кДж/кг

(39)

Втрата на витік пари в радіальних ущільненнях робочих лопаток

,	(40)

де

Δh - абсолютна величина витоку пари в радіальних ущільненнях робочих лопаток;

- коефіцієнт витрати пари в зазорах радіальних ущільнень (визначається по кривим графічних залежностей рисунок 6);

Рисунок 6 - Значення коефіцієнта витрати для лабіринтових ущільнень різної форми.

- площа кільцевого зазору радіального ущільнення, м

(41)

- радіальний зазор в ущільненні (приймається 0,5 мм);

z - число гребінців ущільнювачів (приймається 4);

- ступінь реактивності на периферії ступеня

(42)

Абсолютна величина втрат від витоку в радіальних ущільненнях

(43)

Відносний внутрішній ККД ступеня

(44)

Використаний теплоперепад в ступені

(45)

Внутрішня потужність ступеня, кВт

(46)

На мал. 7 зображений тепловий процес ступеня в h-S діаграмі.

Рисунок 7 - Тепловий процес нерегульованого ступеня в h-s діаграмі.

3. РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ СТУПЕНЯ ТУРБІНИ

Для визначенні режиму руху парового струменя в ступені визначаємо відношення тиску пари на виході із ступеня до тиску на її вході P1/P0.

Визначаємо число Маха для соплових решіток

,				(47)

де

а - швидкість розповсюдження звуку у вихідному перетині соплових решіток, м/с

(48)

к=1,035+0,1.хср (хср - середній ступінь сухості пари);

к=1,3 - для перегрітої пари при хср=0.

P1 - тиск, Па.

Перевіряємо вихідну висоту соплових решіток, м

(49)

По набутих значень числа Маха Mс1 і кута виходу потоку пари (кут нахилу соплових лопаток) по таблиці 1 підбираємо профіль соплової лопатки.

Таблиця 1 - Основні параметри соплових турбінних решіток.

| Група | Діапазон чисел Маху | Позначення профілю | Кут виходу потоку пари α1, град. | Оптимальний відносний крок ṫ=t1/В | Хорда профілю соплових решіток, В, мм | Оптимальний кут установки β, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | 0,1…0,9 | С-90-09А | 8...11 | 0,72...0,85 | 60,6 | 27...33 |
|  |  | C-90-12A | 10...14 | 0,72...0,87 | 62,5 | 31...36 |
|  |  | С-90-15А | 13...17 | 0,70...0,85 | 51,5 | 36...43 |
|  |  | C-50-18A | 16...20 | 0,70...0,80 | 47,1 | 41...46 |
|  |  | C-90-22A | 20...24 | 0,70...0,80 | 45 | 41...47 |
|  |  | С-90-27А | 24...З0 | 0,65...0,75 | 45 | 45...51 |
|  |  | С-90-ЗЗА | 30...36 | 0,62...0,75 | 45 | 52...58 |
|  |  | C-90-38A | 35...42 | 0,60...0,73 | 45 | 56...68 |
|  |  | C-55-15A | 12...18 | 0,72...0,87 | 45 | 50...56 |
|  |  | С-55-20А | 17...33 | 0,70...0,85 | 41,5 | 62...67 |
|  |  | С-45-25A | 21...28 | 0,60...0,75 | 45,8 | 62...67 |
|  |  | С-60-30А | 27...34 | 0,52...0,70 | 34,6 | 67...73 |
|  |  | С-65-20А | 17...33 | 0,60...0,70 | 45 | 48...55 |
|  |  | С-70-25А | 22...28 | 0,50...0,67 | 45 | 53...59 |
| Б | 0,85…1,3 | C-90-12Б | 10...14 | 0,72...0,87 | 56,6 | 32...37 |
|  |  | С-90-15Б | 13...17 | 0,70...0.85 | 52 | 35...41 |
| В | 1,3…1,6 | С-90-12В | 10...14 | 0,58...0,68 | 40,9 | 39...43 |
|  |  | С-90-15В | 13...17 | 0,55...0,65 | 42 | 38...42 |

Примітка. Група А відноситься до дозвукових, Б - до навколозвукових, В - до надзвукових потоків пари. Застосовуються наступні позначення решіток: С - соплова. Наприклад: C-90-12A (перші дві цифри позначають кут входу, другі дві цифри - кут виходу парового потоку в градусах, остання літера вказує область швидкостей, що рекомендується).

Для вибраного профілю лопатки з таблиці 1 беремо величину відносного кроку

,			(50)

де

- хорда профілю соплової лопатки, мм.

Визначуваний крок соплових решіток, мм

(51)

Кількість направляючих лопаток

(52)

Якщо визначена таким чином кількість лопаток виявиться не цілим числом, то, округливши його до найближчого цілого числа, підраховують остаточно крок решіток t1

(53)

Залежно від значення числа Маха і кута виходу потоку пари з таблиці 1 визначаємо характеристики профілю соплової лопатки.

Для побудови профілю визначимо коефіцієнт подібності

(54)

Профіль лопатки і основні геометричні розміри підбираються по даним в таблиці Додатку 2 координатам точок профілю. Розміри і координати, вказані в таблиці Додатку 2 потрібно помножити на коефіцієнт подібності .

Значення М, вказане на малюнку Додатку 2 визначається по формулі

(55)

Кут установки соплової лопатки β вибираємо з діапазону оптимального кута установки, приведеному в таблиці 1.

Приймаючи оптимальний кут β, будуємо ескіз соплової лопатки (малюнок 8).

Рисунок 8 - Ескіз профілю соплової лопатки С-90-09А.

Визначаємо вихідний перетин каналів робочих решіток, м2

,			(56)

де

- коефіцієнт витрати пари в робочих решітках [2].

Розрахункова вихідна висота робочих решіток, мм

(57)

Визначаємо швидкість розповсюдження звуку в робочих решітках, м/с

(58)

Визначаємо число Маха для робочих решіток

(59)

По табл. 2 підбираємо профіль робочої лопатки.

Для вибраної лопатки з табл. 2 визначаємо величину відносного кроку

,			(60)

де

В - хорда профілю робочої лопатки, мм.

Для вибраної лопатки крок робочих решіток, мм

(61)

Кількість робочих лопаток, шт.

(62)

Оскільки кількість лопаток не може бути дробовим числом, округляємо до найближчого цілого і уточнюємо остаточний крок решіток, мм

(63)

Залежно від значення числа Маха і кута виходу потоку пари з таблиці 2 визначаємо характеристики профілю робочої лопатки.

Для побудови профілю визначимо коефіцієнт подібності

(64)

Профіль лопатки і основні геометричні розміри підбираються по даним в таблиці Додатку 3 координатам точок профілю. Розміри і координати, вказані в таблиці Додадку 3 потрібно помножити на коефіцієнт подібності k''под.

Кут установки робочої лопатки β вибираємо з діапазону оптимального кута установки, приведеному в таблиці 2.

Приймаючи оптимальний кут β, будуємо ескіз робочої лопатки (рисунок 9).

Таблиця 2

Основні параметри робочих турбінних решіток.

| Група | Діапазон чисел Маху | Позначення профілю | Кут виходу потоку пари β2, град. | Оптимальний відносний крок ṫ=t2/В | Хорда профілю робочих решіток В, мм | Оптимальний кут установки β, град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | 0,1…0,9 | Р-23А | 12...16 | 0,6...0,75 | 25,9 | 77…82 |
|  |  | Р-26-17A | 15...19 | 0,6...0,7 | 25,7 | 75…81 |
|  |  | Р-30-21A | 19…24 | 0,58...0,68 | 25,6 | 77…83 |
|  |  | Р-35-25A | 22...28 | 0,55...0,65 | 25,4 | 76…82 |
|  |  | Р-46-29A | 25…32 | 0,45...0,58 | 25,6 | 75…81 |
|  |  | Р-50-33A | 30...З6 | 0,43...0,55 | 25,6 | 75…81 |
|  |  | Р-60-38A | 35...42 | 0,41...0,51 | 26,1 | 72…78 |
|  |  | Р-23-14AК | 12...16 | 0,6...0,75 | 25,9 | 75…81 |
|  |  | Р-26-17АК | 15...19 | 0,6...0,7 | 25,7 | 75…81 |
| Б | 0,85…1,25 | Р-27-17Б | 15…19 | 0,57...0,65 | 25,4 | 75…81 |
|  |  | Р-27-17Бк | 15…19 | 0,57...0,68 | 25,4 | 75…81 |
|  |  | Р-30-21Б | 19-24 | 0,55...0,65 | 20,1 | 81…85 |
|  |  | Р-35-25Б | 22…28 | 0,55...0,65 | 25,2 | 82…87 |
| В | 1,25…1,9 | Р-21-18В | 16…20 | 0,6...0,7 | 20 | 86…89 |
|  |  | Р-25-22В | 20…24 | 0,54...0,64 | 20 | 87…90 |

Примітка. Група А відноситься до дозвукових, Б - до навколозвукових, В - до надзвукових потоків пари. Застосовуються слідуючи позначення решіток: Р - робоча. Наприклад: Р-30-21A (перші дві цифри позначають кут входу, другі дві цифри - кут виходу парового потоку в градусах, остання літера вказує область швидкостей, що рекомендується).

Рисунок 9 - Ескіз профілю робочої лопатки Р-30-21А.

Вихідні дані для розрахунку турбінного проміжного ступеня (по варіантах) приведені в Додатку 1.

Список використовуваної літератури

1. Зуб М.М. Паровые турбины. - Киев: Вища шк., 1974.

2. Щегляев А.В. Паровые турбины. - М.: Энергия, 1976.

3. Семенов А.С., Шевченко А.М. Тепловой расчет паровой турбины. - Киев: Вища шк., 1975.

4. Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Атлас профилей решеток осевых турбин. - М.: Машиностроение, 1965.

5. Нигматулин И.Н., Шляхин П.Н., Ценев В.Н. Тепловые двигатели. - М.: Высш. шк., 1974.

6. Нащекин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.: Высш. Шк., 1975.

7. Тепловой расчет турбинной ступени. Методические указания к контрольным работам по курсу «Нагнетатели и тепловые двигатели» для студентов специальности 0308 / Сост. Лелюк В.П., Тандура И.П.. - Запорожье: ЗИИ, 1978. - 28 с.

8. Жирицкий Г.С. и др. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов. - М.: Машиностроение. 1971.

Додаток 1

Вихідні дані для розрахунку

| Номер завдання | Витрата пари, кг/с | Початкові параметри пари | Тиск пари за ступенем , МПа | Число оборотів турбіни, об/хв | Напрям пари при вході в ступінь | Ступінь використання швидкості | Ступінь реактивності, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | , МПа | , 0С | Швидкість С0, м/с |  |  |  | вхідний | вихідний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 30 | 2,5 | 400 | 90 | 2,0 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 10 |
| 2 | 38 | 0,4 | 180 | 55 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 6 |
| 3 | 50 | 2,2 | 320 | 53,8 | 1,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 5 |
| 4 | 45 | 0,8 | 220 | 100 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,35 | 6 |
| 5 | 37 | 1,4 | 310 | 40 | 1,0 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,6 | 25 |
| 6 | 32 | 2,8 | 290 | 50 | 2,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,4 | 35 |
| 7 | 50 | 1,8 | 310 | 50 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 20 |
| 8 | 38 | 0,4 | 180 | 80 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 9 | 20 | 4,0 | 420 | 75 | 3,4 | 3200 | 90 | 1,0 | 0,6 | 15 |
| 10 | 46 | 0,85 | 210 | 60 | 0,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 1 | 20 |
| 11 | 31 | 1,8 | 320 | 50 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 45 |
| 12 | 52 | 1,6 | 300 | 50 | 1,28 | 2400 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 13 | 54 | 1,35 | 290 | 45 | 1,02 | 2800 | 90 | 1,0 | 0 | 30 |
| 14 | 50 | 2,2 | 320 | 50 | 1,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 15 |
| 15 | 23,6 | 4,28 | 310 | 50 | 3,72 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 8 |
| 16 | 23,6 | 3,72 | 295 | 60 | 3,28 | 2500 | 90 | 1,0 | 0 | 8 |
| 17 | 23,6 | 3,28 | 290 | 70 | 2,93 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 8 |
| 18 | 23,6 | 2,93 | 280 | 50 | 2,58 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,3 | 8 |
| 19 | 22,1 | 2,58 | 270 | 70 | 2,22 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 10 |
| 20 | 22,1 | 2,22 | 250 | 65 | 1,92 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 10 |
| 21 | 22,1 | 1,92 | 220 | 45 | 1,63 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 20 |
| 22 | 22,1 | 1,63 | 210 | 40 | 1,4 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 10 |
| 23 | 20,74 | 1,41 | 200 | 90 | 1,14 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 12 |
| 24 | 20,74 | 1,14 | 190 | 80 | 0,9 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,4 | 12 |
| 25 | 20,74 | 0,9 | 180 | 70 | 0,69 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,3 | 13 |
| 26 | 19,98 | 0,69 | 170 | 70 | 0,52 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 13 |
| 27 | 19,98 | 0,52 | 160 | 60 | 0,39 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 28 | 19,98 | 0,39 | 160 | 50 | 0,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 29 | 18,82 | 0,3 | 155 | 45 | 0,19 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 17 |
| 30 | 18,82 | 0,19 | 150 | 50 | 0,11 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 18 |
| 31 | 31 | 2,8 | 390 | 90 | 2,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 1 |
| 32 | 37 | 0,42 | 190 | 50 | 0,22 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 5 |
| 33 | 48 | 2,2 | 310 | 50 | 1,5 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 5 |
| 34 | 45 | 0,9 | 210 | 110 | 0,23 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,35 | 5 |
| 35 | 35 | 1,4 | 300 | 50 | 1,0 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,6 | 25 |
| 36 | 34 | 2,8 | 290 | 50 | 2,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,4 | 35 |
| 37 | 33 | 1,4 | 300 | 50 | 1,0 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,6 | 25 |
| 38 | 48 | 1,8 | 310 | 40 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 25 |
| 39 | 32 | 2,7 | 290 | 30 | 2,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,4 | 23 |
| 40 | 35 | 0,4 | 180 | 30 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 41 | 35 | 0,4 | 180 | 30 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 42 | 22 | 4,0 | 410 | 35 | 3,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 15 |
| 43 | 45 | 0,85 | 205 | 30 | 0,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| Продовження додатку 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44 | 30 | 1,8 | 300 | 40 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 45 |
| 45 | 50 | 1,6 | 310 | 40 | 1,28 | 2500 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 46 | 50 | 1,35 | 290 | 40 | 1,02 | 2800 | 90 | 1,0 | 0 | 3 |
| 47 | 52 | 2,2 | 320 | 50 | 1,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 15 |
| 48 | 34 | 0,42 | 185 | 35 | 0,22 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 49 | 20 | 3,9 | 400 | 40 | 3,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 15 |
| 50 | 47 | 0,9 | 200 | 35 | 0,7 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 51 | 32 | 1,85 | 305 | 40 | 1,45 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 4 |
| 52 | 51 | 1,7 | 320 | 45 | 1,3 | 2500 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 53 | 52 | 1,4 | 250 | 40 | 1,1 | 2800 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 54 | 35 | 0,4 | 180 | 40 | 0,23 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 55 | 36 | 0,41 | 180 | 35 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 56 | 23 | 4,0 | 400 | 35 | 3,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 15 |
| 57 | 44 | 0,9 | 210 | 30 | 0,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 58 | 31 | 1,85 | 300 | 40 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 45 |
| 59 | 55 | 1,6 | 310 | 40 | 1,31 | 2500 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 60 | 50 | 2,2 | 320 | 50 | 1,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 15 |
| 61 | 35 | 0,41 | 180 | 35 | 0,22 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 2 |
| 62 | 24 | 3,9 | 390 | 40 | 3,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 1 |
| 63 | 45 | 0,9 | 180 | 30 | 0,65 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 64 | 30 | 1,8 | 300 | 42 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 35 |
| 65 | 50 | 1,8 | 310 | 40 | 1,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 66 | 50 | 1,4 | 300 | 40 | 1,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 67 | 32 | 0,39 | 190 | 40 | 0,24 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 68 | 42 | 0,4 | 180 | 35 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 69 | 30 | 2,7 | 380 | 80 | 2,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 70 | 38 | 0,41 | 180 | 50 | 0,22 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 5 |
| 71 | 45 | 2,1 | 300 | 50 | 1,5 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 5 |
| 72 | 46 | 1,0 | 220 | 100 | 0,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,3 | 5 |
| 73 | 34 | 1,5 | 310 | 50 | 1,0 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 20 |
| 74 | 34 | 2,8 | 300 | 50 | 2,35 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,4 | 30 |
| 75 | 35 | 1,5 | 300 | 50 | 1,0 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 20 |
| 76 | 45 | 2,0 | 310 | 50 | 1,5 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 20 |
| 77 | 30 | 2,6 | 280 | 40 | 2,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 2 |
| 78 | 40 | 0,4 | 190 | 45 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,1 | 2 |
| 79 | 25 | 4,0 | 410 | 40 | 3,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 2 |
| 80 | 40 | 0,9 | 200 | 3,5 | 0,6 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 2 |
| 81 | 30 | 1,8 | 290 | 50 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 40 |
| 82 | 51 | 1,6 | 300 | 40 | 1,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 20 |
| 83 | 50 | 2,4 | 300 | 55 | 1,5 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 20 |
| 84 | 37 | 0,4 | 175 | 35 | 0,21 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,5 | 15 |
| 85 | 25 | 4,0 | 395 | 45 | 3,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0,6 | 15 |
| 86 | 44 | 0,9 | 190 | 35 | 0,65 | 1500 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 87 | 32 | 1,9 | 290 | 40 | 1,4 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 30 |
| 88 | 53 | 1,9 | 300 | 40 | 1,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 10 |
| 89 | 51 | 1,5 | 300 | 42 | 1,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 20 |
| 90 | 31 | 0,4 | 190 | 42 | 0,24 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 10 |
| 91 | 41 | 0,4 | 180 | 42 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 15 |
| 92 | 35 | 2,8 | 350 | 70 | 2,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 10 |
| 93 | 35 | 0,4 | 182 | 50 | 0,21 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Продовження додатку 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 94 | 41 | 2,0 | 290 | 50 | 1,5 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 5 |
| 95 | 45 | 1,1 | 210 | 110 | 0,3 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 5 |
| 96 | 35 | 0,45 | 180 | 50 | 0,2 | 3000 | 90 | 1,0 | 0 | 20 |
| 97 | 22 | 0,39 | 410 | 50 | 3,4 | 3100 | 90 | 1,0 | 0,6 | 10 |
| 98 | 50 | 1,7 | 300 | 50 | 1,29 | 2500 | 90 | 1,0 | 0 | 25 |
| 99 | 50 | 1,4 | 280 | 50 | 1,02 | 2800 | 50 | 1,0 | 0 | 25 |
| 100 | 50 | 2,5 | 330 | 50 | 1,7 | 1500 | 90 | 1,0 | 0,5 | 20 |

Додаток 2

Профіль направляючої лопатки

Координати точок спинки і увігнутої поверхні профілю, мм

| № точки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 1,5 | 3,35 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 47,7 | 49 | 51,95 |
| YСП | 3,35 | 9,05 | 11,5 | 12,85 | 14,6 | 14,5 | 13,47 | 12,08 | 10,18 | 7,98 | 5,8 | 3,61 | 2,4 | 1,42 | 0 |
| YВОГ | 3,35 | 0,56 | 0 | 0,48 | 3,02 | 4,9 | 5,63 | 5,8 | 5,4 | 4,52 | 3,36 | 2 | 1,18 | 0,5 | 0 |

Додаток 3

Профіль робочої лопатки

Координати точок спряження, мм

| № точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0,37 | 5,34 | 25,176 | 25,938 | 25,4 | 23,2 | 11,665 | 6,425 | 0,011 |
| Y | 0,091 | 5,446 | 0,229 | 0,365 | 10,291 | 15,774 | 18,482 | 13,381 | 0,265 |

Додаток 4

1. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ТУРБІННОГО СТУПЕНЯ

Вихідні дані для розрахунку ступеня парової турбіни:

1. Витрата пари Gо=25 кг/с.

2. Початкові параметри пари:

- тиск Р0=4 МПа

- температура t0=4100С

- швидкість пари C0=40 м/с

3. Тиск пари за ступенем Р2=3,4 МПа.

4. Число оборотів валу турбіни n=3000 об/хв.

5. Напрям потоку пари при вході на ступінь =90 град.

6. Ступінь використання вхідної =1,0 і вихідний =0,5 швидкості.

7. Ступінь реактивності =20.

  - Розрахунок ступеня парової турбіни.

По заданих значеннях параметрів пари перед ступенем і за нею на h-s діаграмі для ізоентропного процесу розширення пари визначаються початкова h0=3240 кДж/кг і кінцева h2=3190 кДж/кг ентальпії, а також теплоперепади що доводяться:

- на турбінний ступінь, кДж/кг

- на соплові решітки, кДж/кг

- на робочі решітки, кДж/кг

Користуючись діаграмою стану пари і h-s діаграмою, визначають параметри пари перед і за сопловими і робочими решітками

P0=4,0 МПа; t0=410оС; v0=0,077 м3/кг

P1=3,5 МПа; t1=388оС; v1=0,085 м3/кг

P2=3,4 МПа; t2=385оС; v2=0,087 м3/кг

Фіктивна швидкість парового потоку (швидкість, еквівалентна всій енергії ступеня, що розташовується), відповідна його адіабатному розширенню на турбінному ступені, м/с

Якщо кінетична енергія на вході перед ступенем повністю використовується, то=1. Значення  приймається в межах 0,42…0,48; причому більше приймають для турбін підвищеної економічності. Приймаємо значення =0,43. Значення  виражає відношення швидкостей U/Са, де U - окружна швидкість, м/с.

На підставі прийнятого значення  окружна швидкість на середньому діаметрі облопачування, м/с

Середній діаметр облопачування ступеня, м

Теоретична швидкість витікання пари з каналів соплових решіток, м/с

Дійсна швидкість пари на виході з соплових каналів, м/с

,

де φ - коефіцієнт швидкості пари на вході в робочі грати, який визначається з графіка по мал. 1.

Вибираємо кут виходу парового потоку з соплових решіток (1=11°.

Вибираємо ступінь парціальності ε=1 і коефіцієнт витрати соплових решіток μ1=0,97.

Висота соплових решіток, мм

На мал. 2 зображений ескіз проточної частини проміжного ступеня з типовими профілями соплової і робочої лопаток. Враховуючи великий вплив витоку пари в радіальних ущільненнях на ККД ступені, особливо при високому ступені реактивності величину зазору в них слід доводити до мінімально можливою (δ=0,5…1 мм).

Робочі лопатки завжди виконують із перекришею по відношенню до соплових решіток.

Для ступенів із невисокими решітками перекриша вибирається біля кореня лопатки =1 мм, а біля вершин =1,6 мм

Рисунок -  Ескіз проточної частини проміжного ступеня

Відносна швидкість пари на вході в робочі решітки, м/с

Кут входу пари на робочі лопатки

Звідки

Кут виходу пари з робочих лопаток

Теоретична швидкість пари на виході з робочих лопаток, м/с

Дійсна відносна швидкість пари на виході з робочих лопаток, м/с

,

де

- коефіцієнт швидкості пари в робочих решітках (визначаємо по мал. 3).

Знайдене по мал. 3 значення  відноситься до швидкості пари на робочих лопатках ω2 близько 500 м/с. При інших швидкостях знайдене по мал. 3 значення ψ слід помножити на поправочний коефіцієнт k, визначуваний із мал. 4 ().

Уточнюємо дійсну швидкість пари на виході з робочих решіток, м/с

Уточнюємо кут виходу пари з робочих лопаток

,

де

Після цього уточнюємо коефіцієнт швидкості пари на виході з робочих лопаток ψ, відповідний набутого уточненого значення кута β2 з урахуванням поправочного коефіцієнта k.

Погрішність визначення коефіцієнта ψ

Уточнюємо дійсну швидкість пари на виході з робочих решіток, м/с

Абсолютна швидкість пари на виході з робочих лопаток, м/с

Із співвідношення sinα2=(W2*sinβ2)/C2 або sinα2=C2a/C2 визначуваний кут напряму абсолютній швидкості

Будуємо в масштабі трикутники швидкостей.

Рисунок - Трикутники швидкостей турбінного ступеня

З трикутників швидкостей знаходимо проекції швидкостей С1 і С2 на окружний і аксіальний напрям, м/с

2. ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ І ККД СТУПЕНІ ТУРБІНИ

Втрати в соплових каналах, кДж/кг

Втрати на робочих лопатках, кДж/кг

Втрати з вихідною швидкістю, кДж/кг

Коефіцієнти втрат, виражені в долях енергії, що розташовується:

- у соплових решітках

- у робочих решітках

- з вихідною швидкістю

Відносний ККД лопатки

,

де

Δhu - використаний теплоперепад, віднесений до вінців робочих решіток, кДж/кг

- коефіцієнт використання вихідної швидкості попереднього не регулюючого ступеня (для першого ступеня =0);

- коефіцієнт використання вихідної швидкості даного ступеня (=0,75...0,8);

Е - енергія пари, що доводиться на ступінь, кДж/кг

Для визначення відносного внутрішнього ККД ступеня знаходимо втрати енергії на тертя і вентиляцію, витік пари через внутрішні зазори в діафрагмових і радіальних ущільненнях.

Потужність, що витрачається на тертя і вентиляцію в ступені при ступені парціальності =1, кВт

,

де

- коефіцієнт, значення якого для перегрітої пари рівне 1,1…1,2; для насиченої пари - 1,3;

d - діаметр диска, зміряний посередині лопаток, м

- щільність середовища, в якому обертається диск, кг/м3

- питомий об'єм пари, м3/кг.

Втрати на тертя і вентиляцію, кДж/кг

Втрати на тертя і вентиляцію в долях енергії, що розташовується

Втрати на витік пари в діафрагмових і радіальних ущільненнях виражаються в долях енергії, що розташовується, на ступінь

,

де

- коефіцієнт витрати пари в ущільненнях діафрагм (знаходиться по кривим на мал. 6) =0,78;

F - площа кільцевого зазору діафрагмового ущільнення, м2

d - діаметр по діафрагмовому ущільненню (залежить від конструктивних особливостей турбін), приймається в межах 0,4...0,6 м;

- радіальний зазор в ущільненні (приймається 0,3 мм);

- коефіцієнт витрати пари в соплових решітках (згідно з експериментальними даними =0,96...0,98 для перегрітої пари і 1,02…1,04 - для вологого);

F - вихідний перетин соплових решіток, м2

z1 - число гребінців ущільнювачів в діафрагмі (приймається 4).

Абсолютна величина втрат в діафрагмових ущільненнях, кДж/кг

Втрата на витік пари в радіальних ущільненнях робочих лопаток

,

де

Δh - абсолютна величина витоку пари в радіальних ущільненнях робочих лопаток;

- коефіцієнт витрати пари в зазорах радіальних ущільнень (визначається по кривим графічних залежностей малюнок 6) =0,76;

- площа кільцевого зазору радіального ущільнення, м2

z - число гребінців ущільнювачів (приймається 4);

- ступінь реактивності на периферії ступеня

Абсолютна величина втрат від витоку в радіальних ущільненнях

Відносний внутрішній ККД ступеня

Використаний теплоперепад в ступені, кДж/кг

Внутрішня потужність ступеня, кВт

На мал. зображений тепловий процес ступеня в h-S діаграмі.

Рисунок -  Тепловий процес нерегульованого ступеня в h-s діаграмі

3. РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ПРОТОЧНОЇ ЧАСТИНИ СТУПЕНЯ ТУРБІНИ

Для визначенні режиму руху парового струменя в ступені визначаємо відношення тиску пари на виході із ступеня до тиску на її вході P1/P0.

Визначаємо число Маха для соплових решіток

,

де

а - швидкість розповсюдження звуку у вихідному перетині соплових решіток, м/с

к=1,3 - для перегрітої пари;

P1 - тиск, Па.

Перевіряємо вихідну висоту соплових решіток, м

По набутим значенням числа Маха Mс1 і куту входу потоку пари (кут нахилу соплових лопаток) по табл. 1 підбираємо профіль соплової лопатки C-90-12A.

Для вибраного профілю лопатки з табл. 1 беремо величину відносного кроку і оптимальний кут установки

,

де

- хорда профілю соплової лопатки (=60,6 мм).

Визначуваний крок соплових решіток, мм

Кількість направляючих лопаток, шт.

Остаточно крок решітки

Залежно від значення числа Маха і кута виходу потоку пари по табл. 1 визначаємо характеристики профілю соплової лопатки.

Для побудови профілю визначимо коефіцієнт подібності

Профіль лопатки і основні геометричні розміри підбираються по даним в таблиці Додатку 2 координатам точок профілю. Розміри і координати, вказані в табл. 1 потрібно помножити на коефіцієнт подібності .

Значення М, вказане на малюнку Додатку 2 визначається по формулі

Кут установки соплової лопатки β вибираємо з діапазону оптимального кута установки, приведеному в табл. 1.

Приймаємо оптимальний кут β=32о, будуємо ескіз соплової лопатки.

Визначаємо вихідний перетин каналів робочих решіток, м2

,

де

- коефіцієнт витрати пари в робочих решіток [2].

Рисунок-  Ескіз профілю соплової лопатки.

Розрахункова вихідна висота робочих решіток, мм

Швидкість розповсюдження звуку в робочих решітках, м/с

Число Маха для робочих решіток

По табл. 2 підбираємо профіль робочої лопатки Р-26-17А.

Для вибраної лопатки з табл. 2 визначаємо величину відносного кроку

,

де

В - хорда профілю робочої лопатки (В=25,7 мм).

Для вибраної лопатки крок робочих решіток, мм

Кількість робочих лопаток, шт.

Уточнюємо остаточний крок решіток, мм

Залежно від значення числа Маха і кута виходу потоку пари по таблиці Додатку 3 визначаємо характеристики профілю робочої лопатки.

Для побудови профілю визначимо коефіцієнт подібності

Профіль лопатки і основні геометричні розміри підбираються по даним в таблиці Додатку 3 координатам точок профілю. Розміри і координати, вказані в табл. 2 потрібно помножити на коефіцієнт подібності k''под.

Кут установки робочої лопатки β вибираємо з діапазону оптимального кута установки, приведеному в табл. 2.

Приймаючи оптимальний кут β=81о, будуємо ескіз робочої лопатки.

Рисунок - Ескіз профілю робочої лопатки.