# 1. ДИСКРЕТНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Задача 1.1  Отримати чисельні значення ентропії, продуктивності та надмірності немарковського дискретного джерела інформації з алфавітом  X  потужності  M =  4 . Значення ймовірностей  p(xi) виникнення символів та їх тривалостей  ( i ( в мілісекундах,  мс ) для різних варіантів наведені у таблиці  1.1.

Таблиця  1.1

| № вар | p(x1) | p(x2) | p(x3) | p(x4) | (1 | (2 | (3 | (4 |  | № вар | p(x1) | p(x2) | p(x3) | p(x4) | (1 | (2 | (3 | (4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,33 | 0,08 | 0,15 | 0,44 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 0,5 |  | 11 | 0,26 | 0,14 | 0,50 | 0,10 | 3,7 | 2,1 | 1,2 | 1,5 |
| 2 | 0,21 | 0,16 | 0,03 | 0,6 | 5,4 | 1,5 | 2,3 | 1,2 |  | 12 | 0,14 | 0,33 | 0,27 | 0,26 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,5 |
| 3 | 0,15 | 0,27 | 0,34 | 0,24 | 15 | 7 | 5 | 10 |  | 13 | 0,18 | 0,03 | 0,64 | 0,15 | 2,5 | 1,4 | 0,7 | 2,2 |
| 4 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,76 | 8,6 | 3,4 | 5,8 | 0,9 |  | 14 | 0,37 | 0,18 | 0,06 | 0,39 | 5 | 14 | 8 | 3 |
| 5 | 0,62 | 0,28 | 0,04 | 0,06 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |  | 15 | 0,25 | 0,15 | 0,33 | 0,27 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| 6 | 0,17 | 0,41 | 0,23 | 0,19 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 7,3 |  | 16 | 0,09 | 0,44 | 0,28 | 0,19 | 36 | 18 | 28 | 8 |
| 7 | 0,55 | 0,15 | 0,06 | 0,24 | 3,3 | 5,1 | 1,2 | 1,2 |  | 17 | 0,66 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 3,4 | 5,8 | 1,3 | 2,5 |
| 8 | 0,08 | 0,35 | 0,27 | 0,30 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |  | 18 | 0,22 | 0,05 | 0,16 | 0,57 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
| 9 | 0,22 | 0,33 | 0,05 | 0,40 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | 3,0 |  | 19 | 0,53 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 7,6 | 2,1 | 1,5 | 8,3 |
| 10 | 0,62 | 0,12 | 0,08 | 0,18 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |  | 20 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,35 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 1,3 |

Задача 1.2 Маємо два немарковських дискретних джерела інформації з алфавітами  X = {x1, x2, x3}  та  Y  = { y1, y2}. Чисельні значення ймовірностей  p( xi, yk) сумісного виникнення символів на виходах джерел для різних варіантів наведені у таблиці  1.2. Чому дорівнює ентропія системи цих двох джерел? Яке з цих джерел має більшу надмірність?  Чи є джерела статистично незалежними?

Таблиця  1.2

| № вар | p ( x1, y1 ) | p ( x1, y2 ) | p ( x1, y3 ) | p ( x2, y1 ) | p ( x2, y2 ) | p ( x2, y3 ) |  | № вар | p ( x1, y1 ) | p ( x1, y2 ) | p ( x1, y3 ) | p ( x2, y1 ) | p ( x2, y2 ) | p ( x2, y3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 0,08 | 0,25 | 0,30 | 0,16 | 0,06 |  | 11 | 0,22 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,22 |
| 2 | 0,12 | 0,04 | 0,24 | 0,18 | 0,06 | 0,36 |  | 12 | 0,14 | 0,28 | 0,08 | 0,26 | 0,14 | 0,10 |
| 3 | 0,33 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,33 |  | 13 | 0,42 | 0,12 | 0,06 | 0,28 | 0,08 | 0,04 |
| 4 | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,36 | 0,25 | 0,15 |  | 14 | 0,03 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,15 |
| 5 | 0,22 | 0,28 | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 0,25 |  | 15 | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| 6 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,12 | 0,08 | 0,19 |  | 16 | 0,21 | 0,08 | 0,28 | 0,15 | 0,12 | 0,16 |
| 7 | 0,24 | 0,03 | 0,03 | 0,56 | 0,07 | 0,07 |  | 17 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | 0,24 | 0,06 | 0,45 |
| 8 | 0,08 | 0,08 | 0,30 | 0,12 | 0,12 | 0,30 |  | 18 | 0,02 | 0,05 | 0,43 | 0,02 | 0,33 | 0,15 |
| 9 | 0,12 | 0,33 | 0,05 | 0,24 | 0,15 | 0,11 |  | 19 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,11 | 0,22 | 0,22 |  | 20 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,54 | 0,27 | 0,09 |

Задача 1.3 Марковське дискретне джерело інформації має алфавіт   X = {x1, x2}. Статистичні зв’язки розповсюджуються тільки на суміжні символи ( тобто глибина пам’яті  h = 1). Чисельні значення умовних ймовірностей  p( xi / xk) та тривалостей символів  ( i  ( в мілісекундах,  мс )  для різних варіантів наведені у таблиці  1.3. Отримати чисельні значення ентропії, продуктивності та надмірності  джерела.

Таблиця  1.3

| № варіанта | p ( x 1/ x 1) | p ( x 2 / x 1) | p( x1/ x2) | p ( x 2 / x 2) | (1 | (2 | № варіанта | p ( x 1/ x 1) | p ( x 2 / x 1) | p( x1/ x2) | p ( x 2 / x 2) | (1 | (2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,53 | 0,47 | 0,25 | 0,75 | 0,1 | 0,3 | 11 | 0,16 | 0,84 | 0,52 | 0,48 | 7,6 | 2,1 |
| 2 | 0,22 | 0,78 | 0,43 | 0,57 | 3,3 | 5,1 | 12 | 0,64 | 0,36 | 0,83 | 0,17 | 0,5 | 0,3 |
| 3 | 0,15 | 0,85 | 0,64 | 0,36 | 2,6 | 1,1 | 13 | 0,18 | 0,82 | 0,44 | 0,56 | 2,5 | 1,4 |
| 4 | 0,92 | 0,08 | 0,84 | 0,16 | 0,3 | 0,4 | 14 | 0,80 | 0,20 | 0,71 | 0,29 | 3,4 | 5,8 |
| 5 | 0,62 | 0,38 | 0,24 | 0,76 | 2,3 | 1,4 | 15 | 0,25 | 0,75 | 0,33 | 0,67 | 36 | 18 |
| 6 | 0,59 | 0,41 | 0,61 | 0,39 | 8,6 | 3,4 | 16 | 0,55 | 0,45 | 0,11 | 0,89 | 0,6 | 1,8 |
| 7 | 0,35 | 0,65 | 0,16 | 0,84 | 15 | 7 | 17 | 0,21 | 0,79 | 0,16 | 0,84 | 1,8 | 1,2 |
| 8 | 0,55 | 0,45 | 0,97 | 0,03 | 5,4 | 1,5 | 18 | 0,95 | 0,05 | 0,63 | 0,37 | 5 | 14 |
| 9 | 0,12 | 0,88 | 0,35 | 0,65 | 1,2 | 0,2 | 19 | 0,23 | 0,77 | 0,51 | 0,49 | 0,2 | 0,1 |
| 10 | 0,58 | 0,42 | 0,82 | 0,18 | 2,8 | 3,5 | 20 | 0,75 | 0,25 | 0,84 | 0,16 | 3,7 | 2,1 |

Задача 1.4 Маємо два немарковських дискретних джерела інформації з алфавітами   X  = {x1, x2, x3} та Y  = { y1, y2}. Чисельні значення безумовних p( yk) та умовних  p( yk / xi)  ймовірностей виникнення символів на виході джерела з алфавітом Y  відомі та для різних варіантів наведені у таблиці 1.4. Отримати чисельні значення ентропії  H ( X , Y  )  системи цих двох джерел та повної взаємної інформації  I ( X , Y  ). Яке з цих джерел має більшу надмірність?

Таблиця  1.4

| № вар | p(y1) | p(y2) | p(y3) |  |  | № вар | p(y1) | p(y2) | p(y3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,37 | 0,594 | 0,036 |  |  | 11 | 0,257 | 0,504 | 0,239 |  |
| 2 | 0,498 | 0,240 | 0,262 |  |  | 12 | 0,412 | 0,202 | 0,386 |  |
| 3 | 0,5 | 0,24 | 0,26 |  |  | 13 | 0,181 | 0,449 | 0,37 |  |
| 4 | 0,575 | 0,29 | 0,135 |  |  | 14 | 0,368 | 0,178 | 0,454 |  |
| 5 | 0,304 | 0,29 | 0,406 |  |  | 15 | 0,532 | 0,082 | 0,386 |  |
| 6 | 0,479 | 0,348 | 0,173 |  |  | 16 | 0,236 | 0,328 | 0,436 |  |
| 7 | 0,206 | 0,168 | 0,626 |  |  | 17 | 0,483 | 0,221 | 0,296 |  |
| 8 | 0,266 | 0,466 | 0,268 |  |  | 18 | 0,312 | 0,348 | 0,34 |  |
| 9 | 0,424 | 0,136 | 0,44 |  |  | 19 | 0,168 | 0,286 | 0,546 |  |
| 10 | 0,656 | 0,188 | 0,156 |  |  | 20 | 0,444 | 0,225 | 0,331 |  |