- КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 «РОЗРАХУНОК ПЛОСКИХ ШАРНІРНО-СТЕРЖНЕВИХ СИСТЕМ»

8.1 Завдання для самостійного вирішення

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=12 т, Р2=5 т та Р3=8 т (рис. 8.1, а). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 160х10 мм; нижній пояс із 125х10 мм; решітка із 100х10 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях башти при дії сил Р1=5 т, Р2=15 т та Р3=1 т (рис. 8.1, б). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини башти складаються: стійки із 140х10 мм; розпірки із 125х10 мм; решітка із 90х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=6,2 т, Р2=18 т та Р3=10 т (рис. 8.1, в). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із труб 140х4 мм; нижній пояс із труб 127х4 мм; решітка із труб 89х4 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=20 т та Р2=4 т (рис. 8.1, г). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 40Ш1; нижній пояс із 30Б1; решітка із 100х10 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=13,3 т,    Р2=1,2 т та Р3=3 т (рис. 8.1, д). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 140х9 мм; нижній пояс із 125х9 мм; решітка із 75х6 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=5,1 т,    Р2=16,7 т та Р3=2,8 т (рис. 8.1, е). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із труб 140х4 мм; нижній пояс із труб 127х4 мм; решітка із труб 89х4 мм.

Рисунок 8.1 – Розрахункові схеми плоских шарнірно-стержневих систем.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=20 т, Р2=15 т та Р3=12 т (рис. 8.1, ж). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 60Ш1; нижній пояс із 26Б1; решітка із 90х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=10 т, Р2=7 т та Р3=3 т (рис. 8.1, з). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 30Ш1; нижній пояс із 20Б1; решітка із 80х6 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=13 т,   Р2=4 т та Р3=23 т (рис. 8.2, а). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із труб 140х5 мм; нижній пояс із труб 121х5 мм; решітка із труб 70х5 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=10 т, Р2=5 т та Р3=3 т (рис. 8.2, б). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 35БТ1; нижній пояс із 30БТ1; решітка із 63х6 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=6,5 т, Р2=4 т та Р3=9,5 т (рис. 8.2, в). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=20,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=30х28 см; нижній пояс ВхН=30х30 см; стійки ВхН=20х20 см; решітка ВхН=25х25 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=3 т, Р2=8 т та Р3=6,5 т (рис. 8.2, г). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=20,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=30х25 см; нижній пояс ВхН=30х32 см; стійки ВхН=15х15 см; розкіси ВхН=20х15 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=12,5 т,  Р2=18,3 т та Р3=4 т (рис. 8.2, д). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=30х28 см; нижній пояс ВхН=30х30 см; стійки ВхН=20х20 см; розкіси ВхН=25х20 см.

Рисунок 8.2 – Розрахункові схеми крокв’яних ферм покриття.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=16 т,  Р2=18 т та Р3=8,4 т (рис. 8.2, е). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=28х28 см; нижній пояс ВхН=28х32 см; стійки ВхН=20х20 см; розкіси ВхН=20х25 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=5,3 т,    Р2=20,8 т та Р3=2,1 т (рис. 8.3, а). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 40БТ1; нижній пояс із 30БТ1; стійки із110х8 мм; решітка із80х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=5 т, Р2=10 т, Р3=2 т та Р4=1 т (рис. 8.3, б). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 26Б1; нижній пояс із 20Ш1; решітка із90х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=10 т, Р2=15 т та Р3=20 т (рис. 8.3, в). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 40Ш1; нижній пояс із 20Б1; решітка із 100х5 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=10 т, Р2=15 т та Р3=5 т (рис. 8.3, г). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 140х9 мм;   нижній пояс із 125х9 мм; решітка із 75х6 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях башти при дії сил Р1=5 т, Р2=8 т та Р3=10 т (рис. 8.3, д). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини опори складаються: стійки із 160х10 мм; розпірки із 140х9 мм; решітка із 50х5 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=5 т, Р2=10 т та Р3=15 т (рис. 8.3, е). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із труб 168х6 мм; нижній пояс із труб 159х6 мм; решітка із труб 102х4 мм.

Рисунок 8.3 – Розрахункові схеми плоских шарнірно-стержневих систем.

  - Визначити зусилля в стержнях башти при дії сил Р1=5 т, Р2=4 т та Р3=10 т (рис. 8.3, ж). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини башти складаються: стійки із 140х10 мм; розпірки із 160х10 мм; решітка із 90х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=6 т, Р2=4 т та Р3=2 т (рис. 8.3, з). Матеріал конструкцій – деревина з Е=1·106 т/м2 і сталь з Е=2,1*107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=40х40 см;   нижній пояс із 125х9 мм; решітка із брусків ВхН=15х15 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=15 т, Р2=11 т та Р3=4,8 т (рис. 8.4, а). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=30х28 см; нижній пояс ВхН=30х30 см; стійки ВхН=20х20 см; розкіси ВхН=25х20 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=4,5 т, Р2=9,3 т та Р3=3 т (рис. 8.4, б). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=28х25 см; нижній пояс ВхН=28х28 см; стійки ВхН=18х18 см; розкіси ВхН=20х18 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=12 т, Р2=18 т та Р3=4 т (рис. 8.4, в). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=28х28 см; нижній пояс ВхН=28х30 см; стійки ВхН=18х18 см; розкіси ВхН=18х20 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=3,2 т, Р2=8 т та Р3=15 т (рис. 8.4, г). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=30х25 см; нижній пояс ВхН=30х32 см; стійки ВхН=15х15 см; розкіси ВхН=20х15 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=7,7 т, Р2=16 т та Р3=2,8 т (рис. 8.4, д). Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс ВхН=28х28 см; нижній пояс ВхН=28х32 см; стійки ВхН=16х16 см; розкіси ВхН=18х16 см.

Рисунок 8.4 – Розрахункові схеми крокв’яних ферм покриття.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=20 т, Р2=15 т та Р3=25 т (рис. 8.5, а). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 25ШТ1; нижній пояс із 20ШТ1; решітка із 90х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=5 т, Р2=1 т та Р3=2,3 т (рис. 8.5, б). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 140х10 мм; нижній пояс із 100х10 мм; решітка із 125х10 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=14 т, Р2=25 т та Р3=13 т (рис. 8.5, в). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 180х6 мм; нижній пояс із 160х6 мм; решітка із 80х6 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=2,1 т, Р2=1,5 т та Р3=10 т (рис. 8.5, г). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини башти складаються: стійки із 180х11 мм; розпірки із 160х10 мм; решітка із 75х6 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=8 т, Р2=4 т, Р3=1 т, Р4=5 т (рис. 8.5, д). Матеріал конструкцій – деревина з Е=1·106 т/м2 і сталь з Е=2,1*107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із круглої сталі 150 мм; нижній пояс із 140х10 мм; решітка із бруска ВхН=10х15 см.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=6 т, Р2=18 т та Р3=6 т (рис. 8.5, е). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 60Ш1; нижній пояс із 26Б1; решітка із 90х7 мм.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=1,2 т, Р2=6,7 т та Р3=16,3 т (рис. 8.5, ж). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 140х10 мм; нижній пояс із   100х10 мм; решітка із125х10 мм.

Рисунок 8.5 – Розрахункові схеми плоских шарнірно-стержневих систем.

  - Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=10 т, Р2=3 т та Р3=6,5 т (рис. 8.5, з). Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 140х9 мм; нижній пояс із     125х9 мм; решітка із 75х6 мм.

8.2 Приклад виконання контрольної роботи

До цього типу задач відносяться розкісні ферми покриття будівель і мостів, башти решітчатого типу та ін.

Задачі вирішуються по I признаку системи. Система розташовується в плоскості XOZ. Кожен вузол системи має 2 ступені волі: лінійні переміщення уздовж вісей X і Z.

В задачах використовуються кінцеві елементи типу I – шарнірні стержні плоскої системи.

Завдання. Визначити зусилля в стержнях ферми при дії сил Р1=1,2 т, Р2=6,7 т та Р3=10,4 т. Матеріал конструкцій – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Поперечні перетини ферми складаються: верхній пояс із 125х8 мм; нижній пояс із 100х8 мм; решітка із 80х6 мм.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 8.6 – Розрахункова схема ферми.

Рисунок 8.7 – Схема завантаження ферми.

Рисунок 8.8 – Мозаїка переміщень вузлів ферми уздовж вісі Z.

Рисунок 8.9 – Мозаїка переміщень вузлів ферми уздовж вісі Х.

Рисунок 8.10 – Мозаїка поздовжніх сил N в елементах ферми.

| № элем | № сечен | N (т) | Тип элем | № загруж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.250 | 10 | 1 |
| 1 | 2 | 3.250 | 10 | 1 |
| 2 | 1 | 3.250 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 3.250 | 10 | 1 |
| 3 | 1 | 3.250 | 10 | 1 |
| 3 | 2 | 3.250 | 10 | 1 |
| 4 | 1 | 2.050 | 10 | 1 |
| 4 | 2 | 2.050 | 10 | 1 |
| 5 | 1 | 4.050 | 10 | 1 |
| 5 | 2 | 4.050 | 10 | 1 |
| 6 | 1 | 9.250 | 10 | 1 |
| 6 | 2 | 9.250 | 10 | 1 |
| 7 | 1 | 24.850 | 10 | 1 |
| 7 | 2 | 24.850 | 10 | 1 |
| 8 | 1 | 24.850 | 10 | 1 |
| 8 | 2 | 24.850 | 10 | 1 |
| 9 | 1 | 0.000 | 10 | 1 |
| 9 | 2 | 0.000 | 10 | 1 |
| 10 | 1 | 0.000 | 10 | 1 |
| 10 | 2 | 0.000 | 10 | 1 |
| 11 | 1 | 0.800 | 10 | 1 |
| 11 | 2 | 0.800 | 10 | 1 |
| 12 | 1 | 3.200 | 10 | 1 |
| 12 | 2 | 3.200 | 10 | 1 |
| 13 | 1 | 3.467 | 10 | 1 |
| 13 | 2 | 3.467 | 10 | 1 |
| 14 | 1 | 5.200 | 10 | 1 |
| 14 | 2 | 5.200 | 10 | 1 |
| 15 | 1 | 0.000 | 10 | 1 |
| 15 | 2 | 0.000 | 10 | 1 |
| 16 | 1 | -10.488 | 10 | 1 |

Таблиця 8.1 – Зусилля в елементах ферми

- КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 «РОЗРАХУНОК ПЛОСКО-НАПРУЖЕНИХ СИСТЕМ (БАЛОК-СТІНОК)»

9.1 Завдання для самостійного вирішення

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=5 т, Р2=10 т, Р3=8 т (рис. 9.1, а). Матеріал стін – керамзитобетон з Е=89·104 т/м2, товщина стін δ=0,5 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=3 т, Р2=6 т, Р3=9 т (рис. 9.1, б). Матеріал стін – керамзитобетон з Е=84·104 т/м2, товщина стін δ=0,6 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=5 т, Р2=8 т, Р3=3 т (рис. 9.1, в). Матеріал стін – залізобетон з Е=20·105 т/м2, товщина стін δ=0,45 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=4,8 т, Р2=5,3 т, Р3=0,09 т (рис. 9.1, г). Матеріал стін – керамзитобетон з Е=88·104 т/м2, товщина стін δ=0,35 м, μ=0,2.

Рисунок 9.1 – Розрахункові схеми плоско-напружених систем.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=20 т, Р2=40 т, Р3=3 т (рис. 9.1, д). Матеріал стін – керамзитобетон з Е1=87·104 т/м2, товщина стін δ1=0,4 м, μ=0,2. Грунт – суглинок з Е2=600 т/м2, Е3=1000 т/м2, товщиною 1 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=3,6 т, Р2=7,2 т, Р3=1,3 т, Р4=2 т (рис. 9.1, е). Матеріал стін – керамзитобетон з Е1=85·104 т/м2, товщина стін δ1=0,4 м, μ=0,2. Грунт – суглинок з Е2=700 т/м2, Е3=1400 т/м2, Е4=400 т/м2, товщиною 1,5 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=40 т, Р2=12 т, Р3=8 т, Р4=5 т (рис. 9.2, а). Грунт – суглинок з Е1=1000 т/м2, Е2=500 т/м2, Е3=300 т/м2, Е4=2000 т/м2 товщиною 1,5 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=10 т, Р2=2 т, Р3=1,6 т, Р4=1 т (рис. 9.2, б). Грунт – суглинок з Е1=1000 т/м2, Е2=700 т/м2, Е3=400 т/м2, Е4=3500 т/м2 товщиною 1,2 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=20 т, Р2=7 т, Р3=5 т, Р4=1 т (рис. 9.2, в). Грунт – суглинок з Е1=1200 т/м2, Е2=700 т/м2, Е3=500 т/м2, Е4=3000 т/м2 товщиною 0,95 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=12 т, Р2=1,6 т, Р3=1,2 т, Р4=0,8 т (рис. 9.2, г). Грунт – супісь з Е1=1200 т/м2, Е2=800 т/м2, Е3=500 т/м2, Е4=4000 т/м2 товщиною 1,2 м, μ=0,3.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=20 т, Р2=5 т, Р3=3 т, Р4=1 т (рис. 9.2, д). Грунт – суглинок з Е1=1100 т/м2, Е2=600 т/м2, Е3=300 т/м2, Е4=3500 т/м2 товщиною 1 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=40 т, Р2=7,5 т, Р3=5 т, Р4=2,5 т (рис. 9.2, е). Грунт– суглинок з Е1=1000 т/м2, Е2=600 т/м2, Е3=450 т/м2, Е4=3000 т/м2 товщиною 1,5 м, μ=0,35.

Рисунок 9.2 – Розрахункові схеми ґрунтової основи будівель.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=12 т, Р2=4 т, Р3=2 т, Р4=2,5 т (рис. 9.2, ж). Грунт – супісь з Е1=900 т/м2, Е2=600 т/м2, Е3=1700 т/м2 товщиною 1 м, μ=0,3.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=20 т, Р2=4,8 т, Р3=3,6 т, Р4=2 т (рис. 9.2, з). Грунт– суглинок з Е1=950 т/м2, Е2=680 т/м2, Е3=450 т/м2, Е4=2500 т/м2 товщиною 0,95 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=1 т, Р2=2 т, Р3=3 т, Р4=0,5 т (рис. 9.3, а). Матеріал панелі – керамзитобетон з Е=87·104 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=1,1 т, Р2=0,5 т, Р3=0,6 т (рис. 9.3, б). Матеріал панелі – керамзитобетон з Е=145·104 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,8 т, Р2=1,4 т, Р3=0,4 т, Р4=0,9 т (рис. 9.3, в). Матеріал панелі – перлітобетон з Е=11·105 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,9 т, Р2=1,1 т, Р3=1 т (рис. 9.3, г). Матеріал панелі – залізобетон з Е=22,5·105 т/м2, товщиною 0,3 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=4,2 т, Р2=1,2 т, Р3=2 т, Р4=4 т (рис. 9.3, д). Матеріал панелі – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,8 т, Р2=0,9 т, Р3=1 т (рис. 9.3, е). Матеріал панелі – керамзитобетон з Е=14,7·105 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,5 т, Р2=0,4 т, Р3=0,3 т (рис. 9.3, ж). Матеріал панелі – залізобетон з Е=21,5·105 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

Рисунок 9.3 – Розрахункові схеми стінових панелей.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,5 т, Р2=1 т, Р3=1,2 т, Р4=1,1 т (рис. 9.3, з). Матеріал панелі – залізобетон з Е=22,5·105 т/м2, товщиною 0,3 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в пластині від дії сил Р1=0,03 т, Р2=0,04 т, Р3=0,05 т, Р4=0,02 т (рис. 9.4, а). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2, товщиною 0,02 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в пластині від дії сил Р1=0,03 т, Р2=0,05 т, Р3=0,045 т, Р4=0,1 т (рис. 9.4, б). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2, товщиною 0,03 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,8 т, Р2=1,1 т, Р3=0,5 т (рис. 9.4, в). Матеріал панелі – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2, товщиною 0,35 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,9 т, Р2=0,8 т, Р3=1,4 т, Р4=1 т (рис. 9.4, г). Матеріал панелі – залізобетон з Е=25,5·105 т/м2, товщиною 0,35 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,95 т, Р2=1,1 т, Р3=0,8 т (рис. 9.4, д). Матеріал панелі – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2, товщиною 0,35 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=0,4 т, Р2=0,7 т, Р3=0,95 т, Р4=1,2 т (рис. 9.4, е). Матеріал панелі – залізобетон з Е=25·105 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=15 т, Р2=2 т, Р3=1 т, Р4=0,5 т (рис. 9.4, ж). Грунт – суглинок з Е1=1100 т/м2, Е2=450 т/м2, Е3=650 т/м2, Е4=3800 т/м2 товщиною 1,1 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в грунтовому масиві від дії сил Р1=25 т, Р2=5 т, Р3=3 т, Р4=1 т (рис. 9.4, з). Грунт – суглинок з Е1=920 т/м2, Е2=500 т/м2, Е3=680 т/м2, Е4=1700 т/м2 товщиною 0,85 м, μ=0,35.

Рисунок 9.4 – До розрахунку плоских напружених систем.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=18 т, Р2=3 т, Р3=1,2 т (рис. 9.5, а). Матеріал стін – керамзитобетон з Е=9·105 т/м2, товщина стін δ=0,5 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=8 т, Р2=4 т, Р3=5 т (рис. 9.5, б). Матеріал стін – керамзитобетон з Е=6·105 т/м2, товщина стін δ=0,6 м, μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=18 т, Р2=4 т (рис. 9.5, в). Матеріал стін – керамзитобетон з Е1=8,6·105 т/м2, товщина стін δ=0,5 м, μ=0,2. Грунт – супісь з Е2=380 т/м2, Е3=720 т/м2, Е4=920 т/м2, товщиною 1,1 м, μ=0,3.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=12 т, Р2=2,4 т, Р3=1,8 т (рис. 9.5, г). Матеріал стін – керамзитобетон з Е1=9·105 т/м2, товщина стін δ=0,35 м, μ=0,2. Грунт – суглинок з Е2=1500 т/м2, Е3=680 т/м2, Е4=420 т/м2, Е5=1100 т/м2,  товщиною    0,9 м, μ=0,35.

- Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в без каркасній будівлі від дії сил Р1=16 т, Р2=11 т, Р3=0,8 т, Р4=1,2 т (рис. 9.5, д). Матеріал стін – перлітобетон з Е=7·105 т/м2, товщина стін δ=0,45 м, μ=0,2.

9.2 Приклад виконання контрольної роботи

До цього типу задач відносяться плоско-напружені системи стінових панелей, ґрунтових масивів сумісно з просідаючими основами, без каркасні будівлі, системи «будівля - основа» та ін.

Такі задачі вирішуються по I признаку системи. Система розташовується в плоскості XOZ, і кожен вузол системи має дві ступені волі: лінійні переміщення уздовж вісей X і Z.

Рисунок 9.5 – До розрахунку плоских систем будівель.

Способи розбивки системи на кінцеві елементи та густота сітки залежать від умов конкретної задачі, тому рекомендації щодо розбивки мають загальний та умовний характер. Занадто рідка сітка може призвести до неприйнятно грубого приближення, у той же час невиправдано густа сітка може призвести до тривалого часу розрахунку чи до поганої обумовленості матриці канонічних рівнянь. На обумовленість матриці впливає також велика відмінність сторін кінцевих елементів, тому слід віддавати перевагу рівностороннім елементам. Якщо дотримання цієї умови неможливе, то розбивку системи на кінцеві елементи слід робити таким чином, щоб відношення сторін елементів не перевищувало 1,5:1.

В задачах такого типу використовуються елементи типу 21 – прямокутний кінцевий елемент плоско-напруженої системи, також може застосовуватись елемент типу 22 – трикутний кінцевий елемент плоско-напруженої системи.

В «Жорсткісних характеристиках» для різних видів елементів системи необхідно задавати три параметра: модуль деформації Е (т/м2); коефіцієнт Пуассона μ, а також товщину елементів δ в м.

Завдання. Побудувати епюри зусиль Nx, Nz та τxz, які виникають в стіновій панелі від дії сил Р1=1,5 т, Р2=1,8 т, Р3=2,6 т. Матеріал панелі – керамзитобетон з Е=9*105 т/м2, товщиною 0,4 м, μ=0,2.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 9.6 – Розрахункова схема панелі.

Рисунок 9.7 – Схема завантаження панелі.

Рисунок 9.8 – Мозаїка переміщень вузлів панелі уздовж вісі Х.

Рисунок 9.9 – Мозаїка переміщень вузлів панелі уздовж вісі Z.

Рисунок 9.10 – Ізополя головних стискаючих напружень в елементах панелі.

Рисунок 9.11 – Ізополя головних розтягуючих напружень в елементах панелі.

- КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 «РОЗРАХУНОК ПЛОСКИХ РАМНИХ СИСТЕМ»

10.1 Завдання для самостійного вирішення

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.1, а) при наступних завантаженнях: перше – Д1=1,8 т, Д2=3,6 т, р2=1,6 т/м; друге – р1=1 т/м, р3=0,9 т/м, р4=0,6 т/м, М1=0,6 тм; третє – Т1=0,7 т, Т2=0,5 т, Т3=4,5 т, М2=5,4 тм; четверте – тп=450. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: балки – В=40 см; колонна крайня:              н. частина - ВхН=40х60 см, в. частина – ВхН=40х40 см; середня колонна :        н. частина – ВхН=40х90 см, в. частина – ВхН=40х50 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.1, б) при наступних завантаженнях: перше – Д1=4,2 т, Д2=2 т, р1=1,8 т/м, р2=2,3 т/м; друге – М1=1,1 тм, М2=1,5 тм, р3=0,8 т/м, р4=1 т/м; третє – Т1=0,8 т, Т2=0,5 т; четверте – тп=600. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: балок – В=40 см; колонна крайня: н. частина - ВхН=40х50 см, в. частина – ВхН=40х38 см; середня колонна : н. частина – ВхН=40х80 см, в. частина – ВхН=40х60 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.1, в) при наступних завантаженнях: перше – Д1=6 т, Д2=3 т, р1=3 т/м, р2=1,1 т/м; друге – М1=1,6 тм, М2=2,5 тм; третє – Т1=7,2 т; четверте – р3=1,2 т/м, р4=1,6 т/м;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: балок – 70Ш1; колонна крайня: н. частина - 40К1, в. частина – 26К1; середня колонна : н. частина – 40К1, в. частина – 30К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.1, г) при наступних завантаженнях: перше – М1=6 тм, Д1=1,8 т, Д3=1,6 т, Д4=1,2 т; друге – Д2=2,5 т, р2=3 т/м, М2=2 тм; третє – Т1=6 т, Т2=0,9 т, р1=1 т/м; четверте – тп=550. Матеріал конструкцій – залізобетон (Б1, К1) з Е=25·105 т/м2, сталь (К2, Б2, Б3). Поперечні перетини: К1 - ВхН=40х40 см, К2 - 35К1; Б1 – ВхН=40х(80…130) см, Б2 - 40Ш1, Б3 - 30Б1.

Рисунок 10.1 – Розрахункові схеми багато пролітних рам.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, а) при наступних завантаженнях: перше – Д1=1,7 т, р1=2 т/м, р2=3 т/м, р3=1 т/м; друге – М1=1,6 тм; третє – Т1=2,8 т, Т2=6 т; четверте – тп=300. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=40 см; Б2 – ВхН=35х70 см; К1 - ВхН=40х60 см – н. частина, в. частина – ВхН=40х38 см; К2 – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, б) при наступних завантаженнях: перше – р1=3 т/м, Д1=1,6 т, М1=8 тм; друге – Д2=3,5 т; третє – Т1=6 т, Т2=8 т; четверте – р2=3,1 т/м, тп=480. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23·105 т/м2. Поперечні перетини: балки – В=50 см; крайня колонна: н. частина - ВхН=50х80 см, в. частина – ВхН=50х40 см; середня колонна: н. частина - ВхН=50х120 см, в. частина – ВхН=50х60 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, в) при наступних завантаженнях: перше – р1=2,1 т/м, р2=1,8 т/м, р3=2,5 т/м, Д1=1,5 т, Д2=0,9 т, М2=0,9 тм; друге – М1=5 тм; третє – Т1=1,2 т, Т2=2,4 т; четверте – тп=600. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=40 см; Б2 – ВхН=40х80 см; К1 - ВхН=40х60 см – н. частина, в. частина – ВхН=40х40 см; К2 – ВхН=50х50 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, г) при наступних завантаженнях: перше – Д1=2,5 т, М1=3,6 тм; друге – р1=1,5 т/м; третє – р2=0,6 т/м, р3=1,1 т/м, Т1=3,2 т; четверте – тп=500. Матеріал конструкцій – залізобетон (Б1, К1) з Е=24·105 т/м2, сталь (К2, Б2). Поперечні перетини: Б1 – В=40 см, Б2 - 40Б1; К1 - ВхН=40х40 см, К2 - 40К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, д) при наступних завантаженнях: перше – р1=4,2 т/м, р2=5,1 т/м Д1=8,6 т, р3=2,1 т/м; друге – Д2=1,25 т, Д3=0,7 т, М1=1 тм; третє – Т1=1,5 т, Т2=2 т, Т3=3,3 т; четверте – тп=550С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: балок – 100Б1; колонна крайня: н. частина - 60Ш1, в. частина – 30Ш1; середня колонна : н. частина – 60К1, в. частина – 30К1.

Рисунок 10.2 – Розрахункові схеми рам.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, е) при наступних завантаженнях: перше – Д1=1,6 т, Д2=8,6 т, М1=6,5 тм; друге – р2=1,5 т/м, р3=2 т/м, М2=6 тм; третє – р1=0,75 т/м, Т1=3 т, Т2=1,4 т; четверте – тп=470. Матеріал конструкцій – деревина з Е=1·106 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=50 см, Б2 – ВхН=40х80 см, К1 - ВхН=50х100 см, К2 – ВхН=40х60 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, ж) при наступних завантаженнях: перше – М1=9,5 тм, Д1=1,7 т, М2=2,5 тм; друге – р1=1,9 т/м, Д2=2 т; третє – р2=2,2 т/м, Т1=0,9 т, Т2=1,7 т; четверте – тп=350. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Поперечні перетини: арки: в. пояс – ВхН=50х80 см, н. пояс – ВхН=50х90 см, стійки – ВхН=15х15 см; стійки – ВхН=50х50 см; ригелі – ВхН=50х80 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.2, з) при наступних завантаженнях: перше – Д1=2,6 т, Д2=1,4 т, М1=8 тм, М2=5,6 тм; друге – р1=2,6 т/м, р2=1,8 т/м; третє – р3=2,7 т/м, Т1=5 т, Т2=4 т; четверте – тп=650. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=40 см, Б2 – ВхН=40х70 см, К1 - ВхН=40х60 см, К2 – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, а) при наступних завантаженнях: перше – М1=1,4 тм, Д1=2,5 т, Д3=3,1 т; друге – Д2=3 т, р1=3 т/м; третє – Т1=4 т; четверте – тп=390С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: колонн - 35К1, балок – 45Б1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, б) при наступних завантаженнях: перше – М2=0,6 тм, Д1=6,5 т, р2=1,6 т/м, р3=2,5 т/м; друге – Д2=1 т, р1=4 т/м, М1=0,8 тм; третє – р4=1,5 т/м, Т1=1,7 т; четверте – тп=460С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: колонн - 50К1, балок – 60Б1.

Рисунок 10.3 – Розрахункові схеми сталевих рам.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, в) при наступних завантаженнях: перше – М2=1,1 тм, Д1=2,4 т, М3=1,4 тм, Т2=1,1 т; друге – Т1=1,5 т, р2=2,1 т/м, М1=1,6 тм; третє – р1=3,8 т/м; четверте – тп=450С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: Б1 - 40Ш1, Б2 – 30Ш1; К1 - 35К1, К2 - 30К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, г) при наступних завантаженнях: перше – М1=0,6 тм, Д1=6,5 т, Д2=1,6 т; друге – р1=5 т/м, р2=4,4 т/м; третє – Т1=1,5 т; четверте – тп=560С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: Б1 - 70Ш1, Б2 – 45Б1; К1 - 30К1, К2 - 26К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, д) при наступних завантаженнях: перше – М1=3 тм, Д1=6,8 т, Д2=3,3 т; друге – р1=2,3 т/м, М2=2,1 тм; третє – р2=5,6 т/м, Т1=1 т, Т2=8,7 т; четверте – тп=540С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: Б1 - 60Б1, Б2 – 50Б1; К1 - 40К1, К2 - 30К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, е) при наступних завантаженнях: перше – р1=4,7 т/м, Д1=8,7 т, Т1=1,6 т; друге – р2=3,1 т/м, Д2=5,4 т; третє – Т2=1 т, М1=4,5 тм; четверте – тп=510С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: Б1 - 30Ш1, Б2 – 26Ш1; К1 - 40К1, К2 - 35К1, К3 - 30К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, ж) при наступних завантаженнях: перше – р2=1,55 т/м, Д1=4,5 т, М1=1,6 тм; друге – р3=4 т/м, Д2=3 т; третє – Т1=1 т, М2=1,3 тм, р1=1,8 т/м; четверте – тп=500С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: балки - 40Ш1, стійки - 50К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, з) при наступних завантаженнях: перше – р2=2,1 т/м, Д1=5,8 т, М1=1,6 тм; друге – р1=3 т/м, Д2=2,5 т, М2=2,1 тм; третє – Т1=6 т, р3=5 т/м; четверте – тп=450С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: балки - 70Ш1, стійки - 60Ш1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.3, к) при наступних завантаженнях: перше – р1=2,2 т/м, Д1=2,5 т; друге – Т1=1,5 т, Т2=4 т; третє – Д2=4,5 т, М1=1,7 тм, М2=2 тм, р2=4,8 т/м; четверте – тп=600С;. Матеріал конструкцій – сталь. Поперечні перетини: балки - 30Б1, стійки - 30К1.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.4, а) при наступних завантаженнях: перше – М1=0,92 тм, Д1=0,6 т, Д2=0,9 т; друге – р1=3,5 т/м, р2=4,5 т/м, р3=4 т/м; третє – Т1=0,68 т; четверте – тп=530. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25,5·105 т/м2. Поперечні перетини: ферма: н. пояс – ВхН=30х30 см, в. пояс – ВхН=30х28 см, стійки – ВхН=20х20 см; колонна: н. частина – ВхН=40х80 см, в. частина – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.4, б) при наступних завантаженнях: перше – М1=2,05 тм, Д1=1,6 т; друге – р1=2,4 т/м, р2=1,8 т/м, Т1=5,6 т; третє – р3=1,3 т/м; четверте – тп=450. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=40 см, Б2 – ВхН=40х80 см; К1 – ВхН=40х60 см; К2 – ВхН=30х30 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.4, в) при наступних завантаженнях: перше – М1=0,5 тм, Д1=6,3 т; друге – р1=1,5 т/м; третє – р2=3,1 т/м, р3=2,6 т/м; четверте – тп=350. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: ферма: н. пояс – ВхН=35х30 см, в. пояс – ВхН=35х28 см, стійки – ВхН=25х25 см; колонна – ВхН=50х50 см.

Рисунок 10.4 – Розрахункові схеми залізобетонних рам.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.4, г) при наступних завантаженнях: перше – М1=0,48 тм, Д1=0,86 т, Д2=2,5 т; друге – р1=3,2 т/м, М2=0,7 тм; третє – р2=4,7 т/м, Т1=3,5 т, Т2=1,4 т; четверте – тп=500. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=40 см, Б2 – ВхН=40х80 см; К1 – ВхН=50х50 см; К2 – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.4, д) при наступних завантаженнях: перше – р1=3,6 т/м, р2=2,1 т/м, Д1=1,02 т, Д2=0,68 т; друге – р3=1,35 т/м; третє – М1=2 тм, Т1=3,2 т; четверте – тп=300. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Поперечні перетини: ферма: н. пояс – ВхН=28х28 см, в. пояс – ВхН=28х25 см, стійки – ВхН=25х25 см; колонна: н. частина – ВхН=40х50 см, в. частина – ВхН=40х38 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.4, е) при наступних завантаженнях: перше – Д1=1,52 т, р1=2,5 т/м, Т1=5 т; друге – р2=0,9 т/м; третє – М1=1,86 тм; четверте – тп=550. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=40 см, Б2 – ВхН=40х70 см; К1: н. частина – ВхН=40х50 см, в. частина – ВхН=40х38 см; К2 – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, а) при наступних завантаженнях: перше – р1=0,8 т/м, р2=1,3 т/м, Д1=1,3 т, Д2=2,5 т, М1=0,6 тм,  М2=1,8 тм; друге – р3=1,6 т/м, Т1=5,6 т; третє – Д3=4,6 т; четверте – тп=470. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Поперечні перетини: ферма: н. пояс – ВхН=30х32 см, в. пояс – ВхН=30х28 см, стійки – ВхН=20х20 см; колонна: н. частина – ВхН=50х70 см, в. частина – ВхН=50х40 см.

Рисунок 10.5 – Розрахункові схеми залізобетонних рам.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, б) при наступних завантаженнях: перше – р1=3,2 т/м, р2=2,7 т/м, Д1=0,6 т, Д2=1,8 т,  М2=0,5 тм; друге – р3=1,5 т/м, Т1=1,6 т; третє – Д3=4,2 т, М1=0,7 тм; четверте – тп=500. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: ферма: в. пояс – ВхН=28х25 см, н. пояс – ВхН=28х28 см, стійки – ВхН=25х25 см; колонна: н. частина – ВхН=40х50 см, в. частина – ВхН=40х38 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, в) при наступних завантаженнях: перше – М1=1 тм, Д1=1,2 т, Д2=0,6 т; друге – р1=3 т/м; третє – р2=4,5 т/м, Т1=5 т; четверте – тп=600. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: Б1 – В=50 см, Б2 – ВхН=40х60 см; К1 – ВхН=50х60 см; К2 – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, г) при наступних завантаженнях: перше – М1=3 тм, Д1=3 т, Д2=5 т; друге – р1=3 т/м, р2=6 т/м; третє – р3=2 т/м, Т1=1 т; четверте – тп=450. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=23·105 т/м2. Поперечні перетини рами мають ширину В=50 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, д) при наступних завантаженнях: перше – р1=2 т/м, р2=3 т/м, р3=0,7 т/м, Д1=2 т, Д2=0,5 т,  М1=3 тм, Т2=1,5 т; друге – М2=4,5 т; третє – Т1=1,1 т; четверте – тп=250. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: арки: в. пояс – ВхН=40х100 см, затяжка – ВхН=40х40 см, підвіска – ВхН=15х15 см; колонна: н. частина – ВхН=40х70 см, в. частина – ВхН=40х50 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, е) при наступних завантаженнях: перше – Д1=2,5 т, Т2=0,6 т, Д2=1,2 т, М1=0,8 тм; друге – р1=1,5 т/м, р2=2 т/м; третє – р3=1,1 т/м; четверте – тп=320. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: стійки – ВхН=40х40 см, ригелі – ВхН=40х60 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, ж) при наступних завантаженнях: перше – Д1=0,9 т, Д2=3 т,  М1=1,9 тм; друге – р1=3 т/м, Д3=2,4 т, М2=1,5 тм; третє – Т1=1 т, р2=2,5 т/м; четверте – тп=600. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Поперечні перетини: ферми: в. пояс – ВхН=25х28 см, н. пояс – ВхН=28х28 см, стійки – ВхН=15х15 см; балки – ВхН=40х70 см; К1 – ВхН=50х50 см, К2 – ВхН=40х40 см.

- Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами (рис. 10.5, з) при наступних завантаженнях: перше – Д1=2,8 т, Д2=3 т, Д3=0,8 т, М1=1 тм, Т1=1,1 т, Т2=0,5 т; друге – р1=4 т/м, р2=2,9 т/м; третє – р3=0,8 т/м; четверте – тп=500. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Поперечні перетини: стійки – ВхН=40х40 см, ригелі – ВхН=40х70 см.

10.2 Приклад виконання контрольної роботи

Найбільш розповсюдженим видом розрахункової схеми, яка використовується в статичному розрахунку конструкцій є рамна система, яка може бути як одно-, так і багатопролітною, одно- і багатоповерховою.

Такі задачі вирішуються по 2 признаку системи. Система розташовується в плоскості XOZ, і кожен вузол системи має три ступені волі: лінійні переміщення уздовж вісей X і Z та поворот навколо вісі У.

В задачах такого типу використовується кінцевий елемент типу 2 – рамний стержень.

В опорних закріпленнях системи максимально можливе обмеження волі по трьом ступеням:

1 - лінійне переміщення уздовж вісі X;

3 - лінійне переміщення уздовж вісі Z;

5 - поворот навколо вісі У.

Отже, всі можливі обмеження  волі в опорах можна описати так:

«жорстке закладання» - 1, 3, 5;

«нерухомий шарнір» - 1, 3;

«рухомий шарнір» - 1 чи 3;

Завдання. Побудувати епюри згинальних моментів Му для елементів рами при наступних завантаженнях: перше – р1=3,2 т/м, р2=2,7 т/м, Д1=0,3 т, Д2=1,5 т,  М2=0,6 тм; друге – р3=1 т/м, Т1=1,1 т; третє – Д3=1,8 т, М1=0,3 тм. Матеріал конструкцій – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Поперечні перетини: ферма: в. пояс – ВхН=28х28 см, н. пояс – ВхН=28х28 см, стійки – ВхН=25х25 см; колонна: н. частина – ВхН=40х60 см, в. частина – ВхН=40х40 см.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 10.6 – Розрахункова схема поперечної рами.

Рисунок 10.7 – Схема завантаження поперечної рами (завантаження 1).

Рисунок 10.8 – Схема завантаження поперечної рами (завантаження 2).

Рисунок 10.9 – Схема завантаження поперечної рами (завантаження 3).

Рисунок 10.10 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Z

(завантаження 1).

Рисунок 10.11 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Х

(завантаження 1).

Рисунок 10.12 – Мозаїка згинальних моментів Му в елементах рами (завантаження 1).

Рисунок 10.13 – Мозаїка поперечних сил Qz в елементах рами (завантаження 1).

Рисунок 10.14 – Мозаїка поздовжніх сил N в елементах рами (завантаження 1).

Рисунок 10.15 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Z

(завантаження 2).

Рисунок 10.16 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Х

(завантаження 2).

Рисунок 10.17 – Мозаїка згинальних моментів Му в елементах рами (завантаження 2).

Рисунок 10.18 – Мозаїка поперечних сил Qz в елементах рами

(завантаження 2).

Рисунок 10.19 – Мозаїка поздовжніх сил N в елементах рами (завантаження 2).

Рисунок 10.20 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Z

(завантаження 3).

Рисунок 10.21 – Мозаїка переміщень вузлів рами уздовж вісі Х

(завантаження 3).

Рисунок 10.22 – Мозаїка згинальних моментів Му в елементах рами (завантаження 3).

Рисунок 10.23 – Мозаїка поперечних сил Qz в елементах рами

(завантаження 3).

Рисунок 10.24 – Мозаїка поздовжніх сил N в елементах рами (завантаження 3).

Таблиця 10.1 – Зусилля в елементах рами (завантаження 1)

| № элем | № сечен | Усилия | Тип элем | № загруж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N(тс) | My(тс*м) | Qz(тс) |  |  |
| 1 | 1 | -31.733 | 12.628 | 1.520 | 10 | 1 |
| 1 | 2 | -31.733 | 18.783 | 1.520 | 10 | 1 |
| 2 | 1 | -31.733 | -5.689 | 1.520 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | -31.733 | 10.724 | 1.520 | 10 | 1 |
| 3 | 1 | -14.942 | 14.030 | -1.520 | 10 | 1 |
| 3 | 2 | -14.942 | -2.383 | -1.520 | 10 | 1 |
| 4 | 1 | -14.942 | -3.279 | -1.520 | 10 | 1 |
| 4 | 2 | -14.942 | -9.434 | -1.520 | 10 | 1 |
| 5 | 1 | 1.520 | 12.628 | -31.733 | 10 | 1 |
| 5 | 2 | 1.520 | 10.724 | -31.733 | 10 | 1 |
| 6 | 1 | 1.520 | 2.383 | 14.941 | 10 | 1 |
| 6 | 2 | 1.520 | 3.279 | 14.941 | 10 | 1 |
| 7 | 1 | -1.520 | -18.783 | 31.733 | 10 | 1 |
| 7 | 2 | -1.520 | 17.003 | 27.918 | 10 | 1 |
| 8 | 1 | 77.635 | 8.718 | -4.099 | 10 | 1 |
| 8 | 2 | 77.635 | 2.118 | -4.099 | 10 | 1 |
| 9 | 1 | 38.925 | -0.607 | 0.221 | 10 | 1 |
| 9 | 2 | 38.925 | 0.057 | 0.221 | 10 | 1 |
| 10 | 1 | 37.708 | 0.568 | 1.713 | 10 | 1 |
| 10 | 2 | 37.708 | 3.326 | 1.713 | 10 | 1 |
| 11 | 1 | -1.520 | 6.696 | -13.442 | 10 | 1 |
| 11 | 2 | -1.520 | -9.434 | -13.442 | 10 | 1 |
| 12 | 1 | 66.523 | 6.161 | -2.581 | 10 | 1 |
| 12 | 2 | 66.523 | -1.582 | -2.581 | 10 | 1 |
| 13 | 1 | 59.855 | 4.564 | -2.126 | 10 | 1 |
| 13 | 2 | 59.855 | -1.815 | -2.126 | 10 | 1 |
| 14 | 1 | 54.258 | 4.607 | -2.565 | 10 | 1 |
| 14 | 2 | 54.258 | -3.089 | -2.565 | 10 | 1 |
| 15 | 1 | 48.957 | 3.713 | -2.660 | 10 | 1 |
| 15 | 2 | 48.957 | -4.268 | -2.660 | 10 | 1 |
| 16 | 1 | 43.159 | 2.765 | -2.355 | 10 | 1 |
| 16 | 2 | 43.159 | -4.300 | -2.355 | 10 | 1 |
| 17 | 1 | -85.357 | 8.285 | -2.199 | 10 | 1 |
| 17 | 2 | -83.164 | -0.016 | -7.242 | 10 | 1 |
| 18 | 1 | -72.456 | 3.720 | 2.200 | 10 | 1 |
| 18 | 2 | -69.402 | -3.892 | -6.964 | 10 | 1 |
| 19 | 1 | -63.102 | 1.898 | 2.560 | 10 | 1 |
| 19 | 2 | -61.330 | -3.900 | -6.300 | 10 | 1 |
| 20 | 1 | -56.108 | 2.550 | 1.636 | 10 | 1 |
| 20 | 2 | -55.395 | -5.479 | -6.920 | 10 | 1 |
| 21 | 1 | -50.486 | 1.236 | 1.999 | 10 | 1 |
| 21 | 2 | -51.173 | -5.244 | -6.253 | 10 | 1 |
| 22 | 1 | -45.926 | 1.660 | -1.815 | 10 | 1 |
| 22 | 2 | -45.926 | -3.892 | -1.815 | 10 | 1 |
| 23 | 1 | -42.595 | -0.388 | 0.113 | 10 | 1 |
| 23 | 2 | -42.595 | -0.032 | 0.113 | 10 | 1 |
| 24 | 1 | -42.017 | 0.309 | 1.743 | 10 | 1 |
| 24 | 2 | -42.017 | 3.370 | 1.743 | 10 | 1 |
| 25 | 1 | 1.519 | 4.043 | -11.113 | 10 | 1 |
| 25 | 2 | 1.519 | -3.736 | -11.113 | 10 | 1 |
| 26 | 1 | 0.455 | 5.546 | -6.668 | 10 | 1 |
| 26 | 2 | 0.455 | -5.790 | -6.668 | 10 | 1 |
| 27 | 1 | -0.439 | 6.422 | -5.596 | 10 | 1 |
| 27 | 2 | -0.439 | -6.450 | -5.596 | 10 | 1 |
| 28 | 1 | -0.095 | 6.802 | -5.301 | 10 | 1 |
| 28 | 2 | -0.095 | -6.715 | -5.301 | 10 | 1 |
| 29 | 1 | 0.305 | 6.432 | -5.799 | 10 | 1 |
| 29 | 2 | 0.305 | -6.905 | -5.799 | 10 | 1 |
| 30 | 1 | 2.576 | 3.693 | -4.234 | 10 | 1 |
| 30 | 2 | 2.576 | -3.503 | -4.234 | 10 | 1 |

Таблиця 10.2 – Зусилля в елементах рами (завантаження 2)

| № элем | № сечен | Усилия | Тип элем | № загруж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N(тс) | My(тс*м) | Qz(тс) |  |  |
| 1 | 1 | 0.061 | 0.938 | -0.693 | 10 | 2 |
| 1 | 2 | 0.061 | -1.870 | -0.693 | 10 | 2 |
| 2 | 1 | 0.061 | 8.428 | -0.693 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 0.061 | 0.942 | -0.693 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | -0.061 | 32.115 | -9.007 | 10 | 2 |
| 3 | 2 | -0.061 | -6.839 | 1.793 | 10 | 2 |
| 4 | 1 | -0.061 | -6.842 | 1.793 | 10 | 2 |
| 4 | 2 | -0.061 | 0.420 | 1.793 | 10 | 2 |
| 5 | 1 | -0.693 | 0.938 | 0.061 | 10 | 2 |
| 5 | 2 | -0.693 | 0.942 | 0.061 | 10 | 2 |
| 6 | 1 | -1.793 | 6.839 | 0.061 | 10 | 2 |
| 6 | 2 | -1.793 | 6.842 | 0.061 | 10 | 2 |
| 7 | 1 | 0.693 | 1.870 | -0.061 | 10 | 2 |
| 7 | 2 | 0.693 | 1.796 | -0.061 | 10 | 2 |
| 8 | 1 | 3.396 | 0.921 | -0.626 | 10 | 2 |
| 8 | 2 | 3.396 | -0.087 | -0.626 | 10 | 2 |
| 9 | 1 | 1.213 | -0.054 | 0.057 | 10 | 2 |
| 9 | 2 | 1.213 | 0.117 | 0.057 | 10 | 2 |
| 10 | 1 | 1.576 | -0.009 | 0.163 | 10 | 2 |
| 10 | 2 | 1.576 | 0.253 | 0.163 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 0.693 | 0.494 | -0.061 | 10 | 2 |
| 11 | 2 | 0.693 | 0.420 | -0.061 | 10 | 2 |
| 12 | 1 | 1.831 | 0.460 | -0.224 | 10 | 2 |
| 12 | 2 | 1.831 | -0.212 | -0.224 | 10 | 2 |
| 13 | 1 | 1.390 | 0.164 | -0.100 | 10 | 2 |
| 13 | 2 | 1.390 | -0.136 | -0.100 | 10 | 2 |
| 14 | 1 | 1.213 | 0.067 | -0.052 | 10 | 2 |
| 14 | 2 | 1.213 | -0.090 | -0.052 | 10 | 2 |
| 15 | 1 | 1.140 | 0.002 | -0.012 | 10 | 2 |
| 15 | 2 | 1.140 | -0.034 | -0.012 | 10 | 2 |
| 16 | 1 | 1.132 | -0.024 | 0.013 | 10 | 2 |
| 16 | 2 | 1.132 | 0.015 | 0.013 | 10 | 2 |
| 17 | 1 | -2.703 | 0.875 | -0.560 | 10 | 2 |
| 17 | 2 | -2.703 | -0.108 | -0.560 | 10 | 2 |
| 18 | 1 | -1.131 | 0.441 | -0.205 | 10 | 2 |
| 18 | 2 | -1.131 | -0.209 | -0.205 | 10 | 2 |
| 19 | 1 | -0.691 | 0.165 | -0.099 | 10 | 2 |
| 19 | 2 | -0.691 | -0.137 | -0.099 | 10 | 2 |
| 20 | 1 | -0.517 | 0.067 | -0.052 | 10 | 2 |
| 20 | 2 | -0.517 | -0.090 | -0.052 | 10 | 2 |
| 21 | 1 | -0.450 | 0.002 | -0.012 | 10 | 2 |
| 21 | 2 | -0.450 | -0.034 | -0.012 | 10 | 2 |
| 22 | 1 | -0.445 | -0.024 | 0.013 | 10 | 2 |
| 22 | 2 | -0.445 | 0.016 | 0.013 | 10 | 2 |
| 23 | 1 | -0.530 | -0.053 | 0.052 | 10 | 2 |
| 23 | 2 | -0.530 | 0.112 | 0.052 | 10 | 2 |
| 24 | 1 | -0.899 | -0.016 | 0.146 | 10 | 2 |
| 24 | 2 | -0.899 | 0.241 | 0.146 | 10 | 2 |
| 25 | 1 | 0.402 | 0.547 | -1.565 | 10 | 2 |
| 25 | 2 | 0.402 | -0.549 | -1.565 | 10 | 2 |
| 26 | 1 | 0.124 | 0.376 | -0.441 | 10 | 2 |
| 26 | 2 | 0.124 | -0.374 | -0.441 | 10 | 2 |
| 27 | 1 | 0.048 | 0.204 | -0.177 | 10 | 2 |
| 27 | 2 | 0.048 | -0.204 | -0.177 | 10 | 2 |
| 28 | 1 | 0.040 | 0.092 | -0.072 | 10 | 2 |
| 28 | 2 | 0.040 | -0.092 | -0.072 | 10 | 2 |
| 29 | 1 | 0.025 | 0.010 | -0.008 | 10 | 2 |
| 29 | 2 | 0.025 | -0.009 | -0.008 | 10 | 2 |
| 30 | 1 | 0.044 | -0.068 | 0.080 | 10 | 2 |

Таблиця 10.3 – Зусилля в елементах рами (завантаження 3)

| № элем | № сечен | Усилия | Тип элем | № загруж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N(тс) | My(тс*м) | Qz(тс) |  |  |
| 1 | 1 | -0.003 | 0.087 | -0.014 | 10 | 3 |
| 1 | 2 | -0.003 | 0.031 | -0.014 | 10 | 3 |
| 2 | 1 | -1.803 | -0.065 | -0.014 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | -1.803 | -0.213 | -0.014 | 10 | 3 |
| 3 | 1 | 0.003 | -0.166 | 0.014 | 10 | 3 |
| 3 | 2 | 0.003 | -0.018 | 0.014 | 10 | 3 |
| 4 | 1 | 0.003 | -0.018 | 0.014 | 10 | 3 |
| 4 | 2 | 0.003 | 0.038 | 0.014 | 10 | 3 |
| 5 | 1 | -0.014 | -0.213 | -0.003 | 10 | 3 |
| 5 | 2 | -0.014 | -0.213 | -0.003 | 10 | 3 |
| 6 | 1 | -0.014 | 0.018 | -0.003 | 10 | 3 |
| 6 | 2 | -0.014 | 0.018 | -0.003 | 10 | 3 |
| 7 | 1 | 0.014 | -0.031 | 0.003 | 10 | 3 |
| 7 | 2 | 0.014 | -0.028 | 0.003 | 10 | 3 |
| 8 | 1 | -0.025 | -0.014 | 0.010 | 10 | 3 |
| 8 | 2 | -0.025 | 0.002 | 0.010 | 10 | 3 |
| 9 | 1 | 0.031 | -0.004 | 0.004 | 10 | 3 |
| 9 | 2 | 0.031 | 0.009 | 0.004 | 10 | 3 |
| 10 | 1 | 0.061 | -0.002 | 0.012 | 10 | 3 |
| 10 | 2 | 0.061 | 0.017 | 0.012 | 10 | 3 |
| 11 | 1 | 0.014 | 0.034 | 0.003 | 10 | 3 |
| 11 | 2 | 0.014 | 0.038 | 0.003 | 10 | 3 |
| 12 | 1 | 0.001 | -0.007 | 0.004 | 10 | 3 |
| 12 | 2 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 10 | 3 |
| 13 | 1 | 0.009 | -0.003 | 0.002 | 10 | 3 |
| 13 | 2 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 10 | 3 |
| 14 | 1 | 0.013 | -0.002 | 0.001 | 10 | 3 |
| 14 | 2 | 0.013 | 0.002 | 0.001 | 10 | 3 |
| 15 | 1 | 0.017 | -0.002 | 0.002 | 10 | 3 |
| 15 | 2 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 10 | 3 |
| 16 | 1 | 0.021 | -0.003 | 0.002 | 10 | 3 |
| 16 | 2 | 0.021 | 0.004 | 0.002 | 10 | 3 |
| 17 | 1 | 0.039 | -0.014 | 0.009 | 10 | 3 |
| 17 | 2 | 0.039 | 0.002 | 0.009 | 10 | 3 |
| 18 | 1 | 0.012 | -0.007 | 0.003 | 10 | 3 |
| 18 | 2 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 10 | 3 |
| 19 | 1 | 0.004 | -0.003 | 0.002 | 10 | 3 |
| 19 | 2 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 10 | 3 |
| 20 | 1 | 0.000 | -0.002 | 0.001 | 10 | 3 |
| 20 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 10 | 3 |
| 21 | 1 | -0.003 | -0.002 | 0.002 | 10 | 3 |
| 21 | 2 | -0.003 | 0.002 | 0.002 | 10 | 3 |
| 22 | 1 | -0.007 | -0.003 | 0.002 | 10 | 3 |
| 22 | 2 | -0.007 | 0.004 | 0.002 | 10 | 3 |
| 23 | 1 | -0.016 | -0.004 | 0.004 | 10 | 3 |
| 23 | 2 | -0.016 | 0.009 | 0.004 | 10 | 3 |
| 24 | 1 | -0.047 | -0.002 | 0.011 | 10 | 3 |
| 24 | 2 | -0.047 | 0.017 | 0.011 | 10 | 3 |
| 25 | 1 | -0.006 | -0.009 | 0.027 | 10 | 3 |
| 25 | 2 | -0.006 | 0.009 | 0.027 | 10 | 3 |
| 26 | 1 | -0.002 | -0.007 | 0.008 | 10 | 3 |
| 26 | 2 | -0.002 | 0.007 | 0.008 | 10 | 3 |
| 27 | 1 | 0.000 | -0.005 | 0.004 | 10 | 3 |
| 27 | 2 | 0.000 | 0.005 | 0.004 | 10 | 3 |
| 28 | 1 | 0.000 | -0.004 | 0.003 | 10 | 3 |
| 28 | 2 | 0.000 | 0.004 | 0.003 | 10 | 3 |
| 29 | 1 | 0.001 | -0.005 | 0.005 | 10 | 3 |
| 29 | 2 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 10 | 3 |
| 30 | 1 | 0.002 | -0.008 | 0.009 | 10 | 3 |
| 30 | 2 | 0.002 | 0.008 | 0.009 | 10 | 3 |

- КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 «РОЗРАХУНОК ПЛОСКИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕКРИТТЯ І ПРОСТОРОВИХ БЛОКІВ ПОКРИТТЯ»

11.1 Завдання для самостійного вирішення

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=2 т/м2 (рис. 11.1, а). Модулі пружності: сталі – Е=2,1*107 т/м2, залізобетона – Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 24, Б2 - 20, С1 – труба 121х6 мм.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=2,6 т/м2 (рис. 11.1, б). Модуль пружності сталі – Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 20, Б2 - 18, С1 – 100х5 мм.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=3,1 т/м2 (рис. 11.1, в). Модуль пружності сталі – Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 22, Б2 - 20, С1 – труба 127х3 мм.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=1,8 т/м2 (рис. 11.1, г). Модулі пружності: сталі – Е=2,1*107 т/м2, залізобетона – Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: С1 – труба 121х5 мм, С2 – 70х5 мм, С3 – 70х5 мм, С4 –  89х5 мм.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=1,5 т/м2 (рис. 11.1, д). Модулі пружності: сталі – Е=2,1*107 т/м2, залізобетона – Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: С1 – труба 127х3 мм, С2 – 83х3 мм, С3 – 83х3 мм, С4 –  102х3 мм.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=1,6 т/м2 (рис. 11.1, е). Модуль пружності сталі – Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: С1 – труба 102х5 мм, С2 – 57х5 мм, С3 – 70х5 мм, С4 –  70х5 мм, С5 –  102х5 мм.

Рисунок 11.1 – Розрахункові схеми просторових шарнірно-стержневих блоків покриття.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії сил Р1=15 т, Р2=22 т, Р3=8 т (рис. 11.1, ж). Модуль пружності сталі – Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: С1 – 100х4 мм, С2 – 80х4 мм, С3 – 80х4 мм, С4 – 80х4 мм.

- Побудувати епюри зусиль My, Qz i N, які виникають в балках блока покриття, від дії сил Р1=16 т, Р2=30 т, Р3=11 т (рис. 11.1, з). Модуль пружності сталі – Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: С1 – 110х8 мм, С2 – 50х5 мм, С3 – 125х9 мм, С4 – 80х7 мм.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=2,4 т, Р2=1,6 т, Р3=4 т, р=0,3 т/м2  (рис. 11.2, а). Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=2,6 т, Р2=1,8 т, Р3=0,4 т, Р4=1,2 т, р=1,05 т/м2  (рис. 11.2, б). Матеріал – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=1,6 т, Р2=1,2 т, Р3=0,8 т, р=0,38 т/м2  (рис. 11.2, в). Матеріал – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=1,4 т, Р2=0,8 т, Р3=1 т, р=0,5 т/м2  (рис. 11.2, г). Матеріал – залізобетон з Е=23·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=3,1 т, Р2=0,6 т, Р3=1,1 т, р=0,18 т/м2  (рис. 11.2, д). Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=1 т, Р2=1,2 т, Р3=2 т, р=0,4 т/м2  (рис. 47, е). Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=1,6 т, Р2=1,5 т, Р3=1,3 т, р=0,75 т/м2  (рис. 11.2, ж). Матеріал – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

Рисунок 11.2 – Розрахункові схеми монолітних перекриттів.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=0,7 т, Р2=1,1 т, Р3=0,9 т, р=0,7 т/м2  (рис. 11.2, з). Матеріал – залізобетон з Е=23·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=2 т, Р2=1 т, Р3=0,5 т, р=0,8 т/м2  (рис. 11.2, к). Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=3,6 т, Р2=2,4 т, Р3=4,8 т, р=1,2 т/м2  (рис. 11.3, а). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 40Б1, Б2 - 30Б1, Б3 – [30.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=10 т, Р2=15 т, Р3=6 т, р=2 т/м2  (рис. 11.3, б). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 70Ш1, Б2 - 40Ш1, Б3 – [30.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=12 т, Р2=25 т, Р3=4 т, р=2,5 т/м2  (рис. 11.3, в). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 60Б1, Б2 - 40, Б3 – [20.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=8 т, Р2=10 т, Р3=9 т, р=2,1 т/м2  (рис. 11.3, г). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 40Б1, Б2 - 40, Б3 – [30.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=10 т, р=2,1 т/м2  (рис. 11.3, д). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 50Б1, Б2 - 40, Б3 – [20.

Рисунок 11.3 – Розрахункові схеми робочих майданчиків.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=16 т, р=1,5 т/м2  (рис. 11.3, е). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 45Б1, Б2 - 40, Б3 – [27.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=11 т, р=2,2 т/м2  (рис. 11.3, ж). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 45Ш1, Б2 - 35Б1, Б3 – [30.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=8 т, Р2=16 т, Р3=4 т, р=1,4 т/м2  (рис. 11.3, з). Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 35Б1, Б2 - 40.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,8 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=12 м, l2=30 м, h=3,0 м, a=0,6 м, b=0,4 м, б=0,1 м.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,9 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=10 м, l2=23 м, h=2,3 м, a=0,6 м, b=0,4 м, б=0,1 м.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,95 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=9 м, l2=24 м, h=2,4 м, a=0,5 м, b=0,4 м, б=0,09 м.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,85 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=26,5·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=9 м, l2=20 м, h=2,0 м, a=0,5 м, b=0,35 м, б=0,1 м.

Рисунок 11.4 – Розрахункова схема циліндричної оболонки.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=1,1 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=10,5 м, l2=28 м, h=2,8 м, a=0,7 м, b=0,4 м, б=0,11 м.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,6 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=11 м, l2=28 м, h=2,8 м, a=0,9 м, b=0, 5 м, б=0,1 м.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,7 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=23,5·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=12 м, l2=30 м, h=3,0 м, a=1 м, b=0,6 м, б=0,12 м.

- Побудувати епюри зусиль My i Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,8 т/м2 (рис. 11.4). Матеріал – залізобетон з Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=13 м, l2=26 м, h=2,7 м, a=0,9 м, b=0,5 м, б=0,1 м.

11.2 Приклад виконання контрольної роботи

В наданих методичних вказівках для самостійного вирішення приводяться задачі наступних типів:

- Плоскі залізобетонні монолітні перекриття;

- Плоскі металеві балочні клітки робочих майданчиків;

- Просторові шарнірно-стержневі металеві блоки покриття, у т. ч. типу «структура»;

- Довгі циліндричні залізобетонні оболонки.

Загальною рекомендацією при створенні розрахункової схеми є те, що для обумовленості матриці канонічних рівнянь слід уникати великої різниці сторін кінцевого елемента плитної частини системи. Відношення розмірів сторін прямокутника не повинно перевищувати 1,5:1.

Розглянемо особливості вирішення задач наведених типів.

1) Монолітні перекриття.

Такі задачі вирішуються по 3 признаку системи. Система розташовується в плоскості XOУ, і кожен вузол системи має три ступені волі: лінійне переміщення уздовж вісі Z та повороти навколо вісей Х і У.

В задачах такого типу використовується кінцевий елемент типу 3 – стержень балочного ростверку, який моделює роботу поперечних і поздовжніх ребер жорсткості монолітного перекриття. Плитна частина моделюється за допомогою кінцевого елементу типу 11 – прямокутний кінцевий елемент плити.

В «Жорсткісних характеристиках» для елементів типу 3 задаються геометричні розміри перетину, а для елементів типу 11 необхідно задавати три параметра: модуль деформації Е (т/м2); коефіцієнт Пуассона μ, а також товщину плити δ в м.

В опорних закріпленнях системи можливе обмеження волі по трьом ступеням:

3 - лінійне переміщення уздовж вісі Z;

4 - поворот навколо вісі Х;

5 - поворот навколо вісі У.

Завдання. Побудувати епюри зусиль Му та Qz, які виникають в ребрах жорсткості плити, від дії сил Р1=1,4 т, Р2=3,6 т, Р3=5 т, р=0,27 т/м2. Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 11.5 – Розрахункова схема перекриття.

Рисунок 11.6 – Мозаїка переміщень вузлів перекриття уздовж вісі Z.

Рисунок 11.7 – Епюри згинальних моментів Му в ребрах перекриття.

Рисунок 11.8 – Епюри поперечних сил Qz в ребрах перекриття.

2) Балочні клітки.

Особливості вирішення таких задач майже не відрізняються від задач першого типу.

Різниця полягає в тому, що кінцевий елемент типу 3 моделює роботу поперечних і поздовжніх балок настилу і при задаванні жорсткісних характеристик цих балок, які мають перетини у вигляді двотавра чи швелера, задаються ні геометричні розміри перетину, а обирається прокатний металевий профіль із сортаменту.

Завдання. Побудувати епюри зусиль М та Q, які виникають в балках майданчика, від дії сил Р1=1,6 т, Р2=2,7 т, Р3=5 т, р=1,0 т/м2. Матеріал – сталь з Е=2,1·107 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: Б1 - 40Б1, Б2 - 30Б1, Б3 – [30.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 11.9 – Розрахункова схема балочної клітки.

Рисунок 11.10 – Мозаїка переміщень вузлів балочної клітки уздовж вісі Z.

Рисунок 11.11 – Епюри згинальних моментів Му в балках балочної клітки.

Рисунок 11.12 – Епюри поперечних сил Qz в балках балочної клітки.

3) Просторові блоки покриття.

Такі задачі вирішуються по 4 признаку системи. Система розташовується в правій Декартові системі координат. Кожен вузол системи має три ступені волі: лінійні переміщення уздовж вісей Х, У і Z.

В задачах використовується кінцевий елемент типу 4 – шарнірний стержень просторової ферми. Плитна частина покриття моделюється за допомогою кінцевого елементу типу 23 – прямокутний кінцевий елемент плити загального положення.

В «Жорсткісних характеристиках» для елементів типу 4 задаються геометричні розміри перетину, а для елементів типу 23 - модуль деформації Е (т/м2); коефіцієнт Пуассона μ, а також товщина покриття δ в м.

В опорних закріпленнях системи можливе обмеження волі по трьом ступеням:

1 - лінійне переміщення уздовж вісі Х;

2 - лінійне переміщення уздовж вісі У;

3 - лінійне переміщення уздовж вісі Z.

Завдання. Побудувати епюри зусиль Му, Qz і N, які виникають в балках блока покриття, від дії навантаження р=1,8 т/м2. Модулі пружності: сталі – Е=2,1·107 т/м2, залізобетона – Е=24·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Поперечні перетини: С1 – труба 140х3,5 мм, С2 – 89х3 мм, С3 – 89х3 мм, С4 –  102х3 мм.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 11.13 – Розрахункова схема блока покриття.

Рисунок 11.14 – Мозаїка переміщень вузлів блока покриття уздовж вісі Z.

Рисунок 11.15 – Епюри згинальних моментів Му в елементах блока покриття.

Рисунок 11.16 – Епюри поперечних сил Qz в елементах блока покриття.

Рисунок 11.17 – Епюри подовжніх сил N в елементах блока покриття.

4) Циліндричні оболонки.

Такі задачі вирішуються по 5 признаку системи. Система розташовується в просторі з вісями координат Х, У і Z. Кожен вузол системи має шість ступенів волі: лінійні переміщення і повороти навколо вісей Х, У і Z.

В задачах для моделювання плитної частини використовується кінцевий елемент типу 41 – прямокутний плоский кінцевий елемент оболонки бортовий елемент оболонки, який має прямокутну форму поперечного перетину, моделюється за допомогою кінцевого елементу типу 5 – просторовий стержень.

В «Жорсткісних характеристиках» для елементів типу 5 задаються геометричні розміри перетину, а для елементів типу 41 - модуль деформації Е (т/м2); коефіцієнт Пуассона μ, а також товщина оболонки δ в м.

В опорних закріпленнях системи можливе обмеження волі по шістьом ступеням:

1 - лінійне переміщення уздовж вісі Х;

2 - лінійне переміщення уздовж вісі У;

3 - лінійне переміщення уздовж вісі Z.

4 - поворот навколо вісі Х;

5 - поворот навколо вісі У;

6 - поворот навколо вісі Z.

Завдання. Побудувати епюри зусиль Mу та Qz, які виникають в бортових елементах оболонки, та ізополя напружень по Мх і Му від дії навантаження р=0,6 т/м2. Матеріал – залізобетон з Е=25·105 т/м2. Коефіцієнт μ=0,2. Розміри оболонки: l1=10 м, l2=25 м, h=2,7 м, a=0,5 м, b=0,5 м, б=0,12 м.

Приклад оформлення звіту по контрольній роботі.

Рисунок 11.18 – Розрахункова схема оболонки.

Рисунок 11.19 – Мозаїка переміщень вузлів оболонки уздовж вісі Z.

Рисунок 11.20 – Епюри згинальних моментів Му в бортових елементах оболонки.

Рисунок 11.21 – Епюри поперечних сил Qz в бортових елементах оболонки.

Рисунок 11.22 – Ізополя напружень по Мх в елементах оболонки.

Рисунок 11.23 – Ізополя напружень по Му в елементах оболонки.