4 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВЕЛИЧИН ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ

Пожежний ризик – міра можливості реалізації пожежної небезпеки об'єкта захисту і її наслідків для людей та матеріальних цінностей.

Припустимий пожежний ризик – пожежний ризик, рівень якого припустимий і обґрунтований виходячи із соціально-економічних умов.

Розрахунки по оцінці пожежного ризику проводяться шляхом зіставлення розрахункових величин пожежного ризику  з нормативним значенням пожежного ризику.

Суспільні будівлі і споруди різних класів функціональної пожежної небезпеки

Пожежний ризик в суспільних будівлях і спорудах різних класів функціональної пожежної небезпеки характеризується значенням індивідуального пожежного ризику.

Індивідуальний пожежний ризик – пожежний ризик, що може привести до загибелі певної людини в результаті впливу небезпечних факторів пожежі.

Оцінку індивідуального пожежного ризику проводять на основі розрахунку впливу на людей вражаючих факторів пожежі і вжитих заходів по зниженню частоти їх виникнення та наслідків.

Індивідуальний пожежний ризик відповідає необхідному, якщо виконується наступна умова:

,				 (4.1)

де  – нормативне значення індивідуального пожарного ризику, рік-1;

Qв – розрахункова величина індивідуального пожежного ризику, рік-1.

Розрахункова величина індивідуального пожежного ризику Qв у кожному будинку розраховується по формулі, рік-1:

Qв=Qп((1–Кап)(Pпp((1–Ре)((1–Кпз),                    (4.2)

де Qп – частота виникнення пожежі в будинку протягом  року, визначається на підставі статистичних даних, рік-1.

При відсутності статистичної інформації допускається приймати Qп = 4.10-2 рік-1 для кожного будинку;

Кап – коефіцієнт, що враховує відповідність установок автоматичного пожежогасіння (УАПГ) вимогам нормативних документів по пожежній безпеці.

Значення параметра Кап приймається рівним Кап = 0,9, якщо будинок обладнаний системою УАПГ або обладнання будинку нею не потрібно відповідно до вимог нормативних документів по пожежній безпеці. В інших випадках Кап приймається рівним нулю;

Рпр – імовірність присутності людей у будинку, що визначається по формулі:

Рпр= tфункц/24,				(4.3)

де tфункц – час знаходження людей у будинку, год;

Ре – імовірність евакуації людей;

Імовірність евакуації Ре розраховується по формулі:

(4.4)

де tр – розрахунковий час евакуації людей, хв;

tпе – час початку евакуації (інтервал часу від виникнення пожежі до початку евакуації людей), хв;

tбл – час від початку пожежі до блокування евакуаційних шляхів у результаті поширення на них небезпечних факторів пожежі, що мають гранично припустимі для людей значення (час блокування шляхів евакуації), хв;

tск – час існування скупчень людей на ділянках шляху (щільність людського потоку на шляхах евакуації перевищує значення 0,5), хв.

Кп.з – коефіцієнт, що враховує відповідність системи протипожежного захисту, спрямованої на забезпечення безпечної евакуації людей при пожежі, вимогам нормативних документів по пожежній безпеці.

Коефіцієнт Кпз розраховується по формулі:

,         (4.5)

де Кспс, Ксоке та Кпдз – коефіцієнти, що  враховують відповідність вимогам нормативних документів по пожежній безпеці систем пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією людей та протидимного захисту.

Значення кожного з параметрів Кспс, Ксоке та Кпдз приймаються рівним 0,8, якщо будинок обладнаний відповідними системами або обладнання будинку ними не потрібно відповідно до вимог нормативних документів по пожежній безпеці. В інших випадках значення цих параметрів дорівнює нулю.

Завдання 4.1. Розрахувати індивідуальний пожежний ризик в будинку класу Ф3.1 (суспільна будівля тимчасового перебування людей), де встановлені та ефективно працюють системи автоматичного пожежогасіння та протипожежного захисту. Якщо: tр = 4 хв., tпе = 0,2 хв., tбл = 6 хв., tск = 0, tфункц = 8 год.

Вирішення

Визначаємо всі складові формули (4.2).

Приймаємо Qп = 4.10-2 рік-1; оскільки системи автоматичного пожежогасіння встановлені та працюють, тому Кап = 0,9.

Імовірність присутності людей у будинку за (4.3):

Рпр= 8/24 = 0,3333.

Визначаємо імовірність евакуації людей за (4.4).

Виконується друга умова, тобто:

tр + tпе = 4 + 0,2 = 4,2 хв. < 0,8.tбл = 0,8 . 6 = 4,8 хв.,

тому Ре = 0,999.

Імовірність ефективної роботи системи протипожежного захисту  визначаємо за (4.5) при значеннях: Ксоке  = 0,8; Кспс = 0,8; Кпдз = 0,8.

Тоді величина індивідуального пожежного ризику за (4.2):

Qв = 4.10-2((1–0,9)(0,3333((1–0,999)((1–0,8704) = 2.10-7 рік.

Таким чином, умова індивідуального пожежного ризику (4.1) виконується, тобто люди при пожежі зможуть безпечно евакуюватися з будинку.

Індивідуальне завдання № 4

Розрахувати значення індивідуального пожежного ризику в будинку компанії (клас будівлі Ф3.4), де встановлені та ефективно працюють системи автоматичного пожежогасіння та протипожежного захисту.

Вихідні дані по варіантам наведено в табл.

Таблиця. Вихідні дані для індивідуального завдання № 4

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tр, хв. | 3 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 |
| tпе, хв | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 1,3 |
| tбл, хв | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 14 |
| tск, хв | 1 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 7 | 8 |
| tфункц, год | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| № вар | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| tр, хв. | 9 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 5 |
| tпе, хв | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| tбл, хв | 15 | 5 | 4,5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 7 |
| tск, хв | 4 | 0,1 | 0,2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| tфункц, год | 24 | 24 | 24 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |

Примітка. tр — розрахунковий час евакуації людей, tпе — час початку евакуації, tбл — час блокування шляхів евакуації, tск — час існування скупчень людей на ділянках шляху, tфункц — час знаходження людей в офісах будинку