Якщо потрібно, допускається використовувати формат А5 з розмірами  148х210 мм.

Використовуються також додаткові формати, які утворюються збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, що дорівнює їх розмірам. Для формату АО - це збільшення короткої сторони на 2 ... i т.д., а для інших форматів  - збільшення на 3 ... i т.д.

Розміри додаткових форматів приведені в табл. 2.

Таблиця 2

Розміри додаткових форматів

| Кратність | Основні формати, мм |
| --- | --- |
|  | АО 1189х1682 А1 А2 A3 А4 | А1 | А2 | А3 | А4 |
| 2 | 1189х1682 |  |  |  |  |
| 3 | 1189х2523 841х1783 594х1261 420х891 297х630 | 841х1783 | 594х1261 | 420х891 | 297х630 |
| 4 | 841х2378 594х1682 420х1189 297х841 | 841х2378 | 594х1682 | 420х1189 | 297х841 |
| 5 | 594х2102 420х1486 297х1051 |  | 594х2102 | 420х1486 | 297х1051 |
| 6 | 420х1783 297х1261 |  |  | 420х1783 | 297х1261 |
| 7 | 420х2080 297х1471 |  |  | 420х2080 | 297х1471 |
| 8 | 297х1682 |  |  |  | 297х1682 |
| 9 | 297х1892 |  |  |  | 297х1892 |

Позначення додаткових форматів складається з позначення основного формату та цифри, вказуючи кратність, наприклад:

А2х4/594х1682/.

Формати аркушів креслень визначають розміри зовнішньої рамки, наведеної тонкою лінією. На рисунку, крім зовнішньої рамки, зображена рамка поля креслення /суцільною товстою лінією/, габарити основного напису.