## Slide 1: ЕКОЛОГІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

## Slide 2: Головним фактором руйнування довкілля є суспільне виробництво
Науково-технічна революція стала основною причиною сучасної соціоекологічної кризи

## Slide 3
Екологічна інженерія – це виробничі заходи, розділ прикладної екології, який розглядає цілеспрямовані виробничі дії, що ґрунтуються на екологічних підходах (напр., підтримування екологічної рівноваги шляхом створення системи природоохоронних територій, впровадження екологічного землеробства).

## Slide 4: Інженерний захист навколишнього середовища (або ж екологічна інженерія, інженерна екологія, природоохоронна інженерія (англ. environmental engineering)) - сукупність наукових і інженерних принципів щодо поліпшення природного середовища, що забезпечують чисту воду, повітря і землю для проживання людини та інших організмів, а також з очищення забруднених ділянок. З метою досягнення максимальної екологічної безпеки господарської діяльності людини і зниження ризику антропогенного впливу на навколишнє середовище, фахівці в цій галузі знань - інженери-екологи - здійснюють розробку, проектування, налагодження, експлуатацію і вдосконалення природоохоронної техніки і технології, організовують природоохоронну роботу на підприємствах і територіально промислових комплексах, проводять експертизу проектів, технологій і виробництв, здійснюють сертифікацію продукції.

## Slide 5: Метою екологічної інженерії є оптимізація діючих і створюваних природно-господарських систем, яка полягає у відрегулюванні речовинно-енергетичного обміну і
встановленні в них, між технічними і природними процесами динамічної рівноваги, яка унеможливлює пошкодження і руйнування навколишнього середовища

## Slide 6: До основних прикладних завдань екологічної інженерії належать:
Розробка ефективних заходів очищення промислових, комунальних та тваринницьких стічних вод і промислових та транспортних викидів у атмосферу;
Розробка безвідходних, маловідходних та екологічно чистих технологій;
Розробка засобів утилізації відходів.

## Slide 7: Очищення стічних вод здійснюється наступними методами
механічний
біологічний
хімічний

## Slide 8: Механічний метод
флотаційні та фільтраційні установки;
решітки, сита;
жировловлювачі та нафтовловлювачі;
вловлювачі піщаних фракцій.
Механічним методом очищення можна вилучити з побутових вод 60% нерозчинних домішок, а з промислових 95%

## Slide 9: Хімічний метод
застосування реагентних методів (коагуляцію, флокуляцію, відсадження;
адсорбція;
іонний обімн;
зворотний осимос;
електродіаліз;
дистиляцію.

## Slide 10: Біологічний метод
поля зрошення та фільтрації;
за допомогою аеробних бактерій;
аеробних біохімічних процесів;
біофільтри;
аеротенки.

## Slide 11: Очищення повітря від газових шкідливих домішок здійснюється наступними способами
абсорбція
адсорбція
хімічне перетворення

## Slide 12
Абсорбція – полягає у поглинанні газів певними рідинами, які розчиняють або зв'язують гази, що пропускаються через них.
Найчастіше використовують при очищенні: пари соляної кислоти, аміак, оксиду сірки, оксиду вуглецю.

## Slide 13
Адсорбція – газів полягає у їх поглинанні поверхнею твердих тіл (адсорбентів). В якості адсорбентів найчастіше використовують тонкодисперсні речовини – активоване вугілля, силіко-гелів, алюмогелів, цеолітів, пористого скла.

## Slide 14
Хімічне перетворення газів – це спалювання або каталітичне перетворення їх, внаслідок чого шкідливі газоподібні речовини трансформуються у нешкідливі, які викидаються в атмосферу або використовуються у виробництві.

## Slide 15: Для очищення від твердих домішок використовують методи, де газ пропускають через спеціальні установки в яких за допомогою гравітаційних, термічних, електростатичних, інерційних або відцентрованих сил частинки виділяються з газового потоку.

## Slide 16: Найчастіше для очищення від твердих домішок використовують
Циклони або пиловловлювачі – у яких використовується відцентрована сила. Потік газів рухається по спіралі і частинки пилу, які зберігають прямолінійний рух, осідають на стінках. Розрізняють мокре та сухе очищення.
Електричні, тканинні та ситові фільтри – фільтри для очищення повітря від завислих частинок в побуті та на виробництві.

## Slide 17: Значно перспективнішими є заходи спрямовані на зменшення або повну ліквідацію відходів

## Slide 18: Виробничі процеси поділяють на:
Замкнуті – характерна відсутність обміну речовин із зовнішнім середовищем. Тобто, це процес при якому відсутні викиди твердих, рідких і газоподібних речовин – відходів.
Незамкнуті – це органічна система, що поєднується з навколишнім середовищем, від якого отримує сировину та енергію, і в яку віддає готову продукцію та викидає відходи.

## Slide 19: Сучасна технологія виробництва є незамкнутою, яка нераціонально використовує ресурси та має значні відходи
Вдосконалення технології виробництва та наближення до замкнутої системи є головним завданням щодо вирішення проблеми раціонального використання природних ресурсів і охорони довкілля. Практична реалізація якого полягає у пошуку нових джерел сировини для виробництва, нових екологічно оптимальних джерел енергії, безвідходних технологій, нових видів продукції

## Slide 20: Важливим сучасним напрямком екологізації виробництва є утилізація, тобто повторне використання відходів.
З позиції екологізації виробництва виводити відходи з виробничого циклу і викидати їх нераціонально з двох причин: по-перше – ми цим самим виводимо із виробничого процесу продукт, який може містить у собі деяку кількість цінних компонентів, по-друге – забруднюємо природні об'єкти, ускладнюючи соціоекологічну ситуацію у районі діяльності виробництва.

## Slide 21: Принципові напрямки регенерації відходів
Другий спосіб полягає у використанні відходів у інших виробничих процесах.
Перший спосіб полягає у поверненні відходів у той самий виробничий процес, з якого його отримано.
Третій спосіб полягає у використанні відходів у вигляді сировини для інших виробництві з метою отримання продуктів тривалого користування.