## Slide 1: Презентація з курсу лекцій «Корозія і захист металів»
Підготувала: ст. викладачка
кафедри металургії Лічконенко Н.В.

## Slide 2: У металів є ворог, який призводить до великих втрат, які неможливо повернути. Кожного року повністю руйнується близько 10% заліза, що виробляється. В США, за даними NACE, збитки від корозії, включаючи витрати на боротьбу з нею, складають 3,1 % ВВП ($276 млрд/рік), в Германії – 2,8 % ВВП. В межах 2–4 % ВВП знаходиться цей показник і в інших розвинутих країнах. При цьому втрати металу, що містять металеві конструкції, вироби, що вийшли з ладу, складають 10–20 % річного виробництва. В нашій країні немає офіційної статистики, яка б відображала економічний збиток від корозії, але, за деякими оцінками, він складає не менш 5 % від ВВП.

## Slide 3: Корозія – руйнування металів і сплавів під впливом навколишнього середовища. Слово корозія походить від латинського corrodere, що означає роз'їдати.

## Slide 5: СУЦІЛЬНА КОРОЗІЯ
МІСЦЕВА КОРОЗІЯ

## Slide 6: ЗАХИСТ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗІЇ

## Slide 7: ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ
Інгібітори – це речовини, що здатні сповільнювати перебіг хімічних процесів, або зупиняти їх. Відомо близько 5 тисяч інгібіторів корозії.
Інгібітори корозії підрозділяються:
• за механізмом своєї дії - на катодні, анодні і змішані;
• по хімічній природі - на неорганічні, органічні і летючі;
• за сферою свого впливу - в кислому, лужному і нейтральному середовищі.
Дія інгібіторів корозії обумовлено зміною стану поверхні металу внаслідок адсорбції інгібітору або освіти з катіонами металу важкорозчинних сполук. Захисні шари, що створюються інгібіторами корозії, завжди тонший нанесених покрить. Інгібітори корозії можуть діяти двома шляхами: зменшувати площу активної поверхні або змінювати енергію активації корозійного процесу.

## Slide 8: НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ
Фарби
Лак
Грунтовка
Смола
Емаль
Пластмаси

## Slide 9: ПОКРИТТЯ АНТИКОРОЗІЙНИМ МЕТАЛОМ
Нікелювання
Цинкування
Хромування
Позолота
Покриття алюмінієм, міддю тощо

## Slide 10: ПРОТЕКТОРНИЙ ЗАХИСТ
Цинк більш активний метал ніж залізо

## Slide 11: КАТОДНИЙ ЗАХИСТ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ

## Slide 12: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!