## Slide 1: ВСТВ
ГЛАВА 1.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОЗАМІННОСТІ

## Slide 2: Термінологія
Взаємозамінністю називається властивість деталей, складальних одиниць, агрегатів займати своє положення в машині без додаткових операцій обробки і виконувати при цьому задані функції відповідно до технічних вимог.
Розрізняють взаємозамінність повну і непевну, зовнішню і внутрішню, за функціями і за геометричними параметрами.

## Slide 3: Термінологія
Повна взаємозамінність забезпечує задані показники якості без додаткових підгінних операцій під час складання при виготовлені або ремонті машин та їх вузлів.
Неповна взаємозамінність досягається при груповому підборі деталей (селективне або індивідуальне складання), при використанні компенсатора або при розрахунках із застосуванням теорії ймовірності.

## Slide 4: Термінологія
Зовнішня взаємозамінність - це відповідність приєднувальних поверхонь вузлів за розмірами і формою, а також за їх експлуатаційними показниками. Наприклад, для електродвигунів - взаємозамінність за потужністю і частотою обертання.
Внутрішня взаємозамінність забезпечується точністю деталей що входять у вузли.
Взаємозамінність, яка забезпечує не лише можливість складання або заміни при ремонті будь-яких деталей, але також їх оптимальні експлуатаційні функції, називається функціональною взаємозамінністю.

## Slide 5: Рівень взаємозамінності виробництва характеризується коефіцієнтом замінності:
де ТВ - трудомісткість виготовлення замінних деталей і вузлів даної машини; ТЗ - загальна трудомісткість виготовлення даної машини; Тпр - трудомісткість робіт припасування; Тс.с. - трудомісткість робіт за методик селективного складання; Тс - трудомісткість складальних робіт.

## Slide 6: ВСТВ
ГЛАВА 2.
ДОПУСКИ І ПОСАДКИ

## Slide 7: Основні терміни і визначення
Розміром називається числове значення лінійної величини в обраних одиницях вимірювання.
Потрібно знати поняття, що стосуються розміру.
Номінальним називається розмір, який визначається функціональним призначенням деталі і є початком відліку відхилень. Номінальний розмір позначають на кресленнях деталей (Dn, dn).
З'єднанням називається будь-яке рухоме чи нерухоме сполучення двох деталей, з яких одна повністю або частково заходить в іншу. У з'єднанні розрізнюють охоплюючу і охоплену поверхні. Для циліндричних з'єднань охоплююча поверхня – отвір, охоплена – вал.

## Slide 8: Основні терміни і визначення
Номінальний розмір з'єднання – це спільний для з'єднувальних деталей розмір, який є початком відліку відхилень розмірів кожної деталі з'єднання (dnc).
Розмір, який встановлюється безпосереднім вимірюванням з допущеною похибкою, називається дійсним розміром (Dд,dд).
Виготовляти деталі точного розміру дуже складно. Тому розміри деталей визначаються у встановлених межах. Розміри, між якими може бути дійсний розмір готової деталі, називають граничними.

## Slide 9: Графічне зображення з'єднуваних деталей (а) і схема розміщення полів допусків (б)

## Slide 10: Основні терміни і визначення
Відхилення розміру - це алгебраїчна різниця між дійсним (граничним) і відповідним номінальним розміром. Відхилення бувають: позитивні, якщо розмір більший від номінального; негативні (від`ємні), якщо розмір менший від номінального і нульові, якщо розмір виготовленої деталі дорівнює номінальному. Лінію, яка на кресленні умовно позначає номінальне значення розміру, називають нульовою. Вгору від нульової лінії відкладають позитивні відхилення, вниз - негативні.

## Slide 11: Основні терміни і визначення
Граничне відхилення - це алгебраїчна різниця між граничним і номінальним розмірами.
Верхнє відхилення ES, es – це алгебраїчна різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами:
    для отвору ЕS = Dmax – Dn
    для вала es = dmax – dn
Нижнє відхилення ЕІ, еі – це алгебраїчна різниця між найменшим граничним і номінальним розмірами:
    для отвору El = Dmin – Dn
    для вала ei = dmin – dn

## Slide 12: Основні терміни і визначення
Зони між верхнім і нижнім відхиленням називається полем допуску.
Різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами (граничні відхилення) - це допуск розміру Т:
    для отвору TD = Dmаx – Dmin,
    для вала Td = dmax – dmin.
Допуск - це абсолютна величина алгебраїчної різниці між верхнім ES (es) та нижнім ЕІ (еі) відхиленнями:
    для отвору TD = ES – ЕІ;
    для вала Td = es – еі.
Зону (поле), обмежену верхніми та нижніми відхиленнями, називають полем допуску.

## Slide 13: Графічне зображення полів допусків
Схема розташування полів допусків вала d

## Slide 14: Графічне зображення полів допусків
Схема розташування полів допусків вала D

## Slide 15: Посадки
Характер з'єднання деталей, що визначається величиною отриманих в ньому зазорів чи натягів, називається посадкою.
Зазор S - різниця розмірів отвору і вала, якщо розмір отвору більше розміру вала.
Натяг N – різниця розмірів вала і отвору до складання, якщо розмір вала більше розміру отвору.

## Slide 16: Посадки
Посадкою з зазором називається посадка, при якій забезпечується зазор у з'єднанні. В цій посадці поле допуску отвору TD розміщене над полем допуску вала Td

## Slide 17: Посадки
Посадкою з натягом називається посадка, при якій забезпечується натяг у з'єднанні. При цьому поле допуску отвору розміщене під полем допуску вала.

## Slide 18: Посадки
Перехідна посадка – посадка, при якій можливе отримання як зазору S так і натягу N. В цьому випадку поля допусків отвору і вала перекриваються частково чи повністю.

## Slide 19: Зазор
Найбільший зазор Smax - це різниця між найбільшим граничним розміром отвору Dmax та найменшим граничним розміром вала dmin:
Smax = Dmax – dmin,
або найбільший зазор – це алгебраїчна різниця між верхнім відхиленням отвору ES та нижнім відхиленням вала еі:
Smax = ES – еі.
Найменший зазор Smin – це різниця між найменшим граничним розміром отвору Dmin та найбільшим граничним розміром вала dmax.
Smin = Dmin – dmax;
або найменший зазор – це алгебраїчна різниця між нижнім відхиленням отвору EI та верхнім відхиленням вала еs:
Smin = EI – es.

## Slide 20: Зазор
Допуск зазору (допуск посадки з зазором) Тs - різниця між найбільшим Smax та найменшим Smin зазорами:
Ts=Smax – Smin,
або сума допусків отвору TD і вала Тd:
Ts = ТD + Тd.
Середній зазор Sc = Sm – це середнє арифметичне між найбільшим Smax та найменшим Smin зазорами:
Sc = 0,5(Smax + Smin).

## Slide 21: Види з'єднань і посадок

## Slide 22: ВСТВ
ГЛАВА 3.
ГЛАДКІ ЦИЛІНДРИЧНІ З'ЄДНАННЯ

## Slide 23: Основні положення єдиної системи допусків і посадок (ЄСДП)
Системою допусків і посадок називається сукупність рядів допусків і посадок, закономірно побудованих на основі виробничого досвіду і оформлених у вигляді стандартів.
Основна деталь – це деталь, поле допуску якої є базовим для утворення посадок.
Основний отвір – це такий отвір, нижнє відхилення якого дорівнює нулю, тобто ЕІ = 0.
Основний вал – це вал, у якого верхнє відхилення дорівнює нулю, тобто es = 0.
Основним відхиленням вважається те, з двох граничних відхилень розміру (верхнього або нижнього), яке є ближчим до нульової лінії.

## Slide 24: Групи посадок (із зазором)

## Slide 25: Групи посадок (з натягом)

## Slide 26: Групи посадок (перехідна)

## Slide 27: Система отвору
Системою отвору називається така система, у якій посадки утворюються з'єднанням різних валів з основним отвором

## Slide 28: Система отвору

## Slide 29: Система вала
Системою вала називається система, у якій посадки утворюються з'єднанням різних отворів з основним валом

## Slide 30: Система вала

## Slide 31
Залежність похибок обробки від діаметру:
1 – чорнова обробка; 2 – точна обробка; 3 – тонка обробка; 4 – точне шліфування

## Slide 34: ВСТВ
ГЛАВА 4.
ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ І ВИБОРУ

## Slide 35: Розрахунок і вибір посадок з гарантованим зазором
Динаміка процесу спрацювання

## Slide 36: Приклади застосування посадок із зазором

## Slide 37: Розташування і товщина масляного шару
Залежність товщини масляного шару від діаметрального зазору
Схема положення вала в з'єднанні «підшипник ковзання – вал»

## Slide 38: Розподіл зазорів і натягів підлягає нормальному закону розподілу

## Slide 39: Приклади застосування перехідних посадок
вузол кривошипно-шатунного механізму
шестеренчастий насос

## Slide 40: Приклади застосування перехідних посадок
кріплення зубчастого колеса
вузол масляного насосу

## Slide 41: Розрахунок і вибір посадок з гарантованим натягом
Розміри вала і отвору в нерухомих з'єднаннях

## Slide 42: Приклади застосування посадок з натягом:

## Slide 43: ВСТВ
ГЛАВА 5.
ДОПУСКИ ФОРМИ ТА РОЗТАШУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

## Slide 44: Відхилення та допуски форми поверхонь
Відхиленням форми поверхні чи профілю називається відхилення реальної поверхні або реального профілю від форми номінальної поверхні чи номінального профілю.
Реальна поверхня - це поверхня, що обмежує деталь та відокремлює її від навколишнього середовища.
Реальний профіль - це профіль, що отримується при перетині реальної поверхні деталі площиною (переважно перпендикулярною до поверхні).
Номінальна поверхня - це ідеальна поверхня, номінальна форма якої задана кресленням чи іншою технічною документацією.
Номінальний профіль - профіль номінальної поверхні (може бути поздовжній, поперечний).

## Slide 45: Можливі дотичні прямі

## Slide 46
Прилегла пряма - це пряма, що доторкається до реального профілю та розміщена поза матеріалом деталі так, що відхилення її від найбільш віддаленої точки реального профілю в межах нормованої ділянки є мінімальним.
Прилегла площина - це площина, що доторкається до реальної поверхні та розміщена поза матеріалом деталі так, що відхилення від неї до найбільш віддаленої точки реальної поверхні має мінімальне значення.
Прилегле коло вала (отвору) - це коло мінімального (максимального) діаметру (2r), що описане навколо реального профілю зовнішньої (вписане в реальний профіль внутрішньої) поверхні обертання.

## Slide 47: Схема визначення прилеглого кола

## Slide 48
Прилеглий циліндр для вала (отвору) - це циліндр мінімального (максимального) діаметру, описаний (вписаний) навколо реальної поверхні (в реальну поверхню).
Прилеглий профіль поздовжнього перерізу циліндричної поверхні - це дві паралельні прямі, що є дотичними до реального профілю та розміщені поза матеріалом деталі так, що найбільше відхилення точок профілю від відповідної сторони прилеглого профілю має мінімальне значення.

## Slide 49
Допуском форми називається найбільше допустиме значення відхилення форми.
Поле допуску форми - це область в просторі або на площині, всередині якої повинні розташовуватись всі точки реальної поверхні або реального профілю в межах нормованої ділянки.

## Slide 50: Розрізняють такі відхилення форми:
  Відхилення від площинності:
  - випуклість;
  - ввігнутість;
  Відхилення від прямолінійності:
  - випуклість;
  - ввігнутість;
  Відхилення від циліндричності;
  Відхилення профілю поздовжнього перерізу:
  - конусоподібність;
  - бочкоподібність;
  - сідлоподібність;
  Відхилення від круглості:
  - овальність;
  - огранка.

## Slide 51: Позначення відхилень форми

## Slide 52
Допуск площинності Т - це найбільше допустиме значення відхилення від площинності.
Поле допуску площинності - це область в просторі, що обмежена двома паралельними площинами, які знаходяться одна від одної на відстані, що дорівнює допуску площинності Т.

## Slide 53: Позначення на кресленнях відхилень від площинності та прямолінійності

## Slide 54: Відхилення від прямолінійності
Випуклість Δ - це відхилення від площинності (прямолінійності), при якому віддалення точок реальної поверхні (профілю) від прилеглої площини (прямої) зменшується від країв до середини.
Ввігнутість Δ - це відхилення від площинності (прямолінійності), при якому віддалення точок реальної поверхні (профілю) від прилеглої площини (прямої) збільшується від країв до середини.

## Slide 55
Допуск циліндричності Т - це найбільше допустиме відхилення від циліндричності.
Поле допуску циліндричності - це область у просторі, обмежена двома співвісними циліндрами, що розташовані один від одного на відстані, яка дорівнює допуску циліндричності.

## Slide 56
Допуск профілю поздовжнього перерізу - це найбільше допустиме значення відхилення профілю поздовжнього перерізу.
Поле допуску профілю поздовжнього перерізу - це область на площині, що проходить через вісь циліндричної поверхні і обмежена двома парами паралельних прямих, які утворюють спільну вісь симетрії і знаходяться одна від одної на відстані, що дорівнює допуску поздовжнього перерізу.
Конусоподібність - це відхилення профілю поздовжнього перерізу, при якому твірні прямолінійні, але не паралельні.
Бочкоподібність - це відхилення профілю поздовжнього перерізу, при якому твірні не прямолінійні і діаметри збільшуються від країв до середини перерізу.
Сідлоподібність - це відхилення профілю поздовжнього перерізу, при якому твірні не прямолінійні і діаметри зменшуються від країв до середини перерізу.

## Slide 57: Відхилення від круглості
Відхилення від круглості - це найбільша відстань від точок реального профілю до прилеглого кола.
Допуск круглості Т - це найбільше допустиме значення відхилення від круглості.
Поле допуску круглості - це область на площині, перпендикулярній основній поверхні обертання, що проходить через центр, обмежена двома концентричними колами, які знаходяться одне від одного на відстані, що дорівнює допуску кола Т рис. а.
Позначення допуску круглості на кресленнях представлено на рис. б.
Овальність - це відхилення від круглості, при якому профіль має вигляд овалоподібної фігури, найбільші і найменші діаметри якої знаходяться у взаємно перпендикулярних напрямках рис. в.
Огранка - це відхилення від круглості, при якому реальний профіль має вигляд багатогранної фігури. Огранка поділяється за числом граней.

## Slide 58: Відхилення та допуски розташування поверхонь
Відхиленням розташування називається відхилення реального розташування елемента, що розглядається, від його номінального розташування.
Елемент - це узагальнений термін, під яким у залежності від відповідних умов розуміють поверхню, лінію, точку.
Під номінальним розташуванням розуміють розташування елемента (поверхні, лінії, точки) поверхні чи профілю, що визначається номінальними лінійними та кутовими розмірами

## Slide 59: Відхилення розташування поверхонь

## Slide 60: Відхилення від паралельності площин
Відхилення від паралельності площин ∆= а - b - це різниця найбільшої та найменшої відстані між площинами в межах нормованої ділянки (рис. а).
Допуск паралельності Т - це найбільше допустиме значення відхилення від паралельності.
Приклад позначення відхилень від паралельності представлено на рис. б. Він означає, що допуск паралельності кожної поверхні відносно поверхні А дорівнює 0,1 мм.
Поле допуску паралельності площин - це область в просторі, обмежена двома паралельними площинами, що знаходяться одна від одної на відстані, яка дорівнює допуску паралельності Т, та паралельні базовій поверхні.

## Slide 61: Відхилення перпендикулярності площин
Допуск перпендикулярності Т - це найбільше допустиме значення відхилення від перпендикулярності.
На кресленні допуск перпендикулярності відносно поверхні А, яка дорівнює 0,02 мм позначають, як показано на рис. б.
Поле допуску перпендикулярності площин – це область в просторі, обмежена двома паралельними площинами, що віддалені одна від одної на відстані, яка дорівнює допуску перпендикулярності Т, та перпендикулярні базовій площині.
Відхилення нахилу площини відносно площини чи осі – це відхилення кута між площиною та базовою площиною чи віссю (прямою) від номінального кута, що виражене в лінійних одиницях на довжині нормованої ділянки.

## Slide 62: Допуск нахилу
Допуск нахилу Т – це найбільше допустиме значення відхилення нахилу.
Допуск нахилу поверхні відносно поверхні А, який дорівнює 0,1 мм, позначається на кресленні
Поле допуску нахилу – область у просторі, обмежена двома паралельними площинами, віддаленими одна від одної на відстані, що дорівнює допуску нахилу Т, та розміщеними під номінальним кутом до бази (площини чи осі).

## Slide 63: Відхилення та допуск співвісності
Відхилення від співвісності відносно осі базової поверхні – це найбільша відстань ∆ між віссю поверхні обертання, що розглядається, та віссю базової поверхні на довжині нормованої ділянки ℓ рис. а.
Допуск співвісності в діаметральному виразі – це подвоєне найбільше допустиме значення відхилення від співвісності.
Поле допуску співвісності – це область у просторі, обмежена циліндром, діаметр якого дорівнює допуску Т, а вісь співпадає з базовою віссю. На кресленні позначають знаком ∅ або R.

## Slide 64: Відхилення та допуск співвісності відносно загальної осі
Відхилення від співвісності відносно загальної осі − це найбільша відстань (Δ1,Δ2,Δ3… ) між віссю поверхні обертання, що розглядається, та спільною віссю двох чи декількох поверхонь на довжині нормованої ділянки рис. а.
Зображення на кресленні б означає: допуск співвісності отворів відносно загальної вісі дорівнює 0,02 мм.

## Slide 65: Відхилення та допуски симетричності
Відхилення від симетричності відносно базового елемента - це найбільша відстань між площиною симетрії (віссю) елемента, що розглядається, та площиною симетрії базового елемента в межах нормованої ділянки рис. а.
Допуск симетричності поверхонь Б відносно осі отвору дорівнює Т0,06 мм рис. б.
Допуск симетричності в діаметральному вираженні - це подвоєне найбільше допустиме значення відхилення від симетричності.
Допуск симетричності в радіусному вираженні - це найбільше допустиме значення відхилення від симетричності.
Поле допуску симетричності - це область в просторі, що обмежена двома паралельними площинами, які віддалені одна від одної на відстані, що дорівнює допуску симетричності в діаметральному вираженні Т, чи подвоєному допуску симетричності в радіусному вираженні Т/2, та симетрична відносно базової площини симетрії чи базової осі рис. а.

## Slide 66: Позначення допуску перетину осей
Відхилення від перетину осей - це найменша відстань ∆ між осями, що номінально перетинаються.
Зображення, подане на рисунку означає: допуск перетину осей отворів дорівнює Т0,06 (мм).
Допуск перетину осей в діаметральному вираженні - це подвоєне найбільше допустиме значення відхилення від перетину осей.
Допуск перетину осей в радіусному вираженні - це найбільше допустиме значення відхилення розташування.

## Slide 67: Позначення позиційних допусків на кресленні

## Slide 68: Сумарні відхилення і допуски форми та розташування поверхонь
Сумарним відхиленням форми та розташування називається відхилення, що є результатом спільного прояву відхилень форми та розташування поверхонь чи профілів, які розглядаються відносно заданих баз.

## Slide 69: Радіальне та торцеве биття
Радіальне биття - це різниця Δ найбільшої та найменшої відстаней від точок реального профілю поверхні обертання до базової осі в перетині площиною, що перпендикулярна базовій осі.
Допуск Т радіального биття - це найбільше допустиме значення радіального биття.
Поле допуску радіального биття - це область на площині, перпендикулярна базовій осі, обмежена двома концентричними колами з центром, що лежить на базовій осі. Кола віддалені одне від одного на відстані, яка дорівнює допуску радіального биття Т. Це биття є результатом спільного прояву ексцентричності та відхилення від круглості при оберті виробу навколо базової осі на 360°.
Торцеве биття - це різниця Δ найбільшої і найменшої відстаней від будь-яких точок реального профілю торцевої пове­рхні до площини, що перпендикулярна базовій осі.
Допуск Т торцевого биття - це область на торцевій поверхні циліндра, діаметр якого дорівнює заданому чи будь-якому (в т.ч. і найбільшому) діаметру торцевої поверхні, а вісь циліндра співпадає з базовою віссю.

## Slide 70: Позначення радіального та торцевого биття

## Slide 71: Допуски форми чи розташування можуть бути:
- незалежними;
- залежними.
Незалежний допуск - це допуск, числове значення якого постійне для всієї сукупності деталей і який не залежить від дійсного розміру базового елемента, що розглядається. Його числове значення постійне для всієї сукупності деталей, що виготовляються за кресленням.
Залежний допуск - це змінний допуск розташування чи форми (мінімальне значення якого), вказаний в кресленні чи технічних вимогах, який допускається перевищувати на величину , відповідну до відхилення дійсного розміру, що розглядається, і (або) базового елемента даної деталі від прохідної межі. Тому повне значення залежного допуску розташування для діючої деталі дорівнює:
Залежний допуск дозволяється перевищувати на величину граничних відхилень вала та отвору.
Прохідна границя - термін, що використовується з двох граничних розмірів, який відповідає максимальній кількості матеріалу, тобто dmax вала або Dmin отвору.

## Slide 72: Приклади позначення залежних допусків

## Slide 73: ВСТВ
ГЛАВА 6.
ШОРСТКІСТЬ І ХВИЛЯСТІСТЬ ПОВЕРХОНЬ

## Slide 74: Терміни та визначення шорсткості поверхні
Шорсткістю поверхні називається сукупність нерівностей з відносно малими кроками, що виділена на базовій довжині .
Базова довжина - це довжина базової лінії, яка використовується для виділення нерівностей, що характеризують шорсткість поверхні.
Крок нерівностей - це відрізок середньої лінії профілю, що обмежує нерівність профілю (тобто виступ профілю і сполучену з ним западину профілю).

## Slide 75: Параметри шорсткості поверхні

## Slide 76: ПАРАМЕТРИ ШОРСТКОСТІ
Висота нерівностей за 10 точками - це сума середніх абсолютних значень висот 5 найбільших виступів профілю і глибин 5 найбільших западин профілю в межах базової довжини:
, (6.1)
де Hmax I (Hmin i) - висота (глибина) і-го найбільшого виступу (западини) профілю, обумовлена відстанню від середньої лінії профілю до вищої (нижчої) точки виступу (западини).
Середньоарифметичне відхилення профілю - це середнє арифметичне з абсолютних значень відхилень профілю в межах базової довжини:
, (6.2)
де n - число дискретних відхилень профілю на базовій довжині;
yi - відхилення профілю - відстань між точкою профілю і базовою (середньою) лінією.

## Slide 77: ПАРАМЕТРИ ШОРСТКОСТІ
Найбільша висота нерівностей профілю Rmax - це відстань між лінією виступів профілю і лінією западин профілю в межах базової довжини, або сума висоти найбільшої западини профілю Hmax (відстань від нижчої точки профілю до середньої лінії в межах базової довжини) та найбільшого виступу профілю Hmin (відстань від верхньої точки профілю до середньої лінії в межах базової довжини)
Rmax=Hmax+ Hmin. (6.3)
Середній крок нерівностей профілю Sm - це середнє значення кроку нерівностей профілю в межах базової довжини:
, (6.4)
де Smi - і-ий крок нерівностей - відрізок середньої лінії профілю, що містить нерівність профілю;
n - число кроків нерівностей профілю

## Slide 78: ПАРАМЕТРИ ШОРСТКОСТІ
Середній крок місцевих виступів профілю S - це середнє значення кроків місцевих виступів профілю, що знаходяться в межах базової довжини:
, (6.5)
де Si - і-ий крок місцевих виступів профілю - відрізок середньої лінії між проекціями на неї найвищих точок сусідніх місцевих виступів профілю;
n - число кроків місцевих виступів.
Відносна опорна довжина профілю - відношення опорної довжини профілю до базової довжини, що виражається в % від значення Rmax:
, (6.6)
де hp - опорна довжина профілю, що представляє собою суму довжин відрізків bi, які відтинаються на заданому рівні p у матеріалі профілю лінією, що еквідистантна середній лінії m у межах базової довжини ℓ:
, (6.7)
де p - рівень перетину профілю, тобто відстань між лінією виступів і лінією, що перетинає профіль еквідистантно лінії виступів (чи середній лінії) профілю.

## Slide 79: Позначення шорсткості поверхні на кресленнях
встановлено 3 знаки позначення шорсткості поверхні:
- переважний знак, коли вид механічної обробки не встановлений;
- знак утворення поверхні засобами видалення шару матеріалу, наприклад, точінням, фрезеруванням, шліфуванням тощо;
- знак поверхні, отриманої без видалення шару матеріалу (литтям, куванням, прокатом, штампуванням тощо), а також поверхні, до обробки яких вимоги не встановлені.

## Slide 80: Схема позначення шорсткості поверхні

## Slide 81: Числові значення параметрів шорсткості поверхонь, що отримані деякими способами обробки

## Slide 82: Хвилястість поверхні
Хвилястість поверхні - це періодично повторювані нерівності, в яких відстань між вершинами виступів чи поглибленнями западин більша базової довжини

## Slide 83: ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ
- відносять до хвилястості поверхні;
- відносять до шорсткості поверхні;
- відносять до відхилення форми профілю поверхні.

## Slide 84: ВСТВ
ГЛАВА 7.
ДОПУСКИ І ПОСАДКИ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

## Slide 85: Приєднувальні поверхні підшипників кочення
Для підшипників кочення передбачено 5 класів точності, позначених у порядку підвищення точності: Р0, Р6, Р5, Р4, Р2.

## Slide 86: Види навантажень кілець
Розрізняють три види навантажень кілець:
- місцеве (М);
- циркуляційне(Ц);
- коливальне(К).
Вид навантаження залежить від того:
- яке кільце підшипника нерухоме;
- яке обертається;
- як при цьому діє на підшипник навантаження.

## Slide 87: Схема розташування полів допусків кілець підшипників

## Slide 88: Епюри навантажень кілець підшипників

## Slide 89: Позначення посадок підшипників кочення на складальних кресленнях

## Slide 90: Позначення полів допусків на кресленнях деталей

## Slide 91: ВСТВ
ГЛАВА 8.
ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ

## Slide 92: Види та розміри шпонкових з'єднань

## Slide 93: Приклади з'єднання деталей за допомогою шпонок

## Slide 94: Типи шпонкових з’єднань

## Slide 95: Калібри для контролю шпонкових деталей

## Slide 96: Приклади позначення шпонкових деталей та з'єднань

## Slide 97: ВСТВ
ГЛАВА 9.
ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ ШЛІЦЬОВИХ З’ЄДНАНЬ

## Slide 98: Види шліцьових з'єднань

## Slide 99: Схеми центрування прямобічних з'єднань

## Slide 100: Приклад умовного позначення шліцьового валу

## Slide 101: З`єднання шліцьові евольвенті

## Slide 102: Посадки шліцьових евольвентних з'єднань при центруванні по бокових сторонах зубів b

## Slide 103: Калібри для контролю шліцьових з'єднань

## Slide 104: ВСТВ
ГЛАВА 10.
ДОПУСКИ І ПОСАДКИ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ

## Slide 105: Різьби загального призначення
а) - метрична різьба; б) - дюймова конічна різьба; в) - трапецеїдальна різьба; г) - упорна різьба

## Slide 106: Основні параметри метричної різьби

## Slide 107: Профіль і граничні контури різьбового з’єднання з метричною різьбою

## Slide 108: Відхилення кроку ∆Рn і діаметральна його компенсація fp

## Slide 109: Відхилення половини кута профілю і діаметральна його компенсація fa

## Slide 110: Розміщення основних відхилень метричних різьб із зазором

## Slide 111: Схема розміщення полів допусків різьби гайки і болта в посадці з зазором

## Slide 112: Схема розміщення полів допусків різьб посадок з натягом

## Slide 113: Схема розміщення полів допусків різьб перехідних посадок

## Slide 114: ВСТВ
ГЛАВА 11.
ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТОЧНОСТІ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

## Slide 115: Типи зубчастих коліс

## Slide 116: Параметри зубчастої передачі

## Slide 117: Види спряжень та види допусків на боковий зазор

## Slide 118: ВСТВ
ГЛАВА 12.
РОЗМІРНІ ЛАНЦЮГИ

## Slide 119: Розмірні ланцюги та їхні схеми

## Slide 120: Схеми ланок розмірних ланцюгів

## Slide 121: Пряма і зворотна задачі
Перший тип - за заданими номінальними розмірами, допусками і граничними відхиленнями складових ланок визначити номінальний розмір, допуск і граничні відхилення замикальної ланки (повірчий розрахунок). Ця задача називається зворотною задачею.
Другий тип - призначення граничних розмірів всіх або частини складових ланок за заданими граничними розмірами вихідної ланки.

## Slide 122: Вибір і класифікація методів досягнення заданої точності вихідної ланки
Розрахунком (або рішенням) розмірного ланцюга називають визначення граничних розмірів (відхилень і допусків) всіх ланок ланцюга.
Існують такі методи досягнення заданої точності вихідної ланки (рішення розмірного ланцюга):
  метод повної взаємозамінності;
  імовірнісний метод;
  метод групової взаємозамінності (селективного складання);
  метод припасування;
  метод регулювання.
Розрахунки розмірних ланцюгів виконують:
методом максимуму-мінімуму, при якому враховуються лише граничні відхилення складових ланок;
імовірнісним методом, при якому враховуються закони розсіювання розмірів деталей і випадковий характер їхнього поєднання при складанні.

## Slide 123: ВСТВ
ГЛАВА 13.
СИСТЕМА ДОПУСКІВ НА КУТОВІ РОЗМІРИ ТА ГЛАДКІ КОНІЧНІ З’ЄДНАННЯ

## Slide 124: Вираження допуску кута

## Slide 125: Допуски кутів з різною конусністю

## Slide 126: Типи розміщення полів допусків

## Slide 127: Посадки конічних з'єднань із зміщенням конструктивних елементів

## Slide 128: Поля допусків посадок із зміщенням конструктивних елементів

## Slide 129: Посадки із заданою осьовою відстанню Zpf

## Slide 130: Поля допусків посадок із заданою осьовою відстанню Zpf

## Slide 131: Посадки із заданим осьовим зміщенням Еn

## Slide 132: Посадки із зусиллям запресовування Fs

## Slide 133: Допуски елементів конуса

## Slide 134: Допуски відхилень елементів конуса

## Slide 135: Позначення конусності на кресленнях

## Slide 136: ВСТВ
РОЗДІЛ 2
ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

## Slide 137: ВСТВ
ГЛАВА 14.
СУТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

## Slide 138: Показники якості машин
"Стандартизація - це встановлення і застосування правил з метою впорядкування діяльності: у певній галузі на користь та за участю всіх заінтересованих сторін і, зокрема, для досягнення загальної економії при дотриманні умов експлуатації (використання) і вимог безпеки"

## Slide 139: ВСТВ
ГЛАВА 16.
ЯКІСТЬ МАШИН ТА ПРИЛАДІВ І МЕТОДИ ЇЇ КОНТРОЛЮ

## Slide 140
Показники якості машин

## Slide 141: Методи оцінювання якості продукції:
  диференційний;
  вимірювальний;
  комплексний;
  органолептичний;
  розрахунковий;
  реєстраційний;
  змішаний;
  соціологічний;
  статистичний;
  експертний.

## Slide 142: Методи управління якістю:
метод розмахів;
метод медіан;
метод середніх арифметичних;
метод середніх квадратичних відхилень

## Slide 143: Національні знаки відповідності

## Slide 144: ВСТВ
ГЛАВА 18. ЗАСОБИ ТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

## Slide 145: Основні метрологічні характеристики вимірювальних засобів і похибки методу вимірювань
Ціна поділки шкали приладу - значення вимірюваної величини, що відповідає одній поділці шкали.
Інтервал поділки шкали (або поділка шкали) - відстань між осями двох штрихів, що лежать поряд .
Точність відліку - точність, досягнута при отриманні відліку на даному приладі. Точність відліку виражається в дробових частинах ціни поділки шкали.
Межі вимірювання за шкалою приладу (або межі показання) визначають область застосування інструмента або приладу. Межі вимірювання приладу в цілому складаються з меж вимірювань за шкалою приладу і з меж вимірювань, зумовлених габаритами стійки, в якій закріплений прилад.
Похибка показів − різниця між показами приладу і дійсним значенням вимірюваної величини.
Допустима похибка − найбільша за абсолютною величиною похибка міри або показів приладу, допустима діючими нормами.
Варіація (нестабільність) показів − найбільша, отримана експериментально різниця між окремими повторними результатами вимірювань однієї і тієї ж величини при незмінних зовнішніх умовах.
Вимірювальне зусилля − зусилля, що виникає в процесі вимірювання при контакті вимірювальних поверхонь приладу з вимірюваним об'єктом.

## Slide 146: Основні метрологічні характеристики, вимірювального засобу