## Slide 1: «Аналіз та оцінка екологічних ризиків»

## Slide 2: Структура викидів основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря (а) та по основним видам економічної діяльності (б)
а
б

## Slide 3
Коефіцієнт небезпеки:
HQ = AC / RfD,
де HQ - коефіцієнт небезпеки;
AC - середня концентрація, мг/м3;
RfD- референтна концентрація, мг/м3.
Індивідуальний коефіцієнт ризику (SF), що відображає число додаткових випадків смерті від вдихання суми зважених речовин РМ10:
де IRM – передбачуваний рівень добової смертності в Запоріжжі, пов'язаної з впливом концентрації 10 мкг/м3 РМ10 щодня на все населення міста;
69,1 років – очікувана тривалість життя в місті у обох статей у середньому в 2018 р;
365 – число днів у році.
де 10943 – число випадків смертей у місті Запоріжжя в 2018 р., виходячи з показника 14,2 осіб на 1000 чоловік населення;
0,005 – зростання добової смертності на кожні 10 мкг/м3 РМ10; 365 - число днів у році;
N – чисельність населення, становила 757302 тис. осіб у м. Запоріжжя в 2018 р.
де С – концентрація РМ10 в мкг/м3; N – кількість населення, що проживає в рецепторній точці.
Розрахунок неканцерогенного ризику
Індекс небезпеки, який оцінювався для груп хімічних сполук, що впливають на одні й ті ж органи / системи організму :
де НQі – коефіцієнти небезпеки для окремих компонентів суміші хімічних речовин, що впливають.
Розрахунок індивідуальних
ризиків смерті (IRM) від вдихання зважених речовин РМ10

## Slide 4: Розрахунок індивідуального канцерогенного ризику (ICR)
ICR=LADD·SF,
де ICR - індивідуальний канцерогенний ризик;
LADD – середньодобова доза протягом життя, мг/(кг·добу);
SF – фактор нахилу, (мг/(кг·добу))-1.
де LADD – довічна середньодобова доза, мг/(кг·добу);
EDb – тривалість експозиції для дітей молодшого віку
(< 6 років);
EDc – тривалість експозиції для дітей старшого віку
(6-18 років);
EDa – тривалість експозиції для дорослого (>18 років);
ADDchb –дітей молодшого віку, мг/(кг·добу);
ADDchc – хронічна середня добова доза для дітей старшого віку, мг/(кг·добу);
ADDcha – хронічна середня добова доза для дорослого, мг/(кг·добу).
Довічна добова доза з урахуванням вікових періодів
де ADDi – середня суточна доза i-ї речовини, мг/кг·добу;
Сi – середньорічна концентрація в рецепторній точці і-ї речовини, мг/м3;
CR – швидкість надходження, м3/добу;
EF – частота впливу, днів/рік;
ED – тривалість впливу, років;
BW – середня маса тіла в період експозиції, кг;
AT – період усереднення експозиції, днів;
365 – число днів у році.
Середня добова доза

## Slide 5: Розрахунок популяційного канцерогенного ризику (РСR)
PCR=ICR·POP
де PCR – популяційний канцерогенний ризик;
ICR – індивідуальний канцерогенний ризик;
POP – чисельність досліджуваної популяції, чол.
Роки | Чисельність м. Запоріжжя, тис. осіб | Чисельність Заводського району, тис. осіб
2016 | 757302 | 50600
2017 | 748058 | 51076
2018 | 745432 | 55500
Статистика населення в місті Запоріжжі та в Заводському районі

## Slide 6: Джерела забруднення
Заводський район
ПАТ «Запоріжсталь»
ПАТ «Запорізький абразивний комбінат»
ПрАТ «Запоріжкокс»
ПАТ «Українсь-кий графіт»
ПАТ «Запорізький завод феросплавів»
ПАТ «Дніпро-спецсталь»
ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»

## Slide 7: Сценарій і маршрут впливу забруднюючих речовин
Складова частина експозиції | Характеристика експозиції |  |  | 
Фактор негативного впливу | викиди підприємств Заводського району в атмосферне повітря від стаціонарних організованих джерел |  |  | 
Шлях впливу | інгаляційний |  |  | 
Сценарій впливу | селітебна зона |  |  | 
Тип впливу за часом контакту | гострий | хронічний (70 років) |  | 
Вік експонованої групи | середня людина (30 років) | ≤ 6 | 6-18 | 18≥

## Slide 8: Параметри токсичності викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел
Назва речовини | CAS | ГДК м.р., мг/м3 | ГДКс.д., мг/м3 | клас небез-пеки | RfC, мг/м3 | Вплив на органи і системи при хронічному впливі | АRfC, мг/м3 | Вплив на органи і системи при гострому впливі
Сірководень (H2S) | 7783-06-4 | 0,008 | - | 2 | 0,002 | ОД | 0,1 | ОД
Фенол (C6H5OH) | 108-95-2-6 | 0,01 | 0,003 | 2 | 0,006 | ОЗ, ОД, ССС, ПО, ЦНС | 6 | ОД, ОЗ
Формальдегід (CH2O) | 50-00-0 | 0,035 | 0,003 | 2 | 0,003 | ОД, ОЗ, ІС | 0,048 | ОД ОЗ
Сірковуглець (CS2) | 75-15-0 | 0,03 | 0,005 | 2 | 0,7 |  |  | ВДР, ЦНС
Зважені речовини | - | 0,5 | 0,15 | 3 | 0,075 | ОД, ССС, ВДР, смерть | 0,3 | ОД
Азоту діоксин (NO2) | 10102-44-0 | 0,2 | 0,04 | 3 | 0,04 | ОД, кров | 0,47 | ОД
Ангідрид сірчистий (SO2) | 7446-09-5 | 0,5 | 0,05 | 3 | 0,05 | ОД, смерть | 0,66 | ОД
Вуглецю оксид (СО) | 630-08-0 | 5,0 | 3,0 | 4 | 3 | ССС, ВДР, ЦНС, кров | 23 | ССС, ВДР

## Slide 9: Геокодування джерел викидів

## Slide 10: Індивідуальні канцерогенні ризики від формальдегіду при гострій та хронічній дії в Заводському районі за 2016-2018 рр.

## Slide 11: Популяційні канцерогенні ризики від формальдегіду при гострій та хронічній дії в Заводському районі за 2016-2018 рр.

## Slide 12: Коефіцієнти небезпеки при оцінці хронічних інгаляційних впливів викидів забруднюючих речовин в Заводському районі за 2016-2018 рр.
ТSP – зважені речовини, NO2 – азот діоксид, SO2 – ангідрид сірчаний,
СО – вуглець оксиду, C6H5OH – фенол, СН2O – формальдегід,
НSO4 – сірчана кислота, Н2S – сульфідна кислота, CS2 – Сірковуглець.

## Slide 13: Коефіцієнти небезпеки при оцінці гострих інгаляційних впливів викидів забруднюючих речовин в Заводському районі за 2016-2018 рр.
ТSP – зважені речовини, NO2 – азот діоксид, SO2 – ангідрид сірчаний,
СО – вуглець оксиду, C6H5OH – фенол, СН2O – формальдегід,
НSO4 – сірчана кислота, Н2S – сульфідна кислота, CS2 – Сірковуглець.

## Slide 14: Індекси небезпеки на системи та органи в Заводському районі при хронічному впливі за 2016-2018 рр.
ОД – вплив на органи дихання; кров – вплив на кровоносну систему; ССС – вплив на серцево-судинну систему; ВДР – вплив на процеси розвитку організму, включаючи ембріотоксичну і тератогенну дію, порушення інтелектуального розвитку і здібності до навчання; ЦНС – вплив на центральну нервову систему; ПО – вплив на паренхіматозні органи (печінка, нирки); ОЗ – вплив на органи зору; ІС – вплив на імунну систему, включаючи розвиток алергічних реакцій; смерть – додаткова смертність.

## Slide 15
Індекси небезпеки на органи дихання в Заводському районі при гострому впливі за 2016-2018 рр.
Додаткові випадки смерті від дії зважених часток в Заводському районі в 2016-2018 рр.

## Slide 16
Частка шкідливих речовин, які впливають на ОД, ССС, ЦНС, ВДР в Заводському районі
Органи дихання
Серцево-судинна система
Центрально-нервова система
Вроджені дефекти розвитку

## Slide 17
Захворюваність серед всього населення м. Запоріжжя за 2016-2018 роки
Захворю-вання | Зареєстровано захворювань всього |  |  |  |  |  | В т.ч. з діагнозом встановленим вперше в житті |  |  |  |  | 
 | Абсолютні дані |  |  | На 10 тис. відповідного населення |  |  | Абсолютні дані |  |  | На 10 тис. відповідного населення |  | 
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018
Хвороби органів дихання | 271 259 | 299 177 | 282 506 | 3 578,35 | 3 973,20 | 3 783,15 | 226 333 | 258 014 | 242 622 | 2 985,70 | 3 426,50 | 3 249
Новоутворення | 33 110 | 33 733 | 33 918 | 436,77 | 448,00 | 454,21 | 7 453 | 11 482 | 7 281 | 98,32 | 152,50 | 97,50
Хвороби крові, кровотворних органів | 6 239 | 6 475 | 6 500 | 82,30 | 86,00 | 87,04 | 1 753 | 1 799 | 1 777 | 23,12 | 23,90 | 23,80
Хвороби системи кровообігу | 450 626 | 444 789 | 439 996 | 5 944,49 | 5 907,00 | 5 892,15 | 24 441 | 22 084 | 21 468 | 322,42 | 293,30 | 287,49
Хвороби нервової системи | 31 891 | 27 810 | 26 829 | 420,69 | 369,30 | 359,28 | 8 763 | 6 648 | 7 477 | 115,60 | 88,30 | 100,13
Хвороби ока та придатко-вого апарату | 68 254 | 68 410 | 64 444 | 900,38 | 908,50 | 862,99 | 26 481 | 27 528 | 27 030 | 349,33 | 365,60 | 361,97

## Slide 18: Заходи з управління ризиком для здоров'я населення від викидів промислових підприємств
Для покращення стану атмосферного повітря та зниження негативного впливу промислових підприємств на стан атмосфери та у подальшому на здоров’я населення у місті Запоріжжя потрібно проводити такі організаційно-технічні заходи:
впровадження на промислових підприємствах систем автоматизованого контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на нових об’єктах та тих, що реконструюються;
улаштування майданчиків для контролю за «ліхтарними викидами»;
проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища на металургійних підприємствах. Розробка проектів єдиних санітарно-захисних зон високого ризику проживання населення;
визначення рівня ризику, який створюють здоров’ю населення, підприємства І-ІІ класів санітарної класифікації, розташованих у складі промислових вузлів;
розробка та впровадження заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з метою зменшення ризику для здоров’я населення згідно висновків Державної-санітарно-епідеміологічної експертизи;
проведення досліджень атмосферного повітря під факелом викидів промислових підприємств в житловій забудові.

## Slide 19: Висновки
Виявлено, що специфікою м. Запоріжжя є те, що підприємства це основні забруднювачі, сконцентровані в декількох промислових зонах, розташованих поряд із житловою забудовою міста (близько 25 тис. населення проживають у межах санітарно-захисних зон основних промислових підприємств).
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами по Запорізькій області у 2018 році склали 180,9 тис. тон. В структурі викидів забруднюючих речовин основну частину складають діоксид та інші сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю та речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом.
Результати розрахунків індивідуального та популяційного канцерогенного ризику для здоров'я населення в Заводському районі при гострому та хронічному впливах свідчать про середній рівень ризику. Показники при гострому впливі знаходяться в межах ICR = 2,06·10-4÷2,5 ·10-4 та PCR = 11,29÷12,65 додаткових смертей на населення Заводського району. Показники при хронічному впливі знаходяться в межах ICR=1,14·10-4÷1,39·10-4 та PCR = 6,3÷7 додаткових смертей на населення Заводського району.

## Slide 20: Висновки
Результати розрахунків коефіцієнтів небезпеки при оцінці хронічних інгаляційних впливів викидів забруднюючих речовин від промислових підприємств Заводського району свідчать про наявність перевищень безпечних рівнів (HQ>1) по всім речовинам, окрім сірковуглецю та знаходяться на середньому рівні (HQ = 0,06÷7,6).
Результати розрахунків коефіцієнтів небезпеки при оцінці гострих інгаляційних впливів викидів забруднюючих речовин від промислових підприємств Заводського району свідчать про мінімальний рівень ризику по фенолу, сірчаній кислоті та сірковуглецю (HQ=0,002÷0,049), низький рівень по діоксиду азоту, ангідриду сірчистому (діоксиду сірки), оксиду вуглецю, формальдегіду та сірководню (HQ=0,11÷0,35), середній рівень по зваженим речовинам (HQ=1,7÷1,9).
Результати розрахунків індексів небезпеки в Заводському районі свідчать про надзвичайно високий рівень при хронічному інгаляційному впливі на органи дихання, серцево-судину систему (масові скарги, виникнення хронічних захворювань) в 2016-2018 рр. (HI = 10,3÷31,28), та високий рівень на інші органи та системи (HI = 2,33÷10). При гострому впливі в Заводському районі індекси небезпеки на органи дихання знаходяться на середньому рівні (HI = 2,67÷2,79).
Додаткові випадки смерті від дії зважених часток складають 71,51 в 2016 році, 68,31 в 2017 році , 86,03 в 2018 році на все населення Заводського району, або 14 в 2016 році, 13,5 в 2017 році, 15,5 в 2018 році на 10 000 населення, що свідчить про збільшення в 2018 році додаткових випадків смерті від дії зважених часток РМ10 .