## Slide 1
Проектування біомедичних систем
Ніконова А.О.
Фільтрація сигналу.
Види фільтрів

## Slide 2
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ
ПЕРЕШКОДИ І НАВЕДЕННЯ
- мереживі перешкоди, амплітуда яких може досягати одиниць вольт, а частота відповідає частоті живильної мережі 50 Гц;
- потенціал поляризації, наявність якого обумовлена ​​електрохімічними процесами на кордоні зіткнення електрод - шкіра, а величина його досягає десятків мілівольт і визначається типом електрода. Основний спосіб зменшення потенціалу поляризації - фільтрація. Використання ВЧ-фільтрів з частотою зрізу більше десятків герц дозволяє зменшити його і підсилити біопотенціали;
- мінлива різницева перешкода, обумовлена ​​біоелектричною активністю сусідніх тканин і органів, прилеглих до досліджуваного органу. Амплітуда такої перешкоди може змінюватись в межах від одиниць до десятків мілівольт, а частотний діапазон лежить в межах від десятих до десятків герц.

## Slide 3
екранування (електростатичне і магнітне);
установка фільтрів для зниження розповсюдження по проводах індуктивних перешкод від їх джерел;
фільтрація сигналу, що знімається з біооб'єкту;
застосування різних схемотехнічних методів підвищення завадостійкості (принцип багатоканальності (інваріантності), використання підсилювачів електричних сигналів з диференціальним входом, симетрування вимірювального ланцюга) та ін.
МЕТОДИ І ЗАСОБИ
ЗМЕНШЕННЯ ПЕРЕШКОД

## Slide 4: ПРИСТРОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ СИГНАЛІВ
Фільтри призначені для того, щоб з усіх, поданих на його вхід, сигналів пропускати на вихід сигнали певних, наперед заданих частот.
Частота зрізу - це частота, при якій напруга на виході фільтра падає до рівня 0,707 від напруги в смузі пропускання Uпр (тобто падає на 3 дБ). Діапазон частот, що перевищує частоту fв, називають смугою загасання (або загородження). Це частота, при якій вихідна напруга на 3 дБ вище, ніж вихідна напруга в смузі загасання. Інтервал частот від fср до fв називають перехідною ділянкою.

## Slide 5
Фільтри нижніх частот пропускають на вихід всі частоти, починаючи з нульової і до деякої заданої частоти, званої частотою зрізу fср. Для частот вище частот зрізу фільтри нижніх частот послаблюють сигнал (рис.3.1, а). Діапазон частот від нуля до fср називають смугою пропускання.

## Slide 6: Фільтр верхніх частот послаблює всі частоти, починаючи від нуля і до fср, і пропускає всі частоти вище fср до верхньої частотної межі використовуваної схеми ОП (в ідеалі до нескінченності).

## Slide 7: Смуговий фільтр пропускає всі частоти в смузі між нижньою і верхньою частотою зрізу fср1 і fср2. Всі частоти нижче fср1 і fср2 загашаються. Діапазони від f1` до fср1 і fср2 до f2` є перехідними ділянками. Геометричне середнє частот fср1 і fср2 називають середньою центральною частотою

## Slide 8: Режекторний смуговий фільтр (загородження) послаблює всі частоти між fср1 і fср2 і пропускає всі інші частоти (рис.3.1, г). Ці фільтри використовують найчастіше для загасання сигналу перешкоди, наприклад мережної перешкоди 50 Гц.

## Slide 9
При розрахунку фільтрів та зображень їх частотних характеристик часто на практиці використовують логарифмічні шкали. Коефіцієнт підсилення А в логарифмічній шкалі виражається в децибелах А (дБ) = 20·lgА, де А - числове значення коефіцієнта підсилення.
  Полюсами фільтра з практичної точки зору називають складові нахилу його частотної характеристики на перехідній ділянці, яка обумовлена наявністю RC - ланцюгів, що використовуються для формування частотних характеристик. Порядок фільтра - це число його полюсів. Кожен полюс вносить в нахил перехідної ділянки 6 дБ на октаву або 20 дБ на декаду. Число полюсів фільтра пов'язують також зі ступенем поліномів передатних функцій фільтрів. Коефіцієнт загасання α визначає форму характеристики фільтра на перехідній ділянці і вид викиду характеристики в смузі пропускання поблизу перехідного процесу. Таким чином, коефіцієнт загасання визначає форму частотної характеристики фільтра, тобто його тип.

## Slide 10
1 - фільтр Бесселя (α = 1,732);
2 - фільтр Баттерворта (α = 1,414);
3 - фільтр Чебишева з нерівномірністю 1 дБ;
4 - фільтр Чебишева з нерівномірністю 3дБ.