## Slide 1: Мікрохвильова техніка

## Slide 2
Що таке мікрохвилі?
Мікрохвильове або, інакше, надвисокочастотне (НВЧ) випромінювання - це електромагнітні хвилі з довжиною хвилі від одного міліметра до одного метра.

## Slide 3: Діапазон частот

## Slide 4: Частотні діапазони
високі частоти (ВЧ) 3 - 30 МГц;
дуже високі частоти (ДВЧ) 30 - 300 МГц;
ультрависокі частоти (УВЧ) 300 - 3000 МГц;
надвисокі частоти (НВЧ) 3 - 30 ГГц;
крайвисокі частоти (КВЧ) 30 - 300 ГГц;
гіпервисокі частоти (ГВЧ) 300 - 3000 ГГц.

## Slide 6: Застосування
мікрохвильові печі;
радіолокація;
радіонавігація;
системи супутникового телебачення;
телефонний стільниковий зв'язок, Wi-Fi, бездротовий Wi-Max, LTE (Long Term Evolution), радіоінтерфейс малого радіусу дії Bluetooth;
медицина і біологія.
Мікрохвилі також випромінює сонце.

## Slide 7: Особливості мікрохвильового діапазону
У мікрохвильовому діапазоні в більшості випадків використовуються величини, що характеризують електромагнітне поле. Головні з них - це напруженість електричного поля Е і напруженість магнітного поля Н.
Для наочності електричні і магнітні поля прийнято зображати у вигляді силових ліній. Дотична до силової лінії вказує напрямок сили, що діє на електричний заряд або магнітний диполь, а щільність розташування силових ліній - величину напруженості поля.
Силові лінії електричного поля Е, утворені двома різнойменними точковими зарядами та магнітні силові лінії навколо провідника зі струмом Н

## Slide 8: Рівняння електро -магнітного поля

## Slide 9: Основні види ліній передачі мікрохвильового сигналу
Лінією передачі називають пристрій, який обмежує простір поширення електромагнітних хвиль і направляє потік електромагнітної енергії в заданому напрямку від генератора до навантаження.
Регулярна лінія передачі - поперечний переріз і електромагнітні властивості середовища, що її заповнюють в поздовжньому напрямку незмінні Якщо одна з умов регулярності відсутня, то така лінія є нерегулярною.
Лінія передачі, заповнена однорідним середовищем, називається однорідною. В іншому випадку - неоднорідною.
Лінії передачі класифікуються за типами хвиль, що використовуються: лінії передачі з поперечної електромагнітної хвилею (T-хвилею); лінії передачі з магнітною хвилею (Н-хвилі); лінії передачі з електричної хвилею (Е-хвиль); лінії передачі з гібридною хвилею.

## Slide 11
Лінія передачі, конструкція якої не допускає пружного або пластичного вигину, називається жорсткою; в іншому випадку - гнучкою.
Хвилеводом називається лінія передачі, що має одну або декілька провідних поверхонь, з поперечним перерізом у вигляді замкнутого провідного контуру, що охоплює область поширення електромагнітної енергії.
Якщо такий провідний контур відсутній, то лінія передачі називається відкритою.

## Slide 12: Поверхневий ефект, скін-ефект
Зменшення амплітуди електромагнітних хвиль у міру їх проникнення вглиб провідного середовища. В результаті цього ефекту, наприклад, змінний струм високої частоти при протіканні по провіднику розподіляється не рівномірно по перетину, а переважно в поверхневому шарі.
Глибина скін - шару залежить від частоти і питомої провідності металу, з якого виготовлений хвилевід. Вона обчислюється за формулою:

## Slide 13
Двохпровідна лінія утворена двома паралельними круглими провідниками. Найчастіше таку лінію виконують з повітряним заповненням, для збереження відстані між провідниками використовують ізолюючі розпірки з високоякісного діелектрика.
.
Широке використання повітряної двопровідної лінії обмежене на практиці в зв'язку з тим, що частина потужності в процесі передачі випромінюється в навколишній простір.

## Slide 14
Зменшити втрати на випромінювання вдається в лінії передачі типу «кручена пара». Це різновид двохпровідної лінії, в якій провідники в діелектричній ізоляції скручені між собою.
Смужкові лінії передач зрідка використовуються для передачі електромагнітної потужності через малу електричну міцність. Перевага ліній передач цього типу - проста технологія виготовлення, хороша відтворюваність характеристик, малі габарити і вага.
Застосовуються в дециметровому і сантиметровому діапазонах хвиль.
D
d
ε
r

## Slide 15
Коаксіальний кабель - електричний кабель, що складається з розташованих співвісно центрального провідника і екрану, розділених ізоляційним матеріалом або повітряним проміжком.
Будова коаксіального кабелю:
1 - внутрішній провідник;
2 - ізоляція (поліетилен);
3 - зовнішній провідник;
4 - оболонка (світлостабілізований поліетилен).
НВЧ-сигнал, введений з одного кінця кабелю, поширюється не по металевим провідникам, а по заповненому ізолюючим матеріалом проміжку між ними.

## Slide 16
Коаксіальні кабелі добре передають НВЧ-сигнали частотою до декількох мільярдів герц, але на більш високих частотах їх ефективність знижується, і вони непридатні для передачі великих потужностей.
Еквівалентна схема коаксіального кабелю

## Slide 17
Хвилевод - це ретельно оброблена металева труба прямокутного або кругового поперечного перерізу, всередині якої поширюється НВЧ-сигнал.