## Slide 1
Лектор доц., к.б.н. Корнет М.М.
Запорізький національній університет
Кафедра хімії
Лекція №3 Основи спектроскопії

## Slide 2
План
Теоретичні основи спектроскопії
Прилади, що застосовуються у методах спектроскопії
Переваги та недоліки спектроскопії

## Slide 3
СПЕКТРОСКОПІЯ (від лат. Spectrum - образ, уявлення і грец. Skopeo - дивлюся), розділ фізики, що вивчає закономірності взаємодії електромагнітного випромінювання (світла) з хімічною речовиною. Такі взаємодії можуть супроводжуватися поглинанням, випромінюванням або розсіюванням електромагнітного випромінювання.
Спектри виникають при переходах між рівнями енергії в атомах, молекулах і утворених із них макроскопічних системах.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕКТРОСКОПІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ
Спектроскопія дозволяє отримувати відомості про енергетичні стаціонарні стани атомів або молекул на підставі переходів між цими станами.

## Slide 5
Енергія атомів і молекул квантована, тобто атомна або молекулярна система може існувати тільки в певних дискретних енергетичних станах, перехід між якими можливий тільки стрибкоподібно.
Розглянемо в атомі і молекулі два енергетичні рівня Е1і Е2
Е1
Е2
Випромінювання Е
Перехід Е2-Е1
Поглинання Е
Перехід Е1-Е2
hv
hv
Вивчаючи переходи між енергетичними рівнями атома або молекули, можна скласти енергетичний спектр атома або молекули.
Е = Е2 –Е1 = hv
Е - різниця енергії
двох рівнів;
h - постійна Планка;
v - частота
електромагнітного
випромінювання.

## Slide 6
Розрізняють спектри:
випускання (емісійні) – атомно-емісійна спектроскопія
поглинання (абсорбційні) – атомно-абсорбційна-, ІЧ- сп-я, атомна флуоресценція, сп-я у видимій ділянці світла
відбиття – спектроскопія відбиття
розсіювання – спектроскопія комбінаційного розсіювання світла
люмінесценції
Спектр - залежність інтенсивності поглинання випромінювання і розсіювання) електромагнітного випромінювання атома (молекули) від частоти (або довжини хвилі) випромінювання.

## Slide 7
Головними оптичними характеристиками забарвлених розчинів є колір та інтенсивність кольору (забарвлення). Колір пов'язаний з довжиною хвилі поглиненої частини світлового потоку і не залежить від структури речовини. Якщо речовина не має кольору, то проводять відповідну реакцію, в результаті якої утворюється забарвлене з'єднання.
Кожна речовина здатна поглинати випромінювання певної довжини хвилі.
Світловий потік послаблюється після проходження через забарвлений розчин в результаті поглинання світла. Поглинена кількість світла тим більше, чим товще шар розчину і чим більше концентрація речовини в розчині. При використанні однієї і тієї ж кювети інтенсивність відбитого світлового потоку Ir постійна. Для водних розчинів ця величина невелика і нею можна знехтувати. Тоді
I0 = Ia + Iв,
де I0 - інтенсивність падаючого світлового потоку; Ir - інтенсивність відбитого світлового потоку; Ia - інтенсивність поглинається світлового потоку; Iв - інтенсивність виходить світлового потоку.
ЗАКОН БУГЕРА -ЛАМБЕРТА-БЕРА

## Slide 8
Світловий потік, проходячи через розчин, втрачає частину своєї інтенсивності. Цей ступінь ослаблення світлового потоку залежить від природи речовини, від концентрації (С) і від товщини шару (l). Відносна кількість світла, поглиненого пофарбованим розчином, не залежить від інтенсивності падаючого світлового потоку. Поглинене світлове випромінювання оцінюють відносною величиною - поглинанням А - оптичною щільністю, іноді погашенням або екстинкцією, яке являє собою логарифм відношення інтенсивностей світлових потоків, що входить I0 в кювету з розчином речовини і виходить Iв з неї:
A = lg (I0 / Iв)
Використовують також іншу величину - пропускання Т або фактор пропускання:
T = Iв / I0
Поглинання характеризує у відносних величинах кількість поглиненого світла, пов'язане з кількістю молекул речовини в розчині. Закон світопоглинання, званий законом Бугера-Ламберта-Бера, показує, що інтенсивність минулого (виходить) світлового потоку через розчини пропорційна концентрації речовини (С) і товщині поглинаючого шару (l):
Iв = I0 10-КСl;
lg I0 / IB = KCl;
A = KCl

## Slide 9
Види спектроскопії :
Атомна
Молекулярна
Атомна спектроскопія вивчає енергетичні переходи між електронними орбіталями атомів.
Молекулярна спектроскопія вивчає енергетичні переходи між електронними, коливальними, обертальними рівнями енергії молекул.

## Slide 10
Методи атомної спектроскопії:
1. Атомно-абсорбційна спектроскопія
2. Атомно-емісійна спектроскопія
3. Атомна флуоресценція
Методи молекулярної спектроскопії:
1. Електронна спектроскопія.
2. Інфрачервона спектроскопія.
3. Спектроскопія комбінаційного
розсіювання світла.
4. Мікрохвильова спектроскопія.
5. Ядерний магнітний резонанс.
6. Електронний парамагнітний резонанс.
7. Мас-спектрометрія.

## Slide 11
За діапазоном довжин хвиль (або частот) електромагніт. випромінювання виділяють:
радіоспектроскопію
мікрохвильову спектроскопію
оптичну спектроскопію
рентгенівську спектроскопію
гамма-спектроскопію

## Slide 12
Оптичну сп-ю на практиці іноді ототожнюють зі спектрофотометрією. У кожному розділі спектроскопії використовуються свої прилади для отримання, реєстрації та вимірювання спектрів. Відповідно до відмінності конкретних експ. методів виділяють спец. розділи спектроскопії, напр. Фур'є-спектроскопія, лазерна спектроскопія.
Рентгенівський 12-канальний квантометр КРФ-18
Прилад, призначений для оптичної спектроскопії пластиків з метою їх ідентифікації.
3. Прилади, що застосовуються у методах спектроскопії

## Slide 13
Спектрометр емісійний SPECTROMAXx
Атомно-абсорбційний спектрометр А-2
Спектрометр призначений для якісного та кількісного визначення вмісту різних елементів у водних розчинах, вимірює концентрацію елементів, аналітичні лінії яких лежать в робочій області його спектрометра, методом атомно-абсорбційного (АА) аналізу з атомізацією в полум'ї і/або електротермічної атомізацією.
Призначений для вимірювання концентрації елементів (домішок) в чорних та кольорових металах і сплавах при аналізах в лаб. умовах на підприємствах. Принцип дії заснований на емісійному спектральному аналізі.

## Slide 14
Аналізатор ALEGRIA являє собою повністю автоматизовану систему для проведення імуноферментного аналізу сироваток в якій об'єднані дозатор стандартів і реагентів, інкубатор, промивальне пристрій і фотометр. Принцип - Фотометрія (визначення оптичної щільності D).
Аналізатор ALEGRIA
ІЧ-Фур'є спектрометр Nicolet iS10 розроблений для лабораторій контролю якості, аналітичних інспекцій та криміналістичних лабораторій. Особливість приладу - вбудовані можливості валідації, перевірки та тестування для забезпечення повної впевненості в результатах аналізу. Принцип – ІЧ-спектроскопія.
ІЧ-Фур'є спектрометр Nicolet iS10

## Slide 15
ЯМР - спектрометр
Хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977A
Малогабаритний автоматизований спектрометр ЕПР ESR70-03 XD
Флюорат®-02-АБЛФ-Т, люмінісцентний
аналіз

## Slide 16
Деякі блок-схеми з поясненням приладів
Спектрофотометр : 1-джерело випромінювання, 2 – еталон, 3 – зразок, 4 – рухомий столик, 5- монохроматор, 6 – фотоприймач, 7 – підсилювач, 8- ПК.
1
2
3
4
5
7
6
8
Атомно-абсорбційний спектрофотометр: 1 – джерело випромінювання; 2 – полум'я; 3-5 – монохроматор; 6-8 - блоки підсилення та реєстрації, 9 – ПК.
7
8
1
6
4
5
3
2
9
1
7
5
6
2
3
4
Мас-спектрометр: 1 – введення проби; 2 – йонне джерело; 3- мас-аналізатор; 4- детектор, 5- система обробки даних, 6 – система відкачки, 7 - ПК.

## Slide 17
ЯМР: 1 - котушка з зразком; 2 - полюси магніту; 3 - генератор радіочастотного поля; 4 - підсилювач і детектор; 5 - генератор модулюючої напруги; 6 - котушки модуляції поля В0; 7 - осцилограф
ІЧ-спектрометр: Q - джерело безперервного ІЧ спектру; М1 - дзеркало освітлювача; М2 - дзеркало конденсора; З - кювета з досліджуваним речовиною; М - монохроматор; Si і S2 - вхідна та вихідна щілини монохроматора; D - приймач випромінювання; А - підсилювач; I - вимірювальний або реєструючий прилад

## Slide 18
Атомно-флуоресцентна спектрометрія:
1 – джерело світла; 2 – атомізатор; 3 – монохроматор; 4 – детектор; 5 – підсилювач; 6 – реєструючий пристрій.

## Slide 19
Переваги спектроскопії
Переваги: Дослідження твердих, рідких і газоподібних зразків Не потрібна пробопідготовка Не вимагає вакуумування Швидкий метод, досить швидка реєстрація спектрів Пошук по бібліотеці за допомогою наявності методів «відбитків пальців» Мала маса зразка Легкість проведення вимірів Автоматизація вимірів Процес-контроль Аналіз фізичних та хімічних властивостей Перенесення методу з одного приладу на інший | Недоліки: Велика вартість деяких методів Невисока селективність Необхідність попереднього розведення проби у деяких методах У деяких методах не можна працювати з металами і сплавами Деякі методи мають невисоку відтворюваність та велику похибку

## Slide 20
Всі спектроскопічні методи засновані на взаємодії атомів, молекул або іонів, що входять до складу аналізованого речовини з електромагнітним випромінюванням. Ця взаємодія виявляється в поглинанні або випущенні фотонів (квантів). В залежності від характеру взаємодії проби з електромагнітним випромінюванням виділяють дві групи методів - емісійні і абсорбційні. В залежності від того, які частинки формують аналітичний сигнал, розрізняють методи атомної спектроскопії та методи молекулярної спектроскопії. В емісійних методах аналізована проба внаслідок порушення випромінює фотони (кванти). Найважливіші емісійні методи - атомно-емісійний спектральний аналіз (АЕС) та люмінесцентний аналіз.
Висновки

## Slide 21
В абсорбційних методах випромінювання стороннього джерела пропускають через пробу, при цьому частина квантів вибірково поглинається атомами або молекулами. Найважливіші методи цієї групи - атомно-абсорбційний аналіз (ААС) та молекулярно-абсорбційна спектроскопія розчинів. Останній метод зазвичай називають спектрофотометрією або фотометричним аналізом. Абсорбційні методи, як і емісійні, використовують і для виявлення, і для кількісного визначення речовин.
У наш час дані методи аналізу дуже поширені та користуються високим попитом у зв'язку з низкою суттєвих переваг перед іншими методами аналізу. Спектроскопія використовується у всіх галузях як науки, так і промисловості.

## Slide 22
Контрольні тести:
До методів молекулярної спектроскопії НЕ відноситься:
А) Атомна флуоресценція.
Б) ІЧ-спектроскопія
В) ЯМР
Г) Мас-спектроскопія
2) До методів атомної спектроскопії відносяться:
А) Атомно-абсорбційна спектроскопія.
Б) Атомно-емісійна спектроскопія.
В) Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла
Г) Мікрохвильова спектроскопія
3) Взаємодія хімічної речовини з електромагнітним випромінюванням може супроводжуватись:
А) Поглинанням. Г) Абсорбцією
Б) Розсіюванням. Д) Адсорбцією
В) Випусканням.

## Slide 23
4) Головними оптичними характеристиками забарвлених розчинів є:
А) Колір.
Б) Концентрація
В) Інтенсивність кольору.
Г) Наявність таутомерів
5) Світловий потік, проходячи через розчин, втрачає частину своєї інтенсивності. Цей ступінь ослаблення світлового потоку Не залежить:
А) від природи речовини
Б) від концентрації
В) від товщини шару
Г) від в’язкості розчину.

## Slide 24
Основы аналитической химии. Кн. 2. Методы химического анализа. / Под ред. Ю. А. Золотова. 2-е изд. М.: Высшая школа, 2004.
Спектроскопические методы определения следов элементов. / Под ред. Дж. Вайнфорднера. М.: Мир, 1979.
Д. Юинг Инструментальные методы химического анализа. М.: Мир, 1989.
Аналитическая химия. Проблемы и подходы: В 2 т. /под ред. Р. Кельнера, Ж-М. Мерме, М. Отто, Н. Видмера. М.: Мир: ООО " Издательство АСТ". 2004.
В. Фок. Квантовая Физика и Строение материи. 2-е изд. 2010 год.
Література

## Slide 25
Дякую за увагу!