## Slide 1
Лекція №5 Методи оптичної молекулярної спектроскопії (ЕЛЕКТРОННА спектроскопія)
Лектор доц., к.б.н. Корнет М.М.
Запорізький національній університет
Кафедра хімії

## Slide 2
План
Електронна спектроскопія.
УФ-спектроскопія.
Люмінесцентний та флуоресцентний аналіз.

## Slide 3
1. Електронна спектроскопія
Діапазон ЕМВ
Каждый
Охотник
Желает
Знать
Где
Сидит
Фазан
Цвет | Диапазон длин волн, нм | Диапазон частот, ТГц | Диапазон энергии фотонов, эВ
Красный | 625—740 | 480—405 | 1,68—1,98
Оранжевый | 590—625 | 510—480 | 1,98—2,10
Жёлтый | 565—590 | 530—510 | 2,10—2,19
Зелёный | 500—565 | 600—530 | 2,19—2,48
Голубой | 485—500 | 620—600 | 2,48—2,56
Синий | 440—485 | 680—620 | 2,56—2,82
Фиолетовый | 380—440 | 790—680 | 2,82—3,26
1. «Видима» частина спектру 400 - 800 нм
2. УФ-частина спектру 1- 400 нм
Область вакуумного УФ-випромінювання (дальня ультрафіолетова область) 1 – 200нм
Ближня УФ-область
(ультрафіолетові промені)
200 – 400 нм

## Slide 4
Збудження і релаксація
Електронні спектри поглинання спостерігаються в результаті поглинання УФ та видимого випромінювання
В результаті відбувається перехід (збудження) валентного електрону з рівня, який він займав на рівень з більш високою енергією
Молекула, переведена до збудженого електронного стану може позбутися надлишку енергії шляхом:
Розриву зв'язку;
Випромінювання;
Флуоресценції;
Фосфоресценції;
Безвипромінювально

## Slide 5
Практичне значення мають переходи * та n*
Группи, які викликають вибіркове поглинання ЕМВ в видимій і УФ-ділянці спектра називаються хромофорами

## Slide 6
Рис. 18. Електронний спектр поглинання бензену.

## Slide 8
Термінологія.
Гіпсохромний (синій) зсув
Батохромний (червоний) зсув
Гіперхромний ефект
Гіпохромний ефект
Довжина хвилі, нм
Оптична щільність
Спектроскопія УФ- та видимого діапазону

## Slide 9
Введення в молекулу різних замісників або зміна зовнішніх умов (розчинника) зазвичай викликає переміщення смуги поглинання

## Slide 10
H
H
l, нм
204 214 235 275 290 295
295
290
275
235
214
204
CH3
CH3
NH2
Cl
C2H5O
Хромофори. Ауксохроми.
Спектроскопія УФ- та видимого діапазону

## Slide 11

*
*

n
n
Газова фаза
Рідка фаза
Батохромний зсув
Гіпсохромний зсув
E
E**
Enn
Вплив розчинника

## Slide 12
Розчинники
Розчинник | Нижня границя пропускання світла в УФ-області, нм | Розчинник | Нижня границя пропускання світла в УФ-області, нм
Амілацетат | 260 | Ізооктан | 210
Ацетон | 330 | Ізопропанол | 210
Aцетонітрил | 212 | Метанол | 210
Бензен | 280 | Метилциклогексан | 210
Бутанол | 220 | Піридин | 300
Бутилацетат | 260 | Сірчана кислота (96%) | 210
Вода | 210 | Тетрахлоретилен | 295
Гексан | 210 | Толуен | 285
Гептан | 210 | Хлороформ | 240
Гліцерин | 230 | Циклогексан | 210
1,4-Діоксан | 220 | Тетрахлорид вуглецю | 260
Дихлорметан | 233 | Етилацетат | 260
1,2-Дихлорэтан | 235 | Етанол | 220
Диэтиловий ефір | 220 |  | 
Спектроскопія УФ- та видимого діапазону

## Slide 13
Розчинники
Спектроскопія УФ- та видимого діапазону

## Slide 14
230 237 238 244 l, нм
305 312 315 326 327 l, нм
гексан
диэтиловый эфир
этанол
метанол
вода
Гіпсохромний зсув смуги n -> p* при збільшенні полярності розчинника
Батохромний зсув смуги p -> p* при збільшені полярності розчиника
Правило Мак-Конела
Спектроскопія УФ- та видимого діапазону

## Slide 16
Принципова схема однопроменевого приладу для вимірювання світло поглинання в УФ та видимій областях спектру.

## Slide 19
Спектр люмінесценції розчину антрацену в н-гексані при кімнатній температурі (праворуч) і при -196 0С (ліворуч, ефект Шпольського).

## Slide 20
20
Кожна речовина здатна поглинати випромінювання певної довжини хвилі.
Світловий потік послаблюється після проходження через забарвлений розчин в результаті поглинання світла. Поглинена кількість світла тим більше, чим товще шар розчину і чим більше концентрація речовини в розчині.
Світловий потік, проходячи через розчин, втрачає частину своєї інтенсивності. Цей ступінь ослаблення світлового потоку залежить від природи речовини, від концентрації (С) і від товщини шару (l). Відносна кількість світла, поглиненого пофарбованим розчином, не залежить від інтенсивності падаючого світлового потоку. Поглинене світлове випромінювання оцінюють відносною величиною - поглинанням А - оптичною щільністю, іноді погашенням або екстинкцією, яке являє собою логарифм відношення інтенсивностей світлових потоків, що входить I0 в кювету з розчином речовини і виходить Iв з неї:
A = lg (I0 / Iв)
Поглинання характеризує у відносних величинах кількість поглиненого світла, пов'язане з кількістю молекул речовини в розчині. Закон світопоглинання, званий законом Бугера-Ламберта-Бера, показує, що інтенсивність прохідного світлового потоку через розчини пропорційна концентрації речовини (С) і товщині поглинаючого шару (l):
Iв = I0 10-КСl;
lg I0 / IB = KCl;
A = KCl
ЗАКОН БУГЕРА -ЛАМБЕРТА-БЕРА

## Slide 21
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Корнет М.М. Фізичні методи в біології: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Біологія» М.М. Корнет, О.А. Бражко., Л.О. Омельянчик. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 102 с.
Луганська О. В. Навчальний посібник з фізико-хімічних методів аналізу / О. В. Луганська, Л. О. Омельянчик. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – 238 с.
Отто М. Современные методы аналитической химии / Отто М.. – М.: Техносфера, 2008. – 543 с.
Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии / Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. – М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. – 683 с.
Смагин В. П. Физические методы исследования в химии [Текст]: учебное пособие / В. П. Смагин. – [2-е изд., пепераб. и доп.]. – Барнаул: Алт. Ун-та, 2014. – 342 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
http://medulka.ru/himiya-biohimiya/books-page
http://lib.e-science.ru/book
http://www.medliter.ru
Новая электронная библиотека: http://www.newlibrary.ru
Дом электронных книг: http://www.dom-eknig.ru