## Slide 1
архітектура процесора містить інформацію про таке:
•набір машинних команд (набір інструкцій), тобто операцій, які може виконувати ЦП;
•архітектуру регістрів процесора – внутрішні комірки пам'яті процесора, а саме: їх функціональне призначення, розрядність, кількість, особливості програмування таких регістрів, тощо;
•розрядність і формати даних операндів – об'єктів, над якими виконуються операції (наприклад цілі чи дійсні числа);
•адресацію пам'яті – методи доступу до операндів у пам'яті ЕОМ.
МІКРОКОНТРОЛЕРИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

## Slide 2: основні напрями в архітектурі набору команд
Для CISC (Complex Instruction Set Computing) -архітектури характерно наступне:
•порівняно невелика кількість регістрів загального призначення;
•велика кількість машинних команд, деякі з яких несуть семантичне навантаження аналогічно до операторів високорівневої мови програмування;
•команди виконуються за декілька тактів частоти процесора;
•багато різних методів адресування комірок пам’яті;
•багато подібних типів, значення яких різниться залежно від розрядності процесора;
•наявність виконання операцій між регістрами і пам’яттю.

## Slide 3: RISC (Reduced Instruction Set Computing)
архітектура процесора, в якому швидкодія збільшується за рахунок спрощення інструкцій: їх декодування стає простішим, а час виконання - меншим. Перші RISC-процесори не мали навіть інструкцій множення і ділення і не підтримували роботу з числами з плаваючою комою.
Для цієї архітектури характерні фіксована довжина машинних інструкцій, простий формат команди, велика кількість регістрів загального призначення (32 і більше), відсутність мікропрограм усередині самого процесора.

## Slide 5: MISC (Minimal Instruction Set Computing)
архітектура з мінімальним набором команд. Такі процесори мають мінімальну кількість команд, всі команди прості і вимагають невеликої кількості тактів на виконання, але якщо виконується складні обчислення, наприклад, над числами з плаваючою комою, то такі команди виконуються за велику кількість тактів, що перевищує CISC і RISC архітектури.

## Slide 6: VLIW (Very Long Instruction Word)
    архітектура з довгою машинною командою, в якій одна інструкція процесора містить кілька операцій, які повинні виконуватися паралельно. Такі процесори отримали широке застосування в цифровій обробці сигналів (ЦОС).

## Slide 7: За типом поділу пам'яті архітектура мікропроцесорів ділиться на наступні види:
Гарвардська архітектура, заснована на принципі поділу пам'яті програм і пам'яті даних;
Прінстонського архітектура (фон Неймановская), в якій реалізовано спільне зберігання пам'яті програм і пам'яті даних.

## Slide 8
У архітектурі фон Неймана застосовується однорідна пам'ять мікропроцесора. У цю пам'ять можуть записуватися різні програми. При цьому спеціальна програма-завантажувач працює з ними як з даними. Потім управління може бути передане цим програмам і вони вже починають виконувати свій алгоритм. При подібному підході до управління мікропроцесором вдається досягти максимальної гнучкості мікропроцесорної системи.
В якості недоліку архітектури фон Неймана можна назвати можливість неумисного порушення працездатності системи (програмні помилки) і умисне знищення її роботи (вірусні атаки).
У Гарвардській архітектурі принципово розрізняються два види пам'яті мікропроцесора :
Пам'ять програм (для зберігання інструкцій мікропроцесора)
Пам'ять даних (для тимчасового зберігання і обробки змінних)
В гарвардській архітектурі принципово неможливо здійснити операцію запису в пам'ять програм, що унеможливлює випадкове руйнування програми, що управляє у випадку похибки або атаки інших осіб

## Slide 9
Analog Devices, Atmel, Cypress, Freescale, Fuji Electric, Infe-neon, Intel, Infin, Maxim, Microchip, Mitsubishi, Motorola, NEC, Nuvoton, NXP, Renesans, Silicon Labs, ST Microelectronics, Temic, Texas Instruments, Winbond, Wiznet, Zi-log, Siemens, Hitachi, Sony, Holtek, Matsushita, Maxim, ON Semiconductor, CYPRESS, NTM
Виробники мікроконтроллерів

## Slide 10
Серед 8-бітових мікроконтроллерів RISC- архихітектури найбільшу популярність отримали мікроконтроллери AVR фірми Atmel. Лінійку чіпів відкриває молодше сімейство Tiny, середнє сімейство Mega і старшим сімейством являється Xmega. Також існує сімейство Classic, зняте з виробництва.

## Slide 11
Мікроконтролери сімейства Tiny
Сімейство Tiny застосовується у бюджетних рішеннях, де потрібна висока продуктивність, ефективне використання енергії, простота застосування і компактність, таких як інтелектуальні датчики різного призначення (контрольні, пожежні, охоронні), іграшки, зарядні пристрої, різна побутова техніка і інші прості пристрої

## Slide 12
Мікроконтролери сімейства MEGA
Мікроконтроллери сімейства Mega мають розвиненішу периферію і збільшені об'єми пам'яті програм і пам'яті даних і мають найбільшу номенклатуру серед усіх сімейств Atmel. Вони призначені для використання в мобільних телефонах, контроллерах різного комп'ютерного устаткування, контроллерах сенсорного введення (PTC), USB, контроллерах ЖК-дисплеев, CAN, LIN, контроллерах каскадів посилення (PSC), а також офісній техніці

## Slide 13
Мікроконтролери сімейства XMEGA
Сімейство мікроконтроллерів XMEGA представлене самими просунутими і укомплектованими периферією моделями серед 8/16 бітових рішень фірми Atmel. Потужний аналогово-цифровий апарат реалізований за допомогою 12-розрядних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) з підсилювальним каскадом і загальною продуктивністю 4 млн вибірок в секунду, швидкодіючих 12-розрядних циф-роаналоговых перетворювачів (ЦАП) високої потужності, а також інших функціональних можливостях