## Slide 1: Підвищення енергоефективності металургійного підприємства методом створення системи утилізації вторинного гідроенергетичного ресурсу.
Виконала ст. гр. 8.1459
Манжара А.В.
Перевірив к.т.н, доцент
Бердишев М.Ю.

## Slide 2: Вступ
Останнім часом, відбувається подорожчання енергетичних ресурсів та електричної енергії зокрема, у зв'язку з порівняно високими темпами росту споживання енергії й обмеженими можливостями задоволення попиту на органічне паливо. Тому усе більше уваги приділяється підвищенню енергоефективності підприємства. Одним із напрямів досягнення цієї мети є використання вторинних енергоресурсів, які безповоротно втрачаються.
Для відводу вторинного тепла від технологічних агрегатів найчастіше використається вода, як універсальний і доступний теплоносій, що має високу теплоємність та відносно низьку вартість.
Якщо відбір вторинної теплоти на комунальні й виробничі потреби відбувається хоча б частково, то потенційна енергія й енергія руху води безповоротно втрачаються. Утилізація надлишкового гідроресурсу (гідроутилізація), могло б істотно знизити споживання її з мережі та дозволило б виробляти власну електроенергію по відносно низькій собівартості.
Об’єми вторинної води можна порівняти зі стоком малих річок. Тому, для даного виду утилізації як найбільш доцільне генеруюче обладнання розглянемо стандартні мікро ГЕС.

## Slide 3: Існуючі міні- та мікроГЕС
Розгляенемо МікроГЕС, які працює на оборотній воді. Оборотна вода – вода, багаторазово використовувана в технологічному процесі по принципу замкнутих систем без скидання в поверхневі водойми або каналізацію.
Виходячи з особливостей конструкції й способу установки розрізняють:
вільнопроточні (використовувані в основному в руслах рік);
заглибні мікроГЕС.
Вільнопроточні мікроГЕС використовують кінетичну енергію потоку річки. Заглибні мікроГЕС цілорічної дії зручні для невеликих селищ і фермерських господарств, підприєств.

## Slide 4: Вільнопроточні мікроГЕС
Вільнопроточні мікроГЕС використовують кінетичну енергію потоку річки. Вони можуть істотно поліпшити енергопостачання і підвищити ефективність безлічі дрібних споживачів. Вони дозволяють зберегти природний ландшафт, навколишнє середовище Не тільки на етапі експлуатації, але і в процесі будівництва. При експлуатації таких ГЕС відсутній негативний вплив на якість води: Вона не втрачає первинних природних властивостей і може вживатися для водопостачання населення. І не робить негативного впливу на фауну річки.

## Slide 5: Вільнопроточна мікроГЕС

## Slide 6: Заглибна мікроГЕС
Заглибна мікроГЕС - це така ГЕС, у якій використаються заглибні, тобто розташовувані під водою гідроагрегати.
Такі мікрогідроелектростанції виробляє шведська фірма Flugt. Заглибні гідротурбогенератори Flugt являють собою агрегати, що складаються з полуповоротно-лопастної турбіни, трифазного асинхронного генератора й, при необхідності, планетарного редуктора з більшим терміном служби. Ці компактні закриті турбоагрегати виключають необхідність у довгих валах, звичайних силових передачах і верхній будові будинку ГЕС. Такий гідротурбогенератор працює в повністю зануреному стані в простій вертикальній колоні й утримується на місці своєю власною масою. Він прохолоджується навколишньою водою й може бути легко опущений і піднятий для установки й технічного обслуговування.
Принцип установки. Заглибні гідротурбогенератори призначені для установки у вертикальному положенні зі спеціальною трубою турбіни на фланцевому сідлі з утриманням під дією власної маси без постійного кріплення. Самі маленькі моделі, EL 7556 і EL7570, а також типи EL7585 і EL7600, із прямим приводом можуть бути також установлені горизонтально або під нахилом. Базова труба турбіни може бути приєднана до ряду інших настановних модулів, наприклад, до труб, турбінних водоводів і лотків, обраним з урахуванням існуючих на місці умов.
Для реалізації проектів гідроутилізації в рамках підприємства переважніше використати останні, тому що вони більш маневрені з погляду монтажу й підключення до мережі.

## Slide 7: Заглибна мікроГЕС

## Slide 8: Переваги мікроГЕС
придатні для тривалої експлуатації без ремонтів;
як правило, поставляються одним або кількома скомпонованими блоками, що спрощує монтаж на місці установки;
мають максимально спрощену конструкцію з мінімальною кількістю регулюючих органів;
потребують незначних витрат на установку і обслуговування в процесі експлуатації.

## Slide 9: Виробники мікроГЕС
Широкому використанню енергії водотоків систем технічного водопостачання перешкоджає відсутність гідравлічних турбін для малих напорів – 1,5-3 м за досить великих витрат води – 2-10 м3/с. Лише останніми роками на ці потенційні енергоресурси звернули увагу в гідромашинобудуванні.
В даний час ряд вітчизняних та закордонних виробників випускають придатні для зазначених цілей мікроГЕС, а також пропонують широкий модельний ряд такого енергетичного устаткування. Їх номінальні параметри дозволяють утилізувати потік води практично будь-якого напору й витрати.
Для реалізації проектів гідроутілізації в рамках підприємства краще використовувати заглибинні МікроГЕС, оскільки вони є більш маневреними з точки зору монтажу та підключення до мережі.
Проектуванням і розробкою устаткування для таких ГЕС займаються багато російських науково-виробничих організацій і фірм. Одна з найбільших - міжгалузеве науково-технічне об'єднання “ІНСЕТ” (Санкт-Петербург).

## Slide 10: Гідроагрегати,які випускає організація “ІНСЕТ”
“ІНСЕТ” спеціалізується на розробці, серійному виготовленні і монтажі енергомодулів для мікро-ГЕС. Використання таких систем не вимагає постійної присутності на об'єкті обслуговуючого персоналу - гідроагрегат надійно працює в автоматичному режимі. Система керування виконана на базі контролера, що програмується. Це дозволяє візуально контролювати параметри гідроагрегата на екрані комп’ютера.
Гідроагрегати для мікро-ГЕС, що випускають організація “ІНСЕТ”, характеризуються високими енергетичними показниками й випускаються із пропелерними, радіально-осьовими й ковшовими турбінами. У комплект поставки входять, як правило, турбіна, генератор і система автоматичного керування гідроагрегатом. Проточні частини всіх турбін розроблені з використанням методу математичного моделювання.

## Slide 11: Енергетичні характеристики гідроагрегатів «ІНСЕТ»

## Slide 12: Габаритні і установочні розміри пропелерної мікро-ГЕС 50 Пр
а) горизонтальна компоновка енергоблоку б) вертикальна компоновка енергоблоку
1 - енергоблок, 2 – блок баластного навантаження з водяним охолодженням, 3 – блок баластного навантаження з повітряним охолодженням, 4 – пристрій автоматичного регулювання

## Slide 13: Пристрій регулювання напруги і частоти

## Slide 14: Основні технічні характеристики мікро-ГЕС із пропелерними турбінами виробництва «ІНСЕТ»

## Slide 15: Основні технічні характеристики мікро-ГЕС із діагональною й ковшовою турбінами МНТО «ІНСЕТ»
Параметри | Тип мікро-ГЕС |  | 
 | 20ПрД | 100ДО | 200ДО
Потужність, кВт | 10 - 20 | до 100 | до 200
Напір, м | 8-18 | 40-250 | 
Витрата,м3/с | 0,080-0,170 | 0,015-0,046 | 0,015-0,130
Частота обертання, хв-1 | 1500 | 600; 750; 1000 | 
Номінальна напруга, В | 230,400 | 230 , 400 | 
Номінальна частота струму, Гц | 50 | 50 | 

## Slide 16: ВАТ «Турбоатом»
В Україні (ВАТ «Турбоатом») сертифіковане обладнання мікро-ГЕС створюється здебільшого на напори, що перевищують 5 м. При роботі з меншими напорами різко знижується ККД турбін, погіршуються можливості регулювання швидкості обертання. Отже, вибирати таке обладнання для роботи в умовах низьких напорів недоцільно.

## Slide 17: Мікро-ГЕС виготовляє швецька фірма Flugt
Мікро-ГЕС виготовляє швецька фірма Flugt. Воно має ряд переваг і характеризується, в першу чергу, економічністю, достатньою керованістю, маневреністю, спроможністю працювати в паралель з мережею.
Гідрогенератори цієї фірми є стандартними виробами модульної конструкції, що дозволяє пристосувати їх практично до всіх експлуатаційних умов у діапазоні витрат від 0,5 до 50м3/с і в межах напорів від 2,5 до 20 м.
При цьому їх номінальна потужність складає від 40 до 710 кВт (наступній слайд).Заглибні гідротурбогенератори Flugt є агрегатами, що складаються з напівповоротно-лопастної турбіни, трифазного асинхронного генератора й, при необхідності, планетарного редуктора з великим терміном експлуатації. Цим компактним закритим турбоагрегатам не потрібні довгі вали і звичайні силові передачі. Такий гідротурбогенератор працює в повністю зануреному стані в простій вертикальній колоні й утримується на місці своєю власною масою. Він охолоджується проточною водою й може бути легко занурений і піднятий для технічного обслуговування.

## Slide 18: Енергетичні характеристики гідроагрегатів Flugt
Енергетичні характеристики гідроагрегатів Flugt

## Slide 19: Фірма WaterpumpsWpOy (Фінляндія)
Більш дешеве аналогічне обладнання виробляється фірмою WaterpumpsWpOy (Фінляндія). Мікро-ГЕС потужністю 10-100 кВт з турбінами, розробленими на основі лопатевих насосів, виробляє чеський завод "ДолніБенешов". Їх основним недоліком є необхідність великих напорів (8-20 м), спричинена використанням у зворотних режимах насосних технологій.

## Slide 20: Фірма СІNK (Чехія).
Унікальні комплектні модулі мікроГЕС на напори від 1,3 м виробляються серійно фірмою СІNK (Чехія). Вони найбільш придатні для утилізації енергії в системах водопостачання, навіть питної води. Комплекти оснащуються досконалою мікропроцесорною системою автоматичного регулювання вихідних параметрів генератора і забезпечують максимальний ККД гідромашин. В основному, останні працюють паралельно з електромережею. Гідротурбіни безкавітаційні і водночас є аераторами води. Поперечноструйні турбіни даного виробника найбільш конкурентоздатні і виготовляються на основі п'яти базових (за діаметром) робочих колес, що дозволило майже без додаткових технологічних витрат виробляти понад 110 модифікацій гідромашин для застосування в конкретних умовах, але з високими значеннями ККД і необхідної зони регулювання режиму.

## Slide 21: Висновок
МікроГЕС дозволяють зберігати природний ландшафт, навколишнє середовище не тільки на етапі експлуатації, але й у процесі будівництва. При наступній експлуатації відсутній негативний вплив на якість води: вона повністю зберігає первісні природні властивості. У ріках зберігається риба, вода може використатися для водопостачання населення.
Ще одна перевага малої енергетики - економічність. , використання дешевої, доступної, поновлюваної енергії дозволяє виробляти дешеву електроенергію. До того ж спорудження об'єктів малої гідроенергетики низьковитратне й швидко окупається.
Для реалізації проектів гідроутілізації в рамках підприємства краще використовувати заглибинні МікроГЕС, оскільки вони є більш маневреними з точки зору монтажу та підключення до мережі. Унікальні комплектні модулі мікроГЕС на напори від 1,3 м виробляються серійно фірмою СІNK (Чехія). Вони найбільш придатні для утилізації енергії в системах водопостачання, навіть питної води. Реалізація такого проекту з погляду екології не нанесе збитку навколишньому середовищу.
Утилізація механічної енергії вторинних водотоків підприємств перетворенням її в електричну – перспективний напрямок в енергозбереженні, що підвищує ефективність використання теплових вторинних енергоресурсів.