Енергетичний аудит

Питання 1

Визначити вартість енергії, що була спожита електроспоживачем потужністю 10 кВт, якщо він працював безперервно 5 діб за тарифом, диференційованим за періодами часу. Тарифні коефіцієнти складають:

- пік (6 годин за добу) – 1,7;

- напівпік (11 годин за добу) – 1,0;

- ніч (7 годин за добу) -0,3;

- одноставковий тариф становить 1,34 грн/кВт∙год.

Відповідь:

321,6 грн

1165 грн

1561,1 грн

1608 грн

Питання 2

Якого виду енергетичного аудиту не існує?

Відповідь:

Промислового

Первинного

Періодичного

Позачергового

Питання 3

Визначити річне (365 діб) споживання енергії електродвигуном потужністю Рном=15 кВт, ККД η=88 %, якщо він працює 8 годин на добу при коефіцієнті середнього завантаження Кз=0,8.

Відповідь:

30,84 тис. кВт·год

35,04 тис. кВт·год

39,82 тис. кВт·год

48,18 тис. кВт·год

Питання 4

Визначити коефіцієнт середнього завантаження електричного двигуна компресора з номінальною потужністю Рном=72 кВт і ККД 0,8, якщо він працював 5 хв при повному завантаженні, 10 хв з потужністю Р=70 кВт та 5 хв з потужністю Р=30 кВт.

Відповідь:

0.34

0.65

0,72

0,97

Питання 5

Визначити об’ємну добову витрату водогону низького тиску внутрішнім діаметром 50 мм при швидкості води 1,8 м/с .

Відповідь:

5 м3

13 м3

305 м3

1221 м3

Питання 6

Що є нормованим ресурсом?

Відповідь:

Норма споживання енергії

Енергетичний баланс

Внутрішня норма рентабельності

Умовне паливо, що має теплотворну здатність 7000 ккал/кг

Питання 7

Підприємство спожило за рік 5 ГДж теплової енергії. Скільки це становить кВт·год?

Відповідь:

0,28 тис. кВт·год

1,39 тис. кВт·год

1,63 тис. кВт·год

2,85 тис. кВт·год

Питання 8

Метод градусо-днів застосовується для

Відповідь:

складання теплового балансу будівлі

перехресної перевірки вірності розрахунків опалення будівлі

визначення ефективності енергозберігаючих заходів у будівлі

визначення потреби енергії на опалення будівлі

Питання 9

За діаграмою Сенкі визначають

Відповідь:

потоки енергії на об’єкті

вартість палива

річну закупівлю палива та енергії

відхилення від норми щодо споживання енергії

Питання 10

Визначити енергозбереження бойлерної, якщо кінцеве споживання енергії знизилось з 100 ГДж до 80 Гдж, а її ККД збільшилось з 50% до 70%

Відповідь:

14,3 ГДж

17,1 ГДж

57,1 ГДж

85,7 ГДж

Питання 11

Підприємство спожило за рік 500 тис. кВт·год електроенергії та 600 ГДж теплової енергії. Якої енергії було спожито більше і у скільки разів?

Відповідь:

Електричної більше ніж теплової у 6 разів

Електричної більше ніж теплової у 3 рази

Теплової більше ніж електричної у 6 разів

Теплової більше ніж електричної у 3 рази

Питання 12

Метод регресивного аналізу застосовують для

Відповідь:

перехресної перевірки даних енергоспоживання

аналізу ефективності енергозберігаючих заходів

аналізу використання енергії кінцевим споживачем

аналізу динаміки використання ПЕР

Питання 13

Спосіб оцінки споживання енергії застосовують при

Відповідь:

складанні енергетичного балансу

перехресній перевірці даних енергоспоживання

відсутності лічильників

тестовому контролі енергоспоживання

Питання 14

Для порівняння кількості спожитої енергії з обсягом виробництва застосовують

Відповідь:

графік регресивного аналізу

діаграму Сенкі

кругові діаграми енергоспоживання

енергетичний баланс

Питання 15

Математична модель витрат ПЕР застосовується при

Відповідь:

складанні енергетичного балансу

заповненні таблиці енергоаудиту

регресійному аналізі

оцінці споживання енергії

Питання 16

1 кВт(год дорівнює

Відповідь:

3,6 кДж

3,6 МДж

3,6 т у.п.

3,6 ккал

Питання 17

За 1 т умовного палива прийнято

Відповідь:

1 т вуглля

1 т нафти

1 т дизельного палива

1 т природного газу

Питання 18

Анемоетром вимірюють

Відповідь:

витрату рідин та газів

вологість газів

хімічний склад газів

швидкість газів

Питання 19

Диференціальним манометром вимірюють

Відповідь:

швидкість потоку в закритих каналах

тиск

вологість газів

витрату рідин та газів

Питання 20

Визначити середній коефіцієнт завантаження електродвигуна з номінальною потужністю Рном = 20 кВт і ККД (ном = 0,9, якщо за добу безперервної роботи він спожив 430 кВт(год електроенергії.

Відповідь:

0,81

0,89

0,92

0,98

Питання 21

Скільки електричної енергії буде спожито за добу трифазним електродвигуном у номінальному режимі, якщо напруга U = 380 В, струм I = 141 А, cos( = 0.87, ККД ( = 0,93?

Відповідь:

1040 кВт(год

1802 кВт(год

1938 кВт(год

3121 кВт(год