## Slide 1
МАТЕРІАЛИ, КОНСТРУЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ЗБК
ЛЕКЦІЯ № 7
РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА ГРАНИЧНИМ СТАНОМ І ГРУПИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОПОРУ ЗАЛІЗОБЕТОНУ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗБК

## Slide 2: План лекції:
Розрахунок ЗБК за несучою здатністю.
Несуча здатність ЗБК прямокутного перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил.
Несуча здатність ЗБК двотаврового та таврового перерізів на дію згинальних моментів та поздовжніх сил.
Несуча здатність ЗБК кругового перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил.
Несуча здатність ЗБК при двовісному впливі згинальних моментів та поздовжніх сил.
Розрахунок несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої вісі.
Крутіння, продавлювання та втома.
Розрахунок із використанням стиснуто-розтягнутих моделей.
Місцева дія навантаження.

## Slide 3
1. Розрахунок ЗБК за несучою здатністю
    Несучу здатність залізобетонних елементів на дію згинальних моментів та поздовжніх сил визначають, виходячи з наступних передумов:
за розрахунковий приймається усереднений переріз, що відповідає середнім деформаціям бетону та арматури по довжині блока між тріщинами, якщо такі є;
деформації у звичайній арматурі або приріст деформацій у попередньо напруженій арматурі однакові з оточуючим їх бетоном, як при розтягу, так і при стиску;
для розрахункового перерізу вважається справедливою гіпотеза про лінійний розподіл деформацій по його висоті;
зв’язок між напруженнями та деформаціями стиснутого бетону приймається у вигляді діаграм ДБН В.2.6-98;
зв’язок між напруженнями та деформаціями в арматурі приймається у вигляді діаграм, які наведені у ДСТУ Б В.2.6-156:2010.

## Slide 4
Діаграма стану арматури
Діаграма стану попередньо напруженої арматури
Нелінійна діаграма стану
бетону
Дволінійна діаграма стану
бетону

## Slide 5
При цьому:
для обох видів (звичайної та попередньо напруженої) арматури при є3 > є50сг5 = 0 (вважається, що стався розрив арматури);
при визначенні напружень у попередньо напруженій арматурі враховуються початкові деформації цієї арматури;
роботу бетону розтягнутої зони допускається не враховувати, приймаючи при напруження 1 ; для конструкцій, у яких не допускається утворення тріщин, розрахунок опору виконують з урахуванням того, що деформації бетону найбільш розтягнутого волокна не повинні перевищувати 1 .

## Slide 6
За критерій вичерпання несучої здатності перерізу приймається:
втрата рівноваги між внутрішніми та зовнішніми зусиллями (досягнення максимуму на діаграмах "момент - кривизна (прогин)" або "стискальна сила - деформація бетону найбільш стиснутої фібри") – екстремальний критерій;
руйнування стиснутого бетону при досягненні фібровими деформаціями граничних значень або розрив усіх розтягнутих стрижнів арматури внаслідок досягнення в них граничних деформацій.
Розрахунок виконується за нелінійною деформаційною методикою, сутність якої полягає у тому, що враховується приріст не зусиль (дій), а деформацій у перерізі.
Приймається таке правило знаків: для стиску як бетону, так і арматури знак додатний, для розтягу – від’ємний.
Розраховуючи позацентрово стиснуті і стиснуто-зігнуті елементи, слід ураховувати вплив прогину та недосконалостей у геометрії конструкцій до початку їх навантаження.

## Slide 7
    Для перерізу конкретної форми достатньо виконати інтегрування і підставити границі інтегрування, після чого одержимо систему нелінійних алгебраїчних рівнянь.
    Відповідно до прийнятих передумов напружено-деформований стан прямокутного перерізу при позацентровому стиску і згині:
2. Несуча здатність ЗБК прямокутного перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил
Напружено-деформований стан прямокутного перерізу

## Slide 8
    При цьому можуть виникнути дві форми рівноваги перерізу:
перша – весь переріз стиснутий;
друга – у перерізі є зона розтягу.
Для першої форми рівняння рівноваги набувають вигляду:

## Slide 9
  Для другої форми рівноваги рівняння в розгорнутому вигляді записуються:

## Slide 10
    У цих формулах:
при згині N = 0 ;
при позацентровому стиску М = N (х1 - у + е),
де у – відстань від найбільш стиснутої фібри до центра ваги перерізу;
е – ексцентриситет прикладення зовнішньої сили щодо центра ваги перерізу.
    Напруження в довільному шарі армування визначаються за діаграмами деформування звичайної або попередньо напруженої арматури виходячи з того, що деформації визначаються за формулою
де – початкові (до прикладення зовнішніх зусиль) деформації і-го арматурного стрижня (обумовлені, наприклад, усадкою бетону чи попереднім напруженням з урахуванням відповідних втрат попереднього напруження).

## Slide 11
Системи двох нелінійних алгебраїчних рівнянь з двома невідомими розв’язуються підбором із контролем критеріїв вичерпання несучої здатності на кожному кроці розрахунків. При цьому можливі кілька варіантів пошуку розв’язання. Для оцінки напружено-деформованого стану розрахункового перерізу використовується деформаційний метод. Алгоритм розв’язання задачі згідно з цим методом наведений у довідковому додатку А ДСТУ Б В.2.6-156:2010.
За результатами розв’язання систем рівнянь будуються діаграми "момент – кривизна" для згинальних елементів або "нормальна сила – деформації стиснутої грані" для позацентрово стиснутих елементів.
Найбільші величини, зафіксовані на цих діаграмах, і приймаються за несучу здатність. У разі, якщо визначені величини несучої здатності будуть меншими за зовнішні впливи, необхідно виконати зміну розмірів перерізу, армування або міцності бетону. Величини зовнішніх впливів і несучої здатності, як правило, не повинні відрізнятись більше ніж на 5 %.

## Slide 12
Для розв’язання задачі необхідно мати такі вихідні дані:
параметри перерізу b, початковий ексцентриситет прикладення навантаження е0;
параметри діаграми деформування бетону fcd, Еcd, σcu(β), εcu1 або εcu3, εc1 (ці параметри можна взяти безпосередньо з таблиці 3.1 ДБН В.2.6-98:2009;
коефіцієнти полінома (3.5 ДБН В.2.6-98) ak з додатка Д ДБН В.2.6-98;
параметри армування (причому кількість шарів армування обмежується тільки технологічними вимогами) Rsi, Еsi, Аsi;
відстань від верхньої (найбільш стиснутої) грані перерізу до і-го шару армування (у разі розташування в одному шарі арматури з різними фізико-механічними характеристиками їх розглядають окремо при одній і тій же відстані від грані перерізу) zsi;
початкові (викликані попереднім напруженням, усадкою чи іншими чинниками, за необхідності) деформації в і-му стержні арматури εsi,0.
ДОДАТОК А (довідковий)
АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМИ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ РІВНОВАГИ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО РОЗРАХУНКОВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗА ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

## Slide 13
При визначенні напружено-деформованого стану перерізу задача може розв’язуватись у трьох постановках:
при заданих зусиллях N та М необхідно визначити кривизну в перерізі і деформації ε;
при заданих величинах кривизни в перерізі і діючого в ньому осьового зусилля N визначити величину згинального моменту М;
необхідно побудувати повну криву стану перерізу аж до руйнування бетону.
З точки зору реалізації деформаційного методу тип нормального перерізу не має значення, але для спрощення викладок розглянемо прямокутний переріз. Як більш загальний випадок алгоритм розрахунку наведено для позацентрово стиснутого елемента, оскільки необхідно розглянути дві форми рівноваги.

## Slide 18
Відповідно до прийнятих передумов при використанні спрощеної діаграми деформування бетону (ДБН В.2.6-98) можуть реалізуватись дві форми рівноваги перерізу, причому друга форма рівноваги має два випадки в та г:
Напружено-деформований стан прямокутного перерізу
а б в г
а - поперечний переріз елемента; б - епюра напружень і деформацій при при першій формі рівноваги; в - епюра напружень і деформацій при формі рівноваги а; г - епюра напружень і деформацій формі рівноваги б.

## Slide 20
3. Несуча здатність ЗБК двотаврового та таврового перерізів на дію згинальних моментів та поздовжніх сил

## Slide 21
  Згідно з рисунком можлива реалізація чотирьох випадків напружено-деформованого стану залізобетонного двотавро-вого перерізу. Тавровий переріз можна розглядати як окремий випадок двотаврового.
    3 метою уніфікації формул для визначення напружено-деформованого стану двотаврового і таврового перерізів рекомендуються наступні доповнення до опису перерізу. Переріз складається з стінки на всю висоту перерізу і нижніх і верхніх звисів полиць із відповідними розмірами.
Переріз можна розглядати як такий, що складається з прямокутного перерізу на всю його висоту і має ширину, що дорівнює ширині стінки і приєднаних до неї звисів верхньої і нижньої полиць. У тавровому перерізі відсутні нижні або верхні звиси полиць і відповідно відсутня одна з форм рівноваги – друга чи четверта.

## Slide 22
      У загальному випадку положення нейтральної осі і розподіл деформацій елементів кільцевого перерізу визначають із рівнянь рівноваги зовнішніх і внутрішніх зусиль. При цьому може реалізуватись два випадки (дві форми рівноваги перерізу): нейтральна вісь знаходиться в межах і за межами перерізу.
4. Несуча здатність ЗБК кругового перерізу на дію згинальних моментів та поздовжніх сил
а – поперечний переріз;
б – епюри деформацій і напружень для першої форми рівноваги;
в – епюри деформацій і напружень для другої форми рівноваги

## Slide 23
    При використанні діаграми деформування бетону для кругового перерізу при чисельному інтегруванні розв’язання рівнянь рівноваги виконується у такій послідовності:
а) стиснута зона залізобетонного елемента кругового перерізу розбивається на m шарів, перпендикулярних до осі дії моменту;
б) відстань від найбільш стиснутої точки перерізу до середини довільного шару zсп для першої форми рівноваги (рисунок 4.46), оскільки весь переріз є стиснутим, то на m шарів розділяється весь переріз, і тому величини zсп визначаються за наступною залежністю:
де т – кількість шарів поділу стиснутої зони;
n – порядковий номер шару, який розглядається;

## Slide 24
в) ширина будь-якого шару стиснутого бетону в межах перерізу визначається за формулою:
г) висота шару стиснутого бетону визначається за формулою:
д) використовуючи гіпотезу плоских перерізів і залежність з ДБН В.2.6-98, визнається напруження в середині кожного шару:
де - деформації середини шару бетону;

## Slide 25
5. Несуча здатність ЗБК при двовісному впливі згинальних моментів та поздовжніх сил

## Slide 26
    Відповідно до прийнятих передумов для розрахунку елементів при двоосьовому згині чи стиску можуть бути використані як повна, так і спрощена діаграма деформування бетону (ДБН В.2.6-98:2009). Перехід від епюр у бетоні й арматурі до узагальнених зусиль у перерізі рекомендується виконувати за допомогою процедури числового інтегрування нормального пере­різу з використанням деформаційного методу.
У загальному випадку положення нейтральної осі і розподіл деформацій у перерізі згинальних елементів, які зазнають дії поздовжньої сили, визначають із рівнянь рівноваги зовнішніх і внутрішніх зусиль:

## Slide 27
6. Методи розрахунку зусиль за першою та другою групами граничних станів
    Метою розрахунку є встановлення несучої здатності, тріщиностійкості, ширини розкриття тріщин, деформацій та переміщень як конструкції у цілому, так і її частин.
    Зусилля, які викликані навантаженнями, найчастіше визначають розрахунком, ґрунтуючись на тій або іншій ідеалізації конструкції.
    Розглядають такі варіанти ідеалізації стану матеріалу:
нелінійне деформування;
пружний стан, який ґрунтується на гіпотезі пропорційності зусиль навантаженням;
пружний стан з обмеженою можливістю перерозподілу зусиль.

## Slide 28
На вибір випадку розрахунку можуть впливати або його можуть визначати різні обставини:
можливі чинники нелінійності (нелінійність фізична, яка залежить від властивостей матеріалів, або геометрична);
можливості розрахунку;
його вартість у порівнянні з вартістю конструкції.
    Для розрахунку, як правило, конструкція може бути ідеалізована шляхом перетворення її:
    у лінійні елементи (балки і колони);
    у тонкостінні елементи (плити та оболонки);
    в об'ємні елементи в особливих випадках.

## Slide 29
7. Попередньо напружені елементи і конструкції та ефекти попереднього напруження
                Розглядається попереднє напруження, яке прикладене до бетону попередньо напруженою арматурою.
                Можливість крихкого руйнування елемента внаслідок розриву напруженої арматури повинна бути виключена.
                Сила, що прикладається до арматури Рmах (тобто сила, що діє на кінці прикладання розтягування), не повинна перевищувати наступної величини:
                де - площа перерізу напруженої арматури;
                - максимальні напруження, що виникають
                у напруженій арматурі

## Slide 30
Необхідно конструктивними заходами запобігати можливості тріщиноутворення і розколювання бетону на кінцях елементів, напружених на упори і на бетон.
Розрізняють два способи попереднього напруження арматури:
після твердіння бетону (на бетон, який затвердів);
до бетонування (натяг на упори).
У разі натягування арматури на бетон, що затвердів, напружену арматуру (стрижні, дріт або канати) розташовують у каналах із улаштуванням на її кінцях анкерних пристроїв. У супроводжувальних документах вказують умови, яких необхідно дотримуватися у процесі напруження арматури залежно від способу її натягу.
У разі натягування арматури на упори напружена арматура (стрижні, дріт або канати) знаходиться у безпосередньому контакті з бетоном і анкерування забезпечується силами зчеплення.

## Slide 31
Визначаючи вплив дії попереднього напруження, розглядають загальне зусилля та місцеві ефекти, які викликані концентраціями зусиль, такими, наприклад, як зусилля на ділянці анкерування, або там, де попередньо напружені стрижні змінюють свій напрямок.
Для таврової балки можна допустити, що дія попереднього напруження відбувається:
у стінці балки, починаючи
від анкерного пристрою у
межах кута 2b;
якщо розповсюдження
напруження у стінці
досягає середнього
шару полиці, розподілення
попереднього напруження
у ній приймають під кутом
b у кожен бік від стінки.

## Slide 32
      У разі натягування арматури на упори припускають, що напруження у напруженій арматурі досягають своєї розрахункової величини на відстані lbpd від кінця елемента, що дорівнює найбільш несприятливій із двох величин: 0,8lbp і 1,2lbp, де lbp – довжина анкерування.
Ефективну довжину анкерування визначають відстанню від кінця напруженої арматури до того поперечного перерізу, за межами якого розподіл поздовжніх напружень, викликаних попереднім напруженням, можна вважати таким, що відповідає лінійному закону.
Довжину анкерування, необхідну для забезпечення передачі зусиль попереднього напруження на бетон у момент звільнення кінців арматурних стрижнів, визначають за відповідними розрахунками або шляхом відповідних випробувань в умовах практичного застосування.

## Slide 33
    Точність розрахунків, які враховують повзучість та усадку бетону, має співвідноситись із наявністю достовірних даних про зміну властивостей бетону у часі та вплив цих ефектів на граничний стан, що розглядається.
Взагалі ефект повзучості та усадки, як правило, може враховуватись тільки при граничних станах другої групи. За важливістю впливів повзучість та усадка відносяться до групи другорядних ефектів.
    Для всіх рівнів напружень у бетонному перерізі вплив повзучості бетону може бути врахований шляхом використання діаграм деформування бетону при тривалій дії навантажень.
Повзучість, усадка і релаксація напружень мають бути враховані під час визначення втрат попереднього напруження у часі.
8. Вплив тривалих процесів у часі

## Slide 34
    Якщо напруження у бетонному перерізі знаходяться на нормальному експлуатаційному рівні, то можуть бути прийняті такі передумови:
повзучість і усадка є незалежними;
передбачається лінійний зв'язок між повзучістю і напруженнями, які викликають повзучість;
нерівномірним розподілом температури або вологості можна знехтувати;
можливе використання принципу суперпозиції для дій у різному віці;
зазначені передумови дійсні як для стиску, так і для розтягу.