## Slide 1: РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ И ВЫСОТНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
Расчет на основное сочетание нагрузок
Расчет на особое сочетание нагрузок
оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения;
оценка несущей способности конструкций при сейсмических воздействиях пониженной интенсивности;
иные особые воздействия
оценка обеспечения требований критериев I и II группы предельных состояний.

## Slide 2: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Нормирование воздействия
Отечественные нормы - удаление любого вертикального несущего элемента и соответствующие механизмы прогрессирующего обрушения.
Оценка конструкций – по критериям I группы предельных состояний (с отсутствием ограничений по деформациям и раскрытию трещин).
Зарубежные нормы: +силовое аварийное воздействие (Ak )
США (ASCE [C2.5]) : 1,2D+Ak+(0,5L или 0,5S)
Европейские нормы (Eurocode 1) : D+ Ak+ 0,5L или
D+ Ak+ 0,2S+0,3L или
D+ Ak+ 0,5W+ 0,3L

## Slide 3: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения
Механизмы прогрессирующего обрушения
Механизм I типа
Поступатель-ное смещение вниз вертикальных конструкций (или отдельных их частей), расположен-ных над локальным разрушением.

## Slide 4: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения
Механизмы прогрессирующего обрушения
Механизм II типа
Одновременный поворот каждой конструктивной части здания, расположенной над локальным разрушением, вокруг своего центра вращения (при разрушении связей этих конструкций с неповрежден-ными элементами здания).

## Slide 5: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения
Механизмы прогрессирующего обрушения
Механизм III типа
Механизм IV типа
Обрушение участка перекрытия, расположенного непосредственно над «выбитой» вертикальной конструкцией и первоначально на нее опертого.
Перемещение конструкций лишь одного этажа, расположенного непосредственно над «выбитой» вертикальной конструкцией (при отрыве вертикальных конструкций от перекрытия, расположенного над ними).

## Slide 6: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Анализ критериев расчетных проверок (для монолитных железобетонных каркасных зданий)
Сечения несущих конструкций определены по проектным (исходным) пролетам здания.
При удалении вертикального несущего элемента пролет возрастает кратно.
Расчетные проверки железобетонных сечений, оптимизированных для исходных пролетов, не могут соответствовать (при кратно увеличенном пролете!) критериям I группы предельных состояний.
Требуется увеличение размеров железобетонных сечений и иная схема расположения арматуры.
Выводы:
Нормативные принципы (механизмы и критерии расчетных проверок) не универсальны.
Обеспечить выполнение критериев I группы предельных состояний при приемлемых ТЭП не представляется возможным.

## Slide 7: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Исследования разрушения железобетонных конструкций
Попов Н.Н., Расторгуев Б.С. «Динамический расчет железобетонных конструкций». Москва, Стройиздат, 1974 г. 207 с.

## Slide 8: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Анализ механизма прогрессирующего обрушения 1-го типа средних колонн (для монолитных железобетонных каркасных зданий)
В железобетонных конструкциях формируются локальные участки с разрушенным бетоном.
Продольная арматура утрачивает признаки нормативной локализации.
На участках с разрушенным бетоном продольная арматура работает по принципу растяжимой нити (при обеспечении необходимой анкеровки).
Предложения по принципам формирования расчетной модели:
Расчет железобетонных конструкций здания по схеме с врезанными шарнирами в геометрически нелинейной постановке с проверкой арматуры по критериям растяжимой нити.

## Slide 9: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Анализ механизма прогрессирующего обрушения 1-го типа крайних колонн (для монолитных железобетонных каркасных зданий)
При «удалении» крайних несущих элементов железобетонных каркасных зданий обеспечить необрушение конструкций не представляется возможным.
Предложения по принципам обеспечения устойчивости от прогрессирующего обрушения:
Применение специальных конструктивных приемов, позволяющих зафиксировать конструкции, расположенные над «удаленным» элементом (например – подвеска колонн к верхним этажам)
Применение в качестве ключевых элементов здания конструкций, обладающих большими запасами несущей способности (по примеру зарубежных норм).
Применение резервных несущих элементов, дублирующих ключевые конструкции здания.

## Slide 10: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. («Подвеска» колонны).
Расчет выполняется по модели с фиксированными начальными длинами элементов: модель «возникает» в пространстве в полном объеме («мгновенно»!) со всеми приложенными к элементам нагрузками.
Для отдельных видов нагрузок (например, нагрузок от собственного веса) следует учитывать последовательность приложения нагрузок, т.е. расчет следует выполнять с учетом «технологии монтажа», при которой в процессе возведения сооружения каждый новый ярус несущих конструкций устанавливается в ПРОЕКТНОЕ положение, корректирующее деформации расположенных ниже конструкций.
Выводы:
Расчетная модель несущих конструкций здания и воздействий(!) не может быть единственной.
Модель воздействий должна учитывать реальную механику формирования модели и работы конструкций под нагрузкой.

## Slide 11: Анализ возможности реализации механизмов прогрессирующего обрушения (монолитные колонны, стены)

## Slide 12: Анализ возможности реализации механизмов прогрессирующего обрушения (узел монолитного перекрытия)

## Slide 13: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Предложения по конструктивным решениям. (Исходная схема)

## Slide 14: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Предложения по конструктивным решениям. (Схема с «удаленным» угловым элементом)

## Slide 15: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Предложения по конструктивным решениям. (Деформированное состояние схемы с «удаленным» элементом)

## Slide 16: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Предложения по конструктивным решениям. (Вертикальное армирование конструкций схемы с «удаленным» элементом).

## Slide 17: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения Предложения по конструктивным решениям. (Горизонтальное армирование конструкций схемы с «удаленным» элементом).

## Slide 18: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения. Проект 30-ти этажного жилого дома. Исходное конструктивное решение.

## Slide 19: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения. Проект 30-ти этажного жилого дома. Конструктивное решение верхних этажей здания.

## Slide 20: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения. Проект 30-ти этажного жилого дома. Вариант с «удаленными» элементами 1-го этажа.

## Slide 21: Оценка устойчивости конструкций от прогрессирующего обрушения. Проект 30-ти этажного жилого дома. Вариант с «удаленными» элементами 1-го этажа. Горизонтальное армирование несущих конструкций верхних ярусов при «подвеске» расположенных ниже конструкций.

## Slide 22: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. Схема «подвески» колонны. Усилия от собственного веса конструкций в колоннах 1-го этажа.

## Slide 23: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. Схема «подвески» колонны. Усилия от собственного веса конструкций в колоннах типового (1-го) этажа при нагрузках от всех вышерасположенных этажей.

## Slide 24: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. («Подвеска» колонны).

## Slide 25: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. («Подвеска» колонны). Расчетная схема типового этажа. Усилия в элементах.

## Slide 26: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. («Подвеска» колонны).

## Slide 27: Особенности формирования расчетных моделей монолитных железобетонных каркасных зданий. («Подвеска» колонны).

## Slide 28: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. Объемно-планировочные решения.

## Slide 29: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. Расчетная модель здания.

## Slide 30: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. 1-я форма колебаний (толщина перекрытий 0,1 м)

## Slide 31: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. 2-я форма колебаний (толщина перекрытий 0,1 м)

## Slide 32: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. 3-я форма колебаний (толщина перекрытий 0,1 м)

## Slide 33: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. 1-я форма колебаний (толщина перекрытий 0,2 м)

## Slide 34: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. 2-я форма колебаний (толщина перекрытий 0,2 м)

## Slide 35: Динамические характеристики зданий. «Неожиданные» результаты. Здание общественного блока туристического комплекса в г. Алуште. 3-я форма колебаний (толщина перекрытий 0,2 м)

## Slide 36: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. План типового этажа.

## Slide 37: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 1-я форма колебаний.

## Slide 38: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 2-я форма колебаний.

## Slide 39: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 3-я форма колебаний.

## Slide 40: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 4-я форма колебаний.

## Slide 41: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 5-я форма колебаний.

## Slide 42: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. План типового этажа.

## Slide 43: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 1-я форма колебаний.

## Slide 44: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 2-я форма колебаний.

## Slide 45: Динамические характеристики зданий. 30-ти этажный жилой дом. 3-я форма колебаний.

## Slide 46: Принципиальные положения механики деформирования свай.
Расчетные модели комбинированного плитно-свайного фундамента. Принципиальные положения механики деформирования и контактного трения свай.

## Slide 47: Принципиальные положения контактного трения свай.

## Slide 48: Плитно-свайный фундамент 30-ти этажного дома. Исходные решения (по критериям одиночной сваи).

## Slide 49: Плитно-свайный фундамент 30-ти этажного дома. Промежуточные решения (по критериям несущей способности сваи в составе свайного поля).

## Slide 50: Плитно-свайный фундамент 30-ти этажного дома. Промежуточные решения (по критериям деформаций сваи в составе свайного поля).

## Slide 51: Плитно-свайный фундамент 30-ти этажного дома. Схема деформационных параметров основания (С1) комбинированного плитно-свайного фундамента.