## Slide 1
ЛЕКЦІЯ
на тему
«Методи захисту від електрохімічної корозії»
Ілюстративні матеріали

## Slide 2
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БОРОТЬБИ З КОРОЗІЄЮ
Обробка корозійного середовища, що має на меті загальмувати швидкість катодного, анодної або загальних реакцій. суть методу зводиться або до видалення речовин, що прискорюють корозію, або до введення речовин, що уповільнюють її (інгібітори).
Електрохімічний захист, що має на меті змусити анод ні реакції протікати на спеціальних додаткових електродах (катодний, анодний або протекторний захист).
Захисні покриття - як металеві, так і неметалічні.
Легування металу або заміна його іншим, більш корозійностійким.
Методи раціонального конструювання.

## Slide 3
ЗМІНА СКЛАДУ СЕРЕДОВИЩА
У промислових умовах експлуатації в ряді випадків зменшення втрат від корозії може бути досягнуто за допомогою змінення складу агресивного середовища.
Для цього використовують два прийоми:
видалення з агресивного середовища речовин, що викликають корозію металів;
2) введення в агресивне середовище спеціальних речовин, які викликають значне зниження швидкості корозійного процесу.
Такі речовини називаються сповільнювачами, або інгібіторами, кор-
розіі.

## Slide 4
ЗНИЖЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ СЕРЕДОВИЩА
Значна зміна складу корозійного середовища може бути досягнуто одним з перерахованих способів:
видалення кисню за допомогою деаерації розчину, насичення ня його азотом або додавання в нього поглиначів кисню;
видалення кислот шляхом нейтралізації розчину гашеним вапном або їдким натром;
видалення солей з води, що йде на живлення парових котлів, шляхом обробки її іонообмінними смолами;
- вакуумування.

## Slide 5: ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ
Інгібітори – це речовини, що здатні сповільнювати перебіг хімічних процесів, або зупиняти їх. Відомо близько 5 тисяч інгібіторів корозії.
Інгібітори корозії підрозділяються:
• за механізмом своєї дії - на катодні, анодні і змішані;
• по хімічній природі - на неорганічні, органічні і летючі;
• за сферою свого впливу - в кислому, лужному і нейтральному середовищі.
Дія інгібіторів корозії обумовлено зміною стану поверхні металу внаслідок адсорбції інгібітору або освіти з катіонами металу важкорозчинних сполук. Захисні шари, що створюються інгібіторами корозії, завжди тонший нанесених покрить. Інгібітори корозії можуть діяти двома шляхами: зменшувати площу активної поверхні або змінювати енергію активації корозійного процесу.

## Slide 6
А1 і А2 – анодні поляризаційні криві;
К1 і К2 – катодні поляризаційні криві за відсутності (К1 і А1) або в присутності інгібітора (к2 і А2) ;
ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ КРИВІ, ЯКІ ПОЯСНЮЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ІНІГІБІТОРА

## Slide 7
Ступінь захисту визначають за формулою:
де K1 і K2 – швидкості розчинення металу в середовищі без інгібітора і з інгібітором відповідно;
i1 і i2 – щільність струму корозії металу в середовищі без інгібітора і з інгібітором відповідно.
Коефіцієнт гальмування показує, во скільки разів зменшується швидкість в результаті дії інгібітора:
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРІВ

## Slide 8
Способи зниження швидкості розчинення металів при електрохімічному захисті

## Slide 9
Схема з'єднання катодної станції
1 – перетворювач змінного струму в постійний; 2 – анодний
заземлювач; 3 – трубопровід, що підлягає захисту; 4 – контактний пристрій
на анодному заземленні; 5 – кабельна лінія; 6 – контрольно-вимірювальний пункт; 7 – електрод порівняння

## Slide 10: КАТОДНИЙ ЗАХИСТ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД КОРОЗІЇ

## Slide 11: ПРОТЕКТОРНИЙ ЗАХИСТ
Цинк більш активний метал ніж залізо