## Slide 1: Методологія енергетичної сертифікації енергетичної ефективності
К.т.н., доцент, докторант,провідний науковий співробітник,
академік Європейської науково-освітньої академії
Чейлитко Андрій Олександрович

## Slide 2: Лекція 1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
К.т.н., доцент, докторант,провідний науковий співробітник,
академік Європейської науково-освітньої академії
Чейлитко Андрій Олександрович

## Slide 3: Рекомендована література
1. Ільїн С.В. Енергоаудит. Навчально-методичний посібник по курсу: «Енергоаудит» для слухачів курсів підвищення кваліфікації центру безперервної освіти. /Укл.: Ільїн С.В., Чейлитко А.О., Мних І.М. – Запоріжжя, 2018. – 130 с.
2. ДСТУ-Н Б А.2.2 «Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції»;
3. ДСТУ Б А.2.2-12 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні»;
4. Наказ № 172 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»
5. ДСТУ Б А.2.2-12:2015 ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні

## Slide 4: Вступ
Енергоаудит (енергетичний аудит) – добровільне енергетичне обстеження, що проводиться за ініціативою споживача паливно-енергетичних ресурсів
Енергетичне обстеження – обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів з метою встановлення ефективності використання ними даних ресурсів і вироблення економічно обґрунтованих заходів по зниженню їх витрат.
Метою проведення енергоаудиту є визначення способів підвищення енергоефективності підприємства, будівлі, тепломережі чи водоканалу.

## Slide 5: ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ
I етап. Одержання інформації про об’єкт енергоаудиту
II етап. Вивчення паливно-енергетичних потоків на об’єкті в цілому та в окремих підрозділах.
ІІІ етап. Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів об’єктом.
IV етап. Поглиблений енергетичний аудит окремих технологічних процесів і енергоспоживачів.
V етап. Підведення підсумків енергетичного аудиту.

## Slide 6: I етап. Одержання інформації про об’єкт енергоаудиту
Збір первинних даних про витрати палива, води й ел.енергії за попередній і поточний роки. Це дає можливість судити про напрямки у використанні палива й енергії, визначити тенденції у використанні паливно-енергетичних ресурсів, що є базою для визначення техніко-економічних показників об’єкту в цілому.
Аналіз структури енергоспоживання. Це дозволяє визначити структуру енерговикористання на об’єкті. Аналіз структури дозволяє сформулювати стратегію енерговикористання на перспективу.
Аналіз структури витрат на енергію. Аналіз частки витрат різних видів енергії в загальних витратах дозволяє намітити попередній напрямок енергетичного аудиту, звернувши увагу на види енергії з найбільшою часткою витрат.
Визначення витрати енергоносіїв на одиницю продукції, що випускається підприємством та окремими підрозділами. Це дозволяє оцінити питому витрату енергії основного й допоміжного виробництв на одиницю продукції, що випускається, у порівнянні з аналогічними передовими виробництвами, дозволяє оцінити частку вартості енергоносіїв у собівартості продукції.

## Slide 7: II етап. Вивчення паливно-енергетичних потоків на об’єкті в цілому та в окремих підрозділах.
Вивчення технологічної схеми основного виробництва. До складу схеми входить послідовність окремих технологічних операцій. Схема необхідна для подальшого обліку енергії та оцінки правильності прийнятих технологічних операцій.
Складання схеми споживання енергетичних ресурсів об’єктом. На технологічну схему наносяться місця споживання й передачі паливно- енергетичних ресурсів.
Складання карти використання енергетичних ресурсів. Карта використання енергетичних ресурсів являє собою нанесений на план об’єкта у відповідному масштабі рівень споживання різних видів енергії окремими підрозділами. Це дозволяє оцінити транспортні потоки різних видів енергії й визначити найбільш енергоємні підрозділи.
Складання балансу підприємства з окремих видів енергоресурсів. Баланс з окремих енергоресурсів об’єкту дозволяє в цілому оцінити ефективність використання різних енергоносіїв, звернути увагу на окремі споживачі енергії для поглибленого їх дослідження.

## Slide 8: II етап. Вивчення паливно-енергетичних потоків на об’єкті в цілому та в окремих підрозділах.
Складання паливно-енергетичного балансу підприємства. Паливно-енергетичний баланс об’єкту є основою для оцінки правильності вибору енергоносіїв та прогнозної оцінки їх споживання.
Виявлення найенергоємніших споживачів і збирання даних по них. Визначення найенергоємніших споживачів об’єкту, для яких встановлюються вихідні дані каталожного характеру, схеми енерговикористання, а також визначаються за допомогою відповідних вимірювань режимні параметри їх роботи для подальшої оцінки ефективності використання енергоносіїв.
Визначення питомих норм споживання енергії окремими споживачами. Питомі норми споживання енергії окремими споживачами і об’єкту в цілому дають можливість порівняння з аналогічними нормами високопродуктивних виробництв, а також виявити окремих споживачів з низькими нормами для подальшого обстеження.
Складання енергетичного балансу для окремих енергоємних споживачів. Енергетичний баланс окремих енергоємних споживачів дозволяє оцінити ефективність використання різних видів енергії, виявити ділянки її нераціонального використання, намітити шляхи економії.

## Slide 9: ІІІ етап. Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів об’єктом.
Аналіз ефективності використання окремих технологічних процесів. На підставі аналізу роблять висновок про правильність прийнятих в умовах діючого об’єкту окремих технологічних рішень або про заміну деяких з них на прогресивні, при цьому визначаються витрати на зміну технології та обґрунтовується висновок про доцільність інвестицій.
Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів підрозділами об’єкту. На підставі аналізу робиться висновок про доцільність використання того або іншого енергоносія на різних рівнях технологічного процесу в підрозділах об’єкту. У випадку заміни енергоносія наводиться відповідне техніко- економічне обґрунтування. Особлива увага повинна бути приділена питанням транспортування енергоносіїв в умовах об’єкту. Це стосується в першу чергу мережі теплопостачання й пневматичної мережі. Також повинна бути приділена увага специфічним питанням, наприклад, обґрунтування використовування того або іншого тарифу на електроенергію в умовах об’єкту.

## Slide 10: ІІІ етап. Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів об’єктом.
Аналіз енерговикористання окремими споживачами. Цей підрозділ має значний обсяг, тому більшість організацій, які проводять енергетичний аудит, обмежуються лише розглядом даного питання. Як наслідок, воно розглядається не всебічно, а за обмеженого часу енергоаудиту приймаються до розгляду лише ті споживачі енергії, які дають очевидний ефект.
Визначення технологічно припустимих втрат палива й енергії. Визначення пріоритетів для поглибленого енергетичного аудиту. На окремих об’єктах мають місце специфічні енергоспоживачі, ефективність роботи яких складно визначити без додаткового енергетичного аудиту. Додатковий енергетичний аудит включає спеціальні обстеження з використанням спеціального вимірювального обладнання або проведення наукових досліджень. До специфічних енергоспоживачів, належать холодильні, компресорні установки, електричні печі нагрівання й т. ін. Дослідницькі розробки проводяться до вирішення специфічних питань, вказаних у договорі на енергетичний аудит.

## Slide 11: IV етап. Поглиблений енергетичний аудит окремих технологічних процесів і енергоспоживачів.
Проведення додаткових вимірювань проміжних параметрів і визначення робочих режимів.
Виявлення ефективності роботи споживачів.
Вирішення специфічних питань (за домовленістю з керівництвом).

## Slide 12: V етап. Підведення підсумків енергетичного аудиту.
Розроблення енергозберігаючих заходів.
Техніко-економічний аналіз ефективності впровадження заходів.
Порівняльний аналіз отриманих результатів.
Вибір нових пріоритетів і постановка завдань на подальше зниження енергоємності продукції та споживання енергоресурсів.
Складання звіту з енергетичного аудиту.

## Slide 13: Складання звіту з енергетичного аудиту.
Існує безліч чинників, які визначають важливість і доцільність проведення енергетичного обстеження і пояснюють, чому енергокористувач може довіряти його результатам. Найважливішим аспектом проведення енергоаудиту є додаткова вигода, оскільки дослідження проводиться кваліфікованим фахівцем, а не випадковим працівником компанії. Енергокористувач отримує звіт з енергоаудиту й може самостійно вирішувати такі проблеми:
− визначати, як споживається енергія всередині об’єкту, формулювати пріоритети в переліку енергозберігаючих рекомендацій.
− порівнювати енергоспоживання на даному об’єкті з величинами споживання енергії на інших аналогічних об’єктах, визначаючи в такий спосіб об’єкт як «поганий» або «добрий» споживач енергії.
− показувати необхідність інвестицій для придбання й освоєння нового, економічнішого обладнання.
− обґрунтовувати запропонований проект, який не був би затверджений без підтримки зовнішнього консультанта.

## Slide 14: Основні етапи проекту РЕЧВ на підприємствах
Назва етапу | Зміст | Контрольні дані, що свідчать про завершення етапу | Рекомендовані терміни виконання
Попередній збір даних та проведення загальних досліджень щодо ефективності використання ресурсів на підприємстві | Ознайомлення з діяльністю підприємства в загальних рисах | Звіт з даними про основні види діяльності підприємства, його структуру, технологічні процеси та основні показники виробничих можливостей | 1 тиждень
Попередній аналіз використання ресурсів на підприємстві та визначення напрямків і потенціалу для підвищення ефективності | Отримання загальної кількісної інформації | Заповнені таблиці з результатами вимірювань | 2 тижні
 | Розрахунок показників ефективності та визначення потенціалу для підвищення ресурсоефективності | Визначений перелік показників, обрана методика розрахунків, розраховані значення показників та потенціал для підвищення ефективності | 1 тиждень

## Slide 15: Основні етапи проекту РЕЧВ на підприємствах
Назва етапу | Зміст | Контрольні дані, що свідчать про завершення етапу | Рекомендовані терміни виконання
Детальний аналіз використання ресурсів на підприємстві з проведенням вимірювань та розрахунків. Розробка пропозицій щодо вдосконалення виробничого процесу та прийняття рішень керівництвом підприємства | Узагальнення інформації та формулювання висновків | Діаграми на основі розрахунків, основні висновки щодо підвищення ефективності та їх обґрунтування | 1 тиждень
 | Розроблення пропозицій та презентація попередніх результатів для керівництва підприємства | Перелік запропонованих опцій та первинний розрахунок ефекту від їх впровадження. Підготовлена та представлена презентація та звіт | 4 тижні
Реалізація та моніторинг ефективності запропонованих опцій | Впровадження керівництвом підприємства опцій, розрахованих в ході виконання проекту, та системи моніторингу | Звіт про впровадження опцій та розрахований ефект від впровадження опцій | постійно

## Slide 16: Порядок проведення обстеження інженерних систем (наказ 173)
Згідно Наказу № 173 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі»
підготовка до проведення обстеження;
попереднє та/або основне (детальне) обстеження;
розробка рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності інженерних систем;
оформлення звіту про результати обстеження.

## Slide 17: Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності
Згідно Наказу № 172 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»
Збір та обробка інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем;
Обробка інформації, необхідної для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель, та оцінки відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності будівель
Оцінка відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності та розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності
Оформлення енергетичного сертифікату та витягу з нього

## Slide 18: Опис рекомендацій з енергозбереження при сертифікації енергетичної ефективності будівлі
1) стислий опис існуючої ситуації: опис наявних проблем, які будуть розв'язані після виконання запропонованого заходу;
2) опис заходів: технічні параметри та опис запропонованих заходів (характеристика нового обладнання/матеріалів, основні та додаткові роботи, що необхідно виконати);
3) очікувана економія енергії та витрат на оплату житлово-комунальних послуги, підвищення ефективності використання енергії;
4) фінансові витрати: проектування та планування; матеріали, обладнання та монтаж, витрати на техобслуговування; аналіз ефективності витрат.

## Slide 19: Дякую за увагу!
Лекцію підготував
кандидат технічних наук, доцент, докторант, академік Європейської науково-освітньої академії Чейлитко Андрій Олександрович