## Slide 1: Потенціометрія
Лектор
ст. викладач кафедри хімії
Лабенська Ірина Борисівна

## Slide 2
Потенціометрія (від лат. Potentia – сила, потужність і грец. Metreo – вимірюю) – електрохімічний метод дослідження і аналізу речовин, заснований на вимірюванні електрорушійних сил (ЕРС) оборотних гальванічних елементів.

## Slide 3: Пряма потенціометрія
Е = Е0 – ( S/n ) lg Сан – ( S/n ) lg faн + Едиф
Е0 = Еср – Е0ін – стандартна ЕРС ланцюга, В;
Едиф – дифузний (рідинний) потенціал, В;
E0ін – стандартний потенціал індикаторного електроду;
n – заряд аналізованого іона з відповідним знаком;
S – крутизна електродної функції індикаторного електроду, селективного до однозарядного іону;
fан і Сан – коефіцієнт активності та аналітична концентрація аналізованого іона відповідно.

## Slide 4: Метод градуювального графіка
Градуювальний графік для визначення концентрації методом прямої потенціометрії

## Slide 5: Метод добавок
Сан = (С доб · Vдоб) / Vан (10∆E / S - 1)
Введення добавки при зазначених умовах суттєво не змінює іонну силу розчину.
Метод добавок в іонометрії використовують найбільш часто і в різних його варіантах.

## Slide 6: Потенціометричне титрування
Криві потенціометричного титрування:
а – інтегральна крива титрування; б – диференціальна крива титрування; в – крива титрування Грана

## Slide 7: Особливості ПТ
Титрування кислот в невідомих середовищах (в метилізобутилкетоні)

## Slide 8
Диференційоване титрування в неводному середовищі лікарських засобів групи антибіотиків

## Slide 9
Переваги потенціометричного методу:
Недоліки потенціометричного методу:
1. Висока точність (точність титрування 0,1%; Е=4-0,01мВ);
2. Висока чутливість;
3. Можливість визначення декількох речовин;
4. Можливість титрування в забарвлених і мутних середовищах, в’язких розчинах;
5. Можливість використання неводних середовищ;
6. Можливість автоматизації процесів титрування;
7. Експресність.
1. Велика кількість вимірювань;
2. Не завжди швидке встановлення потенціалу.

## Slide 10: Індикаторні електроди
Індикаторний електрод – це електрод, потенціал якого залежить від активності (концентрації) іонів, що визначаються в розчині .
Виникнення електродного потенціалу пов'язано з електрохімічним процесом на межі розділу «метал – розчин».

## Slide 11
Схема стандартного водневого електрода:
1 – платиновий електрод;
2 – газоподібний водень, що підводиться;
3 - розчин кислоти;
4 – водяний затвор;
5 – електролітичний міст.

## Slide 12
Пристрій хлоросрібного електрода порівняння:
1,2 – азбестове волокно;
3 – скляний корпус,
4 – насичений розчин КCl;
5,6 – отвір для заливання розчину КCl і пробка;
7 – срібний дріт, покрита AgCl;
8 – контакт для підключення до приладу.

## Slide 13
Схема каломельного електроду:
1 – розчин КCl, насичений каломелю (Hg2Cl2);
2 – паста з ртуті та каломелі;
3 – ртуть;
4 – пробка;
5 – диск з склокераміки.

## Slide 14
Хінгідронний електрод:
1 – платиновий дріт;
2 – ртуть;
3 – мідний дріт;
4 – досліджуваний розчин, в якому розчинений хінгидрон;
5 – надлишок хінгидрону.

## Slide 16
Пристрій індикаторного скляного електрода:
1 – скляна рН – чутлива мембрана;
2 – 0,1 М розчин НС1;
3 – хлоросрібний електрод порівняння;
4 – скляна трубка;
5 – контакт для підключення до рН-метру.

## Slide 17
Конструкція кальцій селективного електрода з рідкою мембраною :
1 – зовнішній розчин;
2 – пориста мембрана;
3 – хлор срібний електрод порівняння;
4 – внутрішній водний розчин;
5 – резервуар для рідкого іонообмінника;
6 – шар рідкого іонообмінника.

## Slide 18
Ферментний електрод для визначення карбаміду:
1 – гель, який містить фермент уреазу;
2 – скляна мембрана, селективна до NH4+-іонів;
3 – внутрішній електрод;
4 – внутрішній стандартний розчин NH4+;
5 – субстрат.

## Slide 19
Ca2+-селективний електрод.

## Slide 20: At-610. Універсальний автоматичний титратор на базі керованої станції

## Slide 21
Іономір «Professional meter PP-50»

## Slide 22
РН-метр HI 2211

## Slide 23: Висновки:
1. Потенціометрія широко застосовується для аналізу промислових та природних матеріалів, наприклад руд, мінералів, а також об'єктів навколишнього середовища. Потенціометрія використовується також в автоматизованих системах аналітичного контролю технологічних потоків на збагачувальних фабриках і гідрометалургійних заводах.
2. Іонометрія характеризується високою експресністю, досить високою точністю і селективністю.
Метод знайшов застосування в різних областях хімії , в біохімії , медицині та фармації. Цей метод рекомендується для фармацевтичного аналізу Європейською фармакопеєю і Державною фармакопеєю України .
3. Метод потенціометричного титрування більш точний, ніж iонометрія . Його можливості істотно розширилися з розробкою нових іоноселективних електродів – індикаторних. Метод застосовують при аналізі мутних, забруднених і забарвлених розчинів в змішаних і неводних розчинниках.
4. Всі методи потенціометрії можуть бути легко автоматизовані. Промисловість випускає ряд автоматичних потенціометричних титратор як лабораторного, так і промислового призначень.

## Slide 24
Дякую за увагу!