## Slide 1: Кулонометрія
Лектор
Лабенська
Ірина Борисівна

## Slide 2
Кулонометричний аналіз - група методів, заснованих на вимірі кількості електрики, необхідної для електрохімічного перетворення визначення речовини.
Кулононометричний аналіз заснований на явищі електролізу. Вимірюють кількість електрики, витраченої на електрохімічне відновлення (окислення) іона, що визначається. В основі кулонометричних методів аналізу лежать закони електролізу Фарадея.

## Slide 3
Закони Фарадея
формулюються наступним чином.
1. Кількість електроперетворення (відновленого або окисленого) в процесі електролізу речовини прямопропорційна кількості пройденої електрики.
2. Маси різних речовин, виділених або розчинених при проходженні однієї і тієї ж кількості електрики, пропорційні їх електрохімічним еквівалентам.

## Slide 4
При проведенні електрохімічної реакції Меn++ne→Me за кількістю електрики, витраченої на цю реакцію, і числу електронів, що приймають в ній участь, можна визначити кількість вихідної речовини у відповідності з законом Фарадея за формулою:

## Slide 5
Схема установки для кулонометричного аналізу при постійному потенціалі:
1 – акумулятор; 2 – змінний опір; 3 – вольтметр;
4 – кулонометрична комірка; 5 – кулонометр;
6 – міліамперметр

## Slide 6
Принципова схема установки
для кулонометричного титрування:

## Slide 7
Умови проведення кулонометрії:
1) в досліджуваному розчині одночасно повинна протікати лише одна електрохімічна реакція;
2) для реакції, що використовується, вихід за струмом повинен бути близьким до 100%;
3) повинна бути підібрана достатньо точна і зручна індикація закінчення титрування.

## Slide 8
Кулонометричний аналіз газів заснований на вимірюванні струмів електродної реакції, в яку вступає визначувана речовина, що є деполяризатором, безперервно подається в електролітичну комірку з потоком аналізованого газу. У відповідності з характером протікання реакції на електроді кулонометричний метод може використовуватися для визначення Red/Ox систем.

## Slide 9
Кулонометрія електрохімічний метод дослідження і аналізу речовин, заснований на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на електролітичне відновлення або окислення речовини.
B основу кулонометрії покладено закон Фарадея.
Кулонометрія характеризується високою чутливістю (при визначенні макрокомпонентів відносна похибка може бути знижена до 0,01%).
Кулонометрія знаходить широке застосування для аналізу технологічних розчинів, газових сумішей, руд, мінералів та ін.

## Slide 10
Дякую за увагу!