## Slide 1: Визначення важких металів у воді

## Slide 2: Важкі метали – це…
метали з атомною масою понад 50 атомних одиниць
V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi
метали із щільністю більше 8 г/см3
Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg

## Slide 3: Форми існування іонів важких металів у воді
Істинно розчинні неорганічні і металоорганічні сполуки
Поліядерні гідроксокомплекси
Комплексоутвореня з різними лігандами
Колоїдно – дисперсні неорганічні і металоорганічні сполуки
хелати
Входити до складу мінеральних і органічних суспензій

## Slide 4
Fe
ГДК = 0,1 мг/дм3
Методики визначення масової концентрації ферума у воді
із сульфосаліциловою кислотою
Діапазон виміру 0,10-2,00 мг/дм3
з ортофенантроліном Діапазон виміру 0,05-2,0 мг/дм3.
з 2, 2-дипириділом Діапазон виміру 0,05-2,00 мг/дм3.

## Slide 5
Mn
ГДК = 0,1 мг/дм3
Hg
ГДК = 0,0001 мг/дм3

## Slide 6
Cu
ГДК = 0,1 мг/дм3
Методики визначення масової концентрації купрума у воді
з диетилтіокарбаматом натрію
Діапазон виміру від 0.02 до 0.5 мг/дм3
з диэтілкарбаматом плюмбуму
Діапазон виміру від 0.002 до 0.06 мг/дм3.
з реагентом пікрамін-епсилон
Діапазон виміру від 0.1 до 1.2 мг/дм3.

## Slide 7
Zn
ГДК = 1 мг/дм3
Визначають дитизоновим методом.
Чутливість методу до 5 мкг/дм3
Pb
ГДК = 0,03 мг/дм3
Визначають плюмбоновим методом.
Чутливість методу до 0,5 мкг/дм3

## Slide 8
    Визначення вмісту кобальту та кадмію методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією
Елемент | ГДК, мг/дм3 | λ, нм | Т озолення | Т атомізації | Діапазон вимірювань
Co | 0.01 | 240,7-242,5 | 800°С | 2500°С. | 0.001 - 0.05 мг/дм3
Cd | 0.0005 | 228,8 | 300°С | 1700°С | 0.0001 - 0.01 мг/дм3