## Slide 1: Визначення сполук нітрогену у воді

## Slide 2
Сума мінерального азоту ─ це сума амонійного, нітратного і нітритного азоту. Підвищення концентрації іонів амонію і нітритів звичайно вказує на свіже забруднення, у той час як збільшення вмісту нітратів ─ на забруднення в попередній час.

## Slide 3: Таблиця 1 ─ Концентація амонію у водоймах з різним ступенем забрудненості
Ступінь забруднення (класи водойм) амонійного азоту, мг/дм3

## Slide 4: Присутність нітратних іонів у природних водах пов'язано з:
процесами нітрифікації амонійних іонів у присутності кисню під дією нітрифікуючих бактерій;
атмосферними опадами, які поглинають утворюються при атмосферних електричних розрядах оксиди азоту (концентрація нітратів в атмосферних опадах досягає 0,9 - 1 мг / дм 3);
промисловими і господарсько-побутовими стічними водами, особливо після біологічного очищення, коли концентрація досягає 50 мг/дм3;
стоком із сільськогосподарських угідь і зі скидними водами з зрошуваних полів, на яких застосовуються азотні добрива.

## Slide 5: Методи визначення форм азоту
Капілярний електрофорез
При використанні методу капілярного електрофорезу визначенням іона амонію не заважають вищевказані сполуки, так як перед детектуванням іон амонію відокремлюється від інших іонів і сполук у процесі міграції по капіляру, заповненим електролітом. Метод капілярного електрофорезу дозволяє визначати вміст іонів амонію у воді, не порушуючи рівноваги хімічних процесів, крім зсуву рівноваги процесу дисоціації акватованих молекул аміаку в бік утворення іонів амонію, оскільки за цією методикою використовуваний електроліт має значення рН = 4,0, що дозволяє визначати також і акватованих молекули аміаку.
NH4OH → NH4+ + OH-

## Slide 6: Градуювальна залежність площ піків від масових концентрацій іона амонію

## Slide 7: Фореграмма води з певної водопровідної станції

## Slide 8: Інструментальний метод визначення загального азоту
В основу роботи автоматизованого аналізатора загального азоту, що дозволяє визначати в пробі валовий вміст всіх форм азоту, покладено процес термічного окислення органічних і неорганічних форм азоту на каталізаторі і переведення їх у форму монооксиду азоту (NO). Цей процес протікає в реакційній трубці з каталізатором, вміщеній в піч, нагріту до 800 ° C. Потоком повітря продукти окислення сполук азоту переносяться в патрон-осушувач і далі в реактор блоку детектування. У реакторі монооксид азоту вступає у взаємодію з озоном, в результаті чого виникає хемілюмінесценція.

## Slide 9: Процеси, які відбуваються в хемілюмінесцентний реакторі, можна уявити схематично:
NO + О3 => O2 + NO2 + hν

## Slide 10: Аналізатор рідини «ТОПАЗ-N»

## Slide 11: Крива хемілюмінесценції при аналізі загального азоту

## Slide 12: Висновки
Процеси, які відбуваються при біологічному очищенню стічних вод, вимагають постійного контролю параметрів, використовуваних для технологічних цілей, в тому числі вимірювання вмісту різних форм азоту в процесі їх трансформації. Традиційні методи вимірювань вмісту різних форм азоту не дають достовірної інформації і, як правило, не дозволяють отримувати необхідну інформацію досить швидко.
Розроблені хіміко-аналітичні методи ( пристосовані до серійного випуску прилади, що реалізують ці методи) дозволяють вирішити проблеми оперативного отримання інформації та підвищення її достовірності в порівнянні з традиційними методами. Використовувані в сучасних приладах комп'ютерні технології дозволяють автоматизувати управління процесом вимірювання і розрахунок одержуваних даних, що знижує ймовірність помилок, пов'язаних з суб'єктивними факторами. У цьому випадку можливо архівування і збереження отриманої інформації в електронному вигляді.

## Slide 13: Дякую за увагу!!!