## Slide 1: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ

## Slide 2: ПОНЯТТЯ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ
ЛОГІСТИКА – ЦЕ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ
НЕОБХІДНО: ПОТРІБНИЙ ПРОДУКТ, ПОТРІБНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ, У ПОТРІБНЫЙ КІЛЬКОСТІ
ДОСТАВИТИ: У ПОТРІБНЕ МІСЦЕ ТА В ПОТРІБНИЙ ЧАС.
ФЕРМЕР
ЕЛЕВАТОР
МЛИН
ПЕКАРНЯ
КРАМНИЦЯ
СПОЖИВАЧІ
ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТУ
– ЦЕ
ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ

## Slide 3: ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ НА АВТОТРАНСПОРТІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ
УКОМПЛЕКТУВАТИ: ПОТРІБНИЙ ВАНТАЖ, ПОТРІБНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ТА У ПОТРІБНІЙ КІЛЬКОСТІ
ПОДАТИ: У ПОТРІБНЕ МІСЦЕ ТА У ПОТРІБНИЙ ЧАС
ВЛАСНИК ВАНТАЖУ
ТЕХНІЧНА СЛУЖБА АТП
ПІДГОТУВАТИ: ПОТРІБНИЙ АВТОМОБІЛЬ, ПОТРІБНОЇ ВАНТАЖНОСТІ ТА У ПОТРІБНІЙ КІЛЬКОСТІ
ПОДАТИ: У ПОТРІБНЕ МІСЦЕ
ТА У ПОТРІБНИЙ ЧАС
ЛОГІСТИКА
СПОЖИВАЧ
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС

## Slide 4: ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ ТА ЛОГІСТИКА НА АТП
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС:
ЛОГІСТИКА
ЗАЇЗД НА АТП
МИЙКА
РЕМОНТ КОМПРЕСОРА
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА
ВИЇЗД НА МАРШРУТ
ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА
УЧАСТОК МИЙКИ ТА УБОРКИ
МОТОРНИЙ УЧАСТОК
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ УЧАСТОК

## Slide 5: ВНУТРІШНІЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ
ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗОВНІШНЬОМУ СПОЖИВАЧЕВІ
ЗАДАЧА: ВИРОБИТИ ТА ПОСТАВИТИ ПРОДУКЦІЮ СПОЖИВАЧАМ
МЕТА: МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК, ЯКІСТ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ЗАЇЗД
МИЙКА
РЕМОНТ
СТОЯНКА
ВИЇЗД
ЗАМОВНИК
ДИРЕКТОР
БУХГАЛТЕРІЯ
ПЛАНОВИЙ ВІДДІЛ
ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ
СЛУЖБА ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ТЕХНІЧНА СЛУЖБА
ЛОГІСТИКА
ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ

## Slide 6: ВНУТРІШНІЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ
МЕТА: МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК, ЯКІСТ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ЛАНЦЮГ ПОСТАЧААНЯЯ ПРОДУКЦІЇ ВНУТРІШНЬОМУ СПОЖИВАЧЕВІ
ДЕМОНТАЖ ДВИГУНА
МИЙКА ДВИГУНА
РЕМОНТ ДВИГУНА
ОБКАТКА ДВИГУНА
УСТАНОВКА НА АВТОМОБІЛЬ
ЗАДАЧА: ВИРОБИТИ ТА ПОСТАВИТИ ПРОДУКЦІЮ СПОЖИВАЧАМ
ДИРЕКТОР
БУХГАЛТЕРІЯ
ПЛАНОВИЙ ВІДДІЛ
ТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ
СЛУЖБА ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ТЕХНІЧНА СЛУЖБА
ЛОГІСТИКА
ВІДДІЛ ПОСТАЧАННЯ

## Slide 7: ЗОВНІШНІЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ
АТП
ПЕРЕВЕПЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
КАР`ЄР
ВИДОБУВАННЯ РУДИ
АЗОВСТАЛЬ
ВИПЛАВКА МЕТАЛУ
АВТОЗАВОД
ВИГОТОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ
ЗАДАЧА: ВИРОБИТИ ТА ПОСТАВИТИ ПРОДУКЦІЮ СПОЖИВАЧАМ
МЕТА: МАКСИМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК, ЯКІСТ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ЛОГІСТИКА
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАДМІ - НІСТРАЦІЇ
ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ПОСЕРЕДНИКИ: СКЛАДИ, ПОСТАЧАЛЬНИКИ

## Slide 8: ТИПИ ВНУТРІШНІХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
ПРОЦЕС А-ТИПУ
ДВИГУН
ПЕРЕДНІЙ МІСТ
ЗАДНІЙ МІСТ
РАМА
АВТОМОБІЛЬ

## Slide 9: ПРОЦЕС V-ТИПУ
НАФТА
БЕНЗИН
СОЛЯРКА
НІГРОЛ
ГАЗОЙЛЬ

## Slide 10: ПРОЦЕС Т-ТИПУ
КОФЕ
ЦУКОР
МОЛОКО
ШОКОЛАД
ТОРТИ
ТІСТЕЧКА
КАРАМЕЛЬ

## Slide 11: ПРОЦЕС І-ТИПУ
ПРИКЛАДИ:
ЛІНІЯ ВИПІЧКИ БАТОНІВ
КОНВЕЄР ТО- 1 НА АТП
АВТОБУСИЙ МАРШРУТ
МАРШРУТ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ
НЕ ОБСЛУЖЕНИЙ ТО-1 АВТОМОБІЛЬ
ОБСЛУЖЕНИЙ ТО-1 АВТОМОБІЛЬ

## Slide 12: СКЛАДОВІ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
ЗОВНІШНІ
ВНУТРІШНІ
СПОЖИВАЧІ
ЗОВНІШНІ
ВНУТРІШНІ
ЗОВНІШНІНІЙ
СПОЖИВАЧ
ПІДПРЄМСТВО
ВНУТРІШНІЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК
ВНУТРІШНІЙ
СПОЖИВАЧ
УЧАСТОК №1
УЧАСТОК №2
ЗОВНІІШНІЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК

## Slide 13: РІВНІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І СПОЖИВАЧІВ
ТРЕТЬОГО
(ВИРОБНИЦТВО)
КІНЦЕВОГО
ДРУГОГО
(ВЛАСНИК)
ПЕРШОГО (ТЕП)
КІНЦЕВОГО
ТРЕТЬОГО
(СПОЖИВАЧ)
ДРУГОГО
(МАГАЗИН)
ПЕРШОГО
(СКЛАД)
ПІДПРИЄМСТВО
ПОПЕРЕДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАСТУПНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
РІВНІ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ РІВНІ СПОЖИВАЧІВ

## Slide 14: ПОСЕРЕДНИК У ЛАНЦЮГУ
ПІДПРИЄМСТВА
12 МАРШРУТІВ
СПОЖИВАЧІ
8 МАРШРУТІВ

## Slide 15: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ
ПЕРЕВАГИ:
- ВИРОБНИКИ МОЖУТЬ ВИРОБЛЯТИ ПРОДУКЦІЮ НЕЗАЛЕЖНО ВІД МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ;
  - КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА У ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗНИЖУЄ ВИТРАТИ;
- ВИРОБНИКИ НЕ ЗБЕРІГАЮТЬ ВЕЛИКИХ ЗАПАСІВ ПРОДУКЦІЇ;
- ПОСЕРЕДНИКИ ЗБЕРІГАЮТЬ ПРОДУКЦІЮ БАГАТЬОХ ВИРОБНИКІВ, ЩО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ СПОЖИВАЧАМИ;
- ПОСЕРЕДНИКИ РОЗМІЩУЮТЬСЯ БЛИЖЧЕ ДО РОЗДРІБНИХ ПРОДАВЦІВ І БІЛЬШ ОПЕРАТИВНО ВИКОНУЮТЬ ЇХНІ ЗАМОВЛЕННЯ;
- ЗМЕНШУЮТЬСЯ ЗАПАСИ У РОЗДРІБНИХ ПРОДАВЦІВ;
НЕДОЛІК:
ДОВГИЙ ЛАНЦЮГ ЗДОРОЖУЄ КІНЦЕВУ ПРОДУКЦІЮ.

## Slide 16: СКЛАДИ У ВИРОБНИЧОМУ ПРОЦЕСІ
ДІЛЬНИЦЯМ ДОВОДИТЬСЯ ЗАВДАННЯ НА ПОВНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
ЩОБ ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ НА ДІЛЬНИЦЯХ СТВОРЮЮТЬСЯ СКЛАДИ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА.
ВВЕДЕННЯ СКЛАДІВ:
ПОЛІПШУЄ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ НА ОКРЕМИХ ДІЛЬНИЦЯХ;
ПОГІРШУЄ ФІНАНСОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВА: ДОХІД НЕ ЗМІНИВСЯ, А ВИТРАТИ НА ЗАКУПІВЛЮ СИРОВИНИ, ЗАРПЛАТУ, УТРИМАННЯ СКЛАДСЬКИХ ЗАПАСІВ, ТОЩО ЗРОСЛИ.
10
20
18
5
25
16
15
10
2
15
20
9
5
ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ
СКЛАДИ НА ДІЛЬНИЦЯХ

## Slide 17: ФОРМУВАННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА
НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО (НВ) – ЦЕ ПРОДУКЦІЯ, НА СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ.
НВ ПРИНОСИТЬ ЛИШЕ ЗБИТКИ. ДОХОДИ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ.
ГОТОВИЙ ПРОДУКТ
ДІЛЬНИЦІ
5
8
6
ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОД
А
Б
В
Г
Д
РИНОК
7
9
СИРОВИНА
СКЛАДИ

## Slide 18: ПРОТИРІЧЧЯ В ЛАНЦЮГАХ
ДЛЯ ЗБІЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПОТРІБНО ЗМЕНШУВАТИ НВ, ТОБТО СКОРОЧУВАТИ ЗАПАСИ ТА ЗМЕНШУВАТИ ВИТРАТИ.
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ПОТРІБНО ЗГЛАДЖУВАТИ КОЛИВАННЯ У ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ ОКРЕМИМ ДІЛЬНИЦЯМИ НЕОБХІДНО МАТИ ЗАДІЛИ НВ, ТОБТО ЗБІЛЬШУВАТИ ВИТРАТИ.
НЕ МОЖНА ЗМЕНЕНШУВАТИ І ЗБІЛЬШУВАТИ ЗАПАСИ ОДНОЧАСНО. НА ПРАКТИЦІ Ж ПІДПРИЄМСТВА САМЕ ЦЕ І НАМАГАЮТЬСЯ РОБИТИ.
УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ
ВИПУСКОМ ПРОДУКЦІЇ
ЗМЕНШУВАТИ ЗАПАСИ
ЗБІЛЬШУВАТИ ЗАПАСИ

## Slide 19: КРИТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГОМ
ШВИДКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЇ ДОХОДІВ. МІЖ ВКЛАДЕННЯМ ГРОШЕЙ У КУПІВЛЮ СИРОВИНИ ТА ПРОДАЖЕМ ГОТОВОГО ТОВАРУ, ЧАС ПОВИНЕН БУТИ НАЙКОРОТШИМ.
ЗВ'ЯЗАНИЙ КАПІТАЛ. ЦЕ ГРОШІ, ВКЛАДЕНІ В ЗАКУПЛЕНІ РЕЧІ, З ЯКИХ ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ПРОДУКТ, А ТАКОЖ ІНВЕСТИЦІЇ В ПРИМІЩЕННЯ, ОБЛАДНАННЯ, СИРОВИНУ, ІНСТРУМЕНТ, ПАТЕНТИ.
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ. ЦЕ ГРОШІ НА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗВ'ЯЗАНОГО КАПІТАЛУ В ДОХОДИ. ВТРАЧАЮТЬСЯ НАЗАВЖДИ - ЗАРПЛАТА, ОРЕНДА.
ЗАДАЧА: ЗБІЛЬШУВАТИ ШВИДКІСТЬ ГЕНЕРАЦІЇ ДОХОДІВ І ЗМЕНШУВАТИ ЗВ'ЯЗАНИЙ КАПІТАЛ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ.

## Slide 20: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ (Theory Of Constraints, TOC)
Обмеження - це слабка ланка в ланцюгу постачання!

## Slide 21: СЛАБКА ЛАНКА В ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ
ДО 95% СКЛАДАЮТЬ ВТРАТИ ЧАСУ, НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ. 80% ЗАТРИМОК ВИНИКАЄ В 20% ОПЕРАЦІЙ. ПОТРІБНО ЇХ ЗНАЙТИ ТА ВЖИТИ ЗАХОДІВ, ЩОБ УНИКНУТИ МОЖЛИВИХ ЗАТРИМОК.
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЛАНЦЮГА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ДІЛЬНИЦЕЮ В. ЦЕ ВУЗЬКЕ МІСЦЕ, ЯКЕ ПОТРІБНО ЛІКВІДУВАТИ.

## Slide 22: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТОС
ОБМЕЖЕННЯ
ФІЗИЧНІ: ВУЗЬКІ МІСЦЯ. 5%
УПРАВЛІНСЬКІ: НЕАДЕКВАТНІ ДІЇ КЕРІВНИКІВ. ОБСЯГ - 95%
НЕДОСТАТНІЙ ПОПИТ
НЕДОСТАТНЯ ПОТУЖНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ, ДЕФІЦИТ ПЕРСОНАЛУ
НЕДОСКОНАЛІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ
ВІДСУТНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ У ПОТРІБНИЙ ЧАС
НЕДОСТАТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ
НЕДОСТАТНІЙ ДОСВІД
СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ
ВІДНОСИНИ У КОЛЕКТИВІ

## Slide 23: ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА ТОС
ПРИНЦИПИ
ПЕРШИЙ: ВУЗЬКЕ МІСЦЕ ВИЗНАЧАЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНЦЮГА 5
ДРУГИЙ: НА 100% ЗАВАНТАЖУВАТИ ТІЛЬКИ ВУЗЬКЕ МІСЦЕ.
ПРАВИЛА
ПЕРШЕ: НАРОЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВУЗЬКОГО МІСЦЯ.
ДРУГЕ: ВУЗЬКЕ МІСЦЕ ЗАДАЄ РЕЖИМ РОБОТИ ЛАНЦЮГА.
ТРЕТЄ: РОБОТА Є - РОБИ ШВИДШЕ, НЕМАЄ - НЕ СТВОРЮЙ ЇЇ.
20
15
5
10

## Slide 24: П'ЯТЬ КРОКІВ ТОС
КРОК 1. ВИЯВИТИ ОБМЕЖЕННЯ В ЛАНЦЮГУ.
КРОК 2. РОЗРОБИТИ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОБМЕЖЕННЯ.
КРОК 3. ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВУЗЬКОГО МІСЦЯ.
КРОК 4. ПІДПОРЯДКУВАТИ РИТМ РОБОТИ ЛАНЦЮГА РИТМУ РОБОТИ ВУЗЬКОГО МІСЦЯ.
КРОК 5. ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПЕРШОГО КРОКУ.

## Slide 26: МЕТОД «БАРАБАН-БУФЕР-КАНАТ»
ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ
- ВУЗЬКЕ МІСЦЕ «В» ЗАДАЄ РИТМ РОБОТИ ДІЛЬНИЦЯМ.
- «БУФЕР» - ЗАПАС НЕЗАВЕРШЕНОГО ПРОДУКТУ АБО ЧАС ВИПЕРЕДЖЕННЯ ГРАФІКА
- «КАНАТ», - СИГНАЛ ПРО ЗАПУСК ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.
ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ
12 хв.
9хв.
48 хв.
15 хв.
РИС
ЦИБУЛЯ
МОРКВА
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ
КАНАТ
БАРАБАН
БУФЕР
МЯСО

## Slide 27: ОСНОВИ БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА (LEAN MANUFACTURING: ЛІН)
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ІНСТРУМЕНТИ БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

## Slide 28: ФОРМУЛИ ВИРОБНИЦТВА
ФОРМУЛА ЗВИЧАЙНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОДАВАЙ ТЕ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ
СОБІВАРТІСТЬ
ПРИБУТОК
ЦІНА ТОВАРУ
ФОРМУЛА БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА: ВИРОБЛЯЙ ТЕ, ЩО ПРОДАЄТЬСЯ
ЦІНА ТОВАРУ
ПРИБУТОК
СОБІВАРТІСТЬ
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ДО 30%
УСТАНОВЛЮЮТЬСЯ ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛАМ

## Slide 29: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ЦІННОСТІ
ПОЛОМКА АВТОБУСА
ДІЇ, БЕЗ ЯКИХ НЕ МОЖНА ОБІЙТИСЯ, 10%
ДІЇ, БЕЗ ЯКИХ МОЖНА ОБІЙТИСЯ,
85%
ДІЇ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ЦІННІСТЬ, 5%
СПОЖИВАЧ:
ЗГОДЕН ПЛАТИТИ
НЕ ЗГОДЕН ПЛАТИТИ
ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
ПОЇЗДКА В АВТОБУСІ
ЧЕКАННЯ НА ЗУПИНЦІ
ВТРАТИ

## Slide 30: ОСНОВНІ ВИДИ ВТРАТ
1. ПЕРЕВИРОБНИЦТВО: ВИГОТОВЛЕННЯ НАДЛИШКОВОГО ПРОДУКТУ.
2. ОЧІКУВАННЯ: ПРОСТОЇ РОБІТНИКІВ.
3. ЗАЙВЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ПРОДУКТУ.
4. ЗАЙВА ОБРОБКА З - ЗА НЕПРОДУМАНОГО РІШЕННЯ.
5. НАДЛИШОК ЗАПАСІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА.
6. ЗАЙВІ РУХИ В НАСЛІДОК БЕЗЛАДУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ.
7. ДЕФЕКТИ: ПРОДУКТ З ДЕФЕКТАМИ, ВИПРАВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ.
8. НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАЦІВНИКІВ.

## Slide 31: ПЕРЕВИРОБНИЦТВО
ПРИЧИНИ
- ВИРОБНИЦТВО ТОВАРУ, ЯКОГО НЕ ПОТРЕБУЄ РИНОК;
- ВИРОБНИЦТВО ТОВАРУ РАНІШЕ ВСТАНОВЛЕНОГО СТРОКУ;
- ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ;
- СТВОРЕННЯ МІЖОПЕРАЦІЙНИХ ЗАПАСІВ.
4 ПОРЦІї
3 ПОРЦІЇ
ПЕРЕВИРОБНИЦТВО

## Slide 32: ОЧІКУВАННЯ
ПРИЧИНИ
- РІЗНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ;
- ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ, А ПОТРІБНО ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАПИТІВ СПОЖИВАЧІВ;
- ЗАПАСИ ДЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ.
4 СКЛАД
3 СКЛАД

## Slide 33: ЗАЙВЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ
ПРИЧИНИ
- НЕЕФЕКТИВНО РОЗСТАВЛЕНЕ ОБЛАДНАННЯ В ЦЕХУ;
- НАЯВНІСТЬ СКЛАДІВ МІЖ ОПЕРАЦІЯМИ;
- ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА;
- НЕДОСКОНАЛІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.
СТІЛ
ПЛИТА
СТІЛ

## Slide 34: ЗАЙВЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ

## Slide 35: ЗАЙВА ОБРОБКА
ПРИЧИНИ
НАПРЯМКИ
ПОЛІПШЕННЯ
- НИЗЬКА ЯКІСТЬ ІНСТРУМЕНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ;
- НЕПРАВИЛЬНІ РЕЖИМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТУ;
- НЕДОСКОНАЛИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС;
- ЛИШНІ ОПЕРАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ.
- КУПІВЛЯ СИРОВИНИ, ЩО НЕ ВИМАГАЄ ДОДАТКОВОЇ ОБРОБКИ;
- ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ;
- НАДАННЯ ПЕРЕВАГИ СТАБІЛЬНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИМ ЇХ ПОЛІПШЕННЮ.

## Slide 36: ЗАЙВІ РУХИ
ПРИЧИНИ
НАПРЯМКИ
ПОЛІПШЕННЯ
- ЗАЙВІ РУХИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ;
- ВІДСУТНІСТЬ СТАНДАРТІВ ВИКОНАННЯ РОБОТИ;
- НЕДОСКОНАЛІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ;
- НЕВПОРЯДКОВАНІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ;
- ВІДСУТНІСТЬ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
- РОЗРОБКА СТАНДАРТІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ;
- КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ СТАНДАРТУ;
- УСУНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО НЕ СТВОРЮЄ ЦІННОСТІ;
- НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРАВИЛЬНІЙ РОБОТІ.

## Slide 37: НАДЛИШОК ЗАПАСІВ
ПРИЧИНИ
- ЗБЕРІГАННЯ НЕЗАВЕРШЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ;
- ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ПРОДАЖУ;
- НАПІВФАБРИКАТИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПРОДУКТУ;
- МАТЕРІАЛИ І НАПІВФАБРИКАТИ НА ЕТАПІ ДОСТАВКИ.
СКЛАД

## Slide 38: ДЕФЕКТИ
ПРИЧИНИ
- ВИТРАТИ НА ПЕРЕВІРКУ І ОПЕРАЦІЇ КОНТРОЛЮ;
- ПЕРЕРОБКА ДЕФЕКТНОЇ ПРОДУКЦІЇ;
- УТИЛІЗАЦІЯ БРАКУ, ЯКОГО НЕ МОЖНА ВИПРАВИТИ.
згоріла
ПЕРЕСОЛ

## Slide 39: НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПРИЧИНИ
НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ
- СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ ЯК ДО РОБОТІВ;
- НЕ НАЛЕЖНИЙ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ;
- НЕЗАДОВОЛЕНІСТЬ УМОВАМИ ПРАЦІ;
- СЛАБКЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ.
- ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА;
- ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ;
- ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ;
- МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПОШУКУ РЕЗЕРВІВ.
- НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИСЛОВИТИ СВОЮ ДУМКУ.

## Slide 40: ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВТРАТ
1. РОЗРОБКА КАРТ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.
2. ХРОНОМЕТРАЖ ТРИВАЛОСТІ ОПЕРАЦІЙ ЕТАПІВ ПРОЦЕСУ.
ТЕХОГЛЯД
3. УСУНЕННЯ ВТРАТ, ЩО СТРИМУЮТЬ ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС
ТЕХОГЛЯД
4. ПОБУДОВА МАЙБУТНЬОЇ КАРТИ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.
5. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ.
ТЕХООГЛЯД АВТО
МЕДОГЛЯД
ДИСПЕТЧЕР
ВИЇЗД ІЗ АТП
3 хв
6 хв
1 хв
2 хв
2 хв
1 хв
1 хв
2 хв
2 хв
4 хв
2 хв

## Slide 41: ІНСТРУМЕНТИ БЕРЕЖЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА
БЕЗПЕРЕРВНЕ ПОЛІПШЕННЯ – КАЙЗЕН.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ - 5S.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТУ.
СПІЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ.
ТОЧНО В СТРОК.
МЕХАНІЗМ ЗАПУСКУ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ- КАНБАН.
ШВИДКЕ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ.
ВБУДОВАНА ЯКІСТЬ.

## Slide 42: БЕЗПЕРЕРВНЕ ПОЛІПШЕННЯ – КАЙЗЕН
КАЙЗЕН (KAIZEN) ВІД ЯПОНСЬКОГО KAI - ЗМІНА, ZEN - ДО КРАЩОГО
ВИЯВИТИ ОБМЕЖЕННЯ .
РОЗРОБИТИ ПРОПОЗИЦІЇ.
ПІДВИЩИТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВУЗЬКОГО МІСЦЯ.
ПІДПОРЯДКУВАТИ РИТМ РОБОТИ РИТМУ ВУЗЬКОГО МІСЦЯ.
ПОВЕРНУТИСЯ ДО ПЕРШОГО КРОКУ.

## Slide 43: БЕЗПЕРЕРВНИЙ ЦИКЛ ДЕМІНГА ТА КАЙЗЕН
ДЕМІНГ: ПЛАНУВАТИ (P), РОБИТИ (D), ПЕРЕВІРЯТИ (C), ВПЛИВАТИ (A) - PDCA

## Slide 44: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ – 5S
SORT-ПОДІЛ РЕЧЕЙ НА ПОТРІБНІ Й НЕПОТРІБНІ.
SET IN ORDER -ДОТРИМАННЯ ПОРЯДКУ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ.
SHINE -УТРИМАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ В ЧИСТОТІ
STANDARDISE -СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПОРЯДКУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
SUSTAIN -ЗВИЧКА ВИКОНУВАТИ ВСТАНОВЛЕНІ ПРАВИЛА

## Slide 45: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКТУ -ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ОПЕРАЦІЙ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ TPM:
СТАН ОБЛАДНАННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКА;
РОБОТА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРОЗДІЛЬНІ;
КОМПЛЕКС ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ОБЛАДНАННЯ.;
ОБСЛУГОВУВАННЯМ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВСІ.
СПІЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ (TPM)- ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДО СПІЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СПРАВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ.

## Slide 46: ТОЧНО В СТРОК
МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ ТОДІ, КОЛИ ВОНИ НЕОБХІДНІ.
СКОРОЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПАРТІЇ ПРОДУКЦІЇ ДО ОДНІЄЇ ОДИНИЦІ.
«ВИТЯГУВАННЯ» - ЦЕХ ВИГОТОВЛЯЄ ПРОДУКЦІЮ ЗА СИГНАЛОМ НАСТУПНОГО ЦЕХУ.
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКТУ І СТАНУ ОБЛАДНАННЯ.

## Slide 47: КАНБАН
КАНБАН - СИГНАЛ, ЯКИМ ДАЮТЬ ВКАЗІВКИ ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ НА НАСТУПНУ ОПЕРАЦІЮ НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ НЕЗАВЕРШЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ.
КАНБАН

## Slide 48: ШВИДКЕ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ
ШВИДКЕ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ - СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ ОБЛАДНАННЯ З ОДНОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ НА ІНШИЙ.
ЕТАПИ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ:
ЗАФІКСУВАТИ ВСІ ОПЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ.
ВІДОКРЕМИТИ ВНУТРІШНІ ОПЕРАЦІЇ ВІД ЗОВНІШНІХ.
РОЗДІЛИТИ ЗОВНІШНІ ОПЕРАЦІЇ НА ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ.
СКОРОТИТИ ЧАС ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ОПЕРАЦІЙ.
СТАНДАРТИЗУВАТИ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ.
ЗАЛУЧАТИ ПЕРСОНАЛ ДО СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПЕРЕНАЛАГОДЖЕНЬ.

## Slide 49: ВБУДОВАНА ЯКІСТЬ
ВБУДОВАНА ЯКІСТЬ - КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В МІСЦІ ЇЇ ВИРОБНИЦТВА.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ:
МОЖЛИВІСТЬ ЗУПИНИТИ ВИРОБНИЦТВО ПРИ ВИНИКНЕННІ ДЕФЕКТУ.
ЗАСТОСУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ, ЯКЕ ПРИ ВИНИКНЕННІ ВІДХИЛЕННЯ ЗУПИНЯЄТЬСЯ.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКЛИ.
ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛКАМ ОПЕРАТОРІВ ТА НЕДОЛІКАМ ТЕХНОЛОГІЇ.
ПОКЛАДАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НА ОПЕРАТОРІВ ОБЛАДНАННЯ.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ.

## Slide 50: ВТРАТИ
1. ПЕРЕВИРОБНИЦТВО
2. ПРОСТОЇ
3. ЗАЙВЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ
4. ЗАЙВА ОБРОБКА
5. НАДЛИШОК ЗАПАСІВ
6. БЕЗЛАДДЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ
8. НЕРЕАЛІЗОВАНИЙ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
НЕ ПЛАТИМО
ВИМУШЕНІ ПЛАТИТИ
ЗГІДНІ ПЛАТИТИ
ЦІННОСТІ

## Slide 51: ВИШТОВХУЮЧА ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
РЕСУРСИ ПОДАЮТЬСЯ НА НАСТУПНУ ОПЕРАЦІЮ ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКІВ ПОСТАВОК.
СИСТЕМА ВИРОБЛЯЄ ПРОДУКЦІЮ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО ЧИ Є НА НЕЇ ПОПИТ.

## Slide 52: ВИТЯГАЮЧА ВИРОБНИЧА СИСТЕМА
СИГНАЛ ДЛЯ ПОЧАТКУ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ПОДАЄ СПОЖИВАЧ.
СИГНАЛУ НЕМА - ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ЗУПИНЕНО.

## Slide 53
ЯЩИК ВИРІВНЮВАННЯ
КАНБАН
СУПЕРМАРКЕТ
ЦЕХ №1
ЦЕХ №2
ЦЕХ №3
СУПЕРМАРКЕТ
СУПЕРМАРКЕТ
СКЛАД ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

## Slide 54: ТИПИ ВИТЯГАЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
ПРИЙНЯТО ВИДІЛЯТИ 5 БАЗОВИХ ТИПІВ ВИТЯГАЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ:
- ЗАПОВНЕННЯ "СУПЕРМАРКЕТУ";
- БАРАБАН-БУФЕР-КАНАТ;
- ЛІМІТОВАНІ ЧЕРГИ;
- ЛІМІТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА;
- МЕТОД ОБЧИСЛЮВАНИХ ПРІОРИТЕТІВ.

## Slide 55: ЗАПОВНЕННЯ СУПЕРМАРКЕТУ ЗАПИТ ЗАПИТ ПОПОВНЕННЯ ПОПОВНЕННЯ
СПОЖИВАЧ ЗАБИРАЄ ТОВАРИ З ЯЩИЧКІВ ТОДІ, КОЛИ ЙОМУ ЦЕ ПОТРІБНО.
ДЛЯ КОЖНОГО ЯЩИЧКА РОЗРАХОВУЄТЬСЯ РІВЕНЬ ТА ОБ’ЄМ ПОПОВНЕННЯ.
ЯЩИЧКИ ПОПОВНЮЮТЬСЯ, ЯКЩО ДОСЯГНУТО РІВНЯ ПОПОВНЕННЯ.
ЗАЛ СУПЕРМАРКЕТУ
ЯЩИКИ З ПРОДУКТАМИ
СКЛАД СУПЕРМАРКЕТУ
ПЛОДОБАЗА
ОБ*ЄМ ЯЩИКА
КРИТИЧНИЙ ЗАПАС
ОБ*ЄМ ПОПОВНЕННЯ

## Slide 56: БАРАБАН-БУФЕР-КАНАТ

## Slide 57: ЛІМІТОВАНІ ЧЕРГИ
ЯКЩО ЧЕРГА ЗАПОВНЕНА, ТО ДІЛЬНИЦЯ ФУНКЦІОНУЄ ШВИДШЕ РЕШТИ СИСТЕМИ. НАЙПОВІЛЬНІША ДІЛЬНИЦЯ УТВОРЮЄ «ЗАВАЛ» НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА. СИСТЕМУ НАЗИВАЮТЬ УПРАВЛІННЯМ "ПО ЗАВАЛАХ"
ПРИНЦИП: ПЕРШИЙ ПРИЙШОВ - ПЕРШИЙ ОБСЛУЖИВСЯ
ДІЛЬНИЦЯ 1
ДІЛЬНИЦЯ 2
СПОЖИВАЧ
ЗАМОВЛЕННЯ
ЧЕРГА
«ЗАВАЛ»

## Slide 58: ЛІМІТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЛІМІТ НЗВ НА ПРОЦЕС.
КОЖНА ДІЛЬНИЦЯ МОЖЕ МАТИ ЗАПАС НЗВ.
ПЛАНУВАННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ДЛЯ БАРАБАНА.
БАРАБАН ЗАДАЄ РИТМ ВИРОБНИЦТВУ
НЗВ
НЗВ
НЗВ

## Slide 59: МЕТОД ОБЧИСЛЮВАНИХ ПРІОРИТЕТІВ
МІСЬКИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ МАРШРУТИ. ОБИДВА АВТОБУСИ НЕСПРАВНІ. РЕМОНТНИК ОДИН. ЯКИЙ АВТОБУС РЕМОНТУВАТИ У ПЕРШУ ЧЕРГУ? ВІДПОВІДЬ: МІЖНАРОДНИЙ. МІСЬКІ ПАСАЖИРИ МОЖУТЬ ПОЇХАТИ ТРОЛЕЙБУСОМ.
ПОЗА ЧЕРГОЮ

## Slide 60: ДІЮЧА СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА
Тривалість виготовлення одиниці продукції кожним цехом – година.
Цех 1:
Виготовлення для 10 планшетів програмного
забезпечення-10 год
Виготовлення 10 планшетів – 10 год
Тестування 1планшета – 2 год
Склад 15 год
Склад 15 год
Цех 2:
Цех 3:
52 год
Споживач

## Slide 61: ВИРОБНИЧИЙ ОСЕРЕДОК
Виробничий осередок
Готові планшети
Цех 1:
Цех 3:
Цех 2:
Виготовлення для 1планшета програмного
забезпечення-1 год
Виготовлення 1 планшета – 1 год
Тестування 1 планшета – 2 год
4 год
Цех 2
Цех 3
Споживач

## Slide 62: КОМПОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
у виробничих осередках
у звичайному виробництві

## Slide 63: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
МЕТА КОНТРОЛЮ – ПОПЕРЕДЖЕННЯ БРАКУ
СОРТУВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ. Вироби розділяються на дефектні і не дефектні. Перевірка якості постфактум.
ІНФОРМАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ. Інформація про дефект передається на ділянку обробки чим попереджає виникнення нового дефекту.
САМОКОНТРОЛЬ. Робочий перевіряє оброблені ним вироби. Якість залежить від сумління робітника.
ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ. Контролюється частка виробів із усієї сукупності. Не гарантує 100% якості.
НАСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ. Робочі перевіряють вироби з попередньої операції. Забезпечує об'єктивність інформації про дефект в момент виникнення.
ПОКРАЩЕНИЙ САМОКОНТРОЛЬ. Застосування пристроїв контролю якості. Приклад: турнікет метро пропускає тільки пасажирів з жетонами: «якісних».

## Slide 64: ДІЗНАТИСЯ ІСТИНУ
Чому? | Причина
Масло на підлозі | Витік масла із верстата
Витікає масло із верстата | Зносився сальник
Зносився сальник | Неякісна сировина
Купили сальник із цієї сировини | Дешево коштує
Чому купували дешевий сальник | Праця постачальників оцінюється по собівартості
Результат: змінити політику оцінки праці постачальників. | 

## Slide 65: СОРТУВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Розділяються дефектні і не дефектні вироби і забезпечується перевірка якості постфактум. Джерела дефектів залишаться нез'ясованими.
Не попереджає повторення дефектів.
Готовий продукт
Продукт з дефектами
Якісний продукт

## Slide 66: ІНФОРМАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ
Інформація про дефект надходить на ділянку обробки, що попереджує повторення дефекту. Сортувальний контроль виявляє дефекти, а інформативний контроль знижує частоту їх появи.
Інформація про дефект
Виявлення дефекту
Ділянка обробки

## Slide 67: ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Контролюється частка з усієї продукції, що випускається компанією. Потребує менше контролерів, але не гарантує абсолютної якості.
До цього виду контролю відносяться самоконтроль і наступний контроль. Самоконтроль: робочий перевіряє оброблені ним вироби. Недоліки: робочий може прийняти вироби, які слід було б відхилити, або ненавмисне помилитися при перевірці.
Наступний контроль: робочі перевіряють вироби, що прийшли з попередньої операції, до того, як їх обробляти.
ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

## Slide 68: ПОКРАЩЕНИЙ САМОКОНТРОЛЬ
Самоконтроль можна поліпшити застосуванням пристроїв, які автоматично виявляють дефекти або ненавмисні помилки. Гарантує найшвидший зворотний зв'язок. Дозволяє досягти рівня суцільного контролю і попереджати виникнення дефектів.
Приклад: турнікети в метро установлені на початку процесу перевезення пасажирів. Не пропускають не якісних (без жетонів) пасажирів, а якісних (з жетонами) пропускають.

## Slide 69: МОДУЛЬ 2 ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМИ
ЗМ 4 Методи розробки маркетингових стратегій
ЗМ 5 Аналіз функціонування ланцюга постачання

## Slide 70: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІННОВАТИВНІ ПРОДУКТИ
Функціональні продукти слугують задоволенню нагальних потреб і купуються часто. На них існує передбачуваний попит. Конкурентам легко їх імітувати, а отже, їх важко зробити високорентабельними.
Функції: фізична – переробка сировини на вироби.
Посередницька: на ринок надходить те, що потрібно споживачам.
Обидві функції виконуються з витратами.
Інновативні продукти - це останнє слово техніки або моди. Попит важко передбачити. Свобода від конкуренції і висока рентабельність.
Витрати пов’язані з ринком. Потрібні страхові запаси.

## Slide 71: КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Мета - це те, чого ми хочемо досягти.
Концепція - це загальне бачення проблеми та шляхів її вирішення.
Стратегія - це як ми плануємо чогось досягти.
Тактика – покрокове досягнення мети.
Товарна концепція
Товар або послуга, які пропонуються на ринку. Переваги - можливість працювати з активними споживачами. Недоліки - тільки цінова конкуренція.
Концепція задоволення потреб
Потреба — стан людини, що виражає необхідність у чомусь.
Потрібно знайти незадоволену потребу і запропонувати її вирішити.
Два – три роки не буде конкурентів. Ринок високорентабельний до появи конкурентів.

## Slide 72: КРИТЕРІЇ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Маркетингова стратегія - що компанія може зробити, щоб збільшити обсяг продажів.
Маркетингова стратегія повинна відповідати таким критеріям:
Єдине рішення має забезпечувати довгостроковий успіх.
Принцип сили: на ринку перемагає сильніший.
Принцип переможця: потрібно забезпечити застосування принципу сили.
Поле битви: потрібно враховувати «територію» дії.
Цілі стратегії: чого потрібно домогтися?
Єдиний напрямок атаки: концентрація ресурсів у місці активних дій.
Постановка завдання: хто конкурент? Конкурують у спільному сегменті. Сегмент: географічна чи цінова ознака, атрибути товарів.
Інформація.
Реклама.

## Slide 73: ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ
Сегментація. Сегмент – це споживачі, об'єднані загальним запитом. Приватні особи (В2С): вікові ознаки, рівень доходів, професія, хобі, кількість дітей. Корпоративні клієнти (В2В): виробник, дилер, посередник, магазин.
Спеціалізація. Необхідно обрати проблему, яку збираємося вирішувати. Усунувши її створимо конкурентну перевагу.
Диференціація. Реклама своєї конкурентної переваги.
Концентрація. Сконцентрувати зусилля на вирішенні однієї проблеми. На практиці застосовують наказ керівника фірми.
Повторна сегментація (стрілка). Звернути увагу на те, що відбувається з обраним раніше сегментом.
Сегментація
Спеціалізація
Диференціація
Концентрація

## Slide 74: МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА РИНКУ
Ініціювання замовлень споживача постачальником. Не слід чекати, а в потрібний для споживача момент запропонувати послугу.
Дрібні партії. Дрібна партія - це висока рентабельність: мішок цементу в 3 кг. коштує 6 гривень, 25 кг. - 25 гривень або по одній гривні за кілограм.
Зручне розташування складів, зручний час роботи. Зробити покупку самому у себе і вияснити наскільки це зручно для клієнта.
Технологічні способи просування. Консультації фахівця: технолога, інженера, експлуатаційника, енергетика, знайомих з технологією клієнта.
Організація семінарів, конференцій, презентацій, демонстрацій.
Реклама в пресі.
Правило Гагаріна: «Краще бути першим, ніж бути кращим». Щоб правило діяло потрібно ще «крикнути» ринку про свою перевагу.

## Slide 75: АВС – АНАЛІЗ
Доходи: 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 грн. від кожного клієнта. Усього 55 грн.
Група А: 80% від 55 грн. Це 45 грн. Клієнти: 10; 9; 8; 7; 6; 5
Група В: 80% від 4 + 3 + 2 + 1, тобто 8 грн. Це клієнти 4; 3.
Група С: клієнти 2 і 1.
Коефіцієнт АВ. Потрібно А1 поділити на В1, тобто АВ = 10/4 = 2.5.
АВ 1.5 погано: відсутня межа між категоріями А та В.
АВ = від 2,5 до 6: нормально.
АВ 6 погано: є VIР - клієнти, від яких може залежати існування фірми.
АВ 10 дуже погано. VIР – клієнт визначає фінансовий стан фірми.
Правило для нормування ресурсів: «17 = 10 + 4 + 2 + 1». Від виділеної суми для заохочення VIР – клієнтам дістається 10 часток, клієнтам А 4 частки, клієнтам В 2 частки, клієнтам С 1 частка.
Якщо немає VIР – клієнтів: А: 4 частки, В: 2 частки, С: 1 частка.

## Slide 76: ВІДНОШЕННЯ ДО КЛІЄНТІВ
Всіх споживачів умовно можна розділити на три великі групи:
«Наші клієнти» - регулярно купують у нас продукцію.
Завдання: чому «наші клієнти» купують товар у нас? Утримати клієнтів та збільшити обсяги продажів.
«Не наші клієнти» - не купують у нас, або роблять це нерегулярно.
Завдання: Чому «не наші клієнти» купують товар не у нас, а у конкурентів? Запропонувати вигідніші умови.
«Не клієнти» - могли б але не купують наш товар.
Завдання: «перетягнути» клієнтів. запропонувати свої переваги у порівнянні з конкурентами.