МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

1. Міжнародна електротехнічна комісія.

2. Міжнародна організація із стандартизації (ІСО).

3. Інші органи стандартизації.

Література

1. Хойнацький М. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві. – К.: Вища школа, 1993. –  С. 5-19 (151 с.)

2. Гавенко С.Ф., Мельників О.В. Стандарти у видавничо-поліграфічній галузі. – Львів: Українська академія друкарства, 2006, -  134 с.

1 питання

Національні стандарти відображують особливості й рівень промислового розвитку країни, яка їх розробила. Тому стандарти різних країн на однотипні матеріали і вироби часто відрізняються один від одного, що перешкоджає розвитку міжнародної торгівлі, оскільки зумовлює потребу узгодження характеристик продукції із стандартами тієї країни, яка купує цю продукцію. Розвиток міжнародної торгівлі об'єктивно зумовив потребу в уніфікації національних стандартів. Результатом такої уніфікації є міжнародні стандарти, що враховують досягнення науки і техніки та досвід найбільш розвинутих промислових країн.

Звичайно за основу міжнародного стандарту беруть один з національних стандартів. Отже, країна, стандарт якої покладено в основу міжнародного стандарту, має певні переваги у виробництві продукції для міжнародного ринку, оскільки зникає потреба в перебудові виробничих процесів. Використання міжнародних стандартів країнами, що розвиваються, дозволяє їм швидше піднімати своє виробництво до рівня передових промислових країн.

Нині питаннями стандартизації займаються понад 450 міжнародних та регіональних організацій (майже 10 % від усіх діючих у світі на міжнародному й регіональному рівнях). У їхньому складі дві спеціалізовані — Міжнародна організація із стандартизації та Міжнародна електротехнічна комісія — охоплюють практично всі сфери діяльності людини: науково-технічний прогрес і передову технологію, раціональне використання сировини і матеріалів, взаємозамінюваність і технічну сумісність продукції, безпеку експлуатації виробів і захист навколишнього природного середовища. За оцінкою експертів, участь у роботах цих організацій дає змогу одержати ефект, що у 7 — 8 разів перевищує витрати.

1. МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТОРТЕХНІЧНА КОМІСІЯ (МЕК) (ІЕС англ..) ІЕС (the international Electrotechnioal Commission) - самостійний підрозділ ISO, її діяльність охоплює усі галузі сучасної електротехнічної промисловості, електроніки, електротехніки, зв'язку, приладобудування тощо. У 1965 р. в ІЕС сформовано систему випробування електрообладнання на відповідність стандартам безпеки (МЕКСЕ). У 1904 р. на засіданні Міжнародного конгресу з електрики було прийнято рішення створити Комісію  з розгляду питань стандартизації термінології та номінальних параметрів електричних машин, а в 1906 році на конференції представників 13 країн у Лондоні була затверджена Міжнародна електротехнічна комісія. З 70-х р. минулого століття у ІЕС розвивається новий напрям - сертифікація електронної техніки (ССІЕТ).

Нині вона є однією з провідних організацій з питань стандартизації в галузі електротехніки, радіоелектроніки й зв'язку. Кількість членів МЕК (понад 60) менше, ніж членів ІСО; це пояснюється тим, що передову електротехніку, електроніку і зв'язок мають тільки промислово розвинуті країни світу. Членами МЕК є національні комітети із стандартизації.

Вищим керівним органом МЕК є Рада, в якій представлені всі національні комітети. Рада збирається щороку на свої засідання, по черзі в різних країнах, і розглядає всі питання діяльності МЕК: технічні, адміністративні, фінансові.

Нині розроблено понад 2 тис. міжнародних стандартів МЕК, причому стандарти МЕК за наявністю в них технічних вимог до продукції, методів випробування її є повнішими за стандарти ІСО. Це пояснюється, з одного боку, тим, що вимоги з безпеки превалюють у вимогах до продукції, що входить у сферу діяльності МЕК, а з другого ~- досвід роботи, накопичений протягом багатьох десятиліть, дає змогу повніше розв'язувати питання стандартизації.

Паралельно з діяльністю МЕК виникла необхідність стандартизації у загальній та спеціальній техніці та у машинобудуванні, тому в 1926 році було створено Міжнародну федерацію національних асоціацій зі стандартизації (ІСА). У період ІІ Світової війни діяльність МЕК та ІСА була припинена, а в 1946 році на базі об’єднання МЕК та ІСА було створено ІСО.

Членами ISO і ІЕС є національні комітети зі стандартизації. У світі широко відомі продукти спільної діяльності ISO і ІЕС - міжнародні стандарти з індексом «ISO/ІЕС». З 1993 р. Україна - повноправний член ІЕС.

14 лютого 1993 р. Україну прийнятодо Міжнародної електротехнічної комісії.

.

2 питання

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ (ІСО) (англ.. ISO The international Organization for Standardization) заснована 1946 р. в Лондоні на спільному засіданні Координаційного комітету ООН в галузі стандартизації (ККС) і делегатів від 25 країн.

основна її мета - «сприяння розвитку стандартизації у цілому світі для того, щоб полегшити міжнародний обмін товарами та розвивати інтелектуальну, наукову, технічну та економічну співпрацю».

Нині це найбільша серед міжнародних організацій, що займаються питаннями стандартизації; До складу ISO належать 161 країна (представники усіх п'яти континентів світу). Рада ISO налічує 18 членів-країн, 5 з яких - постійні (Англія, Німеччина, США, Франція та Японія).

ISO - найбільша міжнародна неурядова організація зі стандартизації, яка займається такими проблемами як контроль якості продукції, інформатика, охорона здоров'я та безпека праці, захист довкілля, раціональне використання природних ресурсів, поліпшення експлуатаційних характеристик машин, якість сільськогосподарської продукції, принципи і основні напрями робіт зі стандартизації та методологія її виконання тощо.

. В ІСО встановлені два членства: повноправний член організації і член-кореспондент. Членами-кореспондентами є країни, що розвиваються, які за рахунок внеску в бюджет ЇСО мають право на одержання комплекту міжнародних стандартів, а також інших інформаційних видань.

Вищим законодавчим органом ІСО є Генеральна Асамблея, яку скликають не рідше одного разу на три роки.

Нині ІСО затверджено понад 8 тис. міжнародних стандартів. Офіційними мовами ІСО є англійська, французька й російська. Ними видають усі публікації й документи ІСО.

У межах ISO розробленням міжнародних стандартів займаються близько 1000 технічних органів (з них близько 240 технічних комітетів - ISO/ТС*; і підкомітетів - ISO/TC/SC та близько 700 робочих груп - WG).

Безпосереднє відношення до матеріалу видання має Технічний комітет IS0/TC 176 (ІСО/ТК 176) «Управління якістю і забезпечення якості», який, як видно з назви, займається проблемами якості і, зокрема, розробленням міжнародних стандартів на системи якості, гармонізуванням основоположних принципів систем якості тощо. Так, Комітет IS0/TC 176 разом з Підкомітетом SC-1 «Поняття та термінологія» розробили стандарт ISO 9000: 2000, разом з Підкомітетом SC-2 «Системи якості» - стандарти ISO 9001: 2000, ISO 9004: 2000.

Організація ISO затвердила понад 13 тис. міжнародних стандартів.

Складова частина ISO - регіональні системи зі стандартизації, наприклад, АБК (Америка - Британія - Канада), EC (Європейський союз).

Загальні і наукові питання при Раді ISO вирішують консультативні комітети, технічні бюро: STACO, CASCO, INFCO, ISO NET, DEVCO, COPOLCO, REMCO, PLANO.

Міжнародні стандарти й рекомендації, що приймаються ІСО, не є юридично обов'язковими для країн-членів. Проте вони, встановлюючи вимоги й показники, що відповідають світовому технічному рівню, впливають на національні стандарти, а через них зумовлюють і попит на ту чи іншу продукцію на міжнародному ринку. Іншими словами, кожна країна має право застосовувати їх цілком, окремими розділами чи взагалі не приймати.

МЕК приєдналася до ІСО у 1947 році на автономних правах, зберігши фінансову та організаційну самостійність. МЕК як і ІСО користується консультативним статусом ООН. і  Враховуючи спільність завдань ІСО та МЕК, а також можливість дублювання роботи окремими технічними оргазми, між ними укладено угоду, що розмежовує сфери діяльності обох міжнародних організацій та встановлює порядок координування технічної діяльності. Існує Координаційний комітет ІСО/МЕК.

З 1 січня 1993 р. Україну прийнято повноправним членом Міжнародної організації з стандартизації, 16 вересня 2004 р. на 27-й Генеральній Асамблеї ISO Україну обрано до Ради ISO.

з 14 лютого 1993 р. Україну прийнятодо Міжнародної електротехнічної комісії.

3 питання

Серед широко відомих міжнародних організацій із стандартизації слід відзначити Міжнародну організацію законодавчої метрології (МОЗМ), створену в 1956 р.; Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), створене в 1957 р.; Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), створену в 1944 р. (діє з 1947 р.).

У Західній Європі підготовкою регіональної нормативно-технічної бази, що сприяє створенню єдиного європейського ринку й ліквідації бар'єрів у міжнародній торгівлі, займаються такі організації: Європейський комітет із стандартизації (СЄН), Європейський комітет із стандартизації в електротехніці (СЄНЕЛЕК), Європейський інститут із стандартизації в галузі телезв'язку (ЄТСІ), Європейський комітет чавуну і сталі (ЄСІСС), Європейська асоціація виробників авіаційних і космічних матеріалів (АЄКМА), Європейська організація з контролю якості (ЄОКЯ), Європейський комітет з акредитації органів сертифікації (ЄАС).

СЄН розробляє європейські стандарти (ЕN), документи з гармонізації (HD) та попередні європейські стандарти (ЕNV).

1962 р. з метою уніфікації діючих і створення нових стандартів на території країн-учасниць Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), що складалася з ряду соціалістичних країн Східної Європи, в Москві створено  Інститут стандартизації РЕВ.

У перші роки співробітництва країн — членів Ради Економічної Взаємодопомоги (1962—1974 рр.) було прийнято понад 4 тис. рекомендацій РЕВ із стандартизації. З 1975 по 1990 р. діяли стандарти РЕВ. Було затверджено понад 6 тис. найменувань. Деякі з них діяли як держанні стандарти колишнього СРСР, а окремі державні стандарти відповідали їм повністю або у певній частині. Тому й нині у позначеннях деяких міждержавних стандартів збереглася вказівка на певний стандарт РЕВ. У посиланнях на міждержавні стандарти написаний у дужках номер стандарту РЕВ, ІСО, МЕК можна не зазначати.

Після припинення РЕВ свого існування було створено організацію з метрології країн Центральної та Східної Європи – КОМЕТ. До її складу входять: Білорусія, Болгарія, ФРН, Польща, РФ, Румунія, Словаччина, Україна, Республіка Куба. Процес формування КОМЕТ ще не завершено, але вже прийнято угоди щодо взаємного визнання результатів випробувань у країнах-учасницях, засновано Комісію з метрології КОМЕТ.

З 1992 року працює Міждержавна рада із стандартизації, метрології та сертифікації, нею прийнято «Угоду про принципи проведення і взаємне визнання робіт із сертифікації» та ряд інших рішень.

Міжнародна організація законодавчої метрології (OIML, МОЗМ). Завдання М03М (створена 1956 р.) - забезпечення ідентичності вимірювань у міжнародному масштабі для наукових досліджень, виконаних у різних країнах.

Діяльність МОЗМ пов'язана з розробленням загальних питань законодавчої метрології; забезпеченням однаковості підходів при визначенні систем, типів і зразків засобів вимірювальної техніки (3BT); уніфікуванням метрологічних характеристик; порядком повірки і калібрування 3BT тощо.

Вищий керівний орган МОЗМ - Міжнародна конференція законодавчої метрології, а виконавчий орган - Міжнародний комітет законодавчої метрології. їх роботу координує Міжнародне бюро законодавчої метрології (МБЗМ).

Важлива діяльність МОЗМ - створення умов для взаємного визнання результатів випробувань і сертифікації, що уможливило утворення міжнародної системи сертифікації 3BT.

Рішення МОЗМ не мають статусу обов'язковості.

Міжнародна організація мір і ваги (МОМВ). Найдавніша організація (заснована 1875р.) МОМВ розробила Єдину Міжнародну Систему Одиниць (SI), яка застосовується в усіх країнах-членах Метричної Конвенції.

Основне завдання МОМВ - забезпечити одноманітність та необхідну точність мір, ваги і вимірювальних приладів у міжнародному масштабі.

Рішенням Конвенції створено також Міжнародне бюро мір і ваги (МБМВ), що є міжнародною дослідною лабораторією, яка зберігає і підтримує міжнародні еталони. Діяльністю МБМВ керує МКМВ (міжнародний комітет мір і ваги).

Європейський комітет зі стандартизації (CEN, ЄКС). існує з 1961 р. його члени - національні організації зі стандартизації 17 європейських держав - країн-учасниць ЄС (Європейський Союз) і ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі); (CEN - закрита організація).

Мета CEN - сприяння розвитку торгівлі товарами та послугами відповідно до європейських стандартів (євронорм, EN), розроблених на основі МС ISO.

Вищий орган CEN - Генеральна асамблея представників національних організацій зі стандартизації, урядових органів країн-членів ЄС і ЄАВТ.

Важливий напрям діяльності CEN, крім розроблення стандартів на продукцію - стандартизація систем забезпечення якості продукції, методів випробувань і акредитації випробувальних лабораторій. Європейські стандарти - Євронорми серії 29000 (EN 29000) - фактично прийняття МС ISO 9000. Сім основоположних євронорм серії 45000 (EN 45000) стосуються випробувань, сертифікації та акредитації.

Європейська організація З ЯКОСТІ (EQO, ЄОЯ). ЄОЯ - провідна міжнародна недержавна організація в галузі проблем якості. Її мета - всебічні розроблення, вдосконалення, пропагування та стимулювання впровадження практичних методів і теоретичних принципів управління якістю і надійністю продукції та обслуговування.

- Міжнародна Комісія з освітлення (СІЕ, МКО). Заснована у 1931 р. CІЕ  Сomission International de I'Eclerage) запропонувала систему колориметрії (наука про вимірювання кольору), яка принципово застосовується й зараз.

Міжнародна Комісія з кольору (ICC, МКК). ісс розробила технологічний стандарт опису кольорового простору пристроїв (кольоровий профіль пристроїв) для можливості конвертування (переведення, перетворення) даних про зображення з одного простору в інший.

ISO _ Міжнародна організація із стандатизації  (The international Organization for Standardization)

ІЕС (the international Electrotechnioal Commission) Міжнародна електротехнічна комісія

ISBN (International Standard Book Number) Міжнародний стандартний книжковий номер.

GS1 – (cтара назва EAN International) – Всесвітня система, Всесвітні стандарти, Всесвітні рішення.

EAN  International-  Міжнародна асоціація товарної нумерації

UCC -    Північноамериканська асоціація штрихового кодування

ISSN (International Standard Sеrіаl Number)  - Міжнародний стандартний серіальний номер.

ISМN – (International Standard Musіc Number)Міжнародний стандартний номер нотних видань

CERLALC - регіональний центр для промоції книжкових видань у країнах Латинської Америки та басейну Карибського моря.

IFLA - Міжнародна Федерація Бібліотечних Асоціацій.

DОІ –  ідентифікатор цифрового об’єкта

ISТС –   Міжнародний стандартний текстовий код для ідентифікації текстових робіт

ISРІ – Міжнародний стандартний ідентифікатор учасника – особи, організації.

RFID Radio, Frequency Identifier  - радіочастотна мітка. ЕРС  - Електронний код продукту.

_______________________________________________________________________________

ISO _ Міжнародна організація із стандатизації  (The international Organization for Standardization)

ІЕС (the international Electrotechnioal Commission) Міжнародна електротехнічна комісія

ISBN (International Standard Book Number) Міжнародний стандартний книжковий номер.

GS1 – (cтара назва EAN International) – Всесвітня система, Всесвітні стандарти, Всесвітні рішення.

EAN  International-  Міжнародна асоціація товарної нумерації

UCC -    Північноамериканська асоціація штрихового кодування

ISSN (International Standard Sеrіаl Number)  - Міжнародний стандартний серіальний номер.

ISМN – (International Standard Musіc Number)Міжнародний стандартний номер нотних видань

CERLALC - регіональний центр для промоції книжкових видань у країнах Латинської Америки та басейну Карибського моря.

IFLA - Міжнародна Федерація Бібліотечних Асоціацій.

DОІ –  ідентифікатор цифрового об’єкта

ISТС –   Міжнародний стандартний текстовий код для ідентифікації текстових робіт

ISРІ – Міжнародний стандартний ідентифікатор учасника – особи, організації.

RFID Radio, Frequency Identifier  - радіочастотна мітка. ЕРС  - Електронний код продукту.

_______________________________________________________________________

ISO _ Міжнародна організація із стандатизації  (The international Organization for Standardization)

ІЕС (the international Electrotechnioal Commission) Міжнародна електротехнічна комісія

ISBN (International Standard Book Number) Міжнародний стандартний книжковий номер.

GS1 – (cтара назва EAN International) – Всесвітня система, Всесвітні стандарти, Всесвітні рішення.

EAN  International-  Міжнародна асоціація товарної нумерації

UCC -    Північноамериканська асоціація штрихового кодування

ISSN (International Standard Sеrіаl Number)  - Міжнародний стандартний серіальний номер.

ISМN – (International Standard Musіc Number)Міжнародний стандартний номер нотних видань

CERLALC - регіональний центр для промоції книжкових видань у країнах Латинської Америки та басейну Карибського моря.

IFLA - Міжнародна Федерація Бібліотечних Асоціацій.

DОІ –  ідентифікатор цифрового об’єкта

ISТС –   Міжнародний стандартний текстовий код для ідентифікації текстових робіт

ISРІ – Міжнародний стандартний ідентифікатор учасника – особи, організації.

RFID Radio, Frequency Identifier  - радіочастотна мітка. ЕРС  - Електронний код продукту.