Практичне завдання для самостійної роботи

- Згорнути структурну схему, наведену на рисунку 1.

При згортанні не забувати про можливість переносу точок та суматорів через ланки. Та про заборону переносу суматорів та точок через друг друга

- Отримати значення загальної передавальної функції згорненої схеми. Для цього використовувати вирази співвідношення значень передавальних функції при послідовному, паралельному та зворотно-паралельному з’єднаннях ланок. Передавальні функції окремих ланок схеми зазначені у таблиці 1 індивідуальних варіантів завдань

- Визначити стійкість системи за критеріями Гурвиця-Рауса, Михайлова та Найквіста

Рисунок 1 – Структурна схема

Таблиця 1 — Індивідуальні завдання

| № варіанту | W1(p) | W2(p) | W3(p) | W4(p) | Передавальні функції ланок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | III | IV | VII | I |
| 2 | I | IV | V | X |  |
| 3 | I | V | VI | VII |  |
| 4 | I | III | V | VII | II |
| 5 | I | IV | VI | VII |  |
| 6 | II | III | IV | X |  |
| 7 | II | IV | V | VII | III |
| 8 | II | V | VI | VII |  |
| 9 | II | III | V | VII |  |
| 10 | II | IV | VI | X | IV |
| 11 | I | III | IV | X |  |
| 12 | I | IV | V | IX |  |
| 13 | I | V | VI | IX | V |
| 14 | I | III | V | IX |  |
| 15 | I | IV | VI | IX |  |
| 16 | I | III | IV | VIII | VI |
| 17 | I | IV | V | VIII |  |
| 18 | I | V | VI | X |  |
| 19 | I | III | V | VIII | VII |
| 20 | I | IV | VI | X |  |
| 21 | II | III | IV | VIII |  |
| 22 | II | IV | V | VIII | VIII |
| 23 | II | v | VI | VIII |  |
| 24 | II | III | V | X |  |
| 25 | II | IV | VI | VII | IX |
| 26 | II | III | IV | IX |  |
| 27 | II | IV | V | IX |  |
| 28 | II | V | VI | X | X |
| 29 | II | III | V | IX |  |
| 30J | II | IV | VI | IX |  |

# 3.2 Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца-Раусса

Для стійкості лінійної системи, яка описується диференціальним рівнянням, характеристичне рівняння якого має вигляд  необхідно і достатньо, щоб:

- всі коефіцієнти характеристичного рівняння були одного знаку і не рівні нулю an>0,    an-1>0, ….. a0>0;

- діагональний визначник (n-1)-го порядку і всі діагональні мінори для матриці, складеної з коефіцієнтів характеристичного рівняння, були позитивні

# Приклад. Визначити, чи стійка замкнена система, характеристичне рівняння якої має вигляд:   5z4+4z3+3z2+2z+0,01=0

# Розв’язання: 1. Визначаємо, що всі коефіцієнти одного знака та жоден не дорівнюється нулю.

# 2. Будуємо та визначаємо діагональні визначники. Так як характеристичне рівняння четвертого ступеню, то перший визначник буде третього ступеню

Висновок, система, що описується даним характеристичним рівнянням, є стійкою.

# 3.3  Частотний критерій стійкості Михайлова

Характеристичне рівняння замкнутої системи автоматичного регулювання має вигляд: .

Для переходу до частотних характеристик робиться заміна р=i(, в результаті чого виходить функція комплексної змінної:

.

В результаті алгебраїчних перетворень виходить вираз у вигляді суми поліномів, що містять тільки дійсні і тільки уявні члени М(()  = U(()+iV(().

Якщо задатися яким-небудь значенням частоти (, поліноми U(() і V(() приймуть конкретні значення, які можна нанести на комплексну площину.

Рисунок 3.5 – Годограф вектора Михайлова.

Відрізок, що сполучає початок координат з крапкою на площині, називається вектором Михайлова.

При зміні частоти ( від 0 до ( вектор Михайлова повертається проти годинникової стрілки, описуючи на комплексній площині криву, що носить назву годографа вектора Михайлова.

Критерій стійкості формулюється таким чином: лінійна система стійка, якщо годограф вектора Михайлова при зміні частоти ( від 0 до ( обходить послідовно в позитивному напрямку (проти годинникової стрілки), ніде не звертаючись в нуль, n квадрантів (де n – порядок характеристичного рівняння).

Якщо годограф міняє напрям або не проходить n квадрантів, то система є нестійкою. Проходження годографа через початок координат відповідає знаходженню системи на межі стійкості.

Застосовуючи частотний критерій до систем, що мають характеристичне рівняння невисокого порядку (n = 5-6), достатньо знайти частоти, при яких годограф вектора Михайлова перетинає дійсну і уявну вісі. Точки перетину з уявною віссю знаходяться з виразу U(() = 0, а точки перетину з дійсною віссю – з виразу V(() = 0.

Рисунок 3.6 – Приклади вектора годографа Михайлова: 1 – стійка система; 2 – нестійка система; 3 – система на межі стійкості.

Для стійкості системи необхідно, щоб частоти перемежалися між собою, тобто відбувався почерговий перетин вісей.

Приклад

На наступній сторінці