## Slide 1: Тема: Основные понятия и определения надёжности.
Цель: Познакомиться с основными определениями надёжности.

## Slide 2
Надёжность- свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

## Slide 3: Объект
Исправное состояние.
Неисправное состояние.
Работоспособное состояние.
Неработоспособное состояние.
Предельное состояние.

## Slide 4
Из Исправного в неисправное, но работоспособное – повреждение
Из Исправного, неисправного, но работоспособного в неработоспособное – отказ
Из неработоспособного в работоспособное, неисправное или исправное – восстановление

## Slide 5
ОТКАЗ
По причине возникновения | По характеру появления | По взаимосвязи | По сложности
Конструктивный | Внезапный | Независимый | Первой группы
Производственный | Постепенный | Зависимый | Второй группы
Эксплуатационный | Перемежающийся |  | Второй группы

## Slide 6
Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта.

## Slide 7
Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

## Slide 8
Ремонтопригодность
Восстанавливаемость
Контролепригодность
Легкосъёмность
Блочность
Взаимозаменяемость
Доступность

## Slide 9
Изнашивание – процесс отделения материала с поверхности твёрдого тела и (или) увеличение его остаточной деформации при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров и (или) формы тела.

## Slide 10: Виды изнашивания
Механическое
Коррозийно- механическое
Эллектрокорозийное

## Slide 11: Виды механического изнашивание
абразивное
гидроабразивное
газоабразивное
гидроэрозийное
газоэрозийное
кавитационное
усталостное изнашивание
изнашивание при фреттинге, при заедании

## Slide 12: Коррозийно- механическое изнашивание
Окислительное изнашивание
Изнашивание при фреттинг коррозии

## Slide 13: Тема: Виды повреждения и разрушения деталей и меры их предупреждения .
Цель: Ознакомиться с основными видами повреждения и разрушения деталей. Изучить меры предупреждения повреждений.

## Slide 14: Виды механических разрушений и повреждений
Трещины и поломки
Пробоины
Деформации
Потеря упругости

## Slide 15: Виды тепловых разрушений и повреждений
Трещины (теплового происхождения)
Коробление деталей
Нагар
Накипь

## Slide 16: Виды электрохимических разрушений и повреждений
Химическая коррозия
Электрохимическая коррозия

## Slide 17: Основные направления повышения надёжности машин
Конструктивные
Технологические
Эксплуатационные
Ремонтные

## Slide 18: Эксплуатационные направления повышения надёжности машин
Качественная обкатка новых и отремонтированных машин
Организация качественного технического обслуживания
Внедрение в техническую эксплуатацию машин диагностирования
Соблюдение оптимальных режимов работы машин
Соблюдение рекомендаций завода изготовителя по применению топлива и смазочных материалов
Контроль и обеспечение достаточной герметизации агрегатов и механизмов узлов
Соблюдение установленных правил хранения машин
Совершенствование организации инженерной службы хозяйства

## Slide 19: Направления повышения надёжности машин при ремонте
Проведение предремонтного диагностирования
Обеспечение сохранности ремонтного фонда
Выполнение разборочных работ без повреждения деталей и разукомплектовки соответствующих пар
Выполнение на ремонтных предприятиях качественной очистки машин, агрегатов и деталей
Контроль и дефектация деталей

## Slide 20
Внедрение на ремонтных предприятиях входного контроля запасных частей
Подбор деталей ЦПГ по массе
Обеспечение регламентированных заводами- изготовителями зазоров и натягов в соединениях, усилий затяжки резьбовых соединений
Обеспечение надлежащей герметизации агрегатов и сборочных единиц
Внедрение стендовой обкатки и испытаний агрегатов и машин
Повышение качества окраски ремонтируемых машин

## Slide 21
Спасибо за внимание