Лекція 1. 1.ТЕРМОДИНАМІКА РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ

П Л А Н

1. Електролітична дисоціація

2. Сольватація іонів

3. Активність і коєфіцієнти активності електролітів

Електролітами називають речовини або системи, що містять в достатній кількості іони і мають іонну провідність. Розрізняють тверді електроліти, розплави та розчини електролітів. В більш вузькому значенні електролітами називають речовини, молекули яких в розчині здатні розпадатися на іони в результаті електролітичної дисоціації. Розчини електролітів також часто називають електролітами.

Електроліти поділяються на сильні та слабкі згідно їх можливостей вступати в процес електролітичної дисоціації. Сильні електроліти в розбавлених розчинах практично повністю дисоціюють на іони. Слабкі електроліти в розчині дисоціюють лише частково. Кількісно здатність до дисоціації речовин характеризується ступенем дисоціації  α та константою дисоціації К.

Ступінь дисоціації α пов’язана з константою дисоціації К законом розведення Освальда, котрий для бінарного електроліту записується таким чином:

К =  = ·                 (1.1)

де С – Молярність електроліту; V= - розбавлення розчину, тобто об’єм, що містить 1 моль електроліту.

В зв’язку зі збільшенням при дисоціації числа частинок в розчині, розчини електролітів мають аномальні колігативні властивості. Рівняння, що описують колігативні властивості розчинів неелектролітів, можна застосовувати і для опису властивостей розчинів електролітів, якщо ввести поправочний ізотонічний коефіцієнт Вант –Гоффа, наприклад :

П =  і ∙с ∙ R ∙ T     	(1.2)

(1.3)

Ізотонічний коефіцієнт пов’язаний зі ступенем дисоціації α електроліту:

(1.4)

(1.5)

де k – кількість іонів, що утворюється при дисоціації молекули.

При термодинамічному описанні розчинів електролітів, як і розчинів неелектролітів, використовується метод активностей. Властивості реальних розчинів описуються рівняннями, в яких замість концентрацій вводиться активність а:

+RTln ,                      (1.6)

де μі  - хімічний потенціал і-того компонента,;

- стандартний хімічний потенціал і-того компонента; аі  - активність і-того компонента.

Активність аі виражається у вигляді добутку концентрації mi  на коефіцієнт активності γі:

(1.7)

Експериментально активність електролітів можна визначити так само, як і активність неелектролітів за вимірюванням колігативних властивостей розчинів – тиску пари, осмотичного тиску, температури кипіння та замерзання, а також за вимірюванням ЕРС гальванічного елементу.

В розчині сильного електроліту, що дисоціює на v+ катіоні та v- аніонів,

AB=  +   (1.8)

хімічний потенціал електроліту складається з хімічних потенціалів іонів:

µ =  + 	             (1.9)

Хімічні потенціали іонів описуються виразами:

(1.10а)

,             (1.10б)

де    та   - стандартні хімічні потенціали іонів,

γ+ та γ- - коефіцієнт активності катіону та аніону.

Підставляючи (1.10 а та б) у (1.9) одержуємо:

µ = () + RTln()= +RTln()                 (1.11а)

µ =                                             (1.11б)

Експериментально визначити активність катіону α  та аніону α – неможливо внаслідок електронейтральності розчину електроліту, тому вводять поняття середньої іонної активності α ± :

= · )1/ν                                                   (1.12)

де ν = ν++ ν-.

Аналогічно визначають середній іонний коефіцієнт активності γ±:

(1.13)

та середню іонну моляльність m±:

,      (1.14)

де  - моляльність розчину електроліту.

Зв'язок між середніми величинами α±, γ± та m±   наступний:

(1.15)

де

і залежить від зарядного типу електроліту

Враховуючи , що  , рівняння (1.11) для хімічного потенціалу електроліту записується таким чином:

(1.16)

Тоді активність електроліту дорівнює:

(1.17)

Згідно емпіричному правилу іонної сили Люіса та Рендала коефіцієнти активності іонів не залежать від конкретного виду іонів, що знаходяться в розчині, а залежать від іонної сили розчину  І:

,	                             (1.18)

де  zi- заряд іону, mi - його моляльна концентрація. Це правило справедливе при концентрації електроліту до 0,01 моль . кг -1 і наближено виконується до 0,1 моль.кг-1.

Розрахувати коефіцієнт активності у розбавлених розчинах сильних електролітів можна за допомогою теорії Дебая – Гюккеля.