## Slide 1: АБСОРБЕРИ

## Slide 2: КЛАСИФІКАЦІЯ АБСОРБЕРІВ
1. Апарати, в яких поверхнею фазового контакту є поверхня рідини, що розтікається по спеціальній насадці (плівкові апарати та апарати зі змоченою насадкою);
2. Апарати, в котрих поверхня фазового контакту створюється потоками газу та рідини (колони з сітчастими, ковпачковими тарілками);
3. Апарати, в яких поверхня фазового контакту утворюється в наслідок розбризкування рідини (порожнистий форсунковий скрубер).

## Slide 3: ПЛІВКОВІ АПАРАТИ
Плівкові абсорбери: трубчасті та листові насадки
Абсорбент надходить на верхню
трубну решітку, розподіляючись
по трубах 2 і стікає по їх
внутрішньої поверхні у вигляді
тонкої плівки.
Газ рухається по трубах знизу вгору
назустріч стікає рідкої плівці.
В разі необхідності відведення
теплоти при екзотермічної
абсорбції в міжтрубний простір
абсорбера подають охолоджуючу
воду.

## Slide 4: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Переваги плівкового абсорбера:
1) низький гідравлічний опір, в порівнянні з насадочними і тарілчастими;
2) висока рушійна сила завдяки структурі потоків;
3) можливість відведення теплоти.
Недоліки плівкового абсорбера:
1)труднощі із здійсненням рівномірного розподілу рідини по трубах у вигляді плівки;
2) низька площа поверхні контакту фаз.

## Slide 5: АПАРАТИ ЗІ ЗМОЧЕНОЮ НАСАДКОЮ
Насадковий абсорбер являє собою циліндричну башту, заповнену насадкою – невеликими деталями, що утворюють пористу структуру, в якій можуть вільно переміщатися взаємодіючі фази. Основна умова забезпечення ефективної роботи абсорбера, це максимальна питома поверхня насадок. Крім того, насадка повинна мати мінімальну масу, великий перетин і значний вільний об’єм. Найбільше розповсюдження отримали насадки хордові і кільцеві.

## Slide 6: ПРИНЦИП РОБОТИ
У насадковому абсорбері рідина, що подається через розподільний пристрій 1, при невеликих швидкостях газу тече по елементу насадки 2 у вигляді тонкої плівки.
Поверхнею контакту фаз є змочена поверхня насадки, і в цьому режимі насадкові апарати можуть розглядатися як плівкові. Щоб рідина не розтікалася до стінок апарату, насадки завантажуються по секціях. Між секціями встановлюють пристрій 3 для перерозподілу рідини і решітки 4.
Насадкові колони працюють найбільш ефективно в умовах режиму підвисання, близького до режиму захлинання, тобто такого режиму, при якому вага рідини що знаходиться на насадці стає рівною силі тертя газового потоку об рідину.

## Slide 7: РЕЖИМ ПІДВИСАННЯ
В режимі підвисання плівковий перебіг рідини порушується: виникають бризки, різного роду завихрення і т.д. Рідина заповнює вільний об’єм насадки, утворюючи газорідинну суміш. При цьому значно зростають в порівнянні з плівковим режимом поверхня контакту фаз і коефіцієнти масопередачі. Подальше невелике збільшення швидкості газу приводить до захлинання колони. Це явище характеризується припиненням протитечійно насадкового руху потоків і витісненням рідини з колони. Оптимальний режим роботи насадкового абсорбера має місце при швидкостях газу, на 15...20% менших за швидкості, які викликають захлинання.

## Slide 8: ТИПИ НАСАДОК

## Slide 9: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Переваги насадкових абсорберів:
1)розвинута поверхня контакту фаз;
2) низький гідравлічний опір;
3)можуть функціювати в різних гідродинамічних режимах. Самим ефективним є перехід від режиму підвисання до емульгування;
4)простота конструкції.
Недоліки насадкових абсорберів:
1)труднощі з організацією відводу теплоти, не завжди добра змочуванність насадки при низькій щільності зрошення;
2) насадкові колони недоцільно застосовувати при роботі з забрудненими рідинами, вони досить чутливі до змін навантаження по газу.

## Slide 10: АПАРАТИ, В ЯКИХ ПОВЕРХНЯ ФАЗОВОГО КОНТАКТУ СТВОРЮЄТЬСЯ ПОТОКАМИ ГАЗУ ТА РІДИНИ
Тарілчасті барботажні колони є ефективними та найпоширенішими апаратами. Усередині колони одна під іншою розміщена певна кількість горизонтальних перфорованих перегородок – тарілок, що забезпечують перебіг рідини зверху вниз, а пари – знизу догори.
Тарілчасті колони бувають з ковпачковими, клапанними, провальними ситчастими тарілками, на яких має місце неорганізований перелив рідини через отвори, і з ситчастими тарілками з переливними пристроями.

## Slide 11: ПРОВАЛЬНІ ТАРІЛКИ
Найпростіша ситчаста провальна тарілка являє собою сито з круглими або продовгуватими отворами. В колонах з провальними тарілками важка фракція (рідина) стікає з верхньої тарілки на нижню, а газ (або пара) проходить знизу через ті ж самі отвори і розподіляється в шарі рідини, що знаходиться на тарілці, у вигляді струменів і пухирців – барботує рідину. Такі конструкції тарілок дуже чутливі до витрати і тиску пари в колоні.

## Slide 12: ТАРІЛКИ З ПЕРЕЛИВНИМИ ПРИСТРОЯМИ
Ці тарілки мають переливні пристрої і оснащені порогами. Поріг 3 служить для руйнування піни, що стікає з вище розташованої тарілки, а поріг 4 – для підтримання певної висоти стовпа рідини на тарілці. Рідина поступає на верхню тарілку, переливається через переливні пристрої зверху донизу і видаляється з нижньої частини апарата.
Газ (пара) вводиться в нижню частину апарата і переміщається вгору, розподіляючись на кожній тарілці 1 у вигляді пухирців або ж факелів. Нижній кінець переливної трубки 2 дещо „втоплений“ в рідину, що утворює гідравлічний затвор і не дає змоги газу або парі попадати у переливну трубку.

## Slide 13: КОВПАЧКОВІ ТАРІЛКИ
Ковпачкові тарілки 1 мають переливні пристрої 4, а проходження газу (або пари) здійснюється
через невеликі по висоті патрубки 2,
які зверху накриті ковпачками 3.
Пара або газ під дією різниці тиску
під тарілкою і над нею барботують
через прорізи в ковпачку і шар рідини.
На відміну від ситчастих тарілок
ковпачкові не засмічуються твердими
домішками, які знаходяться в суміші,
що розділяється.

## Slide 14: КАПСУЛЬНИЙ КОВПАЧОК
Для створення великої площі поверхні
масопередачі на тарілках встановлюється
велике число патрубків 6 і регульованих
капсульних ковпачків 5.
Відстань від тарілки до нижнього обріза
ковпачка 5 регулюється за допомогою
втулки 4 і гайки 2, що встановлені на
болті обмежувачі 3.
Тарілки з капсульними ковпачками
найбільш широко поширені в промисловості.
Ковпачкові тарілки стійко працюють
при значних змінах навантажень по газу
(парі) та рідині.
До головних недоліків капсульних ковпачків
можна віднести складність конструкції,
висока вартість і відносно високий
гідравлічний опір.

## Slide 15: КЛАПАН КЛАПАННОЇ ТАРІЛКИ
Клапанні тарілки поєднують властивості ситчастих і ковпачкових.
Барботаж газу (пари) через рідину відбувається через клапани, які залежно
від швидкості газового або парового потоку переміщаються по вертикалі.
Для клапанних тарілок характерна стабільність роботи в широких діапазонах змінень навантажень по газовому або паровому потоку.
1 - тарілка; 2 - клапан; 3 - обмежувач

## Slide 16: АПАРАТИ, В ЯКИХ ПОВЕРХНЯ ФАЗОВОГО КОНТАКТУ УТВОРЮЄТЬСЯ ВНАСЛІДОК РОЗБРИЗКУВАННЯ РІДИНИ
Порожнистий форсунковий скрубер – доземний сталевий циліндр висотою 10...20 м, в якому газ рухається переважно знизу вверх, а рідина у вигляді краплин – навпаки.
Найбільші коефіцієнти масопередачі мають місце у момент розпиленості рідини, а потім вони різко знижуються унаслідок збільшення крапель і зменшення поверхні фазового контакту.

## Slide 17: ПЕРЕВАГИ. НЕДОЛІКИ
Переваги:
1) простота конструкції і низька вартість;
2) низький гідравлічний опір по газовій фазі, в порівнянні з іншими типами абсорберів.
Недоліки:
1) невисока площа поверхні контакту фаз, віднесена до обсягу апарату, і, як наслідок, громіздкість;
2) висока витрата енергії на розпилення рідини;
3) бризковиніс при високих швидкостях газу;
4) зниження рушійної сили через виникнення зворотного перемішування, і, як наслідок, невисока ступінь поділу.

## Slide 18: АБСОРБЕР ВЕНТУРІ
Швидкісні прямоточні абсорбери, які розпилюють відрізняються тим, що в разі прямотоку процес можна проводити при високих швидкостях газу, причому вся рідина несеться з газом і відділяється від нього в сепараційному просторі.
Основною частиною абсорбера є труба Вентурі. Рідина надходить у конфузор, тече в вигляді плівки і в горловині розпорошується газовим потоком. Потім рідина газовим потоком виноситься в дифузор, у вигляді дрібних крапель, які створюють поверхню контакту фаз. Відділення крапель від газу відбувається в сепараторі.

## Slide 19: ПЕРЕВАГИ. НЕДОЛІКИ
Переваги:
1) простота конструкції;
2) робота при високих витратах газової фази.
Недоліки :
1) роздільча здатність внаслідок прямотоку фаз обмежена можливістю лише одноразового досягнення рівноваги між фазами;
2) мала площа поверхні контакту фаз на одиницю об'єму апарату;
3) порівняно високий гідравлічний опір