## Slide 1
Тема 2. Сировинна та паливно-енергетична бази. Оптимізація технологічних процесів
1. Класифікація сировини.
2. Корисні копалини та способи їх видобутку.
3. Підготовка сировини до переробки.
4. Значення якості сировини та її раціональне використання.
5. Характеристика палива.
6. Енергія, її види та джерела.
7. Раціональне використання енергії.
8. Поняття про оптимізацію.
9. Моделювання технологічних процесів.

## Slide 2
2.1 Класифікація сировини
Сировиною називають речовини, з яких роблять продукцію. Наприклад, з цукрового буряка роблять цукор, із залізної руди - чавун, із зерна - борошно.
Сировину класифікують по наступних ознаках:
По походженню
По агрегатному стану
По важливості в технологічному процесі
1. По походженню: первинне, штучне та вторинне.
1.1) первинна сировина - речовини природного походження, що не проходили переробку (поділяють на мінеральну, рослинну та тваринну):
а) мінеральна сировина - корисні копалини, що добувають у надрах Землі чи на її поверхні. У залежності від мети використання мінеральну сировину розділяють на паливно-енергетичну, рудну, хімічну, будівельну та дорогоцінні (напівкоштовні) камені, гідромінеральну.

## Slide 3
Паливно-енергетична сировина - це вугілля, нафта, торф, природний газ, пальні сланці, уран і ін. Вона є не тільки джерелом теплової енергії, а і сировиною для хімічної, металургійної і інших галузей промисловості.
Рудна сировина - це залізні, мідні, хромові та інші руди. Промислові руди містять один чи кілька металів. Зміст металів у цих рудах різний. У рудах метали знаходяться у виді оксидів (наприклад, залізна руда містить залізо у виді оксидів (Fe2O3, Fe3O4), сульфідів. Дуже рідко в природі зустрічаються руди, у яких метали знаходяться у вільному стані, - це золотоносні та платинові руди.
Хімічна сировина - це мінерали з малим змістом металів. Тому її часто називають мінералохімічною сировиною. Це калійні солі, сірка, апатити й т.п.
Будівельна сировина та дорогоцінні (напівкоштовні) каміння. До будівельної сировини належать: граніт, вапняк, пісок, глина й т.п. З цієї сировини виготовляють продукцію, необхідну для будівельного виробництва. Дорогоцінні та напівкоштовні каміння (алмаз, янтар, кришталевий кварц, аметист і т.п.) в основному є сировиною для ювелірної промисловості.

## Slide 4
б) рослинна сировина - наземна та підземна частина рослин (листя, стовбур, квіти, насіння, плоди, корінь і т.п.). До рослинної сировини належить льон, цукровий буряк, бавовна, деревина, зерно й т.п. З неї роблять продукти харчування та продукцію промислового та побутового призначення;
в) тваринна сировина - вовна, шкіра, шовк, молоко, хутро й т.п. Переробляючи сировину тваринного походження, одержують продукти харчування та продукцію побутового та промислового призначення.
Рослинна та тваринна сировина на відміну від мінеральної вимагає швидкої переробки, оскільки з часом її склад і якість змінюються. Для збереження рослинної і тваринної сировини протягом тривалого часу її висушують, заморожують, консервують, стерилізують, зберігають в атмосфері захисних газів і т.п.

## Slide 5
1.2) штучна сировина. Штучною сировиною називають продукцію чи напівфабрикати, виготовлені на інших підприємствах чи в окремих підрозділах даного підприємства. Наприклад, готова продукція доменного цеху - чавун, є сировиною для одержання сталі; готова продукція ткацького цеху - тканина, є сировиною для пошиття одягу й т.д.;
1.3) вторинна сировина - це промислові та споживчі відходи й побічна продукція:
а) промисловими відходами називають залишки сировини та напівфабрикатів, що утворилися в процесі виготовлення основної продукції і які частково чи цілком втратили свої властивості та не відповідають установленим стандартам. Промислові відходи після переробки, а іноді й без неї можуть бути використані в виробництві чи споживанні;
б) споживчими відходами називають вироби та речовини, що у процесі користування ними утратили свої властивості. Наприклад, вироби з металів (праска, каструля й т.п.) утратили придатність до використання та являють собою металобрухт;

## Slide 6
в) побічною продукцією називають таку продукцію, що утворилася разом з основною у процесі переробки сировини, але не була метою виробництва. На побічну продукцію встановлюють стандарти, технічні умови, ціни. Побічну продукцію часто використовують як готову продукцію або вона є сировиною для виготовлення іншої. Наприклад, у процесі виробництва чавуна (основна продукція) одержують шлак (побічна продукція), що є сировиною для виготовлення будівельних матеріалів (шлакоцемент, шлаковата й т.п.).
Вторинна сировина цілком чи частково заміняє первинну сировину при виготовленні продукції. Це економічно й екологічно вигідно: продукція стає більш дешевою та менше забруднюється навколишнє середовище.
Штучну та вторинну сировину звичайно називають матеріалами.

## Slide 7
2. По агрегатному стану: тверде, рідке й газоподібне. Прикладом твердої сировини є металеві руди, вугілля, пісок, льон, зерно; рідкої - нафта, вода, соляні розсоли, молоко; газоподібною - повітря, природний і промисловий гази.
3. По важливості в технологічному процесі: основна та допоміжна.
Основною сировиною називають ту, що є основою виробленої продукції. Наприклад, залізна руда є основою для одержання чавуна, цукровий буряк - для одержання цукру, тканини - для пошиття одягу.
Допоміжною - та, що додає продукції визначені властивості чи забезпечує нормальний хід технологічного процесу. Наприклад, мастила забезпечують надійну роботу вузлів оснащення; каталізатор - нормальний хід технологічного процесу; фарби - додають тканині відповідний колір.

## Slide 8
2.2 Корисні копалини та способи їх видобутку
Корисними копалинами називають речовини, що знаходяться у надрах Землі чи на її поверхні та використовуються людьми для задоволення своїх потреб. Ці речовини використовують без чи після переробки. Разом з корисними копалинами у земній корі залягають породи.
Породою називають речовину, що не містить основного компонента корисної копалини. Наприклад, у залізних рудах основним компонентом є залізо, що міститься у руді у виді оксидів і інших сполук заліза. Порода в залізних рудах складається, в основному, з піску та глини.
Природні зосередження корисних копалин у надрах Землі називають родовищем. У родовищах корисні копалини залягають у виді пластів, жил, гнізд і т.п. Пласти та жили можуть бути горизонтальними, положистими та похилими.
У залежності від характеру робіт і виду корисних копалин, що добуваються з родовища, останнє має визначену назву, що склалося історично. Наприклад, залізні, мідні та інші руди, кам’яне вугілля, золото, солі добувають на копальнях; вапняк, пісок, глину - у кар’єрах; камінь, граніт - у каменоломнях.

## Slide 9
Корисні копалини добувають такими способами:
1) наземним способом корисні копалини добувають у випадку, якщо вони залягають неглибоко у Землі (пісок, глина, камінь, галька, буре вугілля, руди й т.п.). Видобутку корисних копалин передує підготовча робота, що складається з вирубці лісів, чагарників, висушуванні боліт, відводі води й т.п. Ці роботи проводять у разі потреби. Потім зрізують шари ґрунту та породи, що лежать над корисними копалинами, і транспортують їх до смітників.
Роботи з видобутку складаються з виїмки корисної копалини та породи, їх навантаження на транспортні засоби, транспортування до місця переробки та розвантаження.
Кар'єром називають сукупність відкритих вироблень, обладнаних для видобутку корисних копалин. Зверху кар’єр виглядає як величезна яма, схили якої нагадують сходинки. Ці сходинки називають уступами. Ширина уступів досягає декількох десятків метрів. На уступах прокладають дороги, іноді монтують могутні стрічкові конвеєри.

## Slide 10
Основні недоліки наземного способу видобутку корисних копалин -руйнування родючих земель на великій території і забруднення пилом навколишнього середовища;
2) підземним способом добувають корисні копалини, що залягають глибоко у Землі. Цим способом добувають кам’яне вугілля, руди різних металів, солі.
Копальнею називають гірське підприємство, на якому добувають корисні копалини у закритих виробленнях. На території, що займає родовище корисної копалини, може бути одна чи кілька копалень.
Площу родовища, що розробляється однією копальнею, називають копальневим полем. Розмір поля залежить від потужності пласта і кута його падіння. У випадку побудови копалень в одному районі економічно вигідно мати централізоване господарство на поверхні землі для обслуговування декількох копалень, до якого належать компресорні, механічні майстерні, збагачувальні фабрики й т.п.

## Slide 11
3) корисні копалини, що у родовищах знаходяться в рідкому та газоподібному станах (вода, нафта, розсоли, природний газ) добувають свердловинним способом. Суть його полягає в тому, що над родовищем корисної копалини бурять свердловину. Як тільки свердловина доходить до пласта, з надр Землі на поверхню виривається потік чи фонтан корисної копалини, що направляють у труби чи резервуари (франц. rеservoіr від лат. rеservo - зберігаю) (наприклад, нафта, газ);
4) наземний і підземний способи видобутку корисних копалин мають визначені недоліки, уникнути яких можна, використовуючи хімічні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні способи видобутку корисних копалин, що об’єднані назвою геотехнологічні способи видобутку корисних копалин чи геотехнологія. Геотехнологічні способи складаються у видобутку корисних копалин без організації копалень і кар’єрів. У Земній корі над родовищем бурять свердловину, у яку заливають спеціальні речовини (холодна чи гаряча вода, водяна пара, розчини кислот, солей, бактерії і т.п.). Під дією цих речовин корисна копалина може перейти в пару, розчин, розплав чи гідросуміш, що помпою викачують з тих же свердловин чи зі свердловин розташованих поруч.

## Slide 12
2.3 Підготовка сировини до переробки
Кожен вид сировини перш ніж з нього почнуть виготовляти продукцію вимагає відповідної підготовки:
Здрібнювання сировини
2. Сортування сировини по розмірі шматків.
3. Збагачення сировини.
4. Агломерація та грудкування.
1. Здрібнювання сировини - це перетворення великих шматків твердої сировини в менші чи в порошок. Подрібнюють сировину для того, щоб збільшити поверхню взаємодії реагуючих речовин (складових сировини). За таких умов час перетворення сировини на продукцію зменшується.
Мінеральну сировину подрібнюють розколюванням, розбиванням, розтиранням. Розколюванням і розбиванням подрібнюють тверді та ламкі речовини, розтиранням - пластичні.
Сировину рослинного та тваринного походження подрібнюють різанням і помелом.

## Slide 13
Здрібнювання проводять у дробарках, млинах, на різаках і в різальних машинах. Дробарки використовують для одержання великих (300-100 мм), середніх (50-10 мм) і маленьких (10-2 мм) шматків. Конструкції дробарок різні.
Млина використовують для здрібнювання сировини. Для здрібнювання твердої мінеральної сировини найбільш часто використовують кульові млини.
При здрібнюванні сировина може бути сухою та мокрою.
2. Сортування сировини по розмірі шматків. Для нормального ходу технологічного процесу необхідно, щоб поверхня шматків реагуючих речовин (складових сировини) була оптимальною.
Сортуванням називають поділ здрібненої сировини на окремі фракції за допомогою решіт і сит.
Фракцією (від лат. fractіo - розламування) називають визначеного розміру часточки твердої сировини. Фракції великих по розмірі шматків одержують поділом здрібненої сировини на решетах, маленьких - на ситах. Для поділу здрібненої сировини на фракції решета та сита ставлять одне над одним. Унаслідок поділу одержують на одну фракцію більше, ніж установлено решіт і сит.

## Slide 14
3. Збагачення сировини. Збагаченням називають очищення сировини від речовин, непотрібних для одержання запланованої продукції.
Тверді речовини збагачують промиванням водою, гравітацією, магнітною сепарацією та флотацією. Ці способи збагачення ґрунтуються на фізичних властивостях складових частин сировини, таких як щільність, здатність намагнічуватися й т.п.
Промиванням водою збагачують, наприклад, залізну руду, унаслідок чого вимивається глина.
Гравітаційне збагачення ґрунтується на різній швидкості падіння шматків мінералів у воді чи повітрі, оскільки вони мають різну щільність.
Магнітною сепарацією (від лат. separator – відокремити) збагачують руди, до складу яких входять мінерали, що мають магнітні властивості.

## Slide 15
Флотаційне (від англ. flotatіon - плавання) збагачення - найбільш універсальний і досконалий спосіб збагачення. Їм збагачують майже всі мінерали. Суть цього способу складається в різних поверхневих властивостях складених мінералів. Одні краще змочуються водою та цілком занурюються в неї, інші - гірше та плавають на поверхні. Для прискорення процесу поділу використовують спеціальні речовини, що називають флотореагентами. Збагачення проводять у флотаційних машинах.
Суміші рідких речовин збагачують випарюванням розчинника, виморожуванням, висаджуванням домішок і т.п.
Суміші газоподібних речовин розділяють по складу послідовною конденсацією газів при їх стисканні та зниженні температури та за допомогою мембран.

## Slide 16
4. Агломерація та грудкування. Дуже здрібнена сировина має зменшену газопроникність, що позначається на техніко-економічних показниках роботи устаткування. Окрім того, вона виноситься з печей чи реакторів і забруднює навколишнє середовище. Щоб це запобігти дрібну сировину агломеруют чи грудкують.
Агломерацією (від лат. аgglomero - накопичую, приєдную) називають спікання дрібних порошкових речовин, непридатних для використання, у купки оптимального розміру. Під час спікання сировину продувають повітрям, завдяки чому продукція стає пористою, її називають агломератом.
Грудкуванням називають одержання купок (грудок) зі здрібненої руди, пилу, невеликої кількості глини чи вапняку та води з наступним висушуванням і випалом. Це досить прогресивний спосіб підготовки сировини в чорній металургії, що поліпшує якість продукції і полегшує процес одержання чавуна й сталі. Використання грудок при виробництві чавуна збільшує продуктивність доменної печі.

## Slide 17
2.4 Значення якості сировини та її раціональне використання
Якість сировини визначається сукупністю її фізичних, механічних, хімічних і технологічних властивостей.
Вибір і якість сировини визначають режим роботи та продуктивність устаткування, впливають на якість і собівартість продукції. Так, для виробництва чавуна використовують руди з різним змістом заліза. У випадку великого змісту заліза в руді зменшуються витрати на підготовку руди до переробки та витрати палива (коксу, природного чи іншого газу), зростає продуктивність домнової печі та навпаки.
Для виготовлення якісної продукції необхідно дотримуватися таких вимог: якісна сировина й паливо; досконале устаткування (агрегати, печі, апарати й т.п.) і відповідна новітня технологія. Усі ці вимоги взаємозалежні.

## Slide 18
Аналіз роботи підприємств показує, що економіка виробництва залежить від раціонального (від лат. rаtіonalіs - розумний) і комплексного використання сировини.
Відомо кілька шляхів раціонального використання сировини. Найбільш важливий з них - належний вибір сировини, якісне збагачення, комплексна переробка та максимальне використання відходів.
Вибір сировини визначає тип технологічного устаткування, тривалість її переробки та впливає на техніко-економічні показники роботи підприємства. Сучасні технології дають можливість одну й ту саму продукцію виробляти з різних видів сировини. Наприклад, деякі деталі для машин виготовляють з металів, пластмас; сірчану кислоту виробляють із сірки, сірчистих мінералів і газів, що відходять, кольорової металургії.
Дуже важливо цілком (повністю) використовувати мінеральну сировину: витягати усі компоненти та використовувати відходи (комплексне використання сировини). При комплексному використанні сировини зменшуються витрати на транспортування, не забруднюється навколишнє середовище та зменшується собівартість основної продукції.

## Slide 19
2.5 Характеристика палива
Паливом називають речовини, у процесі згорання (розподілу чи з’єднання ядер) яких виділяється значна кількість теплоти.
Класифікація палива:
1. По походженню паливо розділяють на природне та штучне. До природного відносять, наприклад, дрова, торф, вугілля, горючі сланці й т.п.
Штучне паливо одержують переробкою природного палива. Так, у процесі нагрівання викопного вугілля у високій температурі без доступу повітря одержують кокс, з нафти роблять мазут і т.п. Із твердих споживчих відходів, а також із сільськогосподарських і інших відходів одержують біогаз.
2. По агрегатному стану паливо розділяють на тверде (викопне вугілля, торф, горючі сланці, дрова), рідке (бензин, мазут, дизельне паливо й т.п.) і газоподібне (природний газ, водень і т.п.).

## Slide 20
Властивості палива залежать в основному від його хімічного складу. Основним елементом більшості видів палива є вуглець. У різних видах палива зміст вуглецю - від 30 до 95%. До складу палива входять також водень, кисень, азот, сірка та інші речовини.
Цінність палива визначається кількістю теплоти, що виділяється у випадку повного його згорання. Так, у процесі спалювання 1 кг дров виділяється 10,2 МДж/кг теплоти, кам’яного вугілля - 22 МДж/кг, бензину - 44 МДж/кг. Чим більше вуглецю та водню міститься у паливі, тим більше теплоти виділяється у процесі його згорання.
Під час спалювання палива виходять тверді та газоподібні речовини. Тверді - це попіл, шлак, сажа. Газоподібні - оксиди вуглецю, азоту, сірки й т.п. Газоподібні та частково тверді продукти згорання палива через димарі викидаються в атмосферу. Для захисту навколишнього середовища використовують різні фільтри та пристрої, що очищають чи знешкоджують шкідливі викиди.

## Slide 21
2.6 Енергія, її види та джерела
Усі технологічні процеси зв’язані із затратами або виділенням енергії.
При виготовленні продукції використовують сонячну, світлову, теплову, хімічну, електричну, механічну, ядерну й інші види енергії.
1. Сонячна енергія. Від Сонця на Землю йде тепловий потік, енергія якого складає 1,57·1018 КВт·год. Цю енергію можна використовувати для нагрівання повітря, води, приміщень, сушіння сировини та готової продукції, опріснення морської води й т.п. Її можна перетворювати в електричну енергію.
2. Енергія світла - використовують для створення фотоелементів, фотоелектричних датчиків, автоматів і т.п. За допомогою цього виду енергії реалізується велика кількість фотохімічних процесів у хімічних технологіях.
3. Теплова енергія. Її одержують у ході спалювання палива. Вона здавна використовується для обігрівання приміщень, одержання металів і сплавів, висушування сировини та продукції і т.п. Теплову енергію перетворюють в електричну.

## Slide 22
4. Хімічна енергія. Вона виділяється в процесі екзотермічних реакцій. Хімічна енергія є джерелом теплоти для нагрівання сировини. Хімічна енергія в гальванічних елементах і акумуляторах перетворюється в електричну.
5. Електрична енергія. Її виробляють на електростанціях. Цей вид енергії використовують для проведення електрохімічних (електроліз розчинів і розплавів) і електротермічних (нагрівання, плавлення й т.п.) процесів. У промисловості електричну енергію використовують у електрофільтрах для очищення газів від пилу, туману й т.п. Електричну енергію використовують для освітлення й одержання механічної і теплової енергії.
6. Механічна енергія. Вона потрібна головним чином для подробління, розмелювання та перемішування сировини, роботи компресорів, вентиляторів, а також для транспортування сировини, продукції і т.п.
7. Ядерна енергія. Цей вид енергії виділяється при розподілі чи з’єднанні ядер. Цю енергію використовують на атомних електростанціях для одержання електричної енергії.
Для одержання електричної енергії використовують енергію води, вітру, сонця й т.п. Ці види енергії на електростанціях перетворюють в електричну енергію.

## Slide 23
2.7 Раціональне використання енергії
Переробні, обробні та інші галузі промисловості мають потребу у всіх видах енергії. Показником енергоємності того чи іншого технологічного процесу є витрати енергії на одиницю отриманої продукції (наприклад, 1 т, 1 м3). Цей показник на різних підприємствах різний, навіть якщо це однакова продукція. Дуже енергоємною є продукція чорної, кольорової металургії й електрохімічних підприємств. Незначною енергоємністю характеризуються біохімічні, деякі фізико-хімічні (наприклад, адсорбція, мембранні процеси), хімічні (одержання деяких видів мінеральних добрив) та інші процеси. Наприклад, виробництво 1 т алюмінію вимагає майже 20000 КВт·год. електроенергії, 1 т магнію - 18000 КВт·год., 1 т фосфору в середньому 15000 КВт·год., 1 т аміачної селітри - 10 КВт·год.
Чим менше енергії витрачається на виробництво одиниці продукції, тим менше собівартість продукції і, навпаки, у процесі виробництва металів, фосфору, хлору - це одна з головних статей витрат.

## Slide 24
Зменшити енергоємність продукції можна різними шляхами: використанням вторинних енергоресурсів, удосконаленням технологічного устаткування, заміною енергоємних технологічних процесів процесами незначної енергоємності, кращою підготовкою сировини до переробки й т.п.
Використання вторинних енергоресурсів. Продукція, що виходить з реактора, у більшості випадків, нагріта до високої температури. Тепло продукції можна використовувати для попереднього нагрівання сировини, що надійде в той же реактор. Теплообмін між нагрітою продукцією та холодною сировиною відбувається в агрегатах, що називають рекуператорами, регенераторами, теплообмінниками.
Рекуператором (від лат. rесuреrаtоr - той, що одержує назад) називають теплообмінний апарат, у якому обмінюються теплотою продукція та сировина. Обмін теплом відбувається через стінки рекуператора, у якому сировина та продукція рухаються назустріч. Наприклад, у процесі виробництва сірчаної кислоти: газ SO2 нагрівають теплотою, що віддає йому в рекуператорі газ SO3, що виходить з контактного апарата.

## Slide 25
Регенератором (від лат. rеgenero - відновлюю) називають теплообмінний апарат, що складається з однієї чи декількох камер, покритих вогнетривною цеглою, для уловлювання та використання теплоти газів, що відходять. Наприклад, у мартенівських печах регенератори служать для нагрівання газового палива та повітря теплотою пічних газів, що направляються до димаря. Спочатку пічні гази нагрівають камеру, яка виложена вогнетривною цеглою, до температури 1100-1200°С, а потім холодне повітря та газове паливо нагріваються теплотою, що вони забирають у вогнетривів, і так по черзі. Щоб наблизити періодичний процес до безперервного, потрібно мати два-три регенератора. Теплоту отриманої продукції використовують також для висушування, випару, дистиляції, опалення й інших потреб підприємства.

## Slide 26
Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) являють собою величезний резерв підвищення економічності паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). По деяких експертних оцінках, їх залучення в паливно-енергетичний баланс країни в 10 разів дешевше, ніж збільшення видобутку природних енергоресурсів.
Виробництво та використання вторинних енергетичних ресурсів у національному господарстві є одним з найважливіших і, мабуть, найефективнішим напрямком енергозбереження.
Зменшити енергоємність технологічних процесів можна заміною їх на каталізні чи інші процеси, для виконання яких потрібно менше витрати енергії, чи застосуванням ультразвуку, магнітного полю, вакууму й т.п. Наприклад, високотемпературний крекінг нафтопродуктів замінили на каталізний.

## Slide 27
2.8 Поняття про оптимізацію
З кожним днем актуальнішими стають економія сировини, палива, енергії, збільшення продуктивності технологічного обладнання, отримання якісної недорогої продукції, охорона довкілля. Досягти цього можна, якщо підтримувати такий технологічний режим (температуру, тиск, час, порядок виконання робіт тощо), який був би найкращим з усіх можливих, тобто оптимальним.
Оптимізацією (від лат. орtіmus - найкращий) технологіч­ного процесу називають спрямовану діяльність людини на пошук такого технологічного режиму, за якого буде отримано найкращий результат.
Таким результатом можуть бути найменші витрати сировини, палива, енергії; найбільша кількість вироблюваної продукції; найліпша її якість тощо.
Щоб вибрати метод оптимізації, який найкраще підходить для конкретного технологічного процесу, треба знати природу процесу (детермінований – заданий чи стохастичний (від грецьк. - випадковий, імовірний)), характер моделі (графік, рисунок, формула тощо) та мати про нього певну інформацію.

## Slide 28
2.9 Моделювання технологічних процесів
Для визначення найкращого результату технологічний процес зображують у вигляді певної моделі.
Моделлю називають спрощене зображення досліджуваного об’єкта. У процесі дослідження модель замінює досліджуваний об’єкт, дає нові пізнання про нього. Моделі можуть мати вигляд графіків, рисунків, макетів, пристроїв (механічних, електричних) і формул. Модель завжди наближена до досліджуваного об’єкта. Вона може не враховувати деяких явищ, які відбуваються в об'єкті, і в той самий час успішно використовуватись для визначення дії на нього.
Процес побудови моделі досліджуваного об’єкта називають моделюванням. Математична модель складається із системи формул, нерівностей або рівнянь, які з більшою або з меншою точністю описують явища, які відбуваються в об’єкти.

## Slide 29
Побудова математичної моделі технологічного процесу зводиться до знаходження виду залежності вихідних параметрів технологічного процесу від параметрів, які впливають на його хід.
На хід технологічного процесу впливають вхідні параметри, збурення та керуючі параметри.
Вхідними параметрами є склад сировини, необхідний для виготовлення продукції, її кількість і т.п.
Збуреннями можуть бути домішки, які містяться в сировині, тощо. Їх значення випадково змінюється з часом.
Керуючі параметри, до яких належить температура, тиск тощо
Вихідні параметри - до них належать кількість проміжної чи готової продукції, побічної продукції, якщо вона є, відходів тощо; визначаються станом технологічного процесу, який залежить від вхідних і керуючих параметрів та збурень.