## Slide 1: ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЇ

## Slide 2
У сучасній техніці метали і сплави є основними конструкційними матеріалами, тобто матеріалами, застосовуваними для виготовлення деталей машин і механізмів, транспортних засобів і споруд, приладів і апаратів, будівель і технічних об'єктів.
Металургія - (від ін. Грец. Μεταλλουργέω - здобуваю руду, обробляю метали) - область науки і техніки, галузь промисловості, яка займається:
- отриманням металів з природного і вторинної сировини;
- отриманням сплавів із заданими властивостями;
- обробкою і зварюванням металів, наданням їм певної форми і властивостей;
- нанесенням покриттів з металів;
- вивченням фізичного і хімічного поведінки металів.

## Slide 3
У сучасній техніці історично склалося поділ на чорну і кольорову металургії.
Чорна металургія охоплює виробництво сплавів на основі заліза: чавуну, сталі, феросплавів. На частку чорних металів припадає близько 95% всієї виробленої в світі металопродукції.
Кольорова металургія включає виробництво більшості інших металів. За вартістю продукція кольорової металургії становить майже половину обороту світового ринку металів.
У техніці все метали прийнято ділити на чорні (залізо Fe і сплави на його основі) і кольорові (всі інші). За кордоном метали поділяють на залізні і не залізні (в англійській мові «ferrous and nonferrous metalls»).

## Slide 4
До чорних металів відносять стали, чавуни і феросплави.
Стали - це сплави на основі заліза, в яких міститься до 2,14% вуглецю. Сталь є основним конструкційним матеріалом в світі. В сучасній металургії стали виплавляють головним чином з чавуну і сталевого брухту.

## Slide 5
Чавуни - це сплави заліза з вуглецем, в яких міститься від 2,14 до 6,67% С. На відміну від сталей, чавуни мають низьку пластичність. Завдяки хорошим ливарним властивостям, достатньої міцності і відносній дешевизні, чавуни знайшли широке застосування в машинобудуванні.

## Slide 6
До феросплавів відносять сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом, титаном і іншими елементами. Застосовують феросплави, в основному для розкислення і легування стали, а також в металотермії, для захисних покриттів, збагачення корисних копалин, виробництва хімічних сполук і ін.

## Slide 7
Кольорові метали умовно поділяють на чотири групи:
важкі (висока щільність, низька хімічна активність),
легкі (низька щільність, висока хімічна активність),
рідкісні (обмежена поширеність в природі),
благородні (хімічна інертність).

## Slide 8
Важкі кольорові метали за масштабами їх виробництва і споживання поділяють на основні і малі (всього 11 шт.).
До основних відносять: мідь Сu, свинець Рb, цинк Zn, нікель Ni і олово Sn, які є біржовими металами.
До малих – кадмій Cd, кобальт Со, вісмут Bі, сурму Sb, миш'як As, ртуть Hg.

## Slide 9
До групи легких кольорових входять 7 металів.
Основні – алюміній Аl, магній Mg.
Малі – лужні: натрій Na, калій К і лужноземельні: кальцій Са, стронцій Sr, барій Ва.

## Slide 10
До благородних відносять 8 металів: срібло Ag, золото Аu, платину Pt і групу платиноїдів (рутеній Ru, родій Rh, паладій Pd, осмій Os, іридій Ir).

## Slide 11
Рідкісні метали (61 метал). За промисловою класифікацією рідкісні метали поділяються на п’ять підгруп:
тугоплавкі рідкісні метали (всього 9): вольфрам W, молібден Мo, реній Re, титан Ti, тантал Tа, ніобій Nb, цирконій Zr, гафній Hf і ванадій V.
легкі рідкісні метали (всього 4): літій Li, берилій Be, рубідій Rb і цезій Cs.
розсіяні рідкісні метали (всього 6): галій Ga, індій In, талій Tl, германій Ge, селен Se і телур Те.
рідкоземельні метали (всього 17): скандій Sc, ітрій Y, лантан La і лантаноїди.
радіоактивні метали (всього 25): (технецій Тс, полоній Ро, францій Fr, радій Ra, актиній Ас і актиноїди - торій Th, протактиній Ра, уран U і трансуранові елементи).

## Slide 12
Поняття «рідкісні метали» обумовлено в металургії насамперед у зв’язку з тим, що більшість із них були відкриті значно пізніше за інші метали.
Наприклад,
вольфрам, молібден - наприкінці 18 ст.;
тантал, ніобій, цирконій - на початку 19 ст.;
галій, германій, індій - в другій половині 19 ст.;
рідкоземельні елементи –
наприкінці 18 - початку 19 ст.;
радіоактивні елементи –
    наприкінці 19 - початку 20 ст.;
реній, гафній - у першій чверті 20 ст.

## Slide 13
Приведена промислова класифікація металів не може бути сьогодні однозначно визнаною.
Наприклад, за іншою класифікацією титан відносять до легких металів. Проте за температурою плавлення і технологією отримання його слід розглядати як тугоплавкий метал.
Також до тугоплавких металів слід віднести реній і гафній, не зважаючи на те, що вони в природі містяться в дуже малих кількостях і більшою мірою розсіяні в мінералах молібдену (реній) або цирконію (гафній).

## Slide 14
Особливістю рідкісних металів є:
знаходження в усіх групах періодичної системи Д. І. Менделєєва;
різноманіття властивостей;
низька концентрація в сировині;
складність складу руд і концентратів;
висока хімічна активність більшості металів.

## Slide 15
Легкі рідкісні метали. До цієї групи входять рідкісні метали І і II груп періодичної системи (крім радію). Вони мають малу щільність (літій - 0,53 г/см3, цезій - 1,87 г/см3) і відзначаються високою хімічною активністю.
Подібно до легких кольорових металів (алюміній, магній, кальцій), легкі рідкісні метали отримують електролізом розплавлених солей або металотермічними способами.
1. Легкі рідкісні метали

## Slide 16
Тугоплавкі рідкісні метали. Усі метали цієї групи належать до перехідних елементів IV, V і VI груп періодичної системи, у яких відбувається добудова електронного d-рівня. Ця особливість визначає ряд фізичних і хімічних властивостей металів груп, що розглядаються: тугоплавкість (температура плавлення становить від 1660 °С для титану і до 3400 °С для вольфраму), високу міцність, корозійну стійкість, змінну валентність, що обумовлює різноманіття хімічних сполук. Усі тугоплавкі метали утворюють тугоплавкі і тверді карбіди, бориди, силіциди.
Для тугоплавких металів характерна спільність багатьох сфер застосування. Так, їх використовують як легуючі елементи в сталях і як компоненти жароміцних і твердих сплавів. Багато з них застосовуються в електротехніці й електровакуумній техніці.
2. Тугоплавкі рідкісні метали

## Slide 17
Розсіяні рідкісні метали. Об’єднуюча ознака групи – розсіяність елементів у земній корі.
Переважно розсіяні елементи знаходяться у формі ізоморфної домішки в малих концентраціях у гратах інших мінералів і вилучаються попутно з відходів металургійних і хімічних виробництв.
Наприклад
галій міститься в мінералах алюмінію;
індій, талій і германій зустрічаються в цинкових обманках та інших сульфідних мінералах;
германій - у кам’яному вугіллі.
3. Розсіяні рідкісні метали

## Slide 18
Рідкісноземельні метали (лантаноїди). Близькість фізико-хімічних властивостей лантаноїдів (від церію до лютецію) пояснюється однаковою будовою зовнішніх електронних оболонок їх атомів, оскільки при переході від одного елемента до іншого відбувається заповнення глибоколежачого 4f-рівня.
До лантаноїдів примикають за властивостями елемент ІІІ групи - лантан, скандій та ітрій, які разом з лантаноїдами становить групу рідкісноземельних металів.
4. Рідкісноземельні метали

## Slide 19
Радіоактивні рідкісні метали. У цій групі об’єднані природні радіоактивні елементи: полоній, радій, торій, уран і штучно отримані зауранові елементи та ін. - нептуній, плутоній та ін.
5. Радіоактивні рідкісні метали

## Slide 20
Рідкісні метали використовують в багатьох галузях промисловості:
авіації і ракетобудування,
електротехніки, електроніки,
атомної енергетики,
а також використовуються у виробництві спеціальних сталей, твердих, жароміцних і антикорозійних сплавів.
виготовлення електронних ламп, які є основою сучасної радіотехніки.
для вимірювання високих температур, так звані термопарами.
в хімічній промисловості як каталізатори (прискорювачі хімічних реакцій), де рідкісні метали поступово витісняють дорогу платину.
радіоактивні метали - сировина для отримання атомної енергії.
Використання рідкісних металів

## Slide 21
Основна виробнича база з випуску рідкіснометалевої продукції в Україні була зосереджена на 12 промислових підприємствах, основні
Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК);
Верхнедніпровський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК);
Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких матеріалів (СКТСіТМ);
Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) - виробництво галію металевого (технічного);
Завод чистих металів (СЗЧМ) - виробництво напівпровідникових матеріалів на основі галію, індію, телуру;
Придніпровський хімічний завод - виробництво цирконію металевого і сплавів на його основі, рідкоземельних металів, люмінофорів, гафнію металевого;
Східний гірничо-збагачувальний комбінат - виробництво лігатур на основі скандію, уранових концентратів і його хімічних сполук;
Іршанський гірничо- збагачувальний комбінат - виробництво концентрату ільменіту.
Основна виробнича база з випуск рідкісних металів

## Slide 22
Виробничі структура металургії України

## Slide 23
Технологічні методи отримання всіх рідкісних металів включають три послідовні основні стадії:
розкладання рудних концентратів,
отримання чистих хімічних сполук (оксидів або солей),
виділення металу з його сполуки.
У всіх випадках металургійної переробки рудної сировини передує його збагачення.
На першій стадії з колективного концентрату відокремлюють метал що вилучають, від супутніх домішок, концентруючи його в розчині, осаді або пилу пірометалургійним способом (випалюванням, сплавом, дистиляцією) або вилуговуванням розчинами кислот, гідроксидів лужних металів або солей.
Стадії виробництва рідкісних металів

## Slide 24
На другій стадії виділяють і очищають хімічну сполуку гідрометалургійними (осадженням з розчинів, кристалізацією, сорбцією, екстракцією і ін.) або пірометалургійними (дистиляцією або ректифікацією) способами.
Третя стадія - цементація або електроліз - завершується отриманням чистих рідкісних металів (з водних розчинів), відновленням оксидів воднем, оксидом вуглецю або вуглецем при підвищених температурах, а також їх відновленням металотермічним способом або електролізом розплавлених солей.
Стадії виробництва рідкісних металів