## Slide 1: Промислова екологія
Лекція № 11
Захист літосфери

## Slide 2: План
11.1 Грунти та поверхня землі
11.2 Раціональне використання земельних надр
11.3 Охорона грунтів

## Slide 3: 11.1 Грунти та поверхня землі
Сьогодні охорона і раціональне використання земельних ресурсів (оброблювані землі, пасовища, сінокоси, рекреаційні землі) - одна з найактуальніших проблем людства.
Загальна площа родючих земель суші складає близько 1,5 млрд. га (10-11 % площі суші), пасовищ і сінокосів - близько 3 млрд. га (20% площі суші). На кожного жителя Землі сьогодні приходиться лише 0,4 га родючої землі.
Не дивлячись на освоєння цілини, меліорацію й іригацію, кількість придатних до обробітку сільськогосподарських земель безперервно зменшується. За даними ООН, щорічно з різних причин - запустинювання, відчуження, ерозії, засолення та ін. - втрачається величезна кількість земель. Причому втрачені землі не відновлюються або відновлюються ціною величезних матеріальних витрат.

## Slide 4
Однією з основних причин деградації земель є запустинювання. Вважається, що утворення більшості пустель на Землі пов’язане із людською діяльністю і є наслідком знищення лісів, надмірного використання пасовищ і обробки землі, перенаселення. У наш час розширення пустель продовжується широким фронтом. У результаті сильних, повторюваних посух Сахара поступово захоплює великі території Судану, Ефіопії, Сомалі і Сенегалу. На пустелі перетворюються величезні райони Бразилії, Ірану, Пакистану, Бангладеш, Афганістану. У цілому за рахунок запустинювання у світі втрачається до 6*106 га сільськогосподарських земель на рік. При будівництві трансамазонської магістралі в Бразилії були необдумано знищені ліси на величезній території. Обробіток земель, що звільнилися, із застосуванням сучасної техніки перетворив їх на пустелю навіть в районах, розташованих близько до річки.

## Slide 5
Іншу важливу причину втрати сільськогосподарських угідь становить відчуження земель за рахунок містобудування, будівництва доріг, аеродромів, сховищ, промислових і побутових звалищ.
Особливе місце у зменшенні придатних до використання сільськогосподарських земель посідає деградація ґрунтів за рахунок ерозії, засолення, хімічної деградації.
Сотні мільйонів гектарів земель страждають від ерозії. Тільки в Україні
щорічно від ерозії гинуть десятки тисяч гектарів родючої землі.
За даними ЮНЕСКО щорічно внаслідок впливу на ґрунти вітрів, ураганів,
хімізації, будівництва доріг, промислових об’єктів, аеродромів, розробки кар’єрів у світі втрачається від 5 до 7 млн. га родючих земель.

## Slide 6
Ґрунти - органо-мінеральні утворення, що виникли в результаті тривалої взаємодії живих організмів і порід (гранітів, вапняків, базальтів, глин, пісків, сланців і т.д.), розкладання живих організмів, впливу природних вод і атмосфери.
Ґрунтоутворення є важливою частиною біологічного коловороту речовин і енергії. Грунт забезпечує рослини калієм і вуглецем, азотом і фосфором, бере активну участь в очищенні стічних і природних вод (фільтруються через грунт), є основним джерелом отримання продуктів харчування, регулятором водного балансу суші (поглинає, утримує і перерозподіляє атмосферну вологу), універсальним біологічним фільтром і нейтралізатором антропогенних забруднень.

## Slide 7
Однією з найбільших бід ґрунтів є засолення внаслідок неправильного зрошування.
Великої шкоди землям завдають обумовлені діяльністю людини (підрізування ухилів, риття кар’єрів, підтоплення, будівництво водосховищ та ін.) зсуви, селі й осипання ґрунтів.
Дедалі відчутними стають наслідки хімізації сільського господарства - погіршення стану ґрунтів із-за накопичення в них шкідливих хімічних речовин після тривалих і інтенсивних внесень добрив і пестицидів. Адже внесений до ґрунту фосфор практично не вимивається (до речі, його надходження від промислових і побутових стоків значно перевищує надходження з сільськогосподарських угідь).
Внесені до ґрунту фосфорні добрива призводять також до накопичення в ґрунтах фтору, стронцію, урану, радію.

## Slide 8
Для зменшення побічної дії мінеральних добрив і нітратів необхідно:
- користуватися встановленими нормами їх якості, типу і кількості;
- правильно організувати їх транспортування, зберігання і використання;
- організувати моніторинг земель - систему спостереження за станом земельного фонду;
- постійно контролювати вміст у ґрунтах і ґрунтових водах пестицидів (метафос, карбофос, цирам, гептахлор, карбатіон, поліхлорпропілен та ін.) і ДДТ;
- постійно контролювати навколо міст і промислових центрів вміст в ґрунтах і водах важких металів.

## Slide 9
Величезної шкоди земельним ресурсам завдає геологічна і гірничодобувна промисловість. При розвідці і пошуках корисних копалин тимчасово побудованими дорогами пересувається величезна кількість техніки, утворюються тисячі свердловин, копаються десятки тисяч канав, шурфів, будуються тимчасові бази, поселення, аеродроми, шляхи, що веде до зміни природних ландшафтів місцевості, порушення грунтово-рослинного покриву, утворення западин і опуклостей на поверхні.
Для зменшення тимчасової дії цих робіт необхідне:
- використання техніки з широкими шинами;
- селективна виїмка і складування ґрунтів;
- проведення робіт з відновлення ґрунтів і рекультивації земель;
- зменшення ресурсів ділянок свердлення;
- виведення порід в траншеї;
- проведення екологічної паспортизації земель, відведених під гірські роботи.

## Slide 10: 11.2 Раціональне використання земельних надр
Надра Землі використовуються в декількох напрямах для:
- видобутку корисних копалин;
- зберігання рідких і газоподібних корисних копалин у природних і штуч-
них сховищах;
- утворення різних споруд і навіть цілих заводів;
- будівництва транспортних комунікацій, метро, трубопроводів;
- поховання токсичних і радіоактивних відходів.

## Slide 11
Мінеральні ресурси - це сукупність всіх корисних копалин суші, Світового океану, які використовуються в галузях енергетики, чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, будівництва.
Мінеральні ресурси є національним багатством кожної країни. Щорічно на нашій планеті видобувається майже 30 т різних корисних копалини на людину, але тільки 1-5% їх із-за недосконалості технології і техніки реалізується у вигляді продукції виробництва, інше йде у відходи і втрачається на різних етапах виробництва.
За даними німецьких фахівців мінеральні ресурси України оцінені у вісім балів за десятибальною системою.
Правильна охорона природи передбачає, щоб експлуатація одних видів ресурсів не завдавала збитку іншим.
У зв’язку із цим слід розглянути шкідливий вплив гірничодобувної промисловості на природу, який виявляється у створенні відвалів, кар’єрів, териконів, провальних воронок, в забрудненні води, ґрунту, повітря. Розглянемо деякі з цих порушень і заходи з їх ліквідації.

## Slide 12
Відвали утворюються або з порожньої породи, яку піднімають з шахт разом з рудою або вугіллям, а потім відсортовують на збагачувальних фабриках і звалюють поблизу (іноді такі відвали називають «хвостами» або хвостохранилищами), або з відходів промислових підприємств (наприклад, попіловідвали теплових електростанцій), або з так званої вскриші, тобто верхніх шарів земної кори, що покривають поклади.
Якщо корисна копалина залягає неглибоко, її прагнуть розробляти відкритим способом, що значно дешевше. У такому випадку риють кар’єри, тобто проводять виїмку на велику глибину (іноді до 100 м), а потім відвалюють убік, створюючи своєрідні штучні плато, які виводять з ладу значні площі цінних земель.

## Slide 13
Видобуток корисних копалин відкритим способом завдає найбільшого збитку природному середовищу, оскільки часто повному руйнуванню піддаються десятки і сотні гектарів цінних лісових і сільськогосподарських угідь.
Відновлення колишніх властивостей і родючості земель, що піддалися промисловому впливу, так звана їх рекультивація набуває великого господарського і соціально-економічного значення, особливо в промислових районах з високою щільністю населення. Цим пояснюється зростаючий інтерес до проблеми рекультивації як за кордоном, так і в Україні.

## Slide 14
Териконами є різновиди відвалів - у формі конусів. Ці конуси складаються з порожньої породи або з шлаку і часто зустрічаються навколо шахт, заводів, електростанцій та інших промислових підприємств. Терикони не тільки займають багато місця, але сильно порошать за наявності вітру, багато з них продовжують тліти усередині, виділяючи їдкий дим і сірчистий газ. У териконах вуглезбагачувальних фабрик завжди міститься багато вугільного штибу (пилу), який може самозайматися. Іноді внутрішня пожежа триває роками, а вся поверхня величезного конусу випускає жар і палиться цівками диму, як справжній вулкан. Якщо сильна злива глибоко промочить такий терикон, він може з величезною силою вибухнути, заподіюючи серйозні руйнування. Холодний терикон під впливом тривалих дощів здатний втратити зв’язаність і розпливтися.

## Slide 15
З метою раціонального використання мінеральних ресурсів здійснюються безперервна розвідка, економне і комплексне витрачання їх, заміна дефіцитної мінеральної сировини іншими ресурсами. Для економії мінеральної сировини велике значення має збір металобрухту і його повторне використання. Крім того, необхідно передбачати заходи щодо запобігання і ліквідації шкідливого впливу гірничодобувної промисловості на природне середовище.
Доцільність економного і комплексного використання мінеральних ресурсів яскрава на прикладі горючих сланців. Сланці органічного походження - стародавні морські відкладення. Їх доцільніше використовувати не як паливо, а як хімічну сировину. Наприклад, розроблений спосіб виготовлення препарату СРР - сланцевої ростової речовини. Випробування, проведені у спеціалізованих інститутах, дозволили рекомендувати цю речовину для використання в сільському господарстві з метою підвищення врожайності ряду сільськогосподарських культур. Особливо ефективно СРР збільшує перші збори томатів - майже у 3 рази. Створені й упроваджені у виробництво нові методи термічної переробки сланців, що дозволяють отримувати велику кількість етилену, пропилену, бутилену - добре відомої сировини для синтезу полімерів, пластмас і ряду хімікатів. Смоли, що одночасно утворюються, використовуються як відмінне паливо. Отже, використання сланців можливе у двох напрямах - як хімічна сировина і як ушляхетнене паливо, що не забруднює атмосферу попілом і сірчистими газами. Із сланців можна отримати миючу речовину - сульфонол, якому притаманні усі переваги синтетичних миючих засобів і в той же час він не забруднює природу. Сульфонол, як і мило, з часом розкладається.
У перспективі важливою сировиною-продуктом океанських глибин будуть діатомові і глобигеринові голки (містять кремнезем і алюміній), «червоні» глини (окисл алюмінію) і багаті кольоровими металами гідротермальні відкладення рифових долин серединно-океанічних хребтів. Не менш важливі і води Світового океану, в яких розчинено багато корисних речовин і елементів.

## Slide 16: 11.3 Охорона грунтів
У багатьох країнах екологічна безпека людини тісно пов’язана з питаннями відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву. Такі способи мають назву рекультивація. Рекультивація – штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву.
Існують наступні способи очистки ґрунтів.
Низькотемпературна термічна десорбція – це технологія очищення ґрунтів, що заснована на застосуванні нагрівання для випару органічних речовин і видалені їх таким чином із забрудненої матриці. Гази, що утворюються при випарі органічних речовин, потім обробляються іншими методами, часто спалюванням.
Оброблені ґрунти, звичайно, можуть бути повторно використані в якості засипочного матеріалу. Така технологія, ефективна для летучих речовин у проникних ґрунтах, менш ефективна для слабо проникних ґрунтів.
Перевага способу: очищений ґрунт може використовуватися як заповнювач при будівельних роботах.
Недоліки:
– газ, що відходить, вимагає очищення;
– технологія має високі капітальні витрати.

## Slide 17
Біоремедіація – ґрунти витягаються й обробляються таким чином, щоб інтенсифікувати ріст мікроорганізмів, зокрема, із застосуванням аерації, підгодівлі й поливу. Ці мікроорганізми, або природні, або культивовані, розкладають забруднюючі речовини. Дана технологія може застосовуватися в ряді варіантів. Перерахуємо їх.
Сільськогосподарська обробка землі – ґрунти забезпечуються живильними речовинами, поливаються водою і переорюються культиваторами з метою інтенсифікації мікробіологічного розкладання забруднюючих речовин. Сільськогосподарська обробка землі має ряд переваг, а саме: невисока вартість, ефективність у застосуванні до ідентифікованих забруднюючих речовин, якщо на місцях маються достатні площі для застосування цієї технології. Сільськогосподарська обробка землі найбільш застосовна до ґрунтів, забруднених вивітреними нафтопродуктами при високих концентраціях (3% – 10%). Ця технологія не повинна застосовуватися до ґрунтів, забруднених летучими органічними речовинами, тому що при цьому може виникнути проблема запахів.
Недоліки технології:
– вона ефективна для не летучих органічних сполук;
– менш ефективна для летучих органічних сполук;
– має потребу у відповідних ґрунтових і кліматичних умовах;
– треба зажадати до 3 років для отримання необхідного результату;
– більш підходить для грубозернистих ґрунтів;
– вимагає наявність великих площ землі.
До переваг способу можна віднести низькі капітальні витрати.

## Slide 18
Компостування – ґрунти, переміщають у відвали, де вони забезпечуються живильними речовинами, щоб інтенсифікувати ріст мікроорганізмів, зокрема, із застосуванням аерації, підгодівлі і поливу. Ці мікроорганізми, або природні, або культивовані, розкладають забруднюючі речовини.
Переваги способу:
– ефективний для не летучих органічних сполук;
– менш ефективний для летучих органічних сполук;
– технологія вимагає наявності невеликих площ землі і помірних капітальних витрат.

## Slide 19
Очистка ґрунту в суспензіонних біореакторах – технологія, включає загрузку ґрунту у пристрої, де ґрунти механічно перемішуються з водою. Далі до біореактору додають мікроорганізми. Активізація мікроорганізмів досягається шляхом постачання повітря і живильних речовин, а також підтримкою температури, що веде до мікробіологічного розкладання забруднюючих речовин.
Недоліки:
– має потребу у відповідних кліматичних умовах;
– треба чекати до 3 років необхідного результату ;
– використовується примусова аерація;
– вимагає очищення газу, що відходить.
Переваги способу – вимагає наявності невеликих площ землі і помірних капітальних витрат.

## Slide 20
Промивання ґрунту – технологія, що включає загрузку ґрунту у пристрої, де ґрунти механічно перемішуються з водою та далі потрапляють у систему фільтрів, в яких з водою від ґрунту віддаляються забруднювачі.
Переваги способу – ефективність для більшості типів забруднюючих речовин.
Недоліки – високі капітальні витрати.
Перетворення ґрунту у будівельні матеріали – забруднені ґрунти змішуються з вапняком, цементом та деякими іншими в'яжучими агентами для стабілізації забруднювачів у виді твердої маси з низькою проникністю. Це охороняє від їх розповсюдження і наступного переносу. Оброблені ґрунти потім ізолюються в сховищах або можуть залишатися на місці у контрольованому землекористуванні.
Переваги – ефективний для більшості типів забруднюючих речовин, особливо неорганічних з'єднань.
Недоліки – ґрунт стабілізований, однак забруднювачі не зруйновані, високі капітальні витрати.

## Slide 21
Включення в асфальт – ця технологія являє собою включення забрудненого ґрунту до складу гарячої композиції асфальту. Летучі вуглеводні випаровуються під час нагрівання і згоряють, продукти згоряння уловлюються системами фільтрів асфальтового заводу. Більш важкі вуглеводні залишаються у складі композиції асфальту.
Переваги технології – ефективна для усіх вуглеводнів.
Недоліки – ефективна тільки для ґрунтів піщаного й гравійного типів, високі капітальні витрати.
Хімічна обробка – забруднювачі трансформуються в безпечні речовини шляхом хімічних реакцій зі специфічними реагентами, що додаються.
Переваги – ефективна для деяких хімічних речовин.
Недоліки – неефективна для вуглеводнів, високі капітальні витрати.

## Slide 22
Ізоляція ґрунтів у сховище – ґрунт розміщається в спеціально побудованих сховищах, що ізолюють забруднюючі речовини від навколишнього середовища, із контролем підземних вод. Сховище може бути як тимчасове, так і довгострокове.
Ізоляція ґрунтів на місці – забруднені ґрунти залишаються на місці, але ізолюються від навколишнього середовища, із проведенням контролю фільтрату й міграції забруднюючих речовин. Ізоляція досягається шляхом спорудження покрить, чи стінок, що відтинають забруднювачі від довкілля, а також інших інженерних рішень.
Переваги способу – ефективний для більшості типів забруднюючих речовин, включаючи неорганічні з'єднання; ефективний для забрудненого устаткування й уламків.
Недоліки – ґрунт стабілізований, однак забруднювачі не зруйновані, високі капітальні витрати, фільтрат може мати потребу в очищенні.

## Slide 23: Джерела
1. Батлук В.А. « Основы экологии и охраны окружающей среды. Учебное пособие.» – Львів: Афіша, 2001. – 333 с.
2. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини. Навч. посібник. – Львів.: Афіша, 2000. – 248 с.
3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, 2002. – 203 с.
4. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища шк., 2005. – 285 с.
5. Корабльова А.І. Екологія: Взаємовідносини людини і середовища. – Дніпропетровськ: Центр екологічної освіти, КОО, 2001. – 291 с.
6. Промислова екологія: Навчальний посібник / С.О. Апостолюк, В.С. Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. – К.: Знання, 2005. – 474 с.
7. Сторожук В.М., Батлук В.А., Назарук М.М. Промислова екологія: Підручник. – Львів: Українська академія друкарства, 2006. – 574 с.