## Slide 1: СЕНСОРИ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

## Slide 2
Радіоактивне випромінювання – це випромінювання, яке супроводжує явище радіоактивності (радіоактивного розпаду).
Радіоактивність – це явище мимовільного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок (a- та b-частинки) або ядерних фрагментів (нейтронів).
Іонізаційне випромінювання – це випромінювання, яке здатне іонізувати матеріали (повітря, воду, метали, будівельні матеріали, людський організм тощо).
Іонізаційне випромінювання поділяють умовно на групу корпускулярного та хвильового випромінювання.
До групи корпускулярного випромінювання відносять:
альфа-випромінювання (потік альфа-частинок, що являють собою ядра гелію),
бета-випромінювання (потік бета-частинок, що являють собою електрони з високою енергією),
нейтроне випромінювання (потік нейтронів).
До групи хвильового випромінювання відносять:
гамма-випромінювання (потік гамма-променів),
рентгенівське випромінювання (потік ікс-променів).

## Slide 3: Параметри радіації та одиниці вимірювання
    Потік іонізуючого випромінювання – це відношення кількості іонізуючих частинок, що проходять крізь поверхню за певний інтервал часу, до величини цього інтервалу, [с-1].
Густина потоку іонізуючого випромінювання – це відношення потоку іонізуючого випромінювання до площі поперечного перерізу поверхні, яку він пронизує [м-2с-1].
Поглинута доза радіації – це енергія, одержана речовиною (чи організмом) від іонізуючого випромінювання, віднесена до одиниці маси опроміненої речовини (чи організму). Одиницею поглинутої дози радіації є грей (1 Гр=1 Дж/кг) або рад (Radioation Absorbed Dose) (1 Гр=100 рад). Для живих організмів допустимою дозою є 10-7-10-8 Гр.

## Slide 4: Параметри радіації та одиниці вимірювання
Еквівалентна доза радіації – це добуток поглинутої дози та коефіцієнту якості.
Одиницею поглинутої дози радіації є зіверт (1 Зв=1 Дж/кг) або бер (біологічний еквівалент рентгена) (1 Зв=100 бер).
Експозиційна доза радіації – це сума електричних зарядів одного знаку в певному об’ємі повітря, поділена на масу повітря в цьому об’ємі. Одиницею експозиційної дози радіації є рентген (1 Р=2,58*10-4 Кл/кг).
Для оцінки швидкості накопичення дози використовують поняття потужність дози – це кількість енергії, поглинута в одиницю часу.
Потужність еквівалентної дози природного фону становить 0,15мкЗв/год або 15мкР/год. Норма граничного значення річної дози – 5мЗв або 0,5Р.

## Slide 5: Детектори на основі іонізації газів
Вольт-амперна характеристика газонаповнених
детекторів радіоактивного випромінювання
Режим 2 –газонаповнені іонізаційні камери.
Режим 3 –пропорційні лічильники.
Режим 5 –лічильники Гейгера-Мюллера.

## Slide 6: Газонаповнені детектори випромінювання
    Іонізаційна камера призначена для вимірювання кількості іонізаційного випромінювання (густини потоку чи потужності дози випромінювання). Представляє собою металеву камеру (зовнішній електрод), заповнену газом, та розташований в ній по осі металевий стержень (внутрішній електрод). До електродів під'єднають джерело живлення через вимірювальний резистор або конденсатор, а також пристрій індикації. Густину потоку випромінювання визначають за іонізаційним струмом (~10-15А), який вимірюють по падінню напруги на високоомному резисторі (>1010Ом). Дозу випромінювання, яка пропорційна інтегралу струму в часі, визначають по напрузі, до якої зарядиться конденсатор.

## Slide 7
Пропорційні лічильники використовуються для отримання вихідного сигналу, більшого, аніж в іонізаційній камері, або для детектування одного типу радіації в присутності інших типів.
Амплітуда вихідного сигналу пропорційна енергії, які частинка втрачає, проходячи через робочий газовий об’єм. Порівняння амплітуд вихідних сигналів дозволяє розділити сигнали від різних видів випромінювання.
Лічильники Гейгера-Мюллера. Принцип дії лічильників Гейгера- Мюллера полягає в наступному: при досить сильних електричних полях первинні іони, які утворились під дією радіоактивного випромінювання, набувають енергії, достатньої для того, щоб вторинні іони, утворені під час зіткнень, перевести у збуджений стан. Далі ці вторинні іони повертаються в основний стан, випромінюючи фотони в УФ області спектру, які в результаті фотоелектричного ефекту викликають іонізацію газу та випускання електронів металевим катодом.
Лічильник Гейгера-Мюллера

## Slide 8
Інтелектуальний детектор g-променів Gamma Sapiens
інтелектуального детектору g-променів Gamma Sapiens, який призначений для власників смартфонів та планшетів на ОС Android. Сам детектор виготовлено у вигляді флешки, який вимірює рівень радіаційного фону і подає на смартфон цю інформацію через Bluetooth, де встановлено спеціальне програмне забезпечення. Даний детектор також побудований на основі лічильника Гейгера-Мюллера.

## Slide 9: Напівпровідникові детектори
До переваг напівпровідникових детекторів відносять: малі габарити, лінійність (сигнал є пропорційним отриманій енергії), більший вихідний сигнал, висока швидкодія.
Обмеження таких детекторів – наявність зони нечутливості, необхідність низьких робочих температур та можливість радіаційного пошкодження напівпровідникового матеріалу.

## Slide 10: Сцинтиляційні детектори
    Принцип дії цієї групи детекторів базується на здатності деяких матеріалів перетворювати ядерне випромінювання у видиме світло, а точніше в світлові спалахи (сцинтиляції).
Під дією радіоактивних променів на сцинтиляторі виникають короткі світлові спалахи. Світло сцинтиляцій потрапляє на світлочутливий фотокатод, вибиваючи з нього фотоелектрони, що утворюють фотострум. За значенням фотоструму, підсиленому у фотопомножувачі, визначають інтенсивність радіоактивного випромінювання.