Стандартное время, отводимое на проведение тестирования – 90 минут.

Для проверки качества подготовки знаний по профессиональному модулю в ПИМ включены разные типы заданий, позволяющие проверить большую часть знаний, которыми должен владеть выпускник по данной профессии.

ПИМ состоят из трех вариантов по 30 тестовых заданий в каждом.

Инструкция с обучающимися по выполнению тестирования проводится преподавателем после раздачи вариантов тестовых заданий.

Вариант №1

1. К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

- К тугоплавким

- К черным

- К диамагнетикам

- К металлам с высокой удельной плотностью

2.  К какому типу кристаллической структуры относится приведенная элементарная ячейка кристаллической решетки?

- ОЦК

- ГЦК

- ГПУ

3. Что характеризует твердость?

- Способность материала оказывать сопротивление контактному воздействию и внедрение в его поверхность недеформируемого наконечника

- Качество материала и пригодность его для того или иного назначения

- Свойство материала оказывать сопротивление местной пластической деформации, возникающей при внедрении в него стандартного наконечника (индентора).

- Способность тела противостоять внедрению

4. Какой чугун называется  белым?

      - Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита

      - Чугун, в котором весь углерод  находится в химически связанном состоянии, в виде цементита

      - Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита

      - Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит

5. Укажите вид термический обработки,  график который изображен на рисунке

- Закалка

- Отжиг

- Отпуск

- Нормализация

6. Что такое дюралюмины?

- Al+ Cu + Mg

- Al+ Mg

- Al+ Si

- Al+ Mg +Si

7. Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали алюминием?

- Цементация

- Нормализация

- Азотирование

- Алитирование

8.При каком методе испытания на твердость, шарик из закаленной стали под действием нагрузки вдавливается в зачищенную поверхность металла, после чего измеряется диаметр лунки?

1.метод Роквелла

2.метод Бринелля

3.метод Виккерса

4.метод сравнений

9. Как называется линия на диаграмме состояния сплава, выше которой все сплавы системы находятся в жидком состоянии (линия начала кристаллизации сплавов в системе)?

1.солидуса

2.ликвидуса

3. линия кристаллизации эвтектики

4.линия эвтектоидного превращения

10.Каково максимальное содержание углерода в сталях?

1. 2,14%

2. 0,8%

3. 6,67%

4. 1,7%

11. На что указывают цифры в маркировке высокопрочных чугунов (ВЧ50, ВЧ60, ВЧ100)?

1. твердость

2. предел прочности

3. содержание углерода

4. пластичность

12. На что указывают цифры в маркировке углеродистых качественных  конструкционных сталей (например, в сталях марок 15, 20, 25, 45)?

1. пластичность

2. содержание углерода в сотых долях %

3. твердость

4. прочность

13. Какие легирующие элементы повышают коррозионную стойкость и жаростойкость стали?

1. медь, алюминий

2. молибден, кремний

3.марганец, ванадий

4. хром, никель

14. Выберите марку стали, имеющую состав: (0,12%углерода; 18% хрома;  9% никеля; до 1% титана).

1. 40ХНМА

2.12Х18Н9Т

3. 12ГХНТ

4. ХГНМ

15. Какие углеродистые стали обыкновенного качества поставляются металлургическими заводами с гарантированными механическими свойствами?

1.стали группы А

2.стали группы Б

3. стали группы В

4. сталь 10

16. Какое количество легирующих элементов содержат низколегированные стали?

1. не более 10 %

2. 2, 5 - 10 %

3. до 2,5 %

4. более 10 %

17.  Какое количество углерода содержат высокоуглеродистые стали?

1. не более 0,45 %

2. 0,2 5 – 0,45 %

3. до 0,25 %

4. более 0,45 %

18.Сколько меди содержится в бронзе марки БрОЦС5-5-5?

1. 15%

2.85%

3.25%

4.80%

19.Сколько меди содержится в латуни марки ЛАЖМц-66-6-3-2?

1. 66%

2. 89%

3.77%

4.34%

20.Какуютемпературу плавления имеет алюминий?

1.327 0С

2.6600С

3.10830С

4.15390С

21. Что означает буква «А» в обозначении легированной стали в конце марки (например, 30ХГСН2А)?

1.повышенное содержание азота

2.повышенное содержание алюминия

3.повышенное содержание марганца

4.высококачественная сталь

22. Что означает буква «Р» в обозначении специальных сталей (например, Р18, Р9)?

1.шарикоподшипниковая сталь

2.быстрорежущая сталь

3.хромистая нержавеющая сталь

4.электротехническая сталь

Вместо многоточия впишите пропущенное слово

23. Серые чугуны получают из ………… чугунов с добавкой в состав шихты чугунного лома.

24. Способность материала сопротивляться местному пластическому деформированию, возникающему при внедрении в материал более твердого тела – это...

25.Расшифровать условное обозначение сплава – БрОФ10-1.

26.Расшифровать условное обозначение сплава – ЛА67-2,5.

27.Расшифровать условное обозначение сплава – СЧ 30.

28. Расшифровать условное обозначение сплава – ВЧ 100.

29.Расшифровать условное обозначение сплава – КЧ 33-8.

30. Расшифровать марку стали А40Г.

Вариант №2

- Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?

  - Тугоплавкие

  - Благородные

  - Редкоземельные

  - Черные

2. К какому типу кристаллической структуры относится приведенная на рисунке элементарная ячейка  кристаллической решетки?

- ОЦК

- ГЦК

- ГПУ

3. Какое понятие относится к технологическим свойствам?

1.Относительное удлинение при разрыве

2.Условный предел текучести

3.Свариваеваемость

4.Термическое расширение

4. Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?

- Содержание углерода более 0,8 %

- Содержание углерода более 4,8%

- Содержание углерода не более 2,14%

- Содержание углерода более 0,002%.

5. Укажите вид термический обработки, график которой изображен на рисунке.

- Закалка

- Отжиг

- Отпуск

- Нормализация

6.  Укажите марку инструментальной высококачественной стали.

- Сталь 10

- У10А

- Р18

- 15Г

7. Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

- Цементация

- Нормализация

- Азотирование

- Цианирование

8.При каком методе испытания на твердость, шарик из закаленной стали под действием нагрузки вдавливается в зачищенную поверхность металла, после чего измеряется глубина лунки?

1.метод Роквелла

2.метод Бринелля

3.метод Виккерса

4.метод сравнений

9. Как называется линия на диаграмме состояния сплава, которая изображает температуру окончания затвердевания и начала плавления сталей и белых чугунов?

1.солидуса

2.ликвидуса

3. линия кристаллизации эвтектики

4.линия эвтектоидного превращения

10. Каково максимальное содержание углерода в чугунах?

1. 2,14%

2. 0,8%

3. 4%

4. 6,67%

11. Что характеризует второе число в маркировке ковких чугунов (КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ30-6)?

1. твердость

2. предел прочности

3. содержание углерода

4.относительное удлинение

12. На что  указывают цифры в маркировке углеродистых инструментальных сталей (например, в сталях марок У7 –У13А)?

1. пластичность

2. твердость

3. содержание углерода в десятых долях %

4. прочность

13. Какие легирующие элементы повышают кислотостойкость стали?

1. медь, алюминий

2. молибден, никель

3.марганец, ванадий

4. кремний, титан

14. Выберите марку стали, имеющую состав: (0,09%углерода; 15% хрома;  8% никеля; до 1% алюминия).

1. 9Х15НА

2. 09ХН8Ю

3. 09ГХНЮ

4. 09Х15Н8Ю

15.  Какие углеродистые стали обыкновенного качества поставляются металлургическими заводами с гарантированным  химическим составом?

1. стали группы А

2.стали группы Б

3. стали группы В

4. сталь 10

16. Какое количество легирующих элементов содержат среднелегированные стали?

1. не более 10 %

2.2, 5 - 10 %

3. до 2,5 %

4. более 10 %

17.  Какое количество углерода содержат низкоуглеродистые стали?

1. не более 0,45 %

2.0,2 5 – 0,45 %

3. до 0,25 %

4. более 0,45 %

18.Сколько меди содержится в бронзе марки БрАМц10-2?

1. 12%

2.80%

3.72%

4.88%

19.Сколько меди содержится в латуни марки ЛМцЖ55-3-1?

1. 59%

2. 4%

3.55%

4.41%

20.Какую температуру плавления имеет медь?

1.327 0С

2.6600С

3.10830С

4.15350С

21. Что означает буква «Д» в обозначении марок сталей (например,15Г2СФД,10ХСНД )?

1.кремний

2.ванадий

3.бор

4.медь

22. Что означает цифра  в обозначении специальных сталей (например, Р18, Р9)?

1.номер стали

2.среднее содержание углерода в сотых долях процента

3.среднее содержание вольфрама

4. среднее содержание углерода в десятых долях процента

Вместо многоточия впишите пропущенное слово

23.Высокопрочные серые чугуны получают путем введения в расплавленный чугун небольшого количества ………. и редкоземельных элементов – церия, лантана и их смеси.

24.Свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения – это…..

25.Расшифровать условное обозначение сплава – БрОЦСН3-7-5-1.

26.Расшифровать условное обозначение сплава – ЛС59-1Л.

27.Расшифровать условное обозначение сплава – СЧ 20.

428. Расшифровать условное обозначение сплава – ВЧ 50.

29.Расшифровать условное обозначение сплава – КЧ 35-10.

30. Расшифруйте марку стали  09Х15Н8Ю.

Вариант №3

1.К какой группе металлов относится вольфрам?

1.Тугоплавкие

2.Благородные

3.Легкоплавкие

4.Черные

2.Как называется дефект кристаллической решетки, изображенный на рисунке?

- Дислокация

- Пора

- Вакансия

- Межузельный атом

3. Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами?

- Содержащие углерода  более 0,8%

- Содержащие углерода более 0,02%

- Содержащие углерода  более 2,14%

- Содержащие углерода более 4,13%

4. Укажите вид термический обработки, график которой изображен на рисунке

- Закалка

- Отжиг

- Отпуск

- Нормализация

5. Что такое латунь?

- Сплав меди с цинком

- Сплав железа с никелем

- Сплав меди с оловом

- Сплав алюминия с кремния

6. Укажите марку качественной конструкционной стали.

- У7

- Сталь30

- Ст3 кп

- БСт1

7. Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали углеродом и азотом?

  - Цементация

  - Нормализация

  - Нитроцементация

  - Силицирование

8.Какой метод применяется для испытания металлов и сплавов высокой твёрдости, деталей малых сечений и твёрдых поверхностных слоев, полученных химикотермической обработкой?

1.метод Роквелла

2.метод Бринелля

3.метод Виккерса

4.метод сравнений

9.Какую сталь разливают полностью раскисленной?

1.полуспокойная

2.кипящая

3.спокойная

4. нейтральная

10. Сколько углерода содержится в эвтектоидной стали?

1. 1,0%;

2. 4,43%

3. 0,8%

4. 2,14%

11. На что указывают цифры в маркировке серых чугунов (СЧ10, СЧ18)?

1. твердость

2. предел прочности

3. содержание углерода

4. пластичность

212. На что указывают цифры в маркировке углеродистых конструкционных сталей (например, в сталях марок Ст0, БСт6, ВСт3пс)?

1.  номер стали

2. содержание углерода в сотых долях %

3. твердость

4.  содержание углерода в десятых долях %

13.Какой легирующий элемент улучшает пластические свойства стали?

1.  алюминий

2.  кремний

3.  ванадий

4.  никель

14. Выберите марку стали, имеющую состав: (0,08%углерода; 17% хрома; до 1% титана).

1. 8Х17НТ

2. 08Х17Т

3. 08ГХНЮ

4. 08ХТА

15. Какие углеродистые стали обыкновенного качества поставляются металлургическими заводами с гарантированными механическими свойствами и химическим составом?

1. стали группы А

2. стали группы Б

3. стали группы В

4.сталь 10

16. Какое количество легирующих элементов содержат высоколегированные стали?

1.не более 10 %

2. 2, 5 - 10 %

3. до 2,5 %

4. более 10 %

17.  Какое количество углерода содержат среднеуглеродистые стали?

1. не более 0,45 %

2. 0,2 5 – 0,45 %

3. до 0,25 %

4. более 0,45 %

18.Сколько меди содержится в бронзе марки БрОЦСН3-7-5-1?

1. 16%

2.84%

3.32%

4.80%

19.Сколько меди содержится в латуни марки ЛМцС58-2-2?

1. 58%

2. 62%

3.38%

4.4%

20.Какуютемпературу плавления имеет железо?

1.327 0С

2.6600С

3.10830С

4.15390С

21.Что означает буква «Ф» в обозначении марок сталей (например, 15Г2СФ, 12Г2СМФ)?

1.кремний

2.ванадий

3.бор

4.медь

22. Что означает буква «Ж» в обозначении специальных сталей?

1.шарикоподшипниковая сталь

2.быстрорежущая сталь

3.хромистая нержавеющая сталь

4.лектротехническая сталь

Вместо многоточия впишите пропущенное слово

23.Ковкие чугуны получают путем термической обработки отливок из доэвтектического ………. чугуна.

24. Свойство материала уменьшать силу трения, температуру и интенсивность изнашивания в процессе приработки  это …….

25.Расшифровать условное обозначение сплава – БрАМц10-2.

26.Расшифровать условное обозначение сплава – ЛМцС58-2-2.

27.Расшифровать условное обозначение сплава – СЧ 40.

28. Расшифровать условное обозначение сплава – ВЧ 80.

29.Расшифровать условное обозначение сплава – КЧ 37-12.

30. Расшифруйте марку стали  20Х2Н4А.

Критерии оценки

Задания с 1 по 24  -  1 балл

Задания с 25 по 30 - 2 балла

Всего: 36 баллов

Оценки:

34-36  баллов – оценка «5»

29-33 баллов – оценка «4»

25-28 баллов – оценка «3»

менее 25 баллов – оценка «2»