## Slide 1
Лекція № 2 Рефрактометрія. поляримеТрія
Запорізький національній університет
Кафедра хімії

## Slide 2: ЛІТЕРАТУРА
1. Солодовнік Т. В. Аналітична хімія: практикум: навчальний посібник. Черкаси, 2019. 308 с.
2. Юсіна Г. Л. Фізико-хімічні методи ідентифікації органічних сполук: скорочений конспект лекцій. Краматорськ : ДДМА, 2020. 56 с.
3. Корнет М. М., Бражко О. А., Омельянчик Л. О. Фізичні методи в біології: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Біологія». Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 102 с.
4. Мураєва О. О. Конспект лекцій з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води». Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 64 с.
5. Пальчевська Т. А., Строкань А. П., Тарасенко Г. В., Майборода О. І., Куришко Г. Г. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу: навчальний посібник. Київ: КНУТД, 2013. 237 с.
6. Зінчук В. К., Левицька Г. Д., Дубенська Л. О. Фізико-хімічні методи аналізу: навчальний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 362 с.
7. Казин В. Н., Урванцева Г. А. Физико-химические методы исследования в экологии и биологии: учебное пособие. Ярославль, 2002. 172 с.

## Slide 3: ПЛАН
1. Рефрактометрія.
2. Поляриметрія.

## Slide 4: 1. Рефрактометрія
Рефрактометрія – метод аналізу, який базується на визначенні концентрації шляхом вимірювання показника заломлення або повного внутрішнього відбиття променю світла при переході з одного середовища в інше.
Згідно з законом Снеліуса (1621 р.): відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення є постійною величиною для кожної сполуки, і таку величину називають показником заломлення.
n=sin/sin β

## Slide 5: Показник заломлення
Хід променю через межу розділення двох фаз: α – кут падіння, β – кут заломлення.

## Slide 6
абсолютний показник заломлення (N) – це відношення швидкості поширення світла у вакуумі до його швидкості у досліджуваному середовищі:
відносний показник заломлення (n) – це відношення швидкості поширення світла у повітрі до швидкості його поширення в досліджуваному середовищі:
Зв’язок між абсолютним і відносним показниками заломлення описується формулою:

## Slide 7
Показник заломлення залежить від впливу багатьох факторів:
природи заломлюючого середовища;
 світла, яке заломлюється ( =589,3 нм);
температури (200,3 С);
концентрації розчину.

## Slide 8
Ернст Аббе (1840-1905 рр.)

## Slide 9
Мико́ла Дми́трович Пи́льчиков (1857—1908 рр.)
1880 р. – вийшла у світ його наукова монографія, присвячена рефрактометру.

## Slide 10: РЕФРАКТОМЕТРИ
ручний
промисловий
стаціонарний

## Slide 11
рефрактометр портативний
РЕФРАКТОМЕТРИ
ручний цифровий

## Slide 12
лабораторний
РЕФРАКТОМЕТРИ
автоматичний цифровий

## Slide 13
1 – шкала
2 – призма Амічі (компенсатор дисперсії)
3 – призменний блок
4 – освітлювальна призма
5 – шар випробовуваної рідини
6 – вимірювальна призма
7 – перехрестя для регулювання світла і тіні в окулярі
БУДОВА РЕФРАКТОМЕТРУ

## Slide 15
Ручний рефрактометр Abbe, лабораторний
Надійний рефрактометр, низький рівень технічного обслуговування.
Недорогий.
Слід дбати про обережність, щоб не подряпати поверхню призми.
Потрібно чистити після кожного використання, але не можна робити це грубими матеріалами.
Кожне вимірювання повинно реєструватися від руки.
Потребує калібрування.

## Slide 16
Цифровий рефрактометр
Легко читати, оскільки дані вимірювання з’являються безпосередньо на екрані.
Є можливість зберігати та експортувати отримані дані та мати можливість проконсультуватися з ними в будь-який час.
Надзвичайно точні навіть для речовин, показник заломлення яких важко виміряти.
Деякі моделі включають вимірювання густини, або можуть бути підключені до рН-метрів та інших приладів, щоб заощадити час та отримати одночасні вимірювання.
Не потрібно проводити їх калібрування.
Дорожчі за ручні рефрактометри.

## Slide 17: Якісний аналіз
Кожна чиста, оптично прозора речовина (рідина, кристал) характеризується певним числовим значенням показника заломлення, що і застосовується в якісному аналізі (метанол – 1,3286; етанол – 1,3613; ацетон – 1,3591; хлороформ – 1,4456; вода – 1,3330).
Кількісний аналіз
Базується на використанні залежності між показником заломлення досліджуваного розчину і вмістом X визначуваної речовини.
n – показник заломлення розчину
n0 – показник заломлення розчинника
F – фактор, що дорівнює величині приросту показника заломлення при збільшенні концентрації на 1 %

## Slide 18
Переваги методу: простота апаратурного оформлення та виконання, швидкість виконання (експресність), мінімальна кількість проби.
Недоліки методу: невисока точність і низька чутливість.

## Slide 19: Застосування
для контролю якості лікарських препаратів, розчинників та розчинів;
для аналізу ступеня забруднення води (вимірювання максимального вмісту сухих речовин в поєднанні з контролем каламутності рідкого середовища, наприклад, з метою виявлення викидів);
у харчовій промисловості (у контролі якості соняшникової олії, вина, пива; визначення цукру в солодких напоях, джемах, молоці);
для контролю якості парфумерії та миючих засобів;
у текстильній промисловості;
у виробництві паперу і клею;
у нафтової і газової промисловості.

## Slide 20: 2. Поляриметрія
Інструментальний метод аналізу, який базується на вимірюванні кута обертання площини поляризації світла при проходженні його через оптично активне середовище.

## Slide 21
Поширення світла пояснюється корпускулярно-хвильовою теорією. Відповідно до неї, світло це – потік частинок, що йдуть від джерела в усі сторони. І, водночас, світло – це хвилі.
У неполяризованого променя світла коливання відбуваються в усіх площинах, перпендикулярних до направлення його поширення. Тобто світлові хвилі є поперечними.
Якщо поперечні коливання світлових хвиль лише в одній площині, то таке світло називають поляризованим.
Площину, в якій коливаються світлові хвилі, називають площиною коливання, а площину, перпендикулярну до неї, - площиною поляризації.

## Slide 23
Вікінги наприкінці X століття використовували «сонячний камінь», за допомогою якого могли визначити положення Сонця в похмуру і сонячну погоду. В якості «сонячного каменю» використовували кристал, який поляризував світло, що проходить через нього. При проходженні через такий кристал світло розщеплюється на два промені з різною поляризацією. Відповідно, яскравість видимих зображень залежить від поляризації вихідного світла і відрізняється між собою. Вікінги змогли зрозуміти цю закономірність, і плавно змінювали положення кристала, поки обидва видимих зображення не будуть мати однакову яскравість. Метод дуже ефективний навіть в туманну погоду.

## Slide 25
ОПТИЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ

## Slide 26
КУТ ОБЕРТАННЯ

## Slide 29
«Батько» сучасних поляриметрів – апарат Мітчерліха (1844 р).
Вдосконалив прилад у 1845 р. французкий оптик Жан-Батист Франсуа Солей (1798–1878 рр.)
Ейльгард Мітчерліх (1794-1863 рр.)

## Slide 30
ПОЛЯРИМЕТРИ

## Slide 31: БУДОВА ПОЛЯРИМЕТРА  має «+» для правообертаючих речовин  має «-» для лівообертаючих речовин

## Slide 33
ОТРИМАННЯ ПОЛЯРИЗОВАНОГО СВІТЛА:
Для перетворення природного світла на поляризоване використовують наступні методи: 1) відбивання світлових хвиль від поверхні діелектриків; 2) подвійне променезаломлення; 3) дихроїзм.
В основі роботи поляризаційних приладів лежить явище подвійного променезаломлювання. Поляризаційні прилади поділяють на призми і поляроїди. Призми поділяються на поляризаційні призми (що дають один плоский промінь) і подвійно заломлюючі призми (дають два поляризованих променя у двох взаємно перпендикулярних площинах).

## Slide 34
Поляризація світла при відбиванні від
поверхні діелектриків
При певному куті падіння променя на діелектричну пластинку (скло), відбитий промінь буде максимально поляризованим.

## Slide 35
2. Подвійне променезаломлення
Призма Ніколя являє собою подвійну призму з ісландського шпату, склеєну вздовж лінії канадським бальзамом з показником заломлення n = 1,55.

## Slide 36
3. Дихроїзм
Дихроїзм – це здатність деяких речовин пропускати світлові коливання одного напрямку і поглинати коливання перпендикулярного напрямку. Прикладом є кристал турмаліну завтовшки 1 мм, який практично повністю поглинає промені, перпендикулярні до головної площини, і пропускає світло, поляризоване головній площині.
ЗАКОН МАЛЮСА
При проходженні природного світла через ідеальний поляризатор (поглинання відсутнє і світло повністю поляризується) його інтенсивність зменшується вдвічі.

## Slide 37: Якісний аналіз
базується на вимірюванні кута обертання площини поляризації досліджуваною речовиною або її розчином і розрахунку питомого обертання.
Кількісний аналіз

## Slide 38
Переваги методу: простота апаратурного оформлення, швидкість виконання.
Недоліки методу: невисока точність і низька чутливість.
ЗАСТОСУВАННЯ
для контролю чистоти субстанцій оптично активних речовин (вуглеводи, амінокислоти);
для підтвердження тотожності, справжності за величиною питомого обертання (аскорбінова кислота, камфора, левоміцетин, атропіну сульфат, морфін, ефедрин, рибофлавін і т.д.);
для кількісного визначення цукрів (сахаридів).

## Slide 39: застосування
У стічних водах фармацевтичного виробництва, що працює на рослинній сировині, міститься велика кількість моно- і полісахаридів, які мають оптичну активність, і концентрація їх прямо пропорційна куту обертання площини поляризації світла. Вимірявши кут обертання на поляриметрі, можна оцінити якість очищення стічних вод.

## Slide 42
Дякую за увагу!