## Slide 1: Основні поняття надійності

## Slide 2
Працездатною називають апаратуру, що виконує усі функції, на які вона розрахована. Якщо ж вона перестає нормально виконувати хоч би одну з функцій, це вважають втратою працездатності.
Відмовою називають такий стан приладу, при якому повністю або частково порушена його працездатність.
Безвідмовністю напівпровідникового приладу називають його властивість зберігати працездатність протягом заданого часу в певних умовах експлуатації, без вимушених перерв.
Властивість напівпровідникового приладу виконувати задані функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники в заданих межах протягом необхідного проміжку часу або необхідного напрацювання називається його надійністю.

## Slide 3
По характеру зміни основних параметрів в часі відмови напівпровідникових приладів можуть бути двох видів:
а) раптові відмови, що виникають в результаті стрибкоподібної зміни значень одного або декількох основних параметрів.
б) поступові відмови, що виникають в результаті плавної зміни значень основних параметрів.

## Slide 4
Кількісні показники надійності
закон розподілу відмов
середній час безвідмовної роботи
інтенсивність відмов

## Slide 5: Основні характеристики процесу виміру

## Slide 6
Похибка – це відхилення результату виміру від істинного значення вхідної величини.
інструментальна (залежить від похибки засобів вимірів);
методична, (залежить від методики вимірювань).
Абсолютна похибка (∆) виражається в одиницях вхідної величини.
Для приладу ∆= Х - Хі,
де Х – свідчення приладу.
Відносна похибка визначається рівнянням:
ẟ=(∆/Xi)·100%