Задача 1

Розрахунок кількості повітря, необхідного для подачі загальнообмінною вентиляцією з метою забезпечення оптимальних значень параметрів мікроклімату.

Задача. Визначити кількість повітря, необхідного для подачі загальнообмінною вентиляцією в теплий період року з метою забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату. Вихідні дані представлені в табл. 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані для індивідуального завдання.

| Варіант | Категорія робіт за тяжкістю | Середня температура навколишнього повітря, оС | Висота до вентиляційних отворів, м | Кількість надмірного тепла, кДж/с | Кількість надмірної вологи, кг/год | Баромет-ричний тиск, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (21) | Iб | 10 | 4 | 20 | 70 | 100548 |
| 2 (22) | Iа | 15 | 5 | 40 | 100 | 100814 |
| 3 (23) | IIб | 20 | 6 | 30 | 60 | 101080 |
| 4 (24) | III | 12 | 7 | 50 | 50 | 101346 |
| 5 (25) | Iа | 18 | 8 | 10 | 40 | 101612 |
| 6 (26) | Iб | 22 | 7 | 25 | 80 | 101878 |
| 7 (27) | IIа | 8 | 6 | 45 | 120 | 102011 |
| 8 (28) | IIа | 14 | 5 | 35 | 90 | 102144 |
| 9 (29) | III | 21 | 4 | 55 | 130 | 100681 |
| 10 (30) | IIа | 5 | 8 | 15 | 80 | 101745 |

Вказівки до розв’язання задачі

1. Розрахувати кількість повітря, необхідного для акумуляції надлишкового тепла, по формулі (1), температуру видаляємого повітря за формулою (2), при цьому температуру робочої зони вибрати по табл. 2,3 для теплого періоду року в залежності від категорії тяжкості робіт.

2. Визначити тиск водяної пари насиченого повітря при температурі видаляємого повітря (див. табл. 3) і розрахувати вологовміст повітря за формулою (4).

3. Визначити тиск водяної пари насиченого повітря при температурі навколишнього повітря (див. табл. 3) і розрахувати вологовміст повітря за формулою (4).

4. Розрахувати кількість повітря, необхідного для акумуляції надлишкової вологи, за формулою (3).

5. Зробити висновок щодо необхідної кількості повітря, необхідного для подачі загальнообмінною вентиляцією з метою забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату.

Таблиця 2 - Оптимальні норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

| Період року | Категорія робіт | Температура, оС | Відносна вологість, % | Швидкість руху повітря, м/с, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний | Легка - Iа | 22-24 | 40-60 | 0,1 |
|  | Легка - Iб | 21-23 |  | 0,1 |
|  | Средньої тяжкості - IIa | 18-20 |  | 0,2 |
|  | Средньої тяжкості - IIб | 17-19 |  | 0,2 |
|  | Тяжка – Ш | 16-18 |  | 0,3 |
| Теплий | Легка - Iа | 23-25 |  | 0,1 |
|  | Легка - Iб | 22-24 |  | 0,2 |
|  | Средньої тяжкості - IIa | 21-23 |  | 0,3 |
|  | Средньої тяжкості - IIб | 20-22 |  | 0,3 |
|  | Тяжка – Ш | 18-20 |  | 0,4 |

Таблиця 3 - Допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень в холодний і перехідний періоди року.

| Період року | Категорія робіт | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху повітря, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПРМ | МТП |  |  |
| Холодний | Легка - Iа | 21-25 | 18-26 | 75 | ≤ 0,1 |
|  | Легка - Iб | 20-24 | 17-25 | 75 | ≤ 0,2 |
|  | Середньої тяжкості - IIa | 17-23 | 15-24 | 75 | ≤ 0,3 |
|  | Середньої тяжкості - IIб | 15-21 | 13-23 | 75 | ≤ 0,4 |
|  | Тяжка – Ш | 13-19 | 12-20 | 75 | ≤ 0,5 |
| Теплий | Легка - Iа | 23-25 | 20-30 | 55 (при 28°С) | 0,1-0,2 |
|  | Легка - Iб | 22-24 | 19-30 | 60 (при 27°С) | 0,1-0,3 |
|  | Середньої тяжкості - IIa | 21-23 | 17-29 | 65 (при 26°С) | 0,2-0,4 |
|  | Середньої тяжкості - IIб | 20-22 | 15-29 | 70 (при 25°С) | 0,2-0,5 |
|  | Тяжка – Ш | 18-20 | 13-28 | 75 (при 24°С) | 0,2-0,6 |

Розрахунок загальнообмінної вентиляції полягає у визначенні кількості повітря, яке потрібно подавати в приміщення (або видаляти), L. Кількість повітря, м3/с, можна розрахувати по виділенню в приміщенні надлишкового тепла:

,						 (1)

де Q – кількість тепла, що виділяється в одиницю часу, кДж/с;

tвид, tпр – температура видаляємого і приточного повітря, °С;

с – питома теплоємність повітря, с = 1 кДж/(кг·К);

ρ – густина повітря при tпр, ρ = 1,2 кг/м3.

Температура повітря, що видаляється визначається наступним чином:

,						 (2)

де tр.з.  – температура робочої зони, яка не повинна перевищувати допустиму за нормами (з параметрів мікроклімату – табл. 2, 3);

dt – градієнт температури по висоті, dt = 0,5 ... 1,5 °С на 1 м висоти;

Н – відстань від підлоги до центру витяжних прорізів;

2 - висота робочої зони, м.

Кількість повітря, м3/с, можна розрахувати по виділенню в приміщенні надлишку вологи:

, 						(3)

де G – кількість надлишкової вологи, м/с;

ρ – густина повітря, кг/м3;

dвид, dпр - вміст вологи у повітрі, що видаляється, і припливному повітрі, г/кг.

Велике значення має вимір вологості повітря. Розрізняють абсолютну і відносну вологість. Абсолютна вологість – кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м3 повітря. Чим вище температура повітря, тим більше його здатність утримувати вологу у вигляді пари.

Повітря, що містить граничну при даній температурі кількість вологи, називається насиченим. Абсолютна вологість повітря, насиченого при даній температурі водяними парами, наводиться в табл. 4.

Під вологовмістом повітря розуміють кількість грамів водяної пари, що припадає на 1 кг сухого повітря, що міститься в суміші. Вологовміст d, г/кг, може бути визначено за формулою:

,						 (4)

де РН  – тиск (пружність) водяної пари насиченого повітря (табл. 4), Па;

Pδ – барометричний тиск, Па.

Таблиця 4 – Значення відносної вологості в залежності від температур «сухого» tc і «мокрого» tм термометрів, %

| t, °С | Різниця показників «сухого» та «вологого» термометрів, °С | Pδ, г/м3 | Pн, Па |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 0 | 100 | 81 | 63 | 45 | 28 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 600 |
| 1 | 100 | 83 | 65 | 48 | 32 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 640 |
| 2 | 100 | 84 | 68 | 51 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 700 |
| 3 | 100 | 84 | 69 | 54 | 39 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 750 |
| 4 | 100 | 85 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 800 |
| 5 | 100 | 85 | 72 | 58 | 45 | 32 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 6,8 | 850 |
| 6 | 100 | 86 | 73 | 60 | 47 | 35 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | 7,3 | 920 |
| 7 | 100 | 87 | 74 | 61 | 49 | 37 | 26 | 14 | - | - | - | - | - | 7,7 | 980 |
| 8 | 100 | 87 | 75 | 63 | 51 | 40 | 29 | 18 | 7 | - | - | - | - | 8,3 | 1050 |
| 9 | 100 | 88 | 76 | 64 | 53 | 42 | 31 | 21 | 11 | - | - | - | - | 8,8 | 1130 |
| 10 | 100 | 88 | 75 | 65 | 54 | 44 | 34 | 24 | 14 | 5 | - | - | - | 9,4 | 1200 |
| 11 | 100 | 88 | 77 | 66 | 56 | 46 | 36 | 26 | 17 | 8 | - | - | - | 10,0 | 1300 |
| 12 | 100 | 89 | 78 | 68 | 57 | 48 | 38 | 29 | 20 | 11 | - | - | - | 10,7 | 1380 |
| 13 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 40 | 31 | 23 | 14 | 6 | - | - | 11,3 | 1480 |
| 14 | 100 | 89 | 79 | 70 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 17 | 9 | - | - | 12,1 | 1580 |
| 15 | 100 | 90 | 80 | 71 | 61 | 52 | 44 | 36 | 27 | 20 | 12 | 5 | - | 12,8 | 1700 |
| 16 | 100 | 90 | 81 | 71 | 62 | 54 | 46 | 37 | 30 | 22 | 15 | 8 | 1 | 13,6 | 1800 |
| 17 | 100 | 90 | 81 | 72 | 64 | 55 | 47 | 39 | 32 | 24 | 17 | 10 | 4 | 14,5 | 1900 |
| 18 | 100 | 91 | 82 | 73 | 65 | 55 | 49 | 41 | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 | 15,4 | 2000 |
| 19 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 22 | 15 | 9 | 16,3 | 2180 |
| 20 | 100 | 91 | 83 | 74 | 66 | 59 | 51 | 44 | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 | 17,3 | 2300 |
| 21 | 100 | 91 | 83 | 75 | 67 | 60 | 52 | 46 | 39 | 32 | 26 | 20 | 14 | 18,3 | 2400 |
| 22 | 100 | 92 | 83 | 76 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 28 | 20 | 16 | 19,4 | 2600 |
| 23 | 100 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 55 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 20,6 | 2800 |
| 24 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | 21,8 | 2840 |
| 25 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 38 | 33 | 27 | 22 | 23,0 | 3140 |
| 26 27 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 | 24 | 24,4 | 3340 |
| 28 | 100 | 92 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 47 | 41 | 36 | 30 | 25 | 25,8 | 3500 |
| 29 | 100 | 93 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 52 | 48 | 42 | 37 | 32 | 27 | 27,2 | 3700 |
| 30 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 28,8 | 4000 |
| 31 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 44 | 39 | 34 | 30 | 30,4 | 4150 |
| 32 | 100 | 93 | 86 | 80 | 73 | 67 | 61 | 56 | 51 | 45 | 41 | 36 | 31 | 32,0 | 4450 |
| 33 | 100 | 93 | 87 | 80 | 74 | 68 | 62 | 57 | 52 | 46 | 42 | 37 | 32 | 33,8 | 4700 |
| 34 | 100 | 93 | 87 | 80 | 74 | 69 | 63 | 58 | 52 | 47 | 43 | 38 | 34 | 35,7 | 5000 |
| 35 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 58 | 53 | 48 | 44 | 39 | 35 | 37,6 | 5250 |
| 36 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 44 | 40 | 36 | 39,6 | 5600 |
| 37 | 100 | 93 | 87 | 81 | 76 | 70 | 65 | 59 | 55 | 50 | 45 | 41 | 37 | 41,7 | 5900 |
| 28 | 100 | 94 | 87 | 82 | 76 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 38 | 43,9 | 6300 |
| 39 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | 47 | 43 | 39 | 46,2 | 6550 |
| 40 | 100 | 94 | 88 | 82 | 77 | 71 | 66 | 61 | 57 | 52 | 48 | 44 | 40 | 48,6 | 6900 |

Задача 9

Відносна вологість повітря складає φ, %. Що показує сухий і вологий термометри психрометра, якщо різниця свідчень дорівнює ∆t, оС. В якому випадку ця різниця дорівнюватиме нулю? Розрахувати абсолютну вологість повітря в приміщенні.

Варіанти індивідуальних завдань

| № варіанта | φ, % | ∆t, оС |
| --- | --- | --- |
| 21 | 76 | 3 |
| 22 | 83 | 1,5 |
| 23 | 55 | 6 |
| 24 | 73 | 3,5 |
| 25 | 65 | 4 |
| 26 | 70 | 3 |
| 27 | 33 | 7,5 |
| 28 | 57 | 5,5 |
| 29 | 31 | 6,6 |
| 30 | 26 | 8,5 |

Вказівки до розв’язання задачі

Відносна вологість повітря складає 76%. Що показує сухий та вологий термометри психрометра, якщо різниця свідчень дорівнює ∆t = 20С. В якому випадку ця різниця дорівнюватиме нулю? Розрахувати абсолютну вологість повітря в приміщенні.

За психрометричною таблицею (додаток 2.5) при φ=76 % та ∆t = 20С визначимо температуру за вологим термометром, яка дорівнює tр=10оС.

З формули розрахуємо температуру за сухим термометром:

∆t = tс – tр. 					(1)

tс = tр + ∆t = 10 + 2 = 12 0С.

Різниця свідчень буде дорівнюватиме нулю 0, якщо відносна вологість повітря складає φ=100%.

Розрахуємо абсолютну вологість повітря:

, 					(2)

де  – абсолютна вологість;

φ – відносна вологість повітря;

нас – максимально можлива абсолютна вологість в насиченому повітрі при тій же температурі, яка дорівнює щільності насичених парів води (додаток 2.4).

За таблицею щільності насичених парів води (додаток 2.4) визначимо максимально можливу абсолютну вологість в насиченому повітрі при температурі сухого повітря tс = 12оС, яка дорівнює нас = 10,67 г/м3.

Розрахуємо абсолютну вологість повітря за формулою:

г/м3.