## Slide 1
Приклади термопар згідно класифікації Американського інституту
національних стандартів (ANSI)
Позначення ANSI | Матеріал термопари | Робочий діапазон, °С
C | вольфрам-реній(5%) – вольфрам-реній(26%) | –50…+2320
Е | хромель – константан | –270…+1000
J | залізо – константан | –210…+1200
K | хромель – алюмель | –270…+1300
S | платинородій– платина | –50…+1768
T | мідь – константан | –270…+400

## Slide 2
Переваги термопарних сенсорів температури:
висока точність (до ±0,01 °С),
широкий температурний діапазон вимірювання
(–200…+2500°С),
можливість проводити точкові вимірювання,
для вимірювання сигналу (термоЕРС) не потрібно пропускати струм крізь сам сенсор, а отже усувається похибка вимірювання, обумовлена саморозігрівом сенсору,
простота конструкції,
невелика вартість.
Недоліки термопарних сенсорів температури:
для вимірювання температури необхідно термостабілізувати температуру холодного спаю,
даний метод вимірювання є контактним,
для отримання високої точності вимірювання необхідне індивідуальне градуювання термопари,
наявність таких процесів як корозія, механічні напруження тощо призводять до суттєвої похибки у вимірюванні температури,
за рахунок значної протяжності термоелектродів та подовжуючих проводів може виникати ефект ”антени” для існуючих електромагнітних полів.

## Slide 3
  Сенсори температури на фотоефекті
Власне поглинання ІЧ-випромінювання. Фотопровідність у напівпровідниках.
В напівпровідниках розрізняють декілька механізмів поглинання оптичного випромінювання, кожному з яких відповідає певна область спектру: власне поглинання, екситонне поглинання, поглинання світла носіями заряду, домішкове поглинання та поглинання світла граткою.
де Е – енергія фотона, h – стала Планка, с – швидкість світла, λ – довжина хвилі випромінювання, ΔЕg – ширина забороненої зони, λгр – гранична довжина хвилі.
Напівпровідник | Троб, К | ΔЕg, еВ | λгр, мкм
CdS | 295 | 2,4 | 0,52
CdSe | 295 | 1,8 | 0,69
CdTe | 295 | 1,5 | 0,83
GaP | 295 | 2,24 | 0,56
GaAs | 295 | 1,35 | 0,92
Si | 295 | 1,12 | 1,1
Ge | 295 | 0,67 | 1,8
PbS | 295 | 0,42 | 2,9
PbSe | 195 | 0,23 | 5,4
InAs | 195 | 0,39 | 3,2
InSb | 77 | 0,23 | 5,4
Pb0,2Sn0,8Te | 77 | 0,1 | 12
Hg0,8Cd0,2Te | 77 | 0,1 | 12

## Slide 4
Фотонні сенсори температури
Тип приймача | Матеріал | Робочий спектральний діапазон, мкм
фотодіод | Si | 0,5…1,1
 | Ge | 0,8…1,8
фоторезистор | PbS | 1,3…3
 | PbSe | 2…5
 | InSb | 3…5,5
 | PbSnTe | 2…14
 | HgCdTe | 2…12
    В даному класі сенсорів для реєстрації температури тіла використовується ІЧ випромінювання.
    Всі ІЧ-фотоприймачі можна поділити на два класи: теплові та фотонні.
    В теплових приймачах ІЧ випромінювання, що поглинається, викликає нагрівання чутливого елементу, що в свою чергу викликає зміну певних характеристик детектора.
    В фотонних приймачах поглинуте ІЧ випромінювання призводить до переходів між певними енергетичними станами кристалу (наприклад, з валентної зони в зону провідності).
Щоб підсилити власну фотопровідність напівпровідникового матеріалу використовують спеціальні домішки, які називаються сенсибілізаторами, а створювані ними домішкові центри – центрами сенсибілізації. Такі домішки легко захоплюють неосновні носії заряду, в результаті чого зростає час життя основних носіїв заряду і фотовідгук таких сенсорів значно зростає.

## Slide 5
  Теплові сенсори
Порівняльна діаграма теплових та фотонних сенсорів температури

## Slide 6
Основні закони поглинання та випромінювання, сформульовані для абсолютно чорного тіла (АЧТ)
Перший закон випромінювання Віна:
Де – густина енергії випромінювання, – частота випромінювання, Т – температура тіла, що випромінює,
f ( ,Т) – функція, що залежить лише від частоти ІЧ-випромінювання та температури тіла.
Другий закон Віна -справедливий в області високих частот
або малих довжин хвиль:
С1, С2 – деякі константи, числовий вираз яких був встановлений пізніше Максом Планком і другий закон Віна набув вигляду:
де h – стала Планка, с – швидкість світла
Закон Релея-Джинса –справедливий в області низьких частот або великих довжин хвиль:
При прямуванні частоти до нуля даний закон переходить в закон Планка:
І – інтенсивність випромінювання АЧТ.
Закон Стефана-Больцмана:
j = s × T 4
де j – потужність випромінювання на одиницю поверхні,
s – постійна Стефана-Больцмана.
Закон зміщення Віна:

## Slide 7
Співвідношення температури АЧТ та кольору його випромінювання
Температурний інтервал, К | Колір
до 1000 | червоний
1000 – 1500 | оранжевий
1500 – 2000 | жовтий
2000 – 4000 | блідо-жовтий
4000 – 5500 | жовтувато-білий
5500 – 7000 | білий
7000 – 9000 | голубувато-білий
9000 – 15000 | біло-голубий
15000 – ∞ | голубий
Абсолютно чорне тіло - це абстрактне поняття, що означає тіло, яке поглинає все спрямоване на нього електромагнітне випромінювання. Здатність тіла поглинати електромагнітне випромінювання характеризується ступенем чорноти. Для АЧТ ступень чорноти повинен дорівнювати 1. Однак, в природі можуть існувати тільки виготовлены штучним чином моделі АЧТ, ступінь чорноти яких приблизно дорівнює 0,995.