## Slide 1
Титриметричний аналіз

## Slide 2: План
1. Реакції, які використовуються в ТА, вимоги до них
2. Класифікація методів ТА
3. Методи визначення точки еквівалентності
4. Індикатори та їх класифікація
5. Способи приготування титрантів
6. Вимоги до установочних (вихідних) речовин
7. Розрахунки в об’ємному аналізі
8. Стандартні розчини

## Slide 3: Титриметричний аналіз (ТА)
Титриметричний аналіз (ТА) – це метод кількісного аналізу, який базується на вимірюванні обєму реагента, що витрачається для завершення реакції з даною кількістю речовини, що визначають. В ТА вимірюють об’єм розчину реактиву відомої концентрації, який витрачено на взаємодію з розчином визначуваної речовини, і за рівнянням хімічної реакції обчислюють кількість речовини.

## Slide 4: Реакції, які використовуються в ТА:
реакція нейтралізації;
реакція окиснення-відновлення;
реакція осадження;
реакція комплексоутворення

## Slide 5: Вимоги до реакцій:
реакція повинна протікати кількісно за хімічним рівнянням без побічних реакцій;
закінчення реакції повинно чітко фіксуватися: кількість реактиву повинна бути еквівалентна кількості речовини, що визначають;
реакція повинна протікати швидко і бути не оборотною;
реакція повинна проходити по мірі можливості при кімнатній tо

## Slide 6: Класифікація методів ТА:
метод кислотно-основного титрування;
метод окисно-відновного титрування;
метод осадження;
метод комплексонометрії

## Slide 7: Точка еквівалентності
Точка еквівалентності – це момент титрування при якому кількість доданого титранту еквівалентна кількості речовини, що визначають.

## Slide 8: Методи визначення точки еквівалентності:
за допомогою хімічних індикаторів;
за зміною забарвлення розчину;
за зміною помутніння розчину;
за зміною випаданням осаду;
за зміною фізико-хімічних властивостей розчину (зміна рН, електропровідності)

## Slide 9: Індикатори
Індикатори – це речовини, які змінюють своє забарвлення в точці еквівалентності або поблизу неї. Різка зміна забарвлення індикатора відповідає кінцевій точці титрування

## Slide 10: Класифікація індикаторів:
зовнішні (від розчину, що титрують відбирають капіляром краплею розчину до якого на фарфоровій пластинці додають краплю індикатора);
внутрішні (додають до розчину досліджуваної речовини і титрування проводять в присутності індикатора)

## Slide 11: Способи приготування титрантів:
Первинні стандартні розчини – це стандартні розчини, що приготовлені з точною наважкою речовини.
Вторинні стандартні розчини – це стандартні розчини, що готують приблизною концентрацією, а точна концентрація встановлюється стандартизацію з використанням первинного стандартного розчину.

## Slide 12: Вимоги до установчих (вихідних) речовин:
Приготування стандартних розчинів за точною наважкою зводиться до зважування на аналітичних вагах точної наважки необхідної речовини з подальшим розчиненням її в колбі певного об’єму.
Не всі речовини можуть використовуватися для приготування первинних стандартних розчинів, а тільки такі, що відповідають певним умовам.
Речовини повинні мати вищу ступінь очищення.
Речовини повинні бути стійкими при зберіганні.
Бажано, щоб речовини мали досить високу еквівалентну масу для запобігання значної похибки при зважуванні.

## Slide 13: Розрахунки в об’ємному аналізі
Необхідно визначати молярні маси еквівалентів (Е, г/моль).
При недотриманні точності вимірювання об’ємів неможливо отримати точні результати аналізу, навіть якщо всі інші аналітичні операції проводились з великою точністю. Точність вимірювання (в %) розраховують за формулою:

## Slide 14
Маса речовині, що визначається в грамах при розбавленні:
де Vк – об’єм колби, мл
Vп– об’єм піпетки

## Slide 15: Для розрахунку наважки:

## Slide 16: Стандартні розчини
Стандартний розчин (титрований або робочий) - розчин речовини, яка вступає в реакцію з досліджуваною речовиною, що має точно відому концентрацію. Всі стандартні розчини титриметричного аналізу ділять на 2 типа: приготовані і встановлені.
Приготованим стандартним розчином називають такий розчин, точна концентрація якого досягається в результаті його приготування: точну наважку розчиняють в мірній колбі. Титр такого розчину дорівнює масі наважки, поділеній на об’єм колби, в якій приготований розчин.