## Slide 1: Визначення густини рідин
План
1. Характеристика поняття густина розчинів.
2. Особливості визначення густини рідини: за допомогою пікнометра.
3. Особливості визначення густини рідини: за допомогою ареометра.
1

## Slide 2
Густина – константа чистих органічних рідин, яка залежить від температури.
Визначають відносну густину рідин за водою, густина якої при температурі 4 0С
наближається до 1 г/см3 (ρ = 0,999997 г/см3).
2

## Slide 3
Для визначення густини рідин використовують
чистий, сухий пікнометр об’ємом 1-2 мл (рис. 1).
Спочатку визначають «водну константу» – маса води в об’ємі пікнометра при температурі 20 0С, яка приведена до маси води при 4 0С (температура при якій вода має максимальну густину).
3
Рисунок 1 − Пікнометр
Рисунок 2 − Пікнометри:
а − колбоподібний з міткою та глухою притертою пробкою (для рідин);
б − колбоподібний з капілярним отвором у пробці (для рідин);
в − колбоподібний зі з’ємною горловиною (для твердих речовин);
г − U-подібний капілярний (для летких рідин

## Slide 4
Роботу проводять у такій послідовності:
а) пікнометр послідовно миють ацетоном, спиртом, ефіром; потім висушують у сушильній шафі або продуванням повітря за допомогою гумової груші, на якій закріплена капілярна трубочка;
б) сухий пікнометр зважують на аналітичних терезах (мл);
в) для вилучення розчиненого у воді повітря 30-50 мл дистильованої води кип’ятять у стакані протягом 10-15 хв.;
г) після охолодження до кімнатної температури дистильовану воду за допомогою піпетки і гумової груші наливають у пікнометр на 0,3-0,5 см вище позначки, нанесеної на шийку;
4

## Slide 5
д) пікнометр з дистильованою водою закріплюють у стакані з водою для термостатування за температури 20 0С. Пікнометр занурюють у воду так, щоб рівень води в стакані був вищим за рівень води в пікнометрі.
Термостатування у воді проводять протягом 20 хв. Для підтримання необхідної температури в стакані для термостатування в нього додають підігріту воду або кусочки льоду;
е) рівень води в пікнометрі доводять до позначки, не виймаючи його із стакана для термостатування.
Надлишок води з пікнометра забирають за допомогою капіляра або шматочків фільтрувального паперу.
Потім верхню частину шийки пікнометра і шліф старанно протирають сухими смужечками фільтрувального паперу;
ж) пікнометр закривають пробкою, виймають із стакана для термостатування, старанно витирають його поверхню фільтрувальним папером і залишають біля аналітичних терезів на 20-30 хв., потім пікнометр з водою зважують (m2);
5

## Slide 6
з) визначають масу води в пікнометрі за температури 20 0С:
m2 – m1;
к) визначають масу води в пікнометрі при температурі 4 0С («В») – «водне число» за пропорцією:
маса води в пікнометрі (t = 20 0С) / B =
= густина води в пікнометрі (t = 20 0С) / густина води (t = 40С)
Густина води при температури 20 0С = 0,99823 г/см3, при 4 0С = 0,999997 г/см3.
В = (m1 – m2) ∙ 0,999997 г/см3 / 0,99823
Водна константа B є постійною для даного пікнометра.
Після визначення водної константи пікнометр висушують, заливають рідину, що досліджують і згідно з викладеною методикою визначають масу цієї речовини в пікнометрі (m4 – m3).
Відносна густина органічної речовини, що досліджують, г/см3:
ρ420 = m4 – m3 / B,
де: m3 – маса порожнього пікнометра; m4 – маса пікнометра з органічною сполукою
6

## Slide 7
PYCNOMETER METHOD TO FIND RELATIVE DENSITY OF LIQUIDS 8.51 https://www.youtube.com/watch?v=72iAsTnfptg 2) Measure Density with a Pycnometer 5.30 https://www.youtube.com/watch?v=5w3IKnovlng
7

## Slide 8
Особливості визначення густини рідини: за допомогою ареометра
Ареометри (рис. 3) застосовують для швидкого визначення відносної густини рідини.
У нижній частині ареометра знаходиться кулька, заповнена баластом (дробом) (рідше ртуттю).
Шкали ареометрів градуюються в одиницях густини, при визначенні концентрації розчинів, у відсотках (за об’ємом або масою).
8
Рисунок 3 − Ареометр
1 − полий корпус; 2 − трубчастий стрижень; 3 − баласт (дроб);
4 – маса, яка зв’язує баласт;
5 – шкала густини ареометра;
6 – вбудований термометр;
7 – шкала термометра ареометра
Ареометр – прилад для вимірювання густини рідин за виштовхувальною силою, яка діє на тіло, що частково або повністю занурене в рідину, і яка зрівноважена вагою тіла та (чи) грузилами відомої маси.
Дія приладу базується на законі Архімеда.
Якщо шкала ареометра градуйована за відносною густиною розчинів, то такий ареометр називається денсиметром.

## Slide 9
9
Рисунок 4 − Набір ареометрів:
1 − набір з ареометрами; 2 − ареометри, що входять до складу набору

## Slide 10
10
Рисунок 5 − Ареометр в індивідуальній упаковці

## Slide 11
11
Рисунок 6 − Особливість занурення ареометру в циліндр
Для визначення відносної густини рідину наливають у широкий циліндр і обережно занурюють у неї ареометр (рис. 6).
Ареометр не повинен торкатися стінок циліндра.

## Slide 12
12
Рисунок 7 − Визначення значення густини рідини
Значення відносної густини показують розподіли на шкалі, проти якого встановлено рівень рідини (рис. 7).

## Slide 13
13
Рисунок 8 − Особливості занурення ареометру при визначенні густини рідин
Чим більше відносна густина рідини, тим менше в неї занурений ареометр і навпаки
(рис. 8).

## Slide 14
14
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1) Density Measurement Methods 1.34 https://www.youtube.com/watch?v=lAo8hDwFwBU 2) Specific Density Hydrometer 2.21 https://www.youtube.com/watch?v=65Z1Bx71V_4
3) How to use a Hydrometer 1.41 https://www.youtube.com/watch?v=t9XAiRbL7t4&t=6s 4) How to use a Hydrometer 1.24 https://www.youtube.com/watch?v=bx2IPAXFWQM