Практичне ЗАВДАННЯ

Задача 1 Розрахувати число електронів лавини

Розрахувати число електронів лавини в повітрі за різних атмосферних умов у однорідному електричному полі напруженості Е після проходження шляху х.

t = 20°C; P = 770 МРС; Е = 32 кВ /см; х – 1 см.

- Визначити n.

Додаткові умови досліджень: Δt = ± 1°C; ΔP = ± 10 МРС; ΔE = ± 3 кВ.

- Визначити залежності n від зміни умов: n = f(t); n = f(P); n = f(E).

Задача 2 Розрахувати електричну емність конструкції

Два заряджених циліндра діаметром 2 см й довжиною 1 м розташовані в повітрі на відстані 100 см. Вплив заземлення відсутній. Геометричні й електричні вісі циліндрів співпадають.

Визначити електричну ємність C між циліндрами.

Дослідити зміну ємності за мови зміни відстані Δ = ±10 см.

Задача 3 Розрахувати пробивну напругу ізоляції

Розрахувати пробивну напругу ізоляції одножильного кабелю з діаметром жили 15,3 мм й товщиною ізоляції 10 мм. Напруженість електричного поля ізоляції складає 300 кВ/см.

Визначити UПР

Дослідити вплив товщини ізоляції на пробивну напругу за умови Δа = ± 1 мм.