## Slide 1: Вакуумна електроніка

## Slide 2
Вакуумна електроніка – це розділ електроніки, що включає дослідження взаємодії потоку вільних електронів з електричними і магнітними полями у вакуумі, а також методи створення електронних приладів і пристроїв, у яких ця взаємодія використовується.
Плазмова електроніка – це розділ електроніки, у якому вивчають процеси колективної взаємодії потоків заряджених часток з плазмою та іонізованим газом, що приводять до збудження у системі хвиль і коливань, а також використання ефектів такої взаємодії для створення приладів та пристроїв електроніки.

## Slide 3
П'ять основних елементів приладу вакуумної електроніки:
1. Носій інформаційного сигналу – ансамбль електронів або іонів в залежності від типу приладу.
2. Генератор вільних носіїв зарядів (іонів або електронів). В якості емітерів використовуються як найпростіші катоди так і складні гармати зі своєю власною електронно- (іонно)оптичною системою, що створюють потоки заряджених часток з необхідними параметрами.
3. Континуальне середовище в якому будуть розповсюджуватися носії інформаційного сигналу (вакуум, розряджений газ, плазма).
4. Пристрої керування потоком носіїв інформаційних сигналів – електронно-оптичні системи, що створюють керуючі поля необхідних конфігурацій.
5. Детектори інформаційних сигналів або пристрої відбору енергії (анод) від електронного (іонного) потоку.

## Slide 4: Модель приладу вакуумної електроніки

## Slide 5
Ступінь вакууму | Низький | Середній | Високий | Надвисокий
Па | 100 | 100 – 10-1 | 10-1 – 10-3 |  10-3
мм рт. ст. | 1 | 1 – 10-3 | 10-3 – 10-7 |  10-7
Під поняттям вакуум (від лат. vacuum — порожнеча), зазвичай розуміють стан газу при тиску значно нижчому за атмосферний.

## Slide 6: критерій Кнудсена
Кк = l/dеф,
де l – довжина вільного пробігу молекул;
dеф – ефективний розмір вакуумної камери;
Кк <1 - низький вакуум 102 н/м2 (1 мм рт. ст.)
Кк ~ 1 - середній вакуум від 102 до 10–1 н/м2
(від 1 до 10–3 мм рт. ст)
Кк > 1 - високий вакуум 0,1 н/м2 (10–8 мм рт. ст)