## Slide 1
Вакуумні насоси
Вакуумний насос - це пристрій для видалення (відкачування) газів і пари із замкнутого об'єму з метою створення в ньому вакууму.
Вакуумні насоси, за принципом дії розподіляються на:
  механічні (обертальні);
  струменеві;
  сорбційні;
  конденсаційні.
До основних параметрів вакуумних насосів відносяться:
граничний (найменший) тиск (залишковий тиск, граничний вакуум), який може бути досягнутий насосом;
швидкість відкачування - об'єм газу, що відкачується при даному тиску в одиницю часу (м3/сек, л/сек); допустимий (найбільший) випускний тиск у випускному перетині насоса, подальше підвищення якого порушує нормальну роботу останнього.

## Slide 2: Механічні насоси
Схема поршневого насоса (струменевий насос від 1 Н /м2 до 10–8 Н/м2 )
Vo — відкачуваний об'єм;
Vmin и Vmax — відповідно мінімальний
і максимальний об'єми циліндра.

## Slide 3: Схема багатопластинчатого вакуумного насоса (2000 н/м2 у одноступінчатих насосах і 10 н/м2 у двоступінчатих)
Схема двороторного насоса
(10–2—10–3 Н/м2 )

## Slide 4
Схема турбомолекулярного насоса
до 10-8 Н/м2 (10-10 мм рт. ст.).

## Slide 5
У струменевих насосах направлений струмінь робочої речовини відносить молекули газу, які надходять з відкачуваного об'єму. В якості робочої речовини можуть бути використані рідини або пари рідин.
Залежно від цього насоси діляться на:
  водоструменеві;
  пароводяні;
  парортутні;
  паромасляні.
За принципом дії струменеві насоси бувають ежекторними і дифузійними.
Струменеві насоси

## Slide 6
Струменеві насоси
Схема багатоструменевого ежекторного насоса
до 10 Н/м2 (10-1 мм рт. ст.)

## Slide 7
1 — центральне сопло; 2 — тангенціальне сопло; 3 — камера завихрення; 4 — дифузор; 5 — равлик.
Схема вихрового вакуумного насоса
Струменеві насоси
0,7 Н/м2 (5 × 10-3 мм рт. ст.)

## Slide 8: Струменеві насоси 10–3—10–1 Н/м2
Схема триступінчатого паромасляного насоса

## Slide 9: Магніторозрядний іонно-сорбційний насос до 10–5 Н/м2 (10-7 мм рт. ст.).
N, S — північний і південний полюси; А — анод; К — катод